## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 04
Rappresentare l'informazione digitale: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
04-Architettura_dei_Calcolatori-Informazione_Digitale.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 04. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: analogico e digitale; bit, byte, parola; l'esadecimale; la notazione posizionale; un colore è un numero; caratteri e stringhe; l'ordine little-endian; le strutture dati; gli array in memoria; gli algoritmi. DA UTILIZZARE OGGI: shift come moltiplicazione (Lezione 05) e, usati senza essere studiati nel corso, il programma completo, gli strumenti di PRG32. DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 2 listati della Lezione 04, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l04.S, 56 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l04.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l04.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Un vettore in memoria, un elemento in un registro
.section .data
scores: .word 32, 11, 34, 22 # four 32-bit words, 16 bytes
.section .text
la t0, scores # t0 = ADDRESS of element 0
li t1, 2 # index i = 2
slli t1, t1, 2 # offset = i * 4 bytes (shift left by 2)
add t0, t0, t1 # ADDRESS of element i
lw a0, 0(t0) # a0 = VALUE of scores[2] = 34
1
Un vettore è un indirizzo base più elementi di uguale dimensione
2
L'elemento i di un vettore di parole sta a base + 4 x i, perché una parola sono quattro byte
3
slli di 2 moltiplica per quattro: uno scorrimento è una moltiplicazione per una potenza di due
4
L'espressione di alto livello scores[i] è esattamente queste quattro istruzioni
DA UTILIZZARE OGGI · shift come moltiplicazione → Lezione 05
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: Un array di quattro parole, e le quattro istruzioni che leggono l'elemento 2. la carica l'indirizzo base, quello del primo elemento. L'indice viene moltiplicato per 4, la dimensione di una parola in byte, con uno scorrimento a sinistra di due posizioni, perché far scorrere un numero binario di una posizione a sinistra lo raddoppia; la proprietà si dimostra nella Lezione 05 e qui si usa. add forma l'indirizzo dell'elemento, base più indice scalato, e lw ne legge il valore, 34. L'espressione di alto livello scores[i] si traduce esattamente in questa sequenza. Ciò che manca è altrettanto istruttivo: nulla verifica che l'indice sia minore di 4, quindi un indice fuori intervallo legge in silenzio ciò che segue l'array in memoria. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. DA UTILIZZARE OGGI: shift come moltiplicazione (si studia nella Lezione 05). Per il docente: La proprietà dello scorrimento come moltiplicazione si dimostra nella Lezione 05 (proprietà delle stringhe binarie). Chiedere: che cosa legge lw se i = 4? Ciò che segue il vettore in memoria: la macchina non controlla i limiti.

## Slide 4: Un algoritmo probabilistico: n è primo?
is_probably_prime(n):
repeat 30 times:
a = random(2, n - 2)
if a^(n-1) mod n != 1:
return COMPOSITE # certain
return PROBABLY PRIME # almost certain
random_walk():
while t < t_final:
r = random(-1, 1)
x = x + r * u # a different path every run
y = y + r * v
t = t + 1
1
La prima risposta è sempre giusta; la seconda è giusta con probabilità schiacciante
2
Barattare una minima probabilità d'errore con un enorme guadagno di velocità: così la crittografia reale verifica i primi
3
Un cammino casuale dà un risultato diverso a ogni esecuzione: le simulazioni ne mediano molti
DA COMPRENDERE OGGI · gli algoritmi
Notes: Due esempi di algoritmi che usano deliberatamente il caso. Il primo verifica se un numero è primo provando basi casuali: se un test fallisce, il numero è certamente composto; se trenta test passano, è primo con probabilità schiacciante. Accettare una probabilità d'errore trascurabile in cambio di un grande guadagno di velocità è pratica corrente in crittografia, dove le librerie reali usano la variante di Miller-Rabin del test. Il secondo è una passeggiata aleatoria: il percorso cambia a ogni esecuzione, e una simulazione ne stima le proprietà facendo la media di molte esecuzioni. Il listato è pseudocodice, pensato per esprimere l'algoritmo e non per essere compilato. DA COMPRENDERE OGGI: gli algoritmi. Per il docente: Il test di Fermat mostrato qui è il più semplice; le librerie reali usano Miller-Rabin, che ne chiude le falle. Entrambi gli esempi vengono dalla slide originale.

## Slide 5: Il programma completo: l04.S (1 di 3)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 04: Representing Digital Information
# l04.S: an array in memory, an element in a register
#
# On the screen: four horizontal bars, one per element of the array (32, 11, 34, 22,
# four pixels per unit); element 2, the one the listing loads, is yellow.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l04.S --portable \
# --entry-prefix l04 --name l04 --out l04.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ WHITE, 0xffff
.equ YELLOW, 0xffe0
.section .text
.global l04_init
.global l04_update
.global l04_draw
l04_init:
ret
l04_update:
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l04.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 6: Il programma completo: l04.S (2 di 3)
l04_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li s0, 0 # index i, 0 to 3
1: la t0, scores # t0 = ADDRESS of element 0
mv t1, s0 # index i
slli t1, t1, 2 # offset = i * 4 bytes (shift left by 2)
add t0, t0, t1 # ADDRESS of element i
lw a2, 0(t0) # VALUE of scores[i]
slli a2, a2, 2 # width: four pixels per unit
li a4, WHITE
li t0, 2
bne s0, t0, 2f
li a4, YELLOW # scores[2] = 34: the element of the slide
2: li a0, 20 # x
slli a1, s0, 5
addi a1, a1, 30 # y = 30 + 32 * i
li a3, 16 # height
call prg32_gfx_rect
addi s0, s0, 1
li t0, 4
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l04.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 7: Il programma completo: l04.S (3 di 3)
blt s0, t0, 1b
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
.section .data
scores: .word 32, 11, 34, 22 # four 32-bit words, 16 bytes
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l04.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 8: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– quattro barre orizzontali, una per elemento dell'array (32, 11, 34, 22, quattro pixel per unità); l'elemento 2, quello che il listato carica, è giallo.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 9: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l04.S --portable \
--entry-prefix l04 --name l04 --out l04.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l04.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 10: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l04.S --portable \
--entry-prefix l04 --name l04 --architecture qemu \
--out l04-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l04-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 11: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l04.S --portable \
--entry-prefix l04 --name l04 --architecture esp32c6 \
--out l04-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l04-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 12: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l04; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 13: Esercizi su PRG32
PROVA TU
1
Colorate di magenta la barra della Lezione 02, poi di un grigio scuro a scelta: calcolate prima a mano il valore RGB565
2
Stampate il vostro nome con prg32_gfx_text8. Quanti byte occupa la stringa?
3
Dichiarate con .word un vettore di quattro colori e disegnate quattro barre, una per colore, leggendo ogni colore con lw
4
In PRG32-QT aprite la vista della memoria sulla stringa e sul vettore: trovate lo zero finale e verificate l'ordine dei byte
Risultato atteso
Quattro barre in quattro colori; nella vista della memoria la stringa finisce con 00 e ogni .word mostra per primo il byte meno significativo.
Notes: Quattro esercizi sulla cartuccia della Lezione 02. Un valore RGB565 si calcola a mano prima di provarlo: si scelgono le tre intensità, si scrivono i campi in binario e si raggruppano i bit a quattro a quattro per ottenere la costante esadecimale. Si stampa il proprio nome e se ne contano i byte, terminatore compreso. Si dichiara con .word un array di colori e lo si legge con lw, seguendo lo schema della slide sull'array. Infine si individuano la stringa e l'array nella vista della memoria di PRG32-QT, dove si deve trovare lo zero finale e vedere che ogni parola presenta per primo il byte meno significativo, a conferma dell'ordine little-endian. Per il docente: Esempio di grigio scuro: rosso 8 su 31, verde 16 su 63, blu 8 su 31 = 01000 010000 01000 = 0x4208, il GREY del laboratorio del libro di PRG32.