## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 08
Elementi di algebra di Boole: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
08-Architettura_dei_Calcolatori-Algebra_di_Boole_1.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 08. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit; l'architettura di von Neumann; analisi e sintesi; l'algebra di Boole; le porte logiche. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: minimizzazione, Karnaugh (Lezione 09). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 3 listati della Lezione 08, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l08.S, 107 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l08.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l08.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: LEFT è premuto?
call prg32_input_read # a0 = all the buttons, one bit each
mv t0, a0 # keep our own copy
andi t3, t0, 0x01 # keep only bit 0: LEFT
beqz t3, 1f # zero: LEFT is not pressed
addi t2, t2, -2 # move left
1:
andi t3, t0, 0x02 # keep only bit 1: RIGHT
beqz t3, 2f
addi t2, t2, 2 # move right
2:
1
prg32_input_read restituisce tutti i pulsanti insieme: un bit per pulsante
2
andi con 0x01 conserva il bit 0 e forza a zero tutti gli altri
3
Il risultato è diverso da zero esattamente quando LEFT è premuto
4
andi sono trentadue porte AND che lavorano fianco a fianco: che cos'è, esattamente, un AND?
DA COMPRENDERE OGGI · le maschere di bit
Notes: Il riscaldamento. prg32_input_read restituisce in a0 lo stato di tutti i pulsanti insieme, un bit per pulsante. andi t3, t0, 0x01 conserva il bit 0 e forza a zero ogni altro bit; il risultato è diverso da zero esattamente quando LEFT è premuto, e beqz altrimenti salta lo spostamento. Lo stesso schema con 0x02 verifica RIGHT. La costante usata con andi si chiama maschera. L'ultimo richiamo pone la domanda della lezione: andi sono trentadue porte AND che lavorano fianco a fianco; che cos'è, esattamente, un AND? DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit. Per il docente: Dal capitolo 6 (State and Input) e dal laboratorio 06-asm-state-and-input del libro di PRG32. La costante usata con andi si chiama maschera.

## Slide 4: Un bit per pulsante
LEFT 0x01, RIGHT 0x02, UP 0x04, DOWN 0x08: bit da 0 a 3
A 0x10, B 0x20, START / SELECT 0x40: bit da 4 a 6
Tenendo premuti insieme RIGHT e A si ottiene 0x12 = 0001 0010
Ogni lampada del laboratorio è un bit della maschera: accesa quando il bit vale 1
Ogni domanda sul joystick è un'espressione booleana su queste variabili
Laboratorio 06, passo 1: sette lampade, una per ogni bit dei pulsanti
DA COMPRENDERE OGGI · le maschere di bit
Notes: Il valore restituito per i pulsanti è una parola in cui ogni bit ha un significato assegnato: il bit 0 è LEFT, il bit 1 RIGHT, il bit 2 UP, il bit 3 DOWN, i bit 4 e 5 sono A e B, il bit 6 è START. Tenendo premuti insieme RIGHT e A si ottiene 0x12, cioè 0001 0010. Nell'immagine ogni lampada mostra un bit di questa parola. Ogni domanda che si può porre sui comandi, come "LEFT è premuto ma RIGHT no?", è un'espressione booleana su queste sette variabili; è la rappresentazione decodificata che la Lezione 11 nomina. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit. Per il docente: Costanti dei pulsanti da prg32.h (PRG32_BTN_*). Il secondo giocatore usa la stessa disposizione nei bit più alti.

## Slide 5: Istruzioni bit a bit: l'algebra su un registro intero
Istruzione | Operazione | a = 1100 1010, b = 0000 1111 | In C
and t0, a, b | AND bit a bit | 0000 1010 | a & b
or t0, a, b | OR bit a bit | 1100 1111 | a ¦ b
xor t0, a, b | XOR bit a bit | 1100 0101 | a ^ b
not t0, a | complementa ogni bit | 0011 0101 | ~a
Ogni istruzione applica una porta a tutte le posizioni di bit insieme. not è una pseudo-istruzione: xori con -1, cioè con tutti uni.
DA COMPRENDERE OGGI · le maschere di bit
Notes: and, or, xor e not applicano una singola porta a ogni coppia di bit corrispondenti di due registri, in tutte le posizioni contemporaneamente. La terza colonna svolge un esempio a otto bit: con a uguale a 1100 1010 e b uguale a 0000 1111, AND dà 0000 1010, OR dà 1100 1111, XOR dà 1100 0101. L'ultima colonna mostra gli operatori C corrispondenti. not è una pseudo-istruzione: è xori con -1, perché -1 in complemento a due è fatto interamente di uni, e lo XOR con 1 inverte un bit. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit. Per il docente: Ogni istruzione applica la stessa porta a tutte e trentadue le coppie di bit insieme (ne sono mostrate otto). Le forme con immediato andi, ori e xori prendono una costante di 12 bit; not è la pseudo-istruzione xori t0, a, -1, perché -1 è fatto di tutti uni.

## Slide 6: Quattro cose da fare con una maschera
Scopo | Legge usata | Istruzione (bit 4 = pulsante A) | Effetto sugli altri bit
Esaminare un bit | x . 1 = x, x . 0 = 0 | andi t1, t0, 0x10 | forzati a 0 nel risultato
Porre un bit a 1 | x + 1 = 1, x + 0 = x | ori t0, t0, 0x10 | invariati
Azzerare un bit | x . 0 = 0, x . 1 = x | andi t0, t0, ~0x10 | invariati
Invertire un bit | x xor 1 = x', x xor 0 = x | xori t0, t0, 0x10 | invariati
DA COMPRENDERE OGGI · le maschere di bit
Notes: I quattro usi canonici di una maschera, ciascuno fondato su una legge dell'algebra. Per verificare un bit, AND con una maschera che ha 1 in quella posizione, poiché x AND 1 è x e x AND 0 è 0. Per porlo a uno, OR con la stessa maschera. Per azzerarlo, AND con la maschera complementata. Per invertirlo, XOR con la maschera. Negli ultimi tre casi gli altri bit non sono toccati, ed è la proprietà essenziale: una maschera agisce sui bit scelti e lascia intatti tutti gli altri. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit. Per il docente: Le leggi dell'elemento neutro e dell'elemento nullo sono esattamente ciò che fa funzionare una maschera: un 1 nella maschera lascia passare il bit (AND) oppure lo forza (OR); uno 0 fa il contrario. ~0x10 è 0xFFFFFFEF, che l'assemblatore codifica come immediato -17.

## Slide 7: De Morgan al joystick
# "idle" when NEITHER LEFT NOR RIGHT is pressed
andi t3, t0, 0x03 # 0x03 = LEFT | RIGHT: keep both bits
beqz t3, idle # all zero: (LEFT + RIGHT)' is true
# the long way: test each button, the result is the same
andi t3, t0, 0x01
bnez t3, moving # LEFT pressed: not idle
andi t3, t0, 0x02
bnez t3, moving # RIGHT pressed: not idle
j idle # LEFT' . RIGHT'
1
Una maschera con due bit esamina due pulsanti con una sola istruzione
2
Il risultato è zero solo se entrambi i bit sono zero: NOT (LEFT OR RIGHT)
3
Per De Morgan equivale a (NOT LEFT) AND (NOT RIGHT): la via lunga, qui sotto
4
L'algebra dice che i due programmi sono equivalenti, e qual è il più economico
DA COMPRENDERE OGGI · le maschere di bit
Notes: Le leggi di De Morgan applicate in un programma. Il giocatore è fermo quando né LEFT né RIGHT è premuto. La versione breve usa una maschera a due bit, 0x03: il risultato è zero solo se entrambi i bit sono zero, cioè NOT (LEFT OR RIGHT). La versione lunga verifica ogni pulsante separatamente: (NOT LEFT) AND (NOT RIGHT). La seconda legge di De Morgan garantisce che le due condizioni siano identiche. Due istruzioni ne sostituiscono cinque: la semplificazione è preziosa nel software quanto nell'hardware, ed è l'algebra a certificare che il programma più breve è corretto. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit. Per il docente: (x + y)' = x' . y'. Due istruzioni invece di cinque: la minimizzazione non riguarda solo l'hardware.

## Slide 8: Una lampada per bit: scorrere e mascherare
# s0 = bit number, 0 to 6
la t0, buttons
lw t1, 0(t0) # t1 = the button mask
srl t1, t1, s0 # bring bit number s0 down to bit 0
andi t1, t1, 1 # keep it, clear all the others
li a4, GREY # lamp off
beqz t1, 1f
li a4, YELLOW # lamp on
1: call prg32_gfx_rect
Schermata: questo passo, compilato ed eseguito su PRG32
Scorrere, poi mascherare con 1: il modo standard di leggere il bit numero n di una parola.
DA COMPRENDERE OGGI · le maschere di bit
Notes: Per leggere il bit numero n di una parola quando n sta in un registro, si fa scorrere la parola a destra di n posizioni, così che il bit desiderato arrivi in posizione 0, e poi la si maschera con 1. Qui s0 contiene l'indice della lampada, srl fa scorrere la parola dei pulsanti, andi isola il bit, e il colore si sceglie di conseguenza: grigio per spenta, giallo per accesa. Scorrimento e maschera è tra gli idiomi più comuni della programmazione a basso livello. srl è lo scorrimento logico della Lezione 05, che inserisce zeri a sinistra. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit. Per il docente: Sorgente: laboratorio 06-asm-state-and-input del libro di PRG32, step1_lamps.S (dentro lamp_loop). srl è uno scorrimento logico a destra (Lezione 05).

## Slide 9: Il programma completo: l08.S (1 di 6)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 08: Elements of Boolean Algebra
# l08.S: one lamp per button, a marker that moves, and De Morgan at the joystick
#
# On the screen: seven lamps, one per button (LEFT on the left), lit while the button
# is held; a white marker that LEFT and RIGHT move; a square that is green when
# neither LEFT nor RIGHT is pressed and red otherwise.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l08.S --portable \
# --entry-prefix l08 --name l08 --out l08.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ WHITE, 0xffff
.equ GREY, 0x4208
.equ YELLOW, 0xffe0
.equ GREEN, 0x07e0
.equ RED, 0xf800
.section .text
.global l08_init
.global l08_update
.global l08_draw
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l08.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 10: Il programma completo: l08.S (2 di 6)
l08_init:
ret
l08_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
call prg32_input_read # a0 = all the buttons, one bit each
mv t0, a0 # keep our own copy
la t1, buttons
sw t0, 0(t1) # remember them for draw
la t1, marker_x
lw t2, 0(t1)
andi t3, t0, 0x01 # keep only bit 0: LEFT
beqz t3, 1f # zero: LEFT is not pressed
addi t2, t2, -2 # move left
1:
andi t3, t0, 0x02 # keep only bit 1: RIGHT
beqz t3, 2f
addi t2, t2, 2 # move right
2:
sw t2, 0(t1)
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l08.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 11: Il programma completo: l08.S (3 di 6)
# "idle" when NEITHER LEFT NOR RIGHT is pressed
li t4, 1 # idle = 1
andi t3, t0, 0x03 # 0x03 = LEFT | RIGHT: keep both bits
beqz t3, 3f # all zero: (LEFT + RIGHT)' is true
li t4, 0 # idle = 0
3: la t1, idle
sw t4, 0(t1)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l08.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 12: Il programma completo: l08.S (4 di 6)
l08_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li s0, 0 # s0 = bit number, 0 to 6
1: la t0, buttons
lw t1, 0(t0) # t1 = the button mask
srl t1, t1, s0 # bring bit number s0 down to bit 0
andi t1, t1, 1 # keep it, clear all the others
li a4, GREY # lamp off
beqz t1, 2f
li a4, YELLOW # lamp on
2: slli a0, s0, 5
addi a0, a0, 48 # x = 48 + 32 * bit
li a1, 40
li a2, 24
li a3, 24
call prg32_gfx_rect
addi s0, s0, 1
li t0, 7
blt s0, t0, 1b
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l08.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 13: Il programma completo: l08.S (5 di 6)
la t0, marker_x # the marker
lw a0, 0(t0)
li a1, 100
li a2, 16
li a3, 16
li a4, WHITE
call prg32_gfx_rect
la t0, idle # the result of De Morgan's test
lw t1, 0(t0)
li a4, RED
beqz t1, 3f
li a4, GREEN
3: li a0, 152
li a1, 150
li a2, 16
li a3, 16
call prg32_gfx_rect
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l08.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 14: Il programma completo: l08.S (6 di 6)
.section .data
buttons: .word 0
marker_x: .word 152
idle: .word 1
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l08.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 15: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– sette lampade, una per pulsante (LEFT a sinistra), accese mentre il pulsante è premuto; un segnalino bianco mosso da LEFT e RIGHT; un quadrato verde quando né LEFT né RIGHT è premuto, rosso altrimenti.
Che cosa premere
– LEFT e RIGHT muovono il segnalino; provate anche A e B
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 16: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l08.S --portable \
--entry-prefix l08 --name l08 --out l08.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l08.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 17: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l08.S --portable \
--entry-prefix l08 --name l08 --architecture qemu \
--out l08-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l08-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 18: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l08.S --portable \
--entry-prefix l08 --name l08 --architecture esp32c6 \
--out l08-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l08-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 19: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l08; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 20: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Dimostrate con una tabella di verità la seconda legge di De Morgan, (x + y)' = x' . y'
2
Semplificate con l'algebra: x . y + x . y' . z + x' . y, nominando la legge usata a ogni passo
3
Scrivete la maschera e l'istruzione che verificano se A e B sono premuti insieme
4
Modificate il programma delle lampade perché mostrino il complemento dei pulsanti (accese quando rilasciati)
5
Convertite una lettera da maiuscola a minuscola e viceversa con una sola istruzione bit a bit (suggerimento: ASCII, Lezione 04)
Risultato atteso
Su PRG32: tutte e sette le lampade accese a riposo, ognuna si spegne mentre il suo pulsante è premuto. Per la lettera: xori con 0x20 inverte il bit 5.
Notes: Cinque esercizi. Dimostrare la seconda legge di De Morgan per induzione completa. Semplificare un'espressione, nominando la legge che giustifica ogni passo. Scrivere la maschera e il test per "A e B premuti insieme", notando che verificare semplicemente un risultato diverso da zero esprimerebbe "A o B", un errore logico frequente. Modificare le lampade in modo che mostrino il complemento dei pulsanti. E convertire una lettera tra maiuscola e minuscola con una sola istruzione, ricordando dalla Lezione 04 che i due codici differiscono esattamente per un bit. Per il docente: Esercizio 2: x y + x y' z + x' y = y (x + x') + x y' z = y + x y' z = y + x z. Esercizio 3: andi t1, t0, 0x30 e poi confronto con 0x30 (li t2, 0x30; beq t1, t2, both): verificare che sia diverso da zero significherebbe A OR B.