## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 09
Elementi di algebra di Boole
Parte 2: funzioni booleane, forme canoniche, minimizzazione e l'addizionatore
“Povero me! Povero me! Arriverò troppo tardi!”
Lewis Carroll, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, 1865
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione della lezione. I listati, il programma completo e come provarlo sono nella presentazione del codice:
09-Architettura_dei_Calcolatori-Algebra_di_Boole_2-Lab.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: La lezione precedente ha fornito operatori e proprietà. Questa affronta la domanda pratica che ne segue: dato ciò che un circuito deve fare, come se ne trovano le porte? La risposta è un metodo in tre passi, tavola di verità, forma canonica e minimizzazione, applicato al circuito più importante del corso, il sommatore. La lezione si apre con due istruzioni che sommano due bit e si chiude con i trentadue sommatori che eseguono ogni add scritto finora. Passa così dall'algebra come calcolo all'algebra come metodo di progetto. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: il sommatore; le funzioni booleane; le forme canoniche; minimizzazione, Karnaugh. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Per il docente: Spirale: la lezione si apre con due istruzioni che sommano due bit, mostra che sono un semisommatore, sviluppa poi il metodo (tabella di verità, forma canonica, minimizzazione) che produce circuiti del genere, e si chiude sull'addizionatore a 32 bit che sta dietro l'istruzione add.

## Slide 2: Che cosa saprete fare alla fine
1
Definire letterale, clausola, fattore, mintermine e maxtermine
2
Dire quante funzioni booleane di n variabili esistono, e nominare quelle di due variabili
3
Scrivere una funzione in forma canonica somma di prodotti e prodotto di somme dalla tabella di verità
4
Minimizzare una funzione fino a quattro variabili con una mappa di Karnaugh
5
Ricavare semisommatore e sommatore completo, e spiegare come trentadue di essi eseguono add
Notes: Cinque risultati di apprendimento. Padroneggiare il lessico: letterale, clausola, fattore, mintermine, maxtermine. Dire quante funzioni booleane di n variabili esistono. Scrivere una funzione in entrambe le forme canoniche a partire dalla sua tavola di verità. Minimizzare una funzione di al più quattro variabili con una mappa di Karnaugh, l'abilità più esercitata dalla prova intercorso e dal laboratorio. E ricavare il semisommatore e il sommatore completo, spiegando poi come trentadue di essi eseguono un'addizione.

## Slide 3: Espressioni booleane: il vocabolario
Letterale: una variabile booleana, o il suo complemento, così come compare in un'espressione
– a, b', x
Clausola, o termine prodotto: il prodotto logico di due o più letterali
– a . b' . x
Fattore, o termine somma: la somma logica di due o più letterali
– (a + x'), (b + c)
Clausole e fattori con più di un letterale sono funzioni di livello 1: uno strato di porte
DA COMPRENDERE OGGI · le funzioni booleane
Notes: Tre termini. Un letterale è una variabile, o il suo complemento, così come compare in un'espressione: a, b', x. Una clausola, o termine prodotto, è un prodotto logico di letterali: a b' x. Un fattore, o termine somma, è una somma logica di letterali: (a + x'). Il numero dei letterali è una prima misura del costo di un'espressione, perché ogni occorrenza di una variabile è l'ingresso di qualche porta; contare i letterali è il modo in cui si confronteranno due forme della stessa funzione. DA COMPRENDERE OGGI: le funzioni booleane. Per il docente: In inglese: literal; clause o product term; factor o sum term. Ogni occorrenza di una variabile conta come un letterale: il numero di letterali misura il costo di un'espressione.

## Slide 4: Quante funzioni di n variabili?
Una funzione booleana associa a ogni combinazione di n ingressi binari un'uscita binaria
Le combinazioni di ingresso sono 2^n, e a ciascuna si può associare 0 oppure 1
Quindi le funzioni distinte di n variabili sono 2^(2^n): un numero finito
– 1 variabile: 4 funzioni; 2 variabili: 16; 3 variabili: 256; 4 variabili: 65.536
Le funzioni booleane sono isomorfe ai circuiti digitali: ogni circuito si può scrivere come espressione, e ogni espressione si può realizzare come circuito
2^(2^n)
il numero di funzioni booleane distinte di n variabili
DA COMPRENDERE OGGI · le funzioni booleane
Notes: Una funzione booleana assegna 0 o 1 a ogni combinazione dei suoi n ingressi. Le combinazioni sono 2^n, e per ciascuna ci sono due uscite possibili, quindi il numero di funzioni distinte è 2^(2^n): 4 per una variabile, 16 per due, 256 per tre, 65.536 per quattro. Il numero è finito ma cresce in modo doppiamente esponenziale. L'ultima riga dice perché l'argomento conta: ogni circuito digitale si può scrivere come espressione booleana, e ogni espressione booleana si può costruire come circuito. La corrispondenza tra algebra e hardware è esatta. DA COMPRENDERE OGGI: le funzioni booleane. Per il docente: f: B^n -> B con B = {0, 1}. Per n = 5 le funzioni sono già più di quattro miliardi: 2^32.

## Slide 5: Le sedici funzioni di due variabili
f | 00 | 01 | 10 | 11 | nome
f0 | 0 | 0 | 0 | 0 | costante 0
f1 | 0 | 0 | 0 | 1 | AND: x . y
f2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x . y'
f3 | 0 | 0 | 1 | 1 | x (identità)
f4 | 0 | 1 | 0 | 0 | x' . y
f5 | 0 | 1 | 0 | 1 | y (identità)
f6 | 0 | 1 | 1 | 0 | XOR
f7 | 0 | 1 | 1 | 1 | OR: x + y
f | 00 | 01 | 10 | 11 | nome
f8 | 1 | 0 | 0 | 0 | NOR
f9 | 1 | 0 | 0 | 1 | XNOR (equivalenza)
f10 | 1 | 0 | 1 | 0 | NOT y
f11 | 1 | 0 | 1 | 1 | x + y'
f12 | 1 | 1 | 0 | 0 | NOT x
f13 | 1 | 1 | 0 | 1 | x' + y
f14 | 1 | 1 | 1 | 0 | NAND
f15 | 1 | 1 | 1 | 1 | costante 1
Le colonne 00, 01, 10, 11 danno l'uscita per ogni coppia di ingressi x y
L'indice di ogni funzione è la sua colonna di uscita letta come numero binario. Evidenziate: le porte della Lezione 08. Con una variabile le quattro funzioni sono: costante 0, x, NOT x, costante 1.
DA COMPRENDERE OGGI · le funzioni booleane
Notes: Tutte le sedici funzioni di due variabili. Ogni riga è una funzione, le quattro colonne centrali ne danno le uscite per gli ingressi 00, 01, 10 e 11; l'indice della funzione è quella colonna di uscite letta come numero binario. Tra esse compaiono, evidenziate, le porte della Lezione 08: AND è f1, XOR è f6, OR è f7, NOR è f8, XNOR è f9, NAND è f14. Le restanti sono le due costanti, i due ingressi riportati invariati, le loro negazioni e quattro funzioni meno comuni, come l'implicazione. DA COMPRENDERE OGGI: le funzioni booleane. Per il docente: f0 e f15: costanti. f3, f5: identità (buffer). f12, f10: NOT. f1 AND, f7 OR, f6 XOR, f9 equivalenza, f14 NAND, f8 NOR. f13 è l'implicazione x -> y, f11 è y -> x; f2 e f4 sono le inibizioni.

## Slide 6: Insiemi funzionalmente completi
Qualunque funzione booleana si può realizzare usando solo AND, OR e NOT
Esempio: x XOR y = (x' AND y) OR (x AND y')
L'insieme {AND, OR, NOT} si dice funzionalmente completo
Per De Morgan, AND si costruisce con OR e NOT, e OR con AND e NOT: anche {AND, NOT} e {OR, NOT} sono completi
NAND da solo è completo, e così NOR da solo: sono le porte universali
NAND
un solo tipo di porta basta a costruire qualunque circuito digitale, compreso un intero processore
DA COMPRENDERE OGGI · le funzioni booleane
Notes: Un insieme di operatori è funzionalmente completo se ogni funzione booleana si può esprimere con esso soltanto. AND, OR e NOT formano un insieme completo. Poiché le leggi di De Morgan permettono di ottenere AND o OR l'uno dall'altro con l'aiuto di NOT, bastano due operatori. Il fatto notevole viene per ultimo: NAND da solo è completo, e così NOR da solo. Un solo tipo di porta basta a costruire qualsiasi circuito digitale, un intero processore compreso, ed è per questo che NAND e NOR si chiamano porte universali. La Lezione 10 mostra perché questo conta dal punto di vista economico. DA COMPRENDERE OGGI: le funzioni booleane. Per il docente: NOT x = x NAND x; x AND y = (x NAND y) NAND (x NAND y); x OR y = (x NAND x) NAND (y NAND y). I chip reali sono fatti in gran parte di NAND e NOR perché richiedono meno transistor.

## Slide 7: Il semisommatore
Somma due bit A e B e produce un bit di somma S e un riporto C
In binario 1 + 1 dà somma 0 e riporto 1
Dalla tabella: S vale 1 quando gli ingressi sono diversi, C vale 1 quando entrambi valgono 1
S = A xor B C = A . B
A | B | S | C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
DA COMPRENDERE OGGI · il sommatore
Notes: Il semisommatore somma due bit A e B e produce un bit di somma S e un riporto C. La tavola di verità mostra che S vale 1 quando gli ingressi differiscono, cioè XOR, e che C vale 1 quando entrambi valgono 1, cioè AND. Il circuito a destra corrisponde esattamente alle due istruzioni del riscaldamento. Si chiama "semi" perché non ha un ingresso per il riporto da una posizione meno significativa, quindi da solo può sommare solo i bit meno significativi di due numeri. DA COMPRENDERE OGGI: il sommatore. Per il docente: Il circuito è esattamente la coppia di istruzioni del riscaldamento. «Semi» perché non ha un riporto in ingresso: può sommare solo i bit meno significativi.

## Slide 8: Il sommatore completo
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
S = A xor B xor Cin
Cout = A . B + Cin . (A xor B)
Somma due bit e un riporto entrante; produce un bit di somma e un riporto uscente.
DA COMPRENDERE OGGI · il sommatore
Notes: Il sommatore completo ha tre ingressi, i due bit degli operandi A e B e un riporto entrante, e due uscite, un bit di somma e un riporto uscente. Dalla tavola, S vale 1 quando un numero dispari di ingressi vale 1, e il riporto uscente vale 1 quando almeno due ingressi valgono 1. Il circuito consiste di due semisommatori e di una porta OR: il primo somma A e B, il secondo somma il riporto entrante alla loro somma parziale, e l'OR fonde i due riporti possibili, che non possono mai valere 1 entrambi. Nel disegno, fili che si incrociano senza un punto non sono collegati. DA COMPRENDERE OGGI: il sommatore. Per il docente: Due semisommatori e un OR. S vale 1 quando è a 1 un numero dispari di ingressi; Cout vale 1 quando almeno due ingressi sono a 1. I fili che si incrociano senza un punto non sono collegati.

## Slide 9: Mintermini e maxtermini
Mintermine: una clausola di ordine n, cioè un prodotto che contiene un letterale di ogni variabile
– n = 2: a b; n = 3: a' b' c; n = 6: a b c' d e' f
Un mintermine vale 1 per una e una sola riga della tabella di verità
Maxtermine: una somma di n letterali, uno per ogni variabile
– n = 2: (a' + b'); n = 3: (a + b + c'); n = 6: (a' + b' + c + d' + e' + f')
Un maxtermine vale 0 per una e una sola riga della tabella di verità
DA COMPRENDERE OGGI · le forme canoniche
Notes: Un mintermine è un prodotto che contiene ogni variabile esattamente una volta, complementata o no. La sua proprietà caratteristica è di valere 1 per una sola riga della tavola di verità: a'b'c vale 1 solo quando a = 0, b = 0 e c = 1. Un maxtermine è una somma che contiene ogni variabile esattamente una volta, e vale 0 per una sola riga. Per scrivere il mintermine di una riga si complementano le variabili che in quella riga valgono 0; per il maxtermine, quelle che valgono 1. Mintermini e maxtermini sono i mattoni delle forme canoniche. DA COMPRENDERE OGGI: le forme canoniche. Per il docente: In inglese: minterm (termine prodotto P); maxterm (fattore somma S). Il mintermine i corrisponde alla riga i: una variabile compare complementata dove la riga ha uno 0.

## Slide 10: Dalla tabella di verità alle forme canoniche
A | B | C | F | mintermine (F = 1) | maxtermine (F = 0)
0 | 0 | 0 | 0 |  | M0 = A + B + C
0 | 0 | 1 | 0 |  | M1 = A + B + C'
0 | 1 | 0 | 0 |  | M2 = A + B' + C
0 | 1 | 1 | 1 | m3 = A' B C | 
1 | 0 | 0 | 1 | m4 = A B' C' | 
1 | 0 | 1 | 1 | m5 = A B' C | 
1 | 1 | 0 | 1 | m6 = A B C' | 
1 | 1 | 1 | 1 | m7 = A B C | 
Forma canonica P: somma dei mintermini delle righe in cui F = 1
F = A'BC + AB'C' + AB'C + ABC' + ABC
F = somma di m(3, 4, 5, 6, 7)
Forma canonica S: prodotto dei maxtermini delle righe in cui F = 0
F = (A+B+C) (A+B+C') (A+B'+C)
F = prodotto di M(0, 1, 2)
DA COMPRENDERE OGGI · le forme canoniche
Notes: Il procedimento applicato a F. Per ogni riga in cui F vale 1 si scrive il suo mintermine, e l'OR di questi mintermini è la forma canonica P: F è la somma dei mintermini 3, 4, 5, 6 e 7. Per ogni riga in cui F vale 0 si scrive il suo maxtermine, e l'AND di questi maxtermini è la forma canonica S: il prodotto dei maxtermini 0, 1 e 2. Entrambe le espressioni sono corrette e uniche, il che ne fa il valore teorico; nessuna delle due è economica, perché la prima ha cinque clausole e quindici letterali. DA COMPRENDERE OGGI: le forme canoniche. Per il docente: Ogni funzione ha una e una sola forma canonica per tipo (a meno dell'ordine dei termini). È sintesi a ricetta: sempre possibile, raramente economica.

## Slide 11: Minimizzazione algebrica di F
Espressione | Legge applicata
A'BC + AB'C' + AB'C + ABC' + ABC | forma canonica P: 5 clausole, 15 letterali
= A'BC + A (B'C' + B'C + BC' + BC) | distributiva: si raccoglie A
= A'BC + A (B' (C' + C) + B (C' + C)) | distributiva, due volte
= A'BC + A (B' + B) | complemento: C' + C = 1
= A'BC + A | complemento: B' + B = 1
= A + BC | semplificazione: x + x' y = x + y
Quindici letterali diventano tre. Funziona, ma ogni passo richiede un'idea: vogliamo un metodo.
DA COMPRENDERE OGGI · le forme canoniche
Notes: La forma canonica di F ridotta passo per passo con le leggi della Lezione 08. Si raccoglie A da quattro clausole; si raccoglie di nuovo dentro la parentesi; si applica due volte la legge del complemento; infine la semplificazione x + x'y = x + y. Quindici letterali diventano tre: F = A + BC. Il metodo funziona, ma la didascalia ne indica il punto debole: a ogni passo bisognava vedere quale legge applicare. Per funzioni più grandi questo è impraticabile, e serve un metodo indipendente dall'intuizione. DA COMPRENDERE OGGI: le forme canoniche. Per il docente: Da cinque porte AND a tre ingressi e una OR a cinque ingressi, a una AND e una OR. La presentazione originale la chiamava minimizzazione «empirica»: funziona, ma quale legge applicare al passo successivo è lasciato all'intuito. Le mappe di Karnaugh la rendono meccanica.

## Slide 12: Mappe di Karnaugh: l'idea
Uno strumento grafico per semplificare le funzioni booleane
Una funzione di n variabili si disegna su una griglia di 2^n celle: una cella per riga della tabella di verità
Le celle sono ordinate in modo che le vicine differiscano in una sola variabile
– da qui l'ordine delle colonne 00, 01, 11, 10
L'adiacenza grafica è adiacenza logica: due 1 adiacenti si fondono in una clausola con un letterale in meno
Si raggruppano gli 1 in rettangoli di 1, 2, 4 o 8 celle, i più grandi possibile, finché ogni 1 è coperto
B C
A
00
01
11
10
0
1
m0
m1
m3
m2
m4
m5
m7
m6
La cella di ogni mintermine per tre variabili. Si noti che m3 viene prima di m2. Anche i bordi sinistro e destro sono adiacenti: la mappa si richiude.
DA COMPRENDERE OGGI · minimizzazione, Karnaugh
Notes: Una mappa di Karnaugh è la tavola di verità ridisegnata come griglia, una cella per riga. La sua caratteristica essenziale è l'ordine delle celle: due celle vicine qualsiasi differiscono nel valore di esattamente una variabile, ed è per questo che le colonne sono etichettate 00, 01, 11, 10 (un codice Gray) e non in ordine di conteggio. Di conseguenza due 1 adiacenti si possono fondere in una sola clausola con un letterale in meno, grazie alla legge xy + xy' = x. La regola è raggruppare gli 1 in rettangoli di 1, 2, 4 o 8 celle, ciascuno il più grande possibile, finché ogni 1 è coperto. Anche i bordi sinistro e destro sono adiacenti. DA COMPRENDERE OGGI: minimizzazione, Karnaugh. Per il docente: L'ordine 00, 01, 11, 10 è un codice Gray. Maurice Karnaugh, 1953. La presentazione originale suggeriva uno strumento online (edutecnica.it/apps/k/k.htm).

## Slide 13: Una mappa di tre variabili: la nostra F
B C
A
00
01
11
10
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
F = A + BC
Si scrive un 1 nelle celle dei mintermini 3, 4, 5, 6 e 7
Gruppo rosso di quattro: l'intera riga A = 1
– B e C cambiano entrambe: la clausola è A
Gruppo viola di due: la colonna BC = 11
– A cambia: la clausola è BC
Ogni 1 è coperto e nessun gruppo si può allargare
Lo stesso risultato dell'algebra, trovato a occhio in pochi secondi
DA COMPRENDERE OGGI · minimizzazione, Karnaugh
Notes: La funzione F posta su una mappa a tre variabili. Si scrive 1 nelle celle dei mintermini 3, 4, 5, 6 e 7. Il gruppo rosso copre l'intera riga A = 1, quattro celle in cui variano sia B sia C, quindi la clausola è A. Il gruppo viola copre la colonna BC = 11, in cui varia A, quindi la clausola è BC. Ogni 1 è coperto e nessun gruppo si può allargare: F = A + BC. È il risultato della minimizzazione algebrica, ottenuto a colpo d'occhio in pochi secondi. DA COMPRENDERE OGGI: minimizzazione, Karnaugh. Per il docente: Un gruppo di 2^k celle elimina k variabili. Si prendono sempre prima i gruppi più grandi, poi si copre ciò che resta.

## Slide 14: Una mappa di quattro variabili
C D
A B
00
01
11
10
00
01
11
10
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
F = BD + B'D'
F = somma di m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15): otto mintermini, trentadue letterali
Gruppo rosso di quattro al centro
– B = 1 e D = 1 in tutto il gruppo: la clausola è BD
Viola: i quattro angoli sono un solo gruppo
– la mappa si richiude in orizzontale e in verticale: B = 0 e D = 0, la clausola è B'D'
Risultato: quattro letterali, e forse la riconoscete: F è lo XNOR di B e D
DA COMPRENDERE OGGI · minimizzazione, Karnaugh
Notes: Con quattro variabili la mappa ha sedici celle, ed entrambi gli insiemi di etichette seguono l'ordine 00, 01, 11, 10. Il gruppo rosso centrale di quattro dà BD. Anche i quattro angoli formano un gruppo, perché la mappa si richiude in entrambe le direzioni, come se fosse disegnata sulla superficie di un toro. Negli angoli B e D valgono entrambi 0, quindi la clausola è B'D'. Il risultato ha quattro letterali invece di trentadue. Prima di concludere che un 1 è isolato, vanno sempre esaminati i bordi e gli angoli. DA COMPRENDERE OGGI: minimizzazione, Karnaugh. Per il docente: Slide nuova. Si pensi alla mappa come disegnata su un toro: il bordo superiore tocca quello inferiore e il sinistro tocca il destro.

## Slide 15: Condizioni di indifferenza
A volte una combinazione di ingressi non può mai presentarsi, oppure quando si presenta l'uscita non importa
Esempio: una cifra in decimale codificato in binario usa le configurazioni da 0000 a 1001
– le sei configurazioni da 1010 a 1111 non compaiono mai
Quelle celle si segnano nella mappa con una x: indifferenza (don't care)
Una x si può trattare come 1 quando allarga un gruppo, e come 0 altrimenti
Più libertà significa gruppi più grandi e un circuito più economico
x
una cella il cui valore siamo liberi di scegliere, 0 o 1, a seconda di ciò che semplifica il circuito
DA COMPRENDERE OGGI · minimizzazione, Karnaugh
Notes: Alcune combinazioni di ingresso non possono mai presentarsi, oppure la loro uscita è irrilevante quando si presentano. Una cifra decimale codificata su quattro bit usa solo dieci delle sedici configurazioni, e le altre sei non compaiono mai. Le loro celle si marcano con x, una condizione di indifferenza, e ogni x si può trattare come 1 o come 0, come conviene: come 1 quando allarga un gruppo, e altrimenti la si ignora. Più libertà significa gruppi più grandi e quindi un circuito più economico. La Lezione 11 incontra questa situazione nel codice BCD e nel display a sette segmenti. DA COMPRENDERE OGGI: minimizzazione, Karnaugh. Per il docente: Slide nuova. Tipico esercizio d'esame: il decodificatore per display a sette segmenti, dove ogni segmento è una funzione di quattro variabili con sei indifferenze.

## Slide 16: Trentadue sommatori completi fanno una add
sommatore completo
bit 0
A0
B0
S0
sommatore completo
bit 1
A1
B1
S1
sommatore completo
bit 2
A2
B2
S2
sommatore completo
bit 31
A31
B31
S31
0
. . .
riporto
uscente
il riporto si propaga verso sinistra
add t2, t0, t1 porta i due registri a trentadue sommatori completi, uno per posizione di bit
Il riporto uscente di ogni posizione è il riporto entrante della successiva: un sommatore a propagazione del riporto
sub usa lo stesso addizionatore: il secondo operando è complementato e il primo riporto entrante è 1 (Lezione 05)
DA COMPRENDERE OGGI · il sommatore
Notes: Si mettono in fila trentadue sommatori completi, uno per posizione di bit. Ciascuno riceve un bit di A, un bit di B e il riporto dalla posizione alla sua destra, e passa il proprio riporto a sinistra: è un sommatore a propagazione del riporto, ed è ciò che esegue add t2, t0, t1. Il primo riporto entrante vale 0. La sottrazione usa lo stesso sommatore: il secondo operando si complementa e il primo riporto entrante si pone a 1, che è esattamente il cambio di segno in complemento a due della Lezione 05. Il riporto uscente dall'ultima posizione si scarta. Il riporto deve attraversare tutti e trentadue gli stadi, un ritardo le cui conseguenze esamina la Lezione 11. DA COMPRENDERE OGGI: il sommatore. Per il docente: Il riporto uscente dal bit 31 è l'overflow senza segno della Lezione 05, che RISC-V semplicemente scarta. I processori reali usano schemi di riporto più veloci (carry look-ahead), ma la funzione calcolata è la stessa.

## Slide 17: Verifica la comprensione
1
Quante funzioni booleane distinte di tre variabili esistono?
A
8
B
9
C
64
D
256
2
Quale mintermine di tre variabili A, B, C corrisponde alla riga 5 della tabella di verità?
A
A'BC'
B
AB'C
C
A + B' + C
D
ABC'
Notes: Per la prima domanda si applica la formula del numero di funzioni con n = 3, valutando prima l'esponente: 2^3 = 8 è il numero di righe della tavola di verità, e la risposta è 2^8. Per la seconda, 5 si scrive in binario su tre bit, 101. In un mintermine una variabile compare non complementata dove la riga ha 1 e complementata dove ha 0. L'opzione che contiene segni più si può scartare subito: è una somma e quindi non può essere un mintermine. Per il docente: 1. Risposta: D. 2^(2^3) = 2^8 = 256. 2. Risposta: B. La riga 5 è 101: A = 1, B = 0, C = 1, quindi il mintermine è A B' C.

## Slide 18: Verifica la comprensione
1
In una mappa di Karnaugh, un gruppo rettangolare di quattro 1 adiacenti elimina:
A
una variabile
B
due variabili
C
tre variabili
D
quattro variabili
2
In un sommatore completo, il riporto uscente vale 1 quando:
A
esattamente un ingresso vale 1
B
un numero dispari di ingressi vale 1
C
almeno due ingressi valgono 1
D
solo quando tutti e tre gli ingressi valgono 1
Notes: Per la prima domanda: un gruppo di 2^k celle elimina k variabili, e quattro è 2^2. La mappa a tre variabili lo conferma: la riga di quattro 1 ha perso sia B sia C. Per la seconda si consulta la tavola del sommatore completo. Il riporto uscente vale 1 nelle righe con due o tre 1 tra gli ingressi: è la funzione di maggioranza. "Un numero dispari di 1" descrive l'altra uscita, il bit di somma. Per il docente: 1. Risposta: B. Un gruppo di 2^k celle elimina k variabili: quattro celle, due variabili. 2. Risposta: C. Cout è la funzione di maggioranza: AB + Cin(A xor B) = AB + ACin + BCin. Un numero dispari di 1 descrive invece il bit di somma S.

## Slide 19: Glossario: inglese e italiano
Inglese | Italiano | Inglese | Italiano
literal | letterale | canonical form | forma canonica
clause, product term | clausola, termine prodotto | sum of products (SOP) | somma di prodotti (tipo P)
factor, sum term | fattore, termine somma | product of sums (POS) | prodotto di somme (tipo S)
minterm / maxterm | mintermine / maxtermine | Karnaugh map | mappa di Karnaugh
half adder / full adder | semisommatore / sommatore completo | don't care | condizione di indifferenza
carry in / carry out | riporto entrante / uscente | ripple-carry adder | sommatore a propagazione del riporto
Notes: Dodici termini. In italiano le forme canoniche si indicano con P, per prodotti, e S, per somme; i testi inglesi usano SOP e POS. L'half adder è il semisommatore, il full adder il sommatore completo. Un don't care è una condizione di indifferenza. Il ripple-carry adder è il sommatore in cui il riporto si propaga da ogni posizione alla successiva.

## Slide 20: Conclusioni e letture
Una funzione booleana è una tabella di verità; una tabella di verità dà sempre un'espressione canonica
La minimizzazione è il processo che ottimizza una rete logica per semplificarne la realizzazione
Le mappe di Karnaugh trasformano l'algebra in una figura: si raggruppano gli 1, si leggono le clausole
Il semisommatore e il sommatore completo sono i primi veri circuiti del corso
Trentadue sommatori completi in fila sono ciò che esegue la add battuta nella prima lezione
Letture
– Patterson, Hennessy: Struttura e progetto dei calcolatori, edizione RISC-V, appendice A
– Bucci: Architettura dei calcolatori elettronici, i capitoli sulle reti combinatorie
– Charles Petzold: Code, i capitoli sulle porte logiche e sulle macchine addizionatrici binarie
Notes: Cinque conclusioni. Una funzione booleana è una tavola di verità, e una tavola di verità dà sempre un'espressione canonica. La minimizzazione ottimizza la rete e ne riduce il costo. Le mappe di Karnaugh trasformano l'algebra in un procedimento visivo: si raggruppano gli 1 e si leggono le clausole. Il semisommatore e il sommatore completo sono i primi veri circuiti del corso. E trentadue sommatori completi in fila eseguono l'add scritto nella prima lezione di programmazione. La prossima lezione si chiede di che cosa sono fatte le porte stesse. Stato di apprendimento, riepilogo. DA COMPRENDERE OGGI: il sommatore; le funzioni booleane; le forme canoniche; minimizzazione, Karnaugh. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Per il docente: Prossima lezione: l'elettronica, per vedere di che cosa sono fatte queste porte; poi le macchine combinatorie e sequenziali.