## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 14
Macchine elementari: registri e bus: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
14-Architettura_dei_Calcolatori-Registri_e_Bus.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 14. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: i registri a scorrimento; i registri come flip-flop; bus e porte three-state. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: l'I/O mappato in memoria (Lezione 15); memorie e indirizzi (Lezione 15). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 2 listati della Lezione 14, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l14.S, 94 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l14.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l14.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Inviare un byte un bit alla volta
# a0 = the byte to send, most significant bit first
li t0, 8 # eight bits to go
1: srli t1, a0, 7 # bring bit 7 down to bit 0
andi t1, t1, 1 # t1 = the bit to put on the wire
... # drive the data line with t1,
... # then pulse the clock line
slli a0, a0, 1 # shift left: the next bit moves up
addi t0, t0, -1
bnez t0, 1b
1
Il display e il chip audio del kit sono collegati da pochi fili, non da trentadue
2
Una parola deve quindi viaggiare un bit dopo l'altro: un trasferimento seriale
3
Il ciclo è un registro a scorrimento in software: scorrere, prendere un bit, ripetere
4
L'ESP32-C6 ha hardware che fa esattamente questo, milioni di volte al secondo
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI · l'I/O mappato in memoria → Lezione 15
DA COMPRENDERE OGGI · i registri a scorrimento
Notes: Il ciclo del riscaldamento trasmette un byte un bit alla volta, il più significativo per primo. A ogni iterazione il byte si fa scorrere a destra di 7 e si maschera con 1, isolandone il bit più alto; quel bit verrebbe posto su una linea di dato e verrebbe dato un impulso su una linea di clock; il byte si fa poi scorrere a sinistra di uno, così che il bit successivo passi in cima. Dopo otto iterazioni l'intero byte è stato inviato. Il ciclo è un registro a scorrimento realizzato in software. Le due righe omesse scriverebbero in registri GPIO mappati in memoria, un meccanismo spiegato nella Lezione 15. Il chip del kit contiene hardware dedicato che esegue la stessa operazione milioni di volte al secondo. DA COMPRENDERE OGGI: i registri a scorrimento. DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: l'I/O mappato in memoria (si studia nella Lezione 15). Per il docente: Scritto per questa lezione. Sul kit il display usa SPI e l'amplificatore I2S: entrambi sono bus seriali pilotati da registri a scorrimento interni al chip. Le due righe omesse scriverebbero in registri GPIO mappati in memoria (Lezione 15).

## Slide 4: I bus del kit PRG32
Collegamento | Tipo | Linee | Che cosa vi viaggia
dentro l'ESP32-C6 | parallelo | 32 linee dati, indirizzi e controllo | istruzioni, dati e trasferimenti tra registri
display (ILI9341) | seriale, SPI | clock, dati in uscita, chip select, dato/comando | ogni pixel di ogni frame, bit per bit
amplificatore audio | seriale, I2S | clock di bit, selezione di parola, dati | campioni audio, 22.050 al secondo
joystick e pulsanti | un filo per pulsante | un piedino di ingresso ciascuno | una rappresentazione decodificata: una linea per pulsante
USB verso il portatile | seriale, coppia differenziale | due fili di dati | il firmware e la console di debug
DA COMPRENDERE OGGI · bus e porte three-state
Notes: I bus del kit. Dentro il chip il bus è parallelo. Il display è collegato da SPI, un bus seriale con una linea di clock, una linea di dato, una linea di chip select e una linea che distingue dati da comandi; ogni pixel di ogni frame lo attraversa bit per bit. L'amplificatore è collegato da I2S, un altro bus seriale, che porta 22.050 campioni audio al secondo. I pulsanti usano un filo ciascuno, una rappresentazione decodificata. L'USB, anch'esso seriale, porta il firmware e la console di debug. Il kit esemplifica così la tendenza generale enunciata nella lezione: parallelo dentro il chip, seriale tra chip. DA COMPRENDERE OGGI: bus e porte three-state. Per il docente: Dalla descrizione hardware del repository di PRG32 (docs/hardware). Chip select è il CS della piccola memoria della presentazione della lezione: più dispositivi possono condividere lo stesso bus seriale perché ascolta solo quello selezionato.

## Slide 5: Scorrimenti in RISC-V: uno shift register in un'istruzione
slli e srli spostano tutti i bit di un registro di un dato numero di posizioni, riempiendo di zeri
srai riempie con copie del bit di segno (Lezione 05)
sll, srl e sra prendono la quantità da un secondo registro
In hardware uno scorrimento di una quantità qualsiasi in un solo passo è fatto da un barrel shifter: strati di multiplexer, non una catena di flip-flop
Lo shifter è una delle unità della ALU della Lezione 11
# parallel to serial, LSB first
andi t1, a0, 1 # take bit 0
srli a0, a0, 1 # next bit
# serial to parallel, MSB first
slli a1, a1, 1 # make room
or a1, a1, t1 # insert bit
DA COMPRENDERE OGGI · i registri a scorrimento
Notes: Le istruzioni di scorrimento spostano ogni bit di un registro in un solo passo: slli e srli riempiono con zeri, srai con copie del bit di segno, mentre sll, srl e sra prendono l'entità dello scorrimento da un registro. In hardware non si tratta di una catena di flip-flop, che richiederebbe un impulso di clock per posizione, ma di un barrel shifter, una rete combinatoria di strati di multiplexer, e una delle unità della ALU. Il codice a destra mostra le due conversioni, da parallelo a seriale e da seriale a parallelo. DA COMPRENDERE OGGI: i registri a scorrimento. Per il docente: A un vero registro a scorrimento servono n impulsi di clock per n posizioni; il barrel shifter della ALU è combinatorio e lo fa entro un periodo di clock.

## Slide 6: Il programma completo: l14.S (1 di 6)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 14: Elementary Machines: Registers and Buses
# l14.S: a byte sent one bit at a time, and rebuilt at the other end
#
# On the screen: top row: the eight bits of 0xA5 in the order in which they leave,
# most significant first (lit, dark, lit, dark, dark, lit, dark, lit). Bottom row: the
# byte rebuilt by the receiver. A green square says that it is equal to the byte sent.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l14.S --portable \
# --entry-prefix l14 --name l14 --out l14.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ GREY, 0x4208
.equ YELLOW, 0xffe0
.equ GREEN, 0x07e0
.equ RED, 0xf800
.equ BYTE, 0xA5 # the byte to send: 1010 0101
.section .text
.global l14_init
.global l14_update
.global l14_draw
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l14.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 7: Il programma completo: l14.S (2 di 6)
l14_init:
ret
l14_update:
ret
# lamp: a0 = position 0 to 7, a1 = y, a2 = bit
lamp:
li a4, GREY
beqz a2, 1f
li a4, YELLOW
1: slli a0, a0, 5
addi a0, a0, 36 # x = 36 + 32 * position
li a2, 24
li a3, 24
tail prg32_gfx_rect
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l14.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 8: Il programma completo: l14.S (3 di 6)
l14_draw:
addi sp, sp, -32
sw ra, 28(sp)
sw s0, 24(sp)
sw s1, 20(sp)
sw s2, 16(sp)
sw s3, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l14.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 9: Il programma completo: l14.S (4 di 6)
li s0, BYTE # a0 of the slide: the byte to send
li s1, 0 # the receiver's shift register
li s2, 0 # how many bits have gone
1: srli t1, s0, 7 # bring bit 7 down to bit 0
andi s3, t1, 1 # s3 = the bit to put on the wire
mv a0, s2 # ... here the wire is a lamp:
li a1, 40 # position = the order of sending
mv a2, s3
call lamp
slli s1, s1, 1 # receiver: make room (serial to parallel)
or s1, s1, s3 # insert the bit
slli s0, s0, 1 # sender: shift left, the next bit moves up
andi s0, s0, 255 # (keep eight bits)
addi s2, s2, 1
li t0, 8 # eight bits to go
blt s2, t0, 1b
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l14.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 10: Il programma completo: l14.S (5 di 6)
li s2, 0 # show the byte that the receiver rebuilt
2: li t0, 7
sub t0, t0, s2
srl a2, s1, t0
andi a2, a2, 1
mv a0, s2
li a1, 100
call lamp
addi s2, s2, 1
li t0, 8
blt s2, t0, 2b
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l14.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 11: Il programma completo: l14.S (6 di 6)
li a4, RED # is it the byte that was sent?
li t0, BYTE
bne s1, t0, 3f
li a4, GREEN
3: li a0, 152
li a1, 150
li a2, 16
li a3, 16
call prg32_gfx_rect
lw s3, 12(sp)
lw s2, 16(sp)
lw s1, 20(sp)
lw s0, 24(sp)
lw ra, 28(sp)
addi sp, sp, 32
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l14.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 12: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– riga in alto: gli otto bit di 0xA5 nell'ordine in cui escono, il più significativo per primo (accesa, spenta, accesa, spenta, spenta, accesa, spenta, accesa). Riga in basso: il byte ricostruito dal ricevitore. Un quadrato verde dice che è uguale al byte inviato.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 13: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l14.S --portable \
--entry-prefix l14 --name l14 --out l14.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l14.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 14: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l14.S --portable \
--entry-prefix l14 --name l14 --architecture qemu \
--out l14-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l14-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 15: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l14.S --portable \
--entry-prefix l14 --name l14 --architecture esp32c6 \
--out l14-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l14-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 16: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l14; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 17: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Disegnate un registro a scorrimento a 4 bit, ingresso seriale e uscita parallela, con flip-flop D, e compilatene il contenuto su quattro impulsi di clock per l'ingresso 1, 0, 1, 1
2
Tre registri condividono un bus comune: scrivete i segnali di abilitazione e di caricamento necessari per copiare il registro B nel registro A
3
Completate il riscaldamento: scrivete il ciclo che riceve otto bit da una linea e ricostruisce il byte
4
Su PRG32 mostrate un byte come otto lampade e fatelo scorrere a sinistra di una posizione ogni mezzo secondo
5
Fate rientrare da destra il bit che esce a sinistra (una rotazione): un contatore ad anello
Risultato atteso
Su PRG32: una configurazione di lampade che cammina verso sinistra e, nell'ultimo esercizio, gira all'infinito.
Notes: Cinque esercizi. Disegnare un registro a scorrimento a 4 bit con ingresso seriale e uscita parallela e seguirne il contenuto per quattro impulsi di clock. Scrivere i segnali di abilitazione e di caricamento che copiano un registro in un altro attraverso un bus comune. Completare il riscaldamento con il ciclo di ricezione, che ricostruisce il byte. Su PRG32, mostrare un byte come otto lampade e farlo scorrere ogni mezzo secondo. Infine, far rientrare dall'altro lato il bit che esce da un lato: una rotazione, che in hardware si chiama contatore ad anello. Per il docente: Esercizio 3: slli a1, a1, 1 e poi or con il bit ricevuto, otto volte. Esercizio 5: srli t1, a0, 7; andi t1, t1, 1; slli a0, a0, 1; or a0, a0, t1; andi a0, a0, 255.