## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 21
Ingresso e uscita: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
21-Architettura_dei_Calcolatori-Ingresso_Uscita.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 21. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: polling, interruzioni, DMA; display CRT e LCD; tastiera e mouse; le stampanti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
Il listato della Lezione 21: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l21.S, 63 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l21.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l21.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Leggere il mondo, una volta per frame
steer_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
call prg32_input_read # a0 = one bit per button
mv s0, a0 # keep it in a saved register
andi t0, s0, 0x10 # button A
beqz t0, 1f
li a0, 0 # channel
li a1, 0 # instrument
li a2, 69 # note: A4, 440 Hz
li a3, 255 # volume
li a4, 120 # milliseconds
call prg32_audio_note
1: andi t0, s0, 0x01 # LEFT: s0 survived the call
beqz t0, 2f
... # move left
2: ...
1
Ogni pulsante è un interruttore su un piedino di ingresso del chip: premuto o rilasciato, un bit
2
Il runtime legge i piedini e li impacchetta in una parola: una rappresentazione decodificata (Lezione 11)
3
Il vostro gioco chiede una volta per frame: questo è il polling
4
Una tastiera ha cento tasti, un mouse si muove in due dimensioni, un display ha migliaia di pixel: come parlano con un processore?
DA COMPRENDERE OGGI · polling, interruzioni, DMA
Notes: Il riscaldamento: una funzione che legge l'ingresso una volta per frame. prg32_input_read restituisce in a0 una parola con un bit per pulsante; il codice la copia in s0, un registro salvato dal chiamato, perché la parola deve sopravvivere alla chiamata che suona una nota, e in un temporaneo andrebbe persa. Ogni pulsante si verifica poi con andi e una maschera: 0x10 per A, 0x01 per LEFT. Dietro ogni bit c'è un interruttore su un piedino di ingresso del chip, e il runtime raccoglie i piedini in una parola, una rappresentazione decodificata nel senso della Lezione 11. Il programma chiede, una volta per frame, e questo modo di operare ha un nome, polling. Gli altri dispositivi sono meno semplici, e la lezione li esamina. DA COMPRENDERE OGGI: polling, interruzioni, DMA. Per il docente: Dal capitolo 6 del libro, dal laboratorio 06 e dall'esempio sonoro del capitolo finale (examples/asm_capstone/audio_note_event.S). Compilato come cartuccia ed eseguito sul runner headless di PRG32-QT (tools/tests): il marcatore si muove con LEFT anche mentre A suona la nota, perché la maschera è conservata in s0, un registro salvato; in t0 andrebbe persa alla chiamata. I piedini sono registri GPIO mappati in memoria (Lezione 15), configurati come ingressi, cioè con i buffer di uscita in alta impedenza (Lezione 14).

## Slide 4: Il programma completo: l21.S (1 di 3)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 21: Input and Output
# l21.S: read the world, once per frame
#
# On the screen: a yellow square in the middle of the screen. LEFT moves it to the
# left; A plays a note, and the square keeps moving while the note sounds.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l21.S --portable \
# --entry-prefix l21 --name l21 --out l21.prg32
.option norelax
.section .text
.global l21_init
.global l21_update
.global l21_draw
l21_init:
ret
l21_update:
steer_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l21.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 5: Il programma completo: l21.S (2 di 3)
call prg32_input_read # a0 = one bit per button
mv s0, a0 # keep it in a saved register
andi t0, s0, 0x10 # button A
beqz t0, 1f
li a0, 0 # channel
li a1, 0 # instrument
li a2, 69 # note: A4, 440 Hz
li a3, 255 # volume
li a4, 120 # milliseconds
call prg32_audio_note
1: andi t0, s0, 0x01 # LEFT: s0 survived the call
beqz t0, 2f
la t1, marker_x
lw t2, 0(t1)
addi t2, t2, -2
sw t2, 0(t1)
2: lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l21.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 6: Il programma completo: l21.S (3 di 3)
l21_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, 0
call prg32_gfx_clear
la t0, marker_x
lw a0, 0(t0)
li a1, 100
li a2, 16
li a3, 16
li a4, 0xffe0
call prg32_gfx_rect
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
.section .data
marker_x: .word 152
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l21.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 7: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– un quadrato giallo al centro dello schermo. LEFT lo sposta a sinistra; A suona una nota, e il quadrato continua a muoversi mentre la nota suona.
Che cosa premere
– LEFT muove il quadrato; A suona una nota
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 8: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l21.S --portable \
--entry-prefix l21 --name l21 --out l21.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l21.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 9: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l21.S --portable \
--entry-prefix l21 --name l21 --architecture qemu \
--out l21-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l21-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 10: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l21.S --portable \
--entry-prefix l21 --name l21 --architecture esp32c6 \
--out l21-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l21-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 11: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l21; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 12: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Una tastiera ha 104 tasti: quanti bit servono per il codice di tasto? Quante righe e colonne potrebbe avere la matrice?
2
Una pagina di 8 per 11 pollici a 600 punti per pollice, un bit per punto: quanta memoria serve alla stampante per la bitmap?
3
Muovete un puntatore sullo schermo di PRG32 con il joystick, come farebbe un mouse: conservate x e y, limitateli allo schermo
4
Fate in modo che il pulsante A agisca una sola volta per pressione (rilevamento del fronte, Lezione 13)
5
Disegnate un punteggio a sette segmenti con dei rettangoli, usando la tabella del transcodificatore della Lezione 11
Risultato atteso
Su carta: 7 bit, per esempio 8 per 13; circa 4 MB. Su PRG32: un puntatore che resta sullo schermo e un pulsante che scatta una volta per pressione.
Notes: Cinque esercizi. Stabilire quanti bit richiede il codice di una tastiera di 104 tasti, e proporre una matrice adatta di righe e colonne. Calcolare la memoria di cui una stampante ha bisogno per la bitmap di una pagina a 600 punti per pollice. Spostare un puntatore sullo schermo con il joystick, mantenendolo dentro lo schermo con il clamping come nella Lezione 05. Far agire il pulsante A una sola volta per pressione, con il rilevamento dei fronti come nella Lezione 13. E disegnare un punteggio con cifre a sette segmenti, usando la tabella della Lezione 11. Per il docente: 8 x 600 = 4.800 per 11 x 600 = 6.600 punti: 31.680.000 bit = 3,96 MB.