## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 24
Oltre un solo core: RISC‑V superscalare, HPC, GPU e FPGA: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
24-Architettura_dei_Calcolatori-Superscalari_HPC_GPU_FPGA.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 24. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: l'equazione delle prestazioni; i processori superscalari; le istruzioni vettoriali; HPC e legge di Amdahl; acceleratori GPU e FPGA. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 7 listati della Lezione 24, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l24.S, 72 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l24.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l24.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Il ciclo che svuota la mappa
la t0, grid
li t1, COLS*ROWS
1: sb zero, 0(t0) # one byte per turn of the loop
addi t0, t0, 1
addi t1, t1, -1
bnez t1, 1b
1
Da new_game di Verm1: 960 byte messi a zero
2
Quattro istruzioni per byte: 3 840 istruzioni in tutto
3
Un byte alla volta, un'istruzione alla volta
4
In quanti modi lo si può rendere più veloce?
DA COMPRENDERE OGGI · l'equazione delle prestazioni
Notes: Il riscaldamento: il ciclo in new_game che azzera la mappa, ponendo a zero 960 byte. Ogni iterazione esegue quattro istruzioni: una memorizzazione di byte, l'incremento dell'indirizzo, il decremento del contatore e il salto all'indietro, per 3.840 istruzioni in tutto, un byte e un'istruzione alla volta. Sul kit impiega circa 24 microsecondi, e nulla richiede che sia più veloce. È stato scelto perché è abbastanza piccolo da poter essere seguito su ogni classe di macchina contemporanea. La domanda della lezione è: in quanti modi diversi lo si può rendere più veloce? DA COMPRENDERE OGGI: l'equazione delle prestazioni. Per il docente: Il ciclo del processore della Lezione 19. Nel caso migliore un'istruzione per ciclo di clock, e 160 milioni di cicli al secondo sul kit: circa 24 microsecondi. Nessuno ha bisogno che questo ciclo sia più veloce; è abbastanza piccolo da poterlo seguire su ogni macchina di oggi.

## Slide 4: Che cosa si mette di mezzo: le dipendenze
add t0, t1, t2 # i1
add t3, t0, t4 # i2 needs the t0 of i1: it must wait
lw t5, 0(t6) # i3 is independent: it could go now
beqz t3, skip # i4: which way? known only after i2
addi t5, t5, 1 # i5: executed, or not?
skip:
1
i2 non può correre accanto a i1: ne usa il risultato
2
i3 non dipende da nessuno: perché dovrebbe aspettare?
3
Dopo un salto il processore non sa che cosa viene dopo
4
Il codice vero è pieno di catene così: la larghezza da sola non basta
DA COMPRENDERE OGGI · i processori superscalari
Notes: Che cosa ostacola l'esecuzione parallela. La seconda istruzione usa t0, che la prima sta ancora calcolando, quindi non può eseguirsi accanto a essa: una dipendenza dei dati. La terza non dipende da nulla, eppure in un processore in ordine attende dietro la seconda. La quarta è un salto: finché non è risolto, il processore non può sapere se la quinta vada eseguita, una dipendenza di controllo. I programmi reali sono pieni di catene del genere, quindi la sola larghezza di emissione non dà velocità; il rimedio è lasciare che le istruzioni indipendenti sorpassino. DA COMPRENDERE OGGI: i processori superscalari. Per il docente: Dipendenze sui dati, dipendenze sul controllo. Un superscalare in ordine si blocca a i2 e tutto ciò che sta dietro aspetta. Il rimedio è lasciare che i3 sorpassi.

## Slide 5: Ridenominazione dei registri: trentadue nomi, molti registri
# as written # as executed, after renaming
lw t0, 0(a0) lw p41, 0(a0)
addi t0, t0, 1 addi p42, p41, 1
sw t0, 0(a0) sw p42, 0(a0)
lw t0, 4(a0) lw p43, 4(a0) # a new t0
addi t0, t0, 1 addi p44, p43, 1
sw t0, 4(a0) sw p44, 4(a0)
1
La seconda metà riusa il nome t0, non il suo valore
2
Rinominate, le due metà non condividono nulla
3
Possono correre insieme, su registri diversi
4
I 32 registri che conoscete sono nomi; il chip ne ha molti di più
DA COMPRENDERE OGGI · i processori superscalari
Notes: La ridenominazione dei registri illustrata. A sinistra, il codice così come è scritto: due metà, ciascuna che carica una parola, la incrementa e la riscrive, ed entrambe che usano t0. La seconda metà riusa il nome, non il valore, il che costituisce una falsa dipendenza. A destra, dopo la ridenominazione, ogni nuovo valore ha il suo registro fisico, così le due metà non condividono nulla e possono eseguirsi contemporaneamente. I trentadue registri dell'insieme di istruzioni sono nomi; il chip contiene qualche centinaio di registri fisici. I numeri di registro della slide sono illustrativi. DA COMPRENDERE OGGI: i processori superscalari. Per il docente: Una falsa dipendenza: lo stesso nome per due valori che non c'entrano l'uno con l'altro. Da p41 a p44 sono numeri inventati di registri fisici. Un core grande ne ha qualche centinaio.

## Slide 6: Lo stesso ciclo, con i vettori
la t0, grid
li t1, COLS*ROWS
vsetvli t2, t1, e8, m1, ta, ma # elements are bytes
vmv.v.i v0, 0 # a register full of zeros
1: vsetvli t2, t1, e8, m1, ta, ma # t2 = bytes of this turn
vse8.v v0, (t0) # store t2 bytes at once
add t0, t0, t2
sub t1, t1, t2
bnez t1, 1b
1
v0 è un registro vettoriale: largo molti byte
2
vsetvli chiede: quanti dei byte rimasti ci stanno? La risposta è in t2
3
vse8.v memorizza t2 byte con una sola istruzione
4
Con registri a 128 bit: 16 byte per giro, 60 giri invece di 960
DA COMPRENDERE OGGI · le istruzioni vettoriali
Notes: Lo stesso ciclo scritto con l'estensione vettoriale. v0 è un registro vettoriale, largo molti byte, riempito di zeri. A ogni iterazione vsetvli chiede quanti dei byte rimanenti stanno in un registro, e la risposta va in t2. vse8.v memorizza quei byte in una sola istruzione, e l'indirizzo e il contatore avanzano di t2. Con registri a 128 bit un'iterazione tratta 16 byte: 60 iterazioni invece di 960. Il codice non dichiara mai la larghezza dei registri, quindi lo stesso binario è corretto per qualsiasi larghezza, una proprietà detta indipendenza dalla lunghezza del vettore, che il test verifica a quattro larghezze. DA COMPRENDERE OGGI: le istruzioni vettoriali. Per il docente: L'estensione V, ratificata nel 2021. Sul kit non c'è: l'ESP32-C6 è RV32IMAC. Il codice non dice mai quanto sono larghi i registri: è indipendente dalla lunghezza del vettore (vector-length agnostic), e lo stesso binario usa 128, 256 o 1024 bit. Provato su QEMU a 128, 256, 512 e 1024 bit da tools/tests/vector_qemu.S.

## Slide 7: Una somma, corsia per corsia
la t0, numbers
li t1, 16 # sixteen words to add
vsetvli t2, zero, e32, m1, ta, ma
vmv.v.i v1, 0 # v1 = partial sums, one per lane
1: vsetvli t2, t1, e32, m1, tu, ma
vle32.v v2, (t0) # load t2 words
vadd.vv v1, v1, v2 # add them, lane by lane
slli t3, t2, 2
add t0, t0, t3
sub t1, t1, t2
bnez t1, 1b
vsetvli t2, zero, e32, m1, ta, ma
vmv.s.x v3, zero
vredsum.vs v3, v1, v3 # add the lanes together
vmv.x.s a0, v3
1
vle32.v carica più parole insieme
2
vadd.vv somma registro a registro, corsia per corsia
3
Alla fine vredsum somma tra loro le corsie
4
Sedici numeri, da 1 a 16: il risultato è 136
DA COMPRENDERE OGGI · le istruzioni vettoriali
Notes: Una somma calcolata corsia per corsia. Un registro vettoriale contiene più parole, ciascuna nella sua corsia. vle32.v carica più parole insieme; vadd.vv somma due registri corsia per corsia, così che v1 accumuli tante somme parziali quante sono le corsie. Alla fine vredsum riduce le corsie a un solo numero. Con i sedici numeri da 1 a 16 il risultato è 136. È la somma parallela mostrata in figura nella Lezione 04, ora espressa in istruzioni. DA COMPRENDERE OGGI: le istruzioni vettoriali. Per il docente: La somma parallela delle Lezioni 04 e 20, in RISC-V. tu, tail undisturbed, conserva le somme parziali delle corsie che l'ultimo giro non usa. Provato su QEMU insieme al listato precedente.

## Slide 8: La mappa di Verm1, un thread per cella
// the kernel: this function runs once in every thread
__global__ void clear(unsigned char *grid, int n) {
int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; // who am I?
if (i < n)
grid[i] = 0; // my cell, and only mine
}
// on the host: 4 blocks of 256 threads cover the 960 cells
clear<<<(960 + 255) / 256, 256>>>(grid, 960);
1
Non c'è un ciclo: ci sono 960 thread
2
Ogni thread calcola il proprio indice e fa uno store
3
I thread vanno a blocchi; gli ultimi non trovano nulla da fare
4
Per 960 byte le copie costano molto più del lavoro
DA COMPRENDERE OGGI · acceleratori GPU e FPGA
Notes: La mappa di Verm1 azzerata su una GPU, in CUDA C. La funzione marcata come kernel si esegue una volta in ogni thread. Ogni thread determina per prima cosa la propria identità, il suo indice i, dal numero del suo blocco e dalla sua posizione nel blocco; poi, se l'indice cade dentro la mappa, azzera la propria cella. Non c'è alcun ciclo: ci sono 960 thread. L'ultima riga, eseguita sull'host, lancia quattro blocchi di 256 thread. Per 960 byte le due copie di memoria costano molto più del lavoro, quindi l'esempio illustra il modello di programmazione, non un guadagno; una GPU conviene solo quando i dati sono grandi e il lavoro per elemento è consistente. DA COMPRENDERE OGGI: acceleratori GPU e FPGA. Per il docente: CUDA C, nella sua forma abituale da manuale; non compilato per queste slide. L'ultima osservazione è seria: una GPU ripaga quando i dati sono grandi e il lavoro per elemento è reale. Chiedete: per quale dimensione della mappa ne varrebbe la pena?

## Slide 9: La regola dell'inversione a U di Verm1, in hardware
// Lecture 12: opposite directions differ in bit 1 only
module uturn (
input wire [1:0] dir, // direction of the last step
input wire [1:0] want, // direction asked by the player
output wire refuse // 1 = this would be a U-turn
);
assign refuse = (dir ^ want) == 2'b10;
endmodule
1
Verilog: un linguaggio che descrive circuiti, non passi
2
assign è un filo, sempre vero: non c'è un prima e un dopo
3
Due porte XOR e una AND con un ingresso negato
4
Sul kit questa regola costava tre istruzioni e tre cicli
DA COMPRENDERE OGGI · acceleratori GPU e FPGA
Notes: La regola di Verm1 che vieta l'inversione a U, scritta come hardware in Verilog, un linguaggio che descrive circuiti e non sequenze di passi. Il modulo ha due ingressi a due bit, la direzione corrente e quella richiesta, e un'uscita. L'istruzione assign denota un filo che vale continuamente: l'uscita vale 1 quando lo XOR delle due direzioni è uguale al binario 10. Non c'è un prima e un dopo, solo una relazione combinatoria. Sul kit la stessa regola richiedeva tre istruzioni e tre cicli; come hardware risponde in una frazione di nanosecondo, in modo continuo. DA COMPRENDERE OGGI: acceleratori GPU e FPGA. Per il docente: Un linguaggio di descrizione dell'hardware: Verilog, o VHDL. Non sintetizzato per queste slide. Le xor, li, beq della Parte 2 diventano porte che rispondono in una frazione di nanosecondo, in continuazione. Chiedete agli studenti di disegnare il circuito: refuse = (d1 xor w1) and not (d0 xor w0).

## Slide 10: Svuotare la mappa di Verm1: 960 celle
Macchina | Come | Passi nel tempo
Il kit: ESP32-C6 | un byte per giro, un'istruzione per ciclo | 3 840 cicli
Core RISC-V fuori ordine | lo stesso binario; più istruzioni per ciclo, il salto predetto | una frazione di quei cicli
RISC-V con i vettori, 128 bit | 16 byte per giro | 60 giri
GPU | 960 thread, uno per cella | un lancio, più due copie
FPGA | 960 flip-flop con un reset comune | un ciclo di clock
Le prime tre righe sono lo stesso insieme di istruzioni. La prima e la terza sono state eseguite per queste slide.
DA COMPRENDERE OGGI · acceleratori GPU e FPGA
Notes: Azzerare le 960 celle della mappa su cinque macchine. Sul kit: un byte per iterazione, 3.840 cicli. Su un core RISC-V fuori ordine: lo stesso binario, in una frazione di quei cicli. Con vettori a 128 bit: 60 iterazioni. Su una GPU: un lancio di 960 thread, più due copie. Su una FPGA: 960 flip-flop con un reset comune, azzerati in un ciclo di clock. Il lavoro è identico; ciò che cambia è quanto di esso avviene contemporaneamente, e a quale costo. La domanda dell'ingegnere non è quale macchina sia la più veloce, ma quale sia sufficiente. DA COMPRENDERE OGGI: acceleratori GPU e FPGA. Per il docente: Il lavoro è lo stesso; cambia quanta parte ne avviene nello stesso momento. E i costi: alla prima riga servono un chip da due euro e quattro righe di assembly; all'ultima serve un progetto hardware. La domanda dell'ingegnere non è mai quale sia la più veloce, ma quale basti.

## Slide 11: Il programma completo: l24.S (1 di 4)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 24: Beyond One Core
# l24.S: the loop that empties the map of Verm1, one byte at a time
#
# On the screen: a green square: the 960 bytes of the map, filled with ones by init,
# were all set to zero by the four-instruction loop of the lecture. A red square would
# mean that some byte survived.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l24.S --portable \
# --entry-prefix l24 --name l24 --out l24.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ GREEN, 0x07e0
.equ RED, 0xf800
.equ CELLS, 960 # 40 columns by 24 rows
.section .text
.global l24_init
.global l24_update
.global l24_draw
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l24.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 12: Il programma completo: l24.S (2 di 4)
l24_init: # fill the map with ones, so that there is work to do
la t0, grid
li t1, CELLS
li t2, 1
1: sb t2, 0(t0)
addi t0, t0, 1
addi t1, t1, -1
bnez t1, 1b
ret
l24_update:
la t0, grid # the loop of the lecture
li t1, CELLS
1: sb zero, 0(t0) # one byte ...
addi t0, t0, 1 # ... the next address ...
addi t1, t1, -1 # ... one fewer to go ...
bnez t1, 1b # ... 960 times: 3840 instructions
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l24.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 13: Il programma completo: l24.S (3 di 4)
la t0, grid # count the bytes that are not zero
li t1, CELLS
li t3, 0
2: lbu t2, 0(t0)
add t3, t3, t2
addi t0, t0, 1
addi t1, t1, -1
bnez t1, 2b
la t0, left
sw t3, 0(t0)
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l24.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 14: Il programma completo: l24.S (4 di 4)
l24_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
la t0, left
lw t1, 0(t0)
li a4, GREEN
beqz t1, 1f
li a4, RED
1: li a0, 136
li a1, 76
li a2, 48
li a3, 48
call prg32_gfx_rect
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
.section .data
left: .word 1
grid: .space CELLS
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l24.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 15: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– un quadrato verde: i 960 byte della mappa, riempiti di uni da init, sono stati tutti posti a zero dal ciclo di quattro istruzioni della lezione. Un quadrato rosso vorrebbe dire che qualche byte è sopravvissuto.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 16: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l24.S --portable \
--entry-prefix l24 --name l24 --out l24.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l24.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 17: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l24.S --portable \
--entry-prefix l24 --name l24 --architecture qemu \
--out l24-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l24-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 18: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l24.S --portable \
--entry-prefix l24 --name l24 --architecture esp32c6 \
--out l24-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l24-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 19: I listati vettoriali: provateli sul QEMU originale
# from ~/arc12/tools/tests, with the RISC-V compiler on the PATH
riscv32-esp-elf-gcc -march=rv32imv_zicsr -mabi=ilp32 -nostdlib \
-nostartfiles -T link.ld -o v.elf vector_qemu.S
# the same binary, with vector registers of four different widths
for n in 128 256 512 1024; do
qemu-system-riscv32 -machine virt -cpu rv32,v=true,vlen=$n \
-bios none -kernel v.elf -nographic -display none
echo "vlen=$n: exit code $?"
done
1
Il kit non ha l'estensione vettoriale: questi listati girano su un RV32 emulato con V
2
Codice di uscita 0: ogni controllo è passato; ogni altro valore è il numero del controllo fallito
3
Lo stesso binario passa con registri di 128, 256, 512 e 1024 bit
4
Qui serve il QEMU originale (upstream), non la versione di Espressif
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I listati vettoriali di questa lezione non possono girare sul kit, il cui processore non implementa l'estensione V. Sono quindi provati su un processore RV32 emulato, senza sistema: i comandi compilano un solo binario e lo eseguono con quattro diverse lunghezze di vettore. Il codice di uscita è il risultato, zero se tutti i controlli sono passati, e dimostra anche che il codice non dipende dalla lunghezza del vettore. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test (tools/tests/run_all.sh, passo vectors). Su macOS non c'è il comando timeout: se un listato entra in un ciclo infinito, fermate QEMU con Ctrl-A X.

## Slide 20: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l24; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 21: Esercizi: prima su carta, poi sulla macchina
PROVA TU
1
Compilate la tabella di Amdahl per p = 0,95 e n = 10, 100, 1000
2
Disegnate il diagramma della pipeline di un processore di larghezza tre per nove istruzioni indipendenti con cinque stadi
3
Rinominate i registri del codice step-wrap di Verm1, Parte 2: quali istruzioni potrebbero correre nello stesso ciclo?
4
Scrivete la tabella di verità memorizzata in una tabella di look-up a quattro ingressi per refuse = (dir xor want) == 2
5
Compilate tools/tests/vector_qemu.S ed eseguitelo su QEMU con vlen=128 e vlen=512: perché funziona lo stesso binario?
Risultato atteso
Amdahl, p = 0,95: 6,9; 16,8; 19,6. Nove istruzioni, larghezza tre: sette cicli. La tabella di look-up ha quattro uni su sedici voci.
Notes: Cinque esercizi. Completare la tabella di Amdahl per p = 0,95. Disegnare il diagramma della pipeline di un processore a tre vie che esegue nove istruzioni indipendenti. Ridenominare i registri di un frammento di Verm1 e individuare quali istruzioni potrebbero eseguirsi nello stesso ciclo. Scrivere la tavola di verità di una tabella di consultazione a quattro ingressi che realizza la regola dell'inversione a U. E compilare il test vettoriale ed eseguirlo su QEMU con due diverse larghezze di vettore, spiegando perché lo stesso binario funziona in entrambi i casi. Per il docente: QEMU: qemu-system-riscv32 -machine virt -cpu rv32,v=true,vlen=128; il comando di compilazione è in tools/tests/README.md. I quattro uni della tabella: (dir, want) = (0,2), (1,3), (2,0), (3,1).