## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 05
Rappresentazione dei numeri: gli interi
Basi, numeri naturali, complemento a due e overflow
“Conterò poco, è vero: - diceva l'Uno ar Zero - ma tu che vali? Gnente: propio gnente.”
Trilussa, Nummeri, 1944
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Notes: Questa lezione avvia la trattazione formale dei numeri. Si apre con una piccola sorpresa sulla macchina, un segnalino che va a sinistra oltre lo zero e mostra FFFFFFFF, e si chiude spiegando esattamente perché accade. In mezzo imparate a convertire tra basi, a dire quali numeri stanno in un dato numero di bit, e a scrivere i numeri negativi. La citazione di Trilussa, l'Uno che discute con lo Zero, ricorda che in un sistema posizionale anche uno zero ha il suo peso. Per il docente: Spirale: la lezione si apre con il segnalino del laboratorio 06 del libro di PRG32 che va a sinistra oltre lo zero, e si chiude spiegandolo.

## Slide 2: Che cosa saprete fare alla fine
1
Convertire interi e frazioni tra le basi 2, 8, 10 e 16
2
Dire quali numeri naturali stanno in n bit e riconoscere un overflow
3
Codificare e decodificare interi con segno in segno e modulo e in complemento a due
4
Sommare, sottrarre e cambiare segno in complemento a due, e rilevare l'overflow
5
Spiegare perché 0 - 1 compare come 0xFFFFFFFF in un registro RISC-V
6
Scegliere l'istruzione RISC-V giusta per dati con segno e senza segno
Notes: Sei obiettivi. I primi tre sono abilità su carta: convertire tra le basi 2, 8, 10 e 16, dire quali naturali stanno in n bit, e codificare in due modi gli interi con segno. Il quarto è aritmetica: sommare, sottrarre e cambiare segno in complemento a due, e riconoscere un overflow. Gli ultimi due tornano alla macchina: spiegare l'FFFFFFFF del riscaldamento, e scegliere l'istruzione RISC-V che legge gli stessi bit come numero con segno o senza segno.

## Slide 3
01
Riscaldamento sulla macchina
Un segnalino che esce dal bordo sinistro della retta dei numeri.
Notes: Come sempre, la lezione comincia sulla macchina. Poche righe spostano un segnalino a sinistra quando tenete premuto un pulsante, e ne stampano la posizione. Eseguitele prima di proseguire, e scrivete che cosa vi aspettate di vedere quando la posizione supera lo zero.

## Slide 4: Tenete premuto LEFT e guardate il numero
steer_update:
...
call prg32_input_read # a0 = button mask
mv t0, a0
la t1, marker_x
lw t2, 0(t1) # t2 = marker_x, starts at 2
andi t3, t0, BTN_LEFT # is LEFT pressed?
beqz t3, 1f
addi t2, t2, -1 # one step to the left
1: sw t2, 0(t1)
...
# draw prints marker_x with prg32_console_hex32
1
Tenete premuto LEFT: il valore mostrato fa 00000002, 00000001, 00000000 ...
2
... e poi FFFFFFFF. È un bug?
3
0xFFFFFFFF è il numero 4.294.967.295 oppure il numero -1?
4
Entrambi. Dipende da come si leggono i bit: questa lezione dà le regole
Notes: Il codice legge i pulsanti, carica marker_x dalla memoria, sottrae 1 se LEFT è premuto e riscrive il valore: il load, modify, store della Lezione 02. Tenete premuto LEFT e il valore stampato fa 00000002, 00000001, 00000000, e poi FFFFFFFF. È un bug? FFFFFFFF è il numero 4.294.967.295, oppure è meno uno? La quarta nota anticipa la risposta: entrambi, a seconda di come si leggono i bit. Il resto della lezione è l'insieme di regole che sta dietro a quella frase. Per il docente: Adattato dal laboratorio 06-asm-state-and-input del libro di PRG32 (step2_move.S) con SPEED 1 e una stampa sulla console. Dove guardare: sulla scheda e in QEMU la console è disegnata sullo schermo, come 0x00000002 ... 0xffffffff; PRG32-QT non disegna la console, la raccoglie nel suo log, come 00000002 ... FFFFFFFF. Eseguirlo dal vivo prima di ogni teoria, e scrivere alla lavagna le ipotesi degli studenti.

## Slide 5
02
Basi e conversioni
Notes: La prima parte riguarda le basi: che cos'è in generale un sistema posizionale, perché le basi 2, 8 e 16 sono parenti, e due algoritmi, uno per convertire la parte intera di un numero e uno per la parte frazionaria.

## Slide 6: Sistemi posizionali: basi 2, 8, 10 e 16
Base b | Cifre | Nome | Tredici si scrive
2 | 0, 1 | binaria | 1101
8 | 0, 1, ..., 7 | ottale | 15
10 | 0, 1, ..., 9 | decimale | 13
16 | 0, ..., 9, A, ..., F | esadecimale | D
N = d(n-1) x b^(n-1) + ... + d(1) x b + d(0), con ogni cifra compresa tra 0 e b - 1.
Notes: Un sistema posizionale in base b usa b cifre, da 0 a b meno 1, e il valore di un numero è la somma di ogni cifra per la potenza di b che corrisponde alla sua posizione: la formula della didascalia. La tabella mostra il tredici in quattro basi: 1101 in binario, 15 in ottale, 13 in decimale, D in esadecimale. È sempre lo stesso numero: cambia solo la scrittura. Per una macchina la base 10 non ha alcuno statuto speciale; è la base di chi ha dieci dita. Per il docente: Un numero N è una stringa di cifre d(n-1) ... d(1) d(0), ciascuna minore della base b. Il valore è la somma di ogni cifra per la potenza della base corrispondente alla sua posizione.

## Slide 7: Le basi potenze di due condividono gli stessi bit
127 in base 10
0
1
1
1
1
1
1
1
gruppi di 4: esadecimale
0111 = 7
1111 = F
= 0x7F
gruppi di 3: ottale
01 = 1
111 = 7
111 = 7
= 177 ottale
Se ogni cifra è scritta in binario puro, i bit di un numero sono gli stessi in ogni base b = 2^k: si raggruppano da destra, k alla volta. Esempio: 13 = 1101 in binario = 15 in ottale = D in esadecimale.
Notes: Le basi che sono potenze di due condividono gli stessi bit. La slide prende 127, lo scrive in binario, e raggruppa i bit da destra: a quattro a quattro, ogni gruppo è una cifra esadecimale, e si ottiene 7F; a tre a tre, ogni gruppo è una cifra ottale, e si ottiene 177. Non serve alcuna divisione, solo una ricerca in tabella. Due dettagli: si raggruppa sempre da destra, dal lato meno significativo, e il gruppo più a sinistra, se incompleto, si completa con zeri. Per il docente: Si raggruppa da destra (dal lato meno significativo) e si completa con zeri a sinistra.

## Slide 8: Convertire un intero: divisioni successive
Si divide N per la base r; il resto è la cifra successiva, a partire dalla meno significativa. Si ripete sul quoziente finché non diventa zero.
r = 8
N | N / 8 | N mod 8
127 | 15 | 7
15 | 1 | 7
1 | 0 | 1
127 = 177 ottale
r = 16
N | N / 16 | N mod 16
127 | 7 | 15 = F
7 | 0 | 7
127 = 0x7F
r = 2
N | N / 2 | N mod 2
127 | 63 | 1
63 | 31 | 1
31 | 15 | 1
15 | 7 | 1
7 | 3 | 1
3 | 1 | 1
1 | 0 | 1
127 = 1111111
I resti si leggono dal basso verso l'alto: l'ultimo resto è la cifra più significativa. Il metodo discende da N = Q x r + R, applicata più volte al quoziente.
Notes: Per convertire un intero dalla base 10 alla base r si divide ripetutamente per r: ogni resto è una cifra, e il quoziente si divide di nuovo finché non diventa zero. Le tre tabelle lo fanno per 127 con r uguale a 8, 16 e 2. Il riquadro giallo contiene il dettaglio che si sbaglia più spesso: il primo resto è la cifra meno significativa, quindi i resti si leggono dal basso verso l'alto. Verifica: 177 in ottale è 64 + 56 + 7 = 127. Per il docente: N = Q(n) r^(n+1) + R(n) r^n + ... + R(1) r + R(0). In C le due operazioni sono / e %; in RISC-V (estensione M) sono divu e remu.

## Slide 9: Convertire una frazione: moltiplicazioni successive
Per 0 <= N < 1 si moltiplica per la base r: la parte intera del prodotto è la cifra successiva, a partire dalla più significativa. Si ripete sulla parte frazionaria.
0,875 in base 2: esatto
Prodotto | Frazione | Cifra
0,875 x 2 | 0,75 | 1
0,75 x 2 | 0,5 | 1
0,5 x 2 | 0 | 1
0,875 = 0,111 in binario
0,8 in base 2: periodico
Prodotto | Frazione | Cifra
0,8 x 2 | 0,6 | 1
0,6 x 2 | 0,2 | 1
0,2 x 2 | 0,4 | 0
0,4 x 2 | 0,8 | 0
0,8 x 2 | 0,6 | 1 ...
0,8 = 0,1100 1100 1100 ...
Una frazione finita in base 10 può essere periodica in base 2. Con un numero finito di bit va troncata: da qui nascono gli errori di approssimazione dei numeri reali (Lezione 06).
Notes: Per un numero tra 0 e 1 il procedimento è speculare: si moltiplica ripetutamente per r; ogni volta la parte intera del prodotto è una cifra, a partire dalla più significativa, e la parte frazionaria si moltiplica di nuovo. 0,875 dà 0,111 e si ferma, perché la frazione diventa zero. 0,8 non si ferma mai: tornano le stesse frazioni, e le cifre 1100 si ripetono all'infinito. Un numero finito in base dieci può essere periodico in base due, e con un numero finito di bit va troncato. È l'origine degli errori di arrotondamento della Lezione 06. Per il docente: N = R(1) r^-1 + R(2) r^-2 + ... Le slide originali rimandavano a due convertitori online (fermimn.edu.it e fauser.edu); qualunque calcolatrice moderna in modalità programmatore fa lo stesso.

## Slide 10
03
Numeri naturali e overflow
Notes: La seconda parte risponde alla domanda «quali numeri ci stanno?». Definisce che cos'è una rappresentazione, tratta i numeri naturali, enuncia tre proprietà utili delle stringhe di bit, e introduce l'overflow, l'idea centrale della lezione.

## Slide 11: Strategie di codifica
Una rappresentazione è una legge X = R(x) che associa a un numero x una stringa di bit X
Il numero di bit dipende da quanti numeri si vogliono rappresentare: di solito un multiplo di 8, tipicamente 16, 32 o 64
R si sceglie in base al tipo di numeri: naturali, interi con segno, razionali
Una buona R rende operazioni aritmetiche e confronti semplici da realizzare come circuiti
X = R(x)
x è il numero che intendiamo; X è la configurazione di bit memorizzata nel registro
Notes: Una rappresentazione è una legge, X = R(x), che associa a un numero x una stringa di bit X. Tenete distinte le due lettere per tutta la lezione: x minuscola è il numero che intendiamo, X maiuscola è la configurazione memorizzata nel registro. Tipi diversi di numeri richiedono leggi diverse, e una buona legge è quella che rende somma e confronto facili da realizzare come circuiti. Questo criterio, la semplicità del circuito, deciderà il vincitore tra le rappresentazioni dei numeri con segno.

## Slide 12: Numeri naturali su n bit
Con n bit ci sono 2^n configurazioni: i naturali da 0 a 2^n - 1
A ogni numero è associata la stringa di bit che lo rappresenta nel sistema posizionale binario
Esempio: n = 4, intervallo [0, 15]
0000
0
0001
1
0010
2
0011
3
0100
4
0101
5
0110
6
0111
7
1000
8
1001
9
1010
10
1011
11
1100
12
1101
13
1110
14
1111
15
Bit | Intervallo | RISC-V | Massimo
8 | 0 ... 2^8 - 1 | byte (lbu) | 255
16 | 0 ... 2^16 - 1 | halfword (lhu) | 65.535
32 | 0 ... 2^32 - 1 | word, registro | 4.294.967.295
Notes: Per i numeri naturali la legge è la più semplice possibile: X è x scritto in binario. Con n bit ci sono 2 alla n configurazioni, quindi i numeri vanno da 0 a 2 alla n meno 1: con quattro bit, da 0 a 15, come mostra la striscia. La tabella dà i casi che si incontrano su RISC-V: un byte arriva a 255, una halfword a 65.535, una parola a 4.294.967.295. Quest'ultimo è la lettura senza segno di FFFFFFFF: metà della risposta al riscaldamento. Per il docente: 4.294.967.295 è la lettura senza segno di 0xFFFFFFFF: la prima metà della risposta al riscaldamento.

## Slide 13: Proprietà delle stringhe binarie
L'estensione a sinistra con zeri non cambia il valore
– 5 = 101 = 00101
Moltiplicare per 2^k è uno scorrimento a sinistra di k posizioni
– 00101 x 2 = 01010: cinque diventa dieci
La divisione intera per 2^k è uno scorrimento a destra di k posizioni
– 00101 / 2 = 00010: cinque diventa due, il resto si perde
Gli scorrimenti costano molto meno delle moltiplicazioni: i compilatori li usano ogni volta che possono
# multiply by 4
slli t0, t0, 2
# divide by 2 (unsigned)
srli t0, t0, 1
# x * 10 = x*8 + x*2
slli t1, t0, 3
slli t2, t0, 1
add t0, t1, t2
Notes: Tre proprietà delle stringhe binarie, ciascuna con un uso. Aggiungere zeri a sinistra non cambia il valore. Scorrere a sinistra di k posizioni moltiplica per 2 alla k: 00101, cinque, diventa 01010, dieci. Scorrere a destra di k divide per 2 alla k e scarta il resto. Per un circuito uno scorrimento costa molto meno di una moltiplicazione, e il codice a destra mostra il trucco usato dai compilatori: dieci volte x è otto volte x più due volte x, due scorrimenti e una somma. Per il docente: Nella Lezione 04 avete usato slli t1, t1, 2 per moltiplicare per quattro l'indice di un vettore. Gli scorrimenti sono anche la base dell'aritmetica in virgola fissa (Lezione 06).

## Slide 14: Overflow
Definizione
Si ha overflow quando il risultato di un'operazione non è contenuto nel sottoinsieme finito di numeri che i bit disponibili possono rappresentare.
I registri hanno dimensione finita e sono in numero finito
Gli insiemi numerici sono infiniti: se ne può rappresentare solo un sottoinsieme finito
Gli operatori aritmetici sono chiusi sull'insieme intero, non sul sottoinsieme finito
Con 7 bit si codifica [0, 127]: 100 e 38 sono rappresentabili, la loro somma 138 no
Notes: La definizione da ricordare. Un registro ha un numero finito di bit, quindi rappresenta un sottoinsieme finito di un insieme infinito di numeri. Le operazioni aritmetiche sono chiuse sull'insieme intero, non sul sottoinsieme: la somma di due numeri rappresentabili può cadere fuori. Quando accade si ha un overflow. L'esempio usa sette bit, che coprono da 0 a 127: 100 e 38 sono entrambi rappresentabili, e la loro somma, 138, no. L'overflow non è un difetto della macchina: è una conseguenza della finitezza.

## Slide 15: Aritmetica su quattro bit
Somma
6 +
8 =
14
0110 +
1000 =
1110
sta in quattro bit
Somma con overflow
14 +
3 =
17
1110 +
0011 =
1 0001
serve un quinto bit
Differenza
11 -
5 =
6
1011 -
0101 =
0110
prestito come in decimale
Prodotto
5 x
3 =
15
0101 x
0011 =
000 1111
n x n bit danno fino a 2n bit
L'aritmetica binaria segue le stesse regole colonna per colonna di quella decimale: 1 + 1 = 0 con riporto di 1
Un processore segnala un riporto perduto in modi diversi: molti hanno un flag di carry, RISC-V lo fa calcolare con un confronto
Un prodotto richiede il doppio dei bit: su RV32 mul dà i 32 bit bassi e mulhu i 32 alti
Notes: Quattro calcoli su quattro bit, svolti colonna per colonna come in decimale: 1 più 1 fa 0 con riporto di 1. Sei più otto ci sta. Quattordici più tre fa diciassette, che richiede un quinto bit: un overflow. La differenza usa il prestito come in decimale. Il prodotto di due numeri di n bit può richiedere 2n bit, ed è per questo che RISC-V ha due istruzioni: mul per la metà bassa del prodotto e mulhu per la metà alta. Rifate a mano i quattro calcoli, coprendo i risultati. Per il docente: La slide originale diceva che l'overflow «si può rilevare mediante il bit di overflow»: vero per i processori con registro dei flag, non per RISC-V. Si veda l'ultima sezione.

## Slide 16
04
Interi con segno
Tre modi di scrivere un segno meno con i bit.
Notes: Finora i numeri non avevano segno. La terza parte presenta i modi di scrivere con i bit i numeri negativi, li confronta, e mostra perché uno di essi, il complemento a due, è usato da ogni processore.

## Slide 17: Segno e modulo
Il bit più significativo è il segno (1 = negativo); gli altri n - 1 bit sono il modulo
Intervallo: da -(2^(n-1) - 1) a +(2^(n-1) - 1)
Lo zero ha due rappresentazioni, +0 e -0: si rappresentano solo 2^n - 1 numeri
L'aritmetica deve lavorare separatamente su segno e modulo
– per sommare due numeri di segno opposto si trova il modulo maggiore e gli si sottrae il minore
– il risultato prende il segno dell'operando di modulo maggiore
X = |x| + 2^(n-1) s
la legge di codifica, con s = 1 se x è negativo e 0 altrimenti. Su quattro bit: X = |x| + 8 s
Notes: L'idea più naturale: usare il bit più a sinistra per il segno e i bit restanti per il modulo. È facile da leggere per una persona, e ha due difetti. Lo zero ha due rappresentazioni, più zero e meno zero. E l'aritmetica è scomoda: per sommare due numeri di segno opposto il circuito deve confrontare i moduli, sottrarre il minore dal maggiore e scegliere il segno. Una rappresentazione che complica la somma è una legge scadente nel senso della sezione precedente. Per il docente: Semplice per le persone, scomodo per i circuiti. Sopravvive nella mantissa dei numeri in virgola mobile IEEE 754 (Lezione 06).

## Slide 18: Complemento a due
I numeri non negativi, 0 <= x < 2^(n-1), sono rappresentati da se stessi: X = x
I numeri negativi, -2^(n-1) <= x < 0, sono rappresentati da X = 2^n - |x|
Intervallo: da -2^(n-1) a +2^(n-1) - 1; lo zero ha una sola rappresentazione
Il bit più significativo vale 1 se e solo se il numero è negativo
È la rappresentazione usata da ogni processore moderno, RISC-V compreso
-2^31 ... 2^31 - 1
l'intervallo di un registro RISC-V a 32 bit letto come intero con segno: da circa meno due miliardi a più due miliardi
Notes: Il complemento a due. I numeri non negativi sono rappresentati da se stessi. Un numero negativo x è rappresentato da 2 alla n meno il suo modulo: su quattro bit, meno 3 è 16 meno 3, cioè 13, 1101. L'intervallo non è simmetrico: da meno 2 alla n meno 1 fino a 2 alla n meno 1, meno 1, quindi su quattro bit da meno 8 a più 7. Lo zero ha una sola rappresentazione, e il bit più a sinistra vale 1 esattamente quando il numero è negativo. Per un registro a 32 bit l'intervallo va da circa meno due miliardi a più due miliardi. Per il docente: Detto anche complemento alla base. L'asimmetria dell'intervallo (un negativo in più) ha una conseguenza: cambiare segno al numero più negativo dà overflow.

## Slide 19: Quattro bit, tre letture
Bit | Senza segno | Segno e modulo | Compl. a due
0000 | 0 | +0 | 0
0001 | 1 | +1 | +1
0010 | 2 | +2 | +2
0011 | 3 | +3 | +3
0100 | 4 | +4 | +4
0101 | 5 | +5 | +5
0110 | 6 | +6 | +6
0111 | 7 | +7 | +7
Bit | Senza segno | Segno e modulo | Compl. a due
1000 | 8 | -0 | -8
1001 | 9 | -1 | -7
1010 | 10 | -2 | -6
1011 | 11 | -3 | -5
1100 | 12 | -4 | -4
1101 | 13 | -5 | -3
1110 | 14 | -6 | -2
1111 | 15 | -7 | -1
non negativi: le tre letture coincidono
bit più significativo a 1: le letture differiscono
I bit non dicono quale colonna è quella giusta. Lo dice il programma, scegliendo le istruzioni.
Notes: Le stesse sedici configurazioni lette in tre modi. Nella tabella di sinistra, dove il bit più a sinistra è 0, le tre letture coincidono. Nella tabella di destra differiscono: 1000 vale 8 senza segno, meno zero in segno e modulo, e meno 8 in complemento a due; 1111 vale 15, meno 7 oppure meno 1. La frase in fondo è la chiave di tutta la lezione: i bit non dicono quale colonna è quella giusta. Lo dice il programma, attraverso le istruzioni che sceglie. Per il docente: Evidenziati: 1000 è meno zero in segno e modulo ma -8 in complemento a due; 1111 è -7 oppure -1. Complemento a uno ed eccesso 8 si aggiungono a questa tabella nella Lezione 06.

## Slide 20: La ruota dei numeri
Con n bit l'aritmetica è modulo 2^n: la retta dei numeri si chiude in un cerchio
Sommare 1 sposta di un passo in senso orario, qualunque sia la lettura
Lettura senza segno: la ruota si spezza tra 1111 e 0000
– attraversare quel punto è un riporto: 15 + 1 = 0
Lettura in complemento a due: la ruota si spezza tra 0111 e 1000
– attraversare quel punto è un overflow con segno: 7 + 1 = -8
Un passo indietro da 0000 porta a 1111: ecco perché 0 - 1 dà tutti uni
Notes: Con n bit i numeri formano un cerchio: dopo l'ultima configurazione viene la prima. Sommare 1 sposta di un passo in senso orario. L'anello interno dà il valore senza segno, i dischi esterni il valore in complemento a due. La ruota «si spezza» in due punti diversi. Per la lettura senza segno la rottura è in alto, tra 1111 e 0000: attraversarla è un riporto. Per il complemento a due è in basso, tra 0111 e 1000: attraversarla è un overflow con segno. E un passo indietro da 0000 porta a 1111: è l'FFFFFFFF del riscaldamento. Per il docente: Anello interno: valore senza segno. In mezzo: i bit. Dischi esterni: valore in complemento a due. Lo stesso addizionatore serve entrambe le letture: cambia solo il punto in cui la ruota «si spezza».

## Slide 21: Aritmetica in complemento a due
Segni opposti
2 +
-6 =
-4
0010 +
1010 =
1100
basta sommare le configurazioni
Due negativi
-2 +
-3 =
-5
1110 +
1101 =
1 1011
il riporto uscente si ignora (somma modulo 16)
Prodotto
2 x
-3 =
-6
0010 x
1101 =
001 1010
si tengono i quattro bit bassi: 1010 = -6
La somma non ha bisogno di conoscere i segni: l'addizionatore dei numeri naturali dà già la risposta giusta
Il riporto uscente dal bit più significativo viene semplicemente scartato
Anche gli n bit bassi di un prodotto sono corretti, quali che siano i segni
Notes: Tre calcoli che mostrano il vantaggio del complemento a due. Per sommare 2 e meno 6 basta sommare le due configurazioni: 0010 più 1010 fa 1100, che si legge meno 4. Per sommare due negativi si sommano le configurazioni e si scarta il riporto uscente dalla posizione più a sinistra. Perfino il prodotto funziona sui quattro bit bassi. La prima riga dell'elenco è il punto: all'addizionatore non serve conoscere i segni. Il circuito che somma i numeri naturali dà già la risposta giusta per quelli con segno. Per il docente: Verifica del prodotto: 2 x 13 = 26 = 1 1010; i quattro bit bassi sono 1010, che si legge -6. Per questo RISC-V ha una sola mul per operandi con e senza segno.

## Slide 22: Cambiare segno a un numero
Per definizione -x è rappresentato da 2^n - x
Metodo 1: si complementa ogni bit, poi si somma 1
– 6 = 0110, complemento 1001, più uno: 1010 = -6
Metodo 2: da destra, si copiano i bit fino al primo 1 compreso e si complementano tutti gli altri
– 5 = 0101 dà 1011 = -5; 1 = 0001 dà 1111 = -1
Cambiando segno due volte si torna al numero di partenza, con un'eccezione: il numero più negativo non ha un compagno positivo
# neg t0, t1 is a pseudo-instruction:
sub t0, zero, t1
# the same thing by hand:
not t0, t1 # complement
addi t0, t0, 1 # plus one
Notes: Per cambiare segno a un numero ci sono due metodi. Il primo: si complementa ogni bit, poi si somma 1; sei, 0110, diventa 1001 e poi 1010, meno sei. Il secondo, più rapido a mano: partendo da destra si copiano i bit fino al primo 1 compreso, e si complementano tutti gli altri. Il codice mostra che a RISC-V non serve nemmeno un'istruzione apposita: neg è una pseudo-istruzione per sub dal registro zero. Un'eccezione: il numero più negativo non ha un compagno positivo, e cambiandogli segno si riottiene il numero stesso. Per il docente: Perché il metodo 1 funziona: il complemento di x è (2^n - 1) - x, quindi sommando 1 si ottiene 2^n - x. La slide originale descriveva il metodo 2 «da sinistra»; la regola scorre da destra.

## Slide 23
La sottrazione è un'addizione.
y - x = y + (2^n - x), modulo 2^n. Un addizionatore e un complementatore sono gli unici componenti necessari per realizzare addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
Notes: La conseguenza che conta per l'hardware. Per calcolare y meno x si somma a y il complemento a due di x. Quindi non serve un sottrattore: bastano un addizionatore e un circuito che complementa i bit, e dall'addizione discendono moltiplicazione e divisione. È la ragione ingegneristica della scelta del complemento a due, e l'addizionatore lo vedrete nelle lezioni sulla logica. Per il docente: È la ragione ingegneristica del complemento a due: un solo circuito, l'addizionatore della Lezione 09, fa tutto il lavoro. Nel datapath di RISC-V, sub è add con il secondo operando complementato e un riporto entrante pari a 1.

## Slide 24: Rilevare l'overflow
Senza segno, 8 bit
128 +
130 =
258
1000 0000 +
1000 0010 =
1 0000 0010
riporto uscente: il registro contiene 2, la somma modulo 256
Con segno, 8 bit
127 +
127 =
254
0111 1111 +
0111 1111 =
1111 1110
nessun riporto uscente, ma il risultato si legge -2
Overflow senza segno: c'è un riporto uscente dal bit più significativo
Overflow con segno in complemento a due
– due operandi positivi danno una somma negativa
– due operandi negativi danno una somma positiva
La somma di due numeri di segno opposto non può mai dare overflow
Le due condizioni sono indipendenti: la stessa somma può farne scattare una, entrambe o nessuna
Notes: Gli overflow sono due, e sono indipendenti. Per i numeri senza segno l'overflow è un riporto uscente dal bit più a sinistra: 128 più 130 su otto bit lascia 2 nel registro. Per i numeri con segno l'overflow è un risultato con il segno sbagliato: 127 più 127 non produce riporto uscente, ma la configurazione si legge meno 2. La regola: due operandi positivi che danno una somma negativa, o due negativi che danno una somma positiva. Due operandi di segno opposto non possono mai dare overflow, perché il risultato sta tra i due. Per il docente: Regola circuitale equivalente per l'overflow con segno: il riporto entrante nel bit più significativo è diverso da quello uscente.

## Slide 25
05
Ritorno alla macchina
Le stesse regole, come le realizza RISC-V.
Notes: L'ultima parte torna a RISC-V. Spiega il riscaldamento, mostra come il processore distingue con segno e senza segno, corregge il programma del segnalino, rileva un overflow senza flag, e finisce con l'estensione del segno.

## Slide 26: Il riscaldamento, spiegato
marker_x valeva 0; addi t2, t2, -1 ha fatto un passo indietro su una ruota con 2^32 posizioni
Il registro contiene ora trentadue uni: 0xFFFFFFFF
Letto senza segno vale 4.294.967.295; letto in complemento a due vale -1
– l'addizionatore ha fatto la stessa cosa nei due casi
prg32_console_hex32 stampa la configurazione, non un'interpretazione: non è né giusta né sbagliata
Il segnalino scompare perché a prg32_gfx_rect si chiede di disegnare a una x enorme, oppure a -1: in ogni caso fuori schermo
Laboratorio 06, passo 2: sette lampade per i bit dei pulsanti e un segnalino
Notes: Ora il riscaldamento si può spiegare per intero. Il segnalino era a 0, e addi con meno 1 ha fatto un passo indietro su una ruota di 2 alla 32 posizioni: il registro contiene ora trentadue uni. Letti senza segno valgono 4.294.967.295; in complemento a due valgono meno 1. La funzione che stampa mostra la configurazione e non prende posizione. Il segnalino scompare perché in entrambe le letture viene disegnato fuori schermo. Non è mai stato un bug del processore: al programma mancava una decisione. Per il docente: Non è un bug del processore: è una decisione che manca nel programma. La correzione è nelle prossime slide.

## Slide 27: Con segno o senza? Si sceglie con l'istruzione
Operazione | Con segno | Senza segno | Perché differiscono
somma, sottrazione | add, addi, sub | le stesse | complemento a due: un addizionatore per entrambe
prodotto (parola bassa) | mul | la stessa | i 32 bit bassi non dipendono dal segno
confronto | slt, slti | sltu, sltiu | 0xFFFFFFFF è minore di 0? sì, se con segno
salto condizionato | blt, bge | bltu, bgeu | la stessa domanda, come salto
scorrimento a destra | sra, srai | srl, srli | copia il bit di segno, oppure inserisce zeri
caricamento di un byte | lb | lbu | estensione del segno o estensione con zeri
divisione, resto | div, rem | divu, remu | i moduli si leggono in modo diverso
Notes: I registri RISC-V non hanno tipo: trentadue bit sono con segno o senza segno solo per l'istruzione che li legge. La tabella mostra dove le due letture richiedono istruzioni diverse. Somma, sottrazione e parte bassa del prodotto sono le stesse. Confronti, salti condizionati, scorrimenti a destra, caricamenti di un byte e divisioni vanno a coppie: slt e sltu, blt e bltu, sra e srl, lb e lbu, div e divu. La lettera u nel nome significa sempre unsigned, senza segno. Scegliere il membro sbagliato della coppia è un errore classico. Per il docente: I registri RISC-V non hanno tipo. Gli stessi 32 bit sono con segno o senza segno solo agli occhi dell'istruzione che li legge.

## Slide 28: Tenere il segnalino sullo schermo
andi t3, t0, BTN_LEFT
beqz t3, 1f
addi t2, t2, -SPEED
1: andi t3, t0, BTN_RIGHT
beqz t3, 2f
addi t2, t2, SPEED
2:
bgez t2, 3f # x < 0 ? clamp to 0
li t2, 0
3: li t3, MAX_X # .equ MAX_X, 304
ble t2, t3, 4f # x > 304 ? clamp to 304
mv t2, t3
4:
sw t2, 0(t1) # one store, after all adjustments
1
bgez legge t2 come numero con segno: ne esamina il bit di segno
2
Anche ble è un confronto con segno: -1 è minore di 304. Con bleu, 0xFFFFFFFF sarebbe molto maggiore
3
Un gioco non rileva l'overflow a cose fatte: tiene i valori in un intervallo in cui l'overflow non può avvenire
4
-SPEED è un immediato: dodici bit in complemento a due, da -2048 a +2047
Notes: Il programma corretto tiene il segnalino sullo schermo. Dopo i due possibili passi, bgez chiede se la posizione è maggiore o uguale a zero, leggendola come numero con segno: se no, la posizione viene posta a 0. Poi ble la confronta con il massimo, 304, sempre con segno, e la limita. Si chiama clamping. Notate il metodo: un gioco non rileva l'overflow a cose fatte; tiene i valori in un intervallo in cui l'overflow non può avvenire. Una sola sw alla fine memorizza il valore corretto. Per il docente: Sorgente: laboratorio 06-asm-state-and-input del libro di PRG32, step3_clamp.S. Chiedere che cosa accade con bgeu o bltu al loro posto: un bug istruttivo da provare.

## Slide 29: Rilevare l'overflow senza flag
# unsigned: did the sum wrap around?
add t2, t0, t1 # t2 = t0 + t1 (modulo 2^32)
sltu t3, t2, t0 # t3 = 1 if the sum is smaller than
# an operand: a carry was lost
# signed: did the sign come out wrong?
add t2, t0, t1
slti t3, t1, 0 # t3 = 1 if t1 is negative
slt t4, t2, t0 # t4 = 1 if the sum is less than t0
bne t3, t4, overflow # they must agree
1
RISC-V non ha flag di carry né di overflow: meno stati nascosti, un processore più semplice
2
Senza segno: una somma che ha fatto il giro è sempre minore di ciascun operando
3
Con segno: sommare un negativo deve rendere la somma minore; sommare un non negativo no
Notes: Molti processori hanno un flag di riporto e uno di overflow; RISC-V non ha né l'uno né l'altro, e un overflow si rileva con un confronto. Senza segno: dopo add, se la somma è minore di uno degli operandi, la somma ha fatto il giro; sltu lo verifica con una sola istruzione. Con segno: sommare un numero negativo deve rendere la somma minore, sommarne uno non negativo no; se i due fatti non concordano, c'è stato overflow. Confrontate con la ruota: il primo test rileva l'attraversamento in alto, il secondo quello in basso. Per il docente: Entrambi gli idiomi sono quelli suggeriti nella specifica RISC-V. Confrontare con la ruota: sltu rileva l'attraversamento in alto, il test con segno quello in basso.

## Slide 30: Estensione del segno: lo stesso numero su più bit
-1 su 4 bit
1111
= -1
-1 su 8 bit
1111
1111
= -1
+5 su 4 bit
0101
= +5
+5 su 8 bit
0000
0101
= +5
Per allargare un numero in complemento a due si copia il suo bit di segno in tutte le nuove posizioni a sinistra
addi t2, t2, -1 memorizza -1 in dodici bit; il processore ne estende il segno a trentadue prima di sommare
lb estende il segno del byte che carica; lbu riempie di zeri: si sceglie in base a ciò che il byte significa
Notes: Come si porta un numero su più bit senza cambiarne il valore? In complemento a due si copia il bit di segno in tutte le nuove posizioni: meno 1 su quattro bit, 1111, diventa 1111 1111 su otto; più 5, 0101, diventa 0000 0101. È l'estensione del segno. Il processore la esegue ogni volta che un valore corto ne incontra uno lungo: la costante a dodici bit di addi viene estesa con segno a trentadue bit, e lb estende il segno del byte che carica, mentre lbu riempie di zeri. Per il docente: Estendere con zeri trasformerebbe 1111 (-1) in 0000 1111 (+15). L'estensione del segno è la controparte con segno della proprietà di «estensione a sinistra» vista per i naturali.

## Slide 31: Verifica la comprensione
Quale numero rappresenta in complemento a due la configurazione di 8 bit 1111 1100?
A
252
B
-4
C
-3
D
-124
Notes: Il bit più a sinistra vale 1, quindi il numero è negativo: scartate 252, che è la lettura senza segno. Per trovare il modulo si cambia segno: complemento, 0000 0011, e si somma uno, 0000 0100, cioè 4. La configurazione vale meno 4. Per il docente: Risposta: B. Si complementa e si somma uno: 0000 0011 + 1 = 0000 0100 = 4, quindi la configurazione vale -4. (252 è la sua lettura senza segno.)

## Slide 32: Verifica la comprensione
Su 8 bit, quale somma produce un overflow con segno?
A
100 + 27
B
100 + 28
C
-100 + 28
D
-1 + 1
Notes: Su otto bit in complemento a due l'intervallo va da meno 128 a più 127. Calcolate ogni somma e guardate se cade nell'intervallo. Ricordate che operandi di segno opposto non possono dare overflow, e questo esclude due opzioni in un colpo. Per il docente: Risposta: B. L'intervallo è [-128, 127]. 100 + 27 = 127 ci sta; 100 + 28 = 128 no: due positivi danno una configurazione negativa (1000 0000 = -128).

## Slide 33: Verifica la comprensione
t0 contiene 0xFFFFFFFF e t1 contiene 1. Dopo slt t2, t0, t1 e sltu t3, t0, t1:
A
t2 = 1, t3 = 1
B
t2 = 0, t3 = 0
C
t2 = 1, t3 = 0
D
t2 = 0, t3 = 1
Notes: Gli stessi due registri, due istruzioni che differiscono per una lettera. slt legge FFFFFFFF come meno 1, che è minore di 1. sltu lo legge come più di quattro miliardi, che non lo è. Questa domanda è l'intera lezione in una riga. Per il docente: Risposta: C. Con segno: -1 < 1 è vero, quindi t2 = 1. Senza segno: 4.294.967.295 < 1 è falso, quindi t3 = 0.

## Slide 34: Verifica la comprensione
Come si scrive 0,625 in binario?
A
0.101
B
0.110
C
0.625
D
0.011
Notes: Usate le moltiplicazioni successive: 0,625 per 2 fa 1,25, cifra 1; 0,25 per 2 fa 0,5, cifra 0; 0,5 per 2 fa 1,0, cifra 1. Verifica con i pesi: un mezzo più un ottavo fa 0,625. Per il docente: Risposta: A. 0,625 x 2 = 1,25 (1); 0,25 x 2 = 0,5 (0); 0,5 x 2 = 1,0 (1): 0,101 = 1/2 + 1/8.

## Slide 35: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Convertite 2026 in binario, ottale ed esadecimale; convertite 0,1 in binario fino a otto bit frazionari
2
Scrivete -100 su 8 bit in segno e modulo e in complemento a due
3
Calcolate su 8 bit in complemento a due: 90 + 60, -90 - 60, 90 - 60. Quali danno overflow?
4
Nel codice del clamp sostituite bgez e ble con le versioni senza segno, prevedete il comportamento, poi eseguite
5
Scrivete una update che somma 0x10000000 a un contatore a ogni frame e accende un rettangolo rosso quando la somma con segno dà overflow
Risultato atteso
Su carta: 2026 = 0x7EA = 111 1110 1010. Su PRG32: il rettangolo rosso lampeggia una volta ogni sedici frame, quando il contatore passa da 0x7... a 0x8...
Notes: Cinque esercizi, tre su carta e due sulla macchina. Convertite 2026 e la frazione 0,1; scrivete meno 100 in due rappresentazioni; calcolate tre somme su otto bit e dite quali danno overflow. Poi, nel codice del clamp, sostituite i salti con segno con quelli senza segno e prevedete il comportamento prima di eseguire: è un bug istruttivo. Infine scrivete una update che somma 0x10000000 a ogni frame e segnala l'overflow con segno. I risultati attesi sono nel riquadro verde: copritelo finché non avete i vostri. Per il docente: 2026 = 3752 ottale. -100: segno e modulo 1110 0100, complemento a due 1001 1100. 90 + 60 = 150 dà overflow; -90 - 60 = -150 dà overflow; 90 - 60 = 30 no. 0,1 = 0,00011001(1001...).

## Slide 36: Glossario: inglese e italiano
Inglese | Italiano | Inglese | Italiano
base (radix) | base | two's complement | complemento a due (alla base)
natural number | numero naturale | sign and magnitude | segno e modulo
signed integer | numero relativo (intero con segno) | overflow | overflow (traboccamento)
most significant bit | bit più significativo | carry / borrow | riporto / prestito
remainder | resto | sign extension | estensione del segno
shift | scorrimento (shift) | to clamp | limitare a un intervallo
Notes: Dodici termini. Signed integer è il numero relativo, o intero con segno. Carry e borrow sono il riporto di un'addizione e il prestito di una sottrazione. Sign extension, estensione del segno, è l'operazione che allarga un numero con segno. To clamp non ha un'unica parola italiana: significa limitare un valore a un intervallo.

## Slide 37: Conclusioni e letture
Ogni base ha i suoi vantaggi: la base 2 per i circuiti, la base 16 per le persone che leggono i bit
n bit rappresentano 2^n numeri: quali, dipende dalla legge di codifica
Il complemento a due trasforma la sottrazione in addizione: un addizionatore fa tutto
L'overflow è il prezzo dei registri finiti: lo si rileva, oppure lo si esclude per progetto
In RISC-V i bit non hanno tipo: è l'istruzione a scegliere tra con segno e senza segno
Letture
– Patterson, Hennessy: Struttura e progetto dei calcolatori, edizione RISC-V, paragrafi 2.4 e 3.1-3.2
– Playing with RISC-V, capitolo 6: State and Input
– Stallings: Computer Organization and Architecture, i capitoli sui sistemi di numerazione e sull'aritmetica del calcolatore
Notes: Cinque conclusioni. Ogni base ha il suo uso: la due per i circuiti, la sedici per le persone che leggono i bit. Con n bit ci sono 2 alla n numeri, e la legge di codifica dice quali. Il complemento a due trasforma la sottrazione in addizione. L'overflow è il prezzo dei registri finiti: lo si rileva, oppure lo si esclude per progetto come con il clamp. E in RISC-V i bit non hanno tipo: sceglie l'istruzione. La prossima lezione completa il quadro con i numeri reali. Per il docente: Prossima lezione: complemento a uno, eccesso k, virgola fissa e virgola mobile IEEE 754.