## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 05
Rappresentazione dei numeri: gli interi: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
05-Architettura_dei_Calcolatori-Rappresentazione_dei_Numeri_Interi.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 05. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: il complemento a due; i cambi di base; naturali e overflow; shift come moltiplicazione; segno e modulo; istruzioni con o senza segno; l'estensione del segno. DA UTILIZZARE OGGI: le chiamate del runtime PRG32, il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Percorso. I risultati di oggi: (1) convertire tra basi e leggere una configurazione di n bit come naturale e in complemento a due; (2) riconoscere il trabocco nella somma di naturali e di interi; (3) scegliere tra istruzioni con e senza segno, comprese lb e lbu. Si appoggia su: solo ciò che ha preparato la Lezione 01. Prossimo passo: Lezione 06, Rappresentazione dei numeri: i reali.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 5 listati della Lezione 05, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l05.S, 93 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l05.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l05.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Tenete premuto LEFT e guardate il numero
steer_update:
...
call prg32_input_read # a0 = button mask
mv t0, a0
la t1, marker_x
lw t2, 0(t1) # t2 = marker_x, starts at 2
andi t3, t0, BTN_LEFT # is LEFT pressed?
beqz t3, 1f
addi t2, t2, -1 # one step to the left
1: sw t2, 0(t1)
...
# draw prints marker_x with prg32_console_hex32
1
Tenete premuto LEFT: il valore mostrato fa 00000002, 00000001, 00000000 ...
2
... e poi FFFFFFFF. È un bug?
3
0xFFFFFFFF è il numero 4.294.967.295 oppure il numero -1?
4
Entrambi. Dipende da come si leggono i bit: questa lezione dà le regole
DA UTILIZZARE OGGI · le chiamate del runtime PRG32
DA COMPRENDERE OGGI · il complemento a due
Notes: Il riscaldamento. Il codice legge i pulsanti, carica marker_x dalla memoria, sottrae 1 se LEFT è premuto e riscrive il risultato: l'idioma carica-modifica-memorizza della Lezione 02. Tenendo premuto LEFT, il valore stampato va da 00000002 a 00000001, a 00000000, e poi a FFFFFFFF. È un errore? FFFFFFFF è il numero 4.294.967.295, o meno uno? Il quarto richiamo anticipa la risposta: entrambi, a seconda di come si interpretano i bit. Il resto della lezione sviluppa le regole che stanno dietro questa frase, e alla sua fine il fenomeno dovrebbe essere pienamente spiegabile. DA COMPRENDERE OGGI: il complemento a due. DA UTILIZZARE OGGI: le chiamate del runtime PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Adattato dal laboratorio 06-asm-state-and-input del libro di PRG32 (step2_move.S) con SPEED 1 e una stampa sulla console. Dove guardare: sulla scheda e in QEMU la console è disegnata sullo schermo, come 0x00000002 ... 0xffffffff; PRG32-QT non disegna la console, la raccoglie nel suo log, come 00000002 ... FFFFFFFF. Eseguirlo dal vivo prima di ogni teoria, e scrivere alla lavagna le ipotesi degli studenti.

## Slide 4: Proprietà delle stringhe binarie
L'estensione a sinistra con zeri non cambia il valore
– 5 = 101 = 00101
Moltiplicare per 2^k è uno scorrimento a sinistra di k posizioni
– 00101 x 2 = 01010: cinque diventa dieci
La divisione intera per 2^k è uno scorrimento a destra di k posizioni
– 00101 / 2 = 00010: cinque diventa due, il resto si perde
Gli scorrimenti costano molto meno delle moltiplicazioni: i compilatori li usano ogni volta che possono
# multiply by 4
slli t0, t0, 2
# divide by 2 (unsigned)
srli t0, t0, 1
# x * 10 = x*8 + x*2
slli t1, t0, 3
slli t2, t0, 1
add t0, t1, t2
DA COMPRENDERE OGGI · shift come moltiplicazione
Notes: Tre proprietà delle stringhe binarie, ciascuna con un uso pratico. Estendere un numero a sinistra con zeri ne lascia invariato il valore. Uno scorrimento a sinistra di k posizioni moltiplica per 2^k: 00101, cinque, diventa 01010, dieci. Uno scorrimento a destra di k posizioni divide per 2^k e scarta il resto. Uno scorrimento costa in hardware molto meno di una moltiplicazione generale, e il codice a destra mostra la scomposizione che i compilatori applicano di routine: dieci per x è uguale a otto per x più due per x, cioè due scorrimenti e una somma. Gli scorrimenti sono anche alla base dell'aritmetica in virgola fissa della Lezione 06. DA COMPRENDERE OGGI: shift come moltiplicazione. Per il docente: Nella Lezione 04 avete usato slli t1, t1, 2 per moltiplicare per quattro l'indice di un vettore. Gli scorrimenti sono anche la base dell'aritmetica in virgola fissa (Lezione 06).

## Slide 5: Cambiare segno a un numero
Per definizione -x è rappresentato da 2^n - x
Metodo 1: si complementa ogni bit, poi si somma 1
– 6 = 0110, complemento 1001, più uno: 1010 = -6
Metodo 2: da destra, si copiano i bit fino al primo 1 compreso e si complementano tutti gli altri
– 5 = 0101 dà 1011 = -5; 1 = 0001 dà 1111 = -1
Cambiando segno due volte si torna al numero di partenza, con un'eccezione: il numero più negativo non ha un compagno positivo
# neg t0, t1 is a pseudo-instruction:
sub t0, zero, t1
# the same thing by hand:
not t0, t1 # complement
addi t0, t0, 1 # plus one
DA COMPRENDERE OGGI · il complemento a due
Notes: Due metodi cambiano il segno di un numero in complemento a due. Il primo complementa ogni bit e somma 1: sei, 0110, diventa 1001 e poi 1010, meno sei. Il secondo, più rapido a mano, scorre da destra, copia i bit fino al primo 1 compreso e complementa tutti gli altri. La giustificazione del primo metodo è algebrica: il complemento di x vale (2^n - 1) - x, quindi sommando 1 si ottiene 2^n - x, la rappresentazione di -x. RISC-V non ha bisogno di un'istruzione dedicata: neg è una pseudo-istruzione per sub dal registro zero. Resta un'eccezione: il numero più negativo non ha controparte positiva, e cambiarne il segno restituisce la stessa configurazione. DA COMPRENDERE OGGI: il complemento a due. Per il docente: Perché il metodo 1 funziona: il complemento di x è (2^n - 1) - x, quindi sommando 1 si ottiene 2^n - x. La slide originale descriveva il metodo 2 «da sinistra»; la regola scorre da destra.

## Slide 6: Il riscaldamento, spiegato
marker_x valeva 0; addi t2, t2, -1 ha fatto un passo indietro su una ruota con 2^32 posizioni
Il registro contiene ora trentadue uni: 0xFFFFFFFF
Letto senza segno vale 4.294.967.295; letto in complemento a due vale -1
– l'addizionatore ha fatto la stessa cosa nei due casi
prg32_console_hex32 stampa la configurazione, non un'interpretazione: non è né giusta né sbagliata
Il segnalino scompare perché a prg32_gfx_rect si chiede di disegnare a una x enorme, oppure a -1: in ogni caso fuori schermo
Laboratorio 06, passo 2: sette lampade per i bit dei pulsanti e un segnalino
DA COMPRENDERE OGGI · istruzioni con o senza segno
Notes: Il riscaldamento si può ora spiegare per intero. Il segnalino stava a 0, e addi con -1 lo ha fatto arretrare di un passo su un cerchio di 2^32 posizioni, lasciando trentadue uni nel registro. Letti senza segno, indicano 4.294.967.295; letti in complemento a due, -1. La routine di stampa mostra la configurazione e non prende posizione sul suo significato. Il segnalino scompare perché viene disegnato fuori dallo schermo con l'una e con l'altra interpretazione. Il processore non ha sbagliato: al programma mancava una decisione su come interpretare e vincolare il suo valore. DA COMPRENDERE OGGI: istruzioni con o senza segno. Per il docente: Non è un bug del processore: è una decisione che manca nel programma. La correzione è nelle prossime slide.

## Slide 7: Con segno o senza? Si sceglie con l'istruzione
Operazione | Con segno | Senza segno | Perché differiscono
somma, sottrazione | add, addi, sub | le stesse | complemento a due: un addizionatore per entrambe
prodotto (parola bassa) | mul | la stessa | i 32 bit bassi non dipendono dal segno
confronto | slt, slti | sltu, sltiu | 0xFFFFFFFF è minore di 0? sì, se con segno
salto condizionato | blt, bge | bltu, bgeu | la stessa domanda, come salto
scorrimento a destra | sra, srai | srl, srli | copia il bit di segno, oppure inserisce zeri
caricamento di un byte | lb | lbu | estensione del segno o estensione con zeri
divisione, resto | div, rem | divu, remu | i moduli si leggono in modo diverso
DA COMPRENDERE OGGI · istruzioni con o senza segno
Notes: I registri RISC-V non hanno tipo: trentadue bit sono con segno o senza segno solo per l'istruzione che li legge. La tabella individua dove le due interpretazioni richiedono istruzioni diverse. Somma, sottrazione e metà bassa di un prodotto sono identiche per entrambe. Confronti, salti condizionati, scorrimenti a destra, caricamenti di byte e divisione vengono in coppia: slt e sltu, blt e bltu, sra e srl, lb e lbu, div e divu. La lettera u nel nome indica sempre la variante senza segno. Scegliere il membro sbagliato di una coppia è un errore classico e istruttivo. DA COMPRENDERE OGGI: istruzioni con o senza segno. Per il docente: I registri RISC-V non hanno tipo. Gli stessi 32 bit sono con segno o senza segno solo agli occhi dell'istruzione che li legge.

## Slide 8: Tenere il segnalino sullo schermo
andi t3, t0, BTN_LEFT
beqz t3, 1f
addi t2, t2, -SPEED
1: andi t3, t0, BTN_RIGHT
beqz t3, 2f
addi t2, t2, SPEED
2:
bgez t2, 3f # x < 0 ? clamp to 0
li t2, 0
3: li t3, MAX_X # .equ MAX_X, 304
ble t2, t3, 4f # x > 304 ? clamp to 304
mv t2, t3
4:
sw t2, 0(t1) # one store, after all adjustments
1
bgez legge t2 come numero con segno: ne esamina il bit di segno
2
Anche ble è un confronto con segno: -1 è minore di 304. Con bleu, 0xFFFFFFFF sarebbe molto maggiore
3
Un gioco non rileva l'overflow a cose fatte: tiene i valori in un intervallo in cui l'overflow non può avvenire
4
-SPEED è un immediato: dodici bit in complemento a due, da -2048 a +2047
DA COMPRENDERE OGGI · istruzioni con o senza segno
Notes: Il programma corretto tiene il segnalino sullo schermo. Dopo i due possibili spostamenti, bgez verifica se la posizione è maggiore o uguale a zero, interpretandola come numero con segno, e se non lo è la porta a 0. ble la confronta poi con il massimo, 304, ancora come numero con segno, e la limita di conseguenza. Questa tecnica si chiama clamping. Il metodo merita attenzione: un gioco non rileva l'overflow a posteriori, ma mantiene i suoi valori in un intervallo in cui l'overflow non può verificarsi. Un solo sw alla fine memorizza il valore corretto. DA COMPRENDERE OGGI: istruzioni con o senza segno. Per il docente: Sorgente: laboratorio 06-asm-state-and-input del libro di PRG32, step3_clamp.S. Chiedere che cosa accade con bgeu o bltu al loro posto: un bug istruttivo da provare.

## Slide 9: Rilevare l'overflow senza flag
# unsigned: did the sum wrap around?
add t2, t0, t1 # t2 = t0 + t1 (modulo 2^32)
sltu t3, t2, t0 # t3 = 1 if the sum is smaller than
# an operand: a carry was lost
# signed: did the sign come out wrong?
add t2, t0, t1
slti t3, t1, 0 # t3 = 1 if t1 is negative
slt t4, t2, t0 # t4 = 1 if the sum is less than t0
bne t3, t4, overflow # they must agree
1
RISC-V non ha flag di carry né di overflow: meno stati nascosti, un processore più semplice
2
Senza segno: una somma che ha fatto il giro è sempre minore di ciascun operando
3
Con segno: sommare un negativo deve rendere la somma minore; sommare un non negativo no
DA COMPRENDERE OGGI · istruzioni con o senza segno
Notes: Molti processori forniscono un flag di riporto e un flag di overflow; RISC-V non ne fornisce nessuno, e l'overflow si rileva con un confronto. Nel caso senza segno, se dopo add la somma è minore di uno degli operandi, il risultato ha fatto il giro, una condizione che sltu verifica con una sola istruzione. Nel caso con segno, sommare un numero negativo deve diminuire la somma e sommarne uno non negativo no; se i due fatti sono in disaccordo, c'è stato overflow. In termini della ruota dei numeri, il primo test rileva l'attraversamento in alto e il secondo quello in basso. L'assenza di flag è una scelta di progetto deliberata, discussa nella Lezione 18. DA COMPRENDERE OGGI: istruzioni con o senza segno. Per il docente: Entrambi gli idiomi sono quelli suggeriti nella specifica RISC-V. Confrontare con la ruota: sltu rileva l'attraversamento in alto, il test con segno quello in basso.

## Slide 10: Il programma completo: l05.S (1 di 5)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 05: Number Representation: Integers
# l05.S: hold LEFT and watch a number go below zero
#
# On the screen: the 32 bits of marker_x as lamps. It starts at 2 (one lamp); each
# frame with LEFT held subtracts 1: after 2, 1 and 0 every lamp lights up, 0xFFFFFFFF,
# which is -1.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l05.S --portable \
# --entry-prefix l05 --name l05 --out l05.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ GREY, 0x4208
.equ YELLOW, 0xffe0
.equ BTN_LEFT, 1
.section .text
.global l05_init
.global l05_update
.global l05_draw
l05_init:
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l05.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 11: Il programma completo: l05.S (2 di 5)
l05_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
call prg32_input_read # a0 = button mask
mv t0, a0
la t1, marker_x
lw t2, 0(t1) # t2 = marker_x, starts at 2
andi t3, t0, BTN_LEFT # is LEFT pressed?
beqz t3, 1f
addi t2, t2, -1 # one step to the left
1: sw t2, 0(t1)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l05.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 12: Il programma completo: l05.S (3 di 5)
l05_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
call prg32_console_clear # the number in hexadecimal, on the console
la t0, marker_x # (the board and QEMU show it on the screen,
lw a0, 0(t0) # PRG32-QT in its log)
call prg32_console_hex32
la t0, marker_x # and the same number, bit by bit
lw a0, 0(t0)
li a1, 96
call lamps32
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l05.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 13: Il programma completo: l05.S (4 di 5)
# lamps32: show the 32 bits of a word as a row of lamps, bit 31 on the left.
# a0 = the word, a1 = y of the row. A lamp is yellow for 1, grey for 0.
lamps32:
addi sp, sp, -32
sw ra, 28(sp)
sw s0, 24(sp)
sw s1, 20(sp)
sw s2, 16(sp)
mv s0, a0 # the word
mv s1, a1 # y
li s2, 0 # lamp number, 0 on the left
1: li t0, 31
sub t0, t0, s2 # lamp i shows bit 31 - i
srl t1, s0, t0 # bring that bit down to bit 0
andi t1, t1, 1 # keep it, clear all the others
li a4, GREY # lamp off
beqz t1, 2f
li a4, YELLOW # lamp on
2: slli a0, s2, 3
add a0, a0, s2 # 9 * i
addi a0, a0, 16 # x = 16 + 9 * i
mv a1, s1
li a2, 8
li a3, 8
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l05.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 14: Il programma completo: l05.S (5 di 5)
call prg32_gfx_rect
addi s2, s2, 1
li t0, 32
blt s2, t0, 1b
lw s2, 16(sp)
lw s1, 20(sp)
lw s0, 24(sp)
lw ra, 28(sp)
addi sp, sp, 32
ret
.section .data
marker_x: .word 2
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l05.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 15: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– i 32 bit di marker_x come lampade. Parte da 2 (una lampada); ogni frame con LEFT premuto sottrae 1: dopo 2, 1 e 0 si accendono tutte le lampade, 0xFFFFFFFF, cioè -1.
Che cosa premere
– tenete premuto LEFT per qualche frame
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 16: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l05.S --portable \
--entry-prefix l05 --name l05 --out l05.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l05.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 17: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l05.S --portable \
--entry-prefix l05 --name l05 --architecture qemu \
--out l05-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l05-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 18: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l05.S --portable \
--entry-prefix l05 --name l05 --architecture esp32c6 \
--out l05-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l05-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 19: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l05; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 20: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Convertite 2026 in binario, ottale ed esadecimale; convertite 0,1 in binario fino a otto bit frazionari
2
Scrivete -100 su 8 bit in segno e modulo e in complemento a due
3
Calcolate su 8 bit in complemento a due: 90 + 60, -90 - 60, 90 - 60. Quali danno overflow?
4
Nel codice del clamp sostituite bgez e ble con le versioni senza segno, prevedete il comportamento, poi eseguite
5
Scrivete una update che somma 0x10000000 a un contatore a ogni frame e accende un rettangolo rosso quando la somma con segno dà overflow
Risultato atteso
Su carta: 2026 = 0x7EA = 111 1110 1010. Su PRG32: il rettangolo rosso lampeggia una volta ogni sedici frame, quando il contatore passa da 0x7... a 0x8...
Notes: Cinque esercizi, tre su carta e due sulla macchina. Convertire 2026 e la frazione 0,1; scrivere -100 in due rappresentazioni; calcolare tre somme a otto bit e stabilire quali danno overflow. Poi, nel codice del clamping, sostituire i salti con segno con le loro controparti senza segno e prevedere il comportamento prima di eseguire: l'errore che ne risulta è istruttivo proprio perché prevedibile. Infine scrivere un update che aggiunge 0x10000000 a ogni frame e segnala l'overflow con segno. I risultati attesi sono nel riquadro verde, che va tenuto coperto finché non si sono ottenute le proprie risposte. Per il docente: 2026 = 3752 ottale. -100: segno e modulo 1110 0100, complemento a due 1001 1100. 90 + 60 = 150 dà overflow; -90 - 60 = -150 dà overflow; 90 - 60 = 30 no. 0,1 = 0,00011001(1001...).