## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 07
Verm1, parte 1: una testa che attraversa il mondo: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Implementazione di riferimento di Verm1: contributo di Giuseppe Coviello
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
07-Architettura_dei_Calcolatori-Verm1_Parte_1.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 07. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: il progetto Verm1; contratto init/update/draw; un colore è un numero; gli array in memoria; .text, .rodata, .data; indirizzo, valore, load, store; perché si salva ra; shift come moltiplicazione; la virgola fissa; le pseudo-istruzioni; l'ordine little-endian. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32, il debugger di PRG32-QT (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: formati delle istruzioni (Lezione 19). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Percorso. I risultati di oggi: (1) costruire una cartuccia da un file vuoto: una griglia, un titolo e una testa che si muove; (2) mettere costanti e variabili nella sezione giusta, .rodata o .data; (3) controllare una velocità con un accumulatore in virgola fissa. Si appoggia su: contratto init/update/draw (Lezione 02); un colore è un numero (Lezione 04); gli array in memoria (Lezione 04); indirizzo, valore, load, store (Lezione 02); perché si salva ra (Lezione 02). Prossimo passo: Lezione 08, Elementi di algebra di Boole. Ponte. Nella Lezione 02 il passo 2 salvava ra sullo stack prima delle sue chiamate, e lw t1, 0(t0) leggeva una parola all'indirizzo in t0. Oggi verm1_draw salva ra e verm1_update no, e ogni variabile di Verm1 si legge con la e lw. La Lezione 18 spiega lo stack e la convenzione di chiamata; la Lezione 19 nomina i modi di indirizzamento. Richiamo: Perché verm1_draw salva ra mentre verm1_update no?

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 8 listati della Lezione 07, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma è il vostro verm1.S; il riferimento è verm1/verm1_part1.S, 78 righe, mostrato qui regione per regione
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part1.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part1.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Compilare ed eseguire
# 1. build the cartridge (from your PRG32 folder, toolchain active)
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out ~/verm1/verm1.prg32
# 2. send it to PRG32-QT, running on the same computer
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run ~/verm1/verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# or: in PRG32-QT, import the file verm1.prg32 and choose Run Cartridge
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Si crea nella cartella home una cartella chiamata verm1, e in essa un solo file, verm1.S, che crescerà da una parte all'altra. Il primo comando compila la cartuccia; il secondo la invia a PRG32-QT, in esecuzione sullo stesso computer, e la avvia. Questi due comandi sono identici in ogni tutorial, ed è proprio questo il punto: il costo di provare un'idea deve essere trascurabile. Se localhost non risponde, si usa l'indirizzo mostrato sulla schermata Setup di PRG32-QT; in alternativa il file si può importare dal menu di PRG32-QT. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Create una cartella ~/verm1 e tenetevi un solo file, verm1.S, che cresce di parte in parte. PRG32-QT ascolta sulla porta 8080 e mostra il proprio indirizzo nella schermata Setup: usate quello se localhost non risponde. La stessa cartuccia gira su QEMU (python3 -m prg32 qemu upload, poi qemu run) e sulla scheda (--url http://192.168.4.1).

## Slide 4: Passo 1: tre funzioni che ritornano
# verm1.S - my Verm1
.option norelax
.section .text
.global verm1_init
.global verm1_update
.global verm1_draw
verm1_init:
ret
verm1_update:
ret
verm1_draw:
ret
1
Scrivetelo, compilatelo, eseguitelo: uno schermo nero è la risposta giusta
2
Il prefisso verm1 è il nome che passate a --entry-prefix
3
init viene eseguita una volta; update e draw una volta per frame
4
Da ora in poi: aggiungere una cosa, eseguire, guardare. Mai due cose insieme
DA COMPRENDERE OGGI · contratto init/update/draw
Notes: Il passo 1 è lo scheletro della Lezione 02 con il prefisso verm1: tre etichette globali e tre funzioni che si limitano a ritornare. Lo si scrive, lo si compila e lo si esegue. Il risultato corretto è uno schermo nero, che dimostra che gli strumenti funzionano e che il firmware trova i tre punti di ingresso. Un errore di compilazione a questo punto indica un problema di installazione, non del programma, e va risolto prima di proseguire. L'ultimo richiamo enuncia la regola di metodo dell'intero progetto: aggiungere una cosa, eseguire, osservare; mai due cose insieme, così che ogni guasto abbia una sola causa candidata. DA COMPRENDERE OGGI: contratto init/update/draw. Per il docente: Lo scheletro della Lezione 02. Se qui la compilazione fallisce il problema è l'installazione, non il programma: va risolto prima di proseguire.

## Slide 5: Costanti: i colori e la griglia
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000 # RGB565 colours
.equ WHITE, 0xffff
.equ GREEN, 0x07e0
.equ CELL, 8 # a cell is 8 x 8 pixels
.equ COLS, 40 # 320 / 8 cells across
.equ ROWS, 24 # 192 / 8 cells down
.equ TOP, 8 # the top 8 pixels are the title line
.equ SPEED_Q8, 40 # 40/256 of a cell per frame (Q24.8)
.section .text
.global verm1_init
.global verm1_update
.global verm1_draw
1
I colori sono numeri RGB565: 0x07e0 è verde puro
2
320 pixel in larghezza, 8 per cella: 40 colonne
3
Gli 8 pixel in alto contengono il titolo; ne restano 192: 24 righe
4
.equ dà un nome a un numero: non si usa memoria
DA COMPRENDERE OGGI · un colore è un numero
Notes: Queste righe sostituiscono l'inizio dello scheletro. Ogni .equ lega un nome a un numero e non occupa memoria: l'assemblatore si limita a sostituire il valore dovunque compaia il nome. Si definiscono tre colori in RGB565. Poi la geometria: una cella misura 8 per 8 pixel, quindi i 320 pixel di larghezza contengono 40 colonne; gli 8 pixel in alto sono riservati al titolo, e i restanti 192 contengono 24 righe. SPEED_Q8, la velocità in virgola fissa, si usa nel passo 3. Costanti con un nome rendono il programma leggibile e i suoi parametri facili da cambiare in un solo punto. DA COMPRENDERE OGGI: un colore è un numero. Per il docente: Sostituite con queste le prime righe dello scheletro. SPEED_Q8 si usa nel passo 3.

## Slide 6: Variabili e una stringa
.section .rodata
title: .asciz "VERM1"
.section .data
head_x: .word 5 # column of the head, 0 .. COLS-1
head_y: .word 12 # row of the head, 0 .. ROWS-1
step_q8: .word 0 # fraction of a step, in 1/256
1
.rodata contiene le costanti: il titolo termina con un byte a zero
2
.data contiene le variabili: una parola di 32 bit ciascuna
3
I valori iniziali sono solo un punto di partenza: init li imposta di nuovo
DA COMPRENDERE OGGI · .text, .rodata, .data
Notes: Questo blocco va alla fine del file. La sezione .rodata contiene ciò che non cambia mai: il titolo, una stringa terminata da un byte zero grazie a .asciz. La sezione .data contiene le variabili, una parola a 32 bit ciascuna: la colonna della testa, la sua riga e la frazione di passo accumulata finora. I valori iniziali scritti qui sono solo un punto di partenza; init li assegna di nuovo esplicitamente, per una ragione data nella prossima slide. DA COMPRENDERE OGGI: .text, .rodata, .data. Per il docente: Mettete questo in fondo al file. step_q8 si usa nel passo 3.

## Slide 7: init: la testa al suo posto
verm1_init:
la t0, head_x
li t1, 5
sw t1, 0(t0) # the head starts in column 5 ...
la t0, head_y
li t1, 12
sw t1, 0(t0) # ... of row 12
la t0, step_q8
sw zero, 0(t0) # no fraction of a step yet
ret
1
la prende un INDIRIZZO, sw vi memorizza un VALORE
2
init imposta la partenza in modo esplicito: mai fidarsi di ciò che la memoria conteneva
3
zero è il registro che si legge sempre 0
4
Una funzione foglia: nessuna chiamata, quindi nessun frame di stack
DA COMPRENDERE OGGI · indirizzo, valore, load, store
Notes: verm1_init mette la testa nella sua posizione di partenza. Per ogni variabile lo schema è identico: la carica l'indirizzo, li il valore, e sw memorizza il valore all'indirizzo. L'accumulatore step_q8 si azzera memorizzando direttamente il registro zero. La funzione non chiama nulla, quindi è una foglia e non richiede stack frame. Perché assegnare valori che .data contiene già? Perché init può essere invocata di nuovo per ricominciare il gioco; il principio generale è di non fare mai affidamento sul contenuto precedente della memoria. DA COMPRENDERE OGGI: indirizzo, valore, load, store.

## Slide 8: draw: titolo e testa
verm1_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li a0, 0 # x
li a1, 0 # y
la a2, title # address of the string
li a3, WHITE
li a4, BLACK
call prg32_gfx_text8
la t0, head_x
lw a0, 0(t0)
slli a0, a0, 3 # x = column * 8
la t0, head_y
lw a1, 0(t0)
slli a1, a1, 3
addi a1, a1, TOP # y = row * 8 + 8
li a2, CELL # width
li a3, CELL # height
li a4, GREEN
call prg32_gfx_rect
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Cancellare, scrivere il titolo, disegnare un rettangolo: tre chiamate
2
Gli argomenti viaggiano da a0 ad a4, nell'ordine
3
slli di 3 moltiplica per 8: da cella a pixel
4
draw fa delle chiamate, quindi salva ra in un frame di stack
DA COMPRENDERE OGGI · perché si salva ra
Notes: verm1_draw fa tre chiamate: pulisce lo schermo, scrive il titolo, disegna la testa. Perciò salva ra in uno stack frame all'ingresso e lo ripristina all'uscita, come nella Lezione 02. La conversione da cella a pixel merita attenzione: la colonna si carica in a0 e si fa scorrere a sinistra di 3; la riga si carica in a1, si fa scorrere e si sposta di TOP. Gli argomenti rimanenti sono larghezza, altezza e colore. Gli argomenti si passano da a0 ad a4, nell'ordine in cui la funzione chiamata li attende. DA COMPRENDERE OGGI: perché si salva ra; shift come moltiplicazione. Per il docente: prg32_gfx_text8(x, y, stringa, colore del testo, colore dello sfondo); prg32_gfx_rect(x, y, larghezza, altezza, colore).

## Slide 9: Eseguite: una testa sulla griglia
Il titolo e la testa. Dopo il passo 3 la testa si muoverà: questa immagine è stata presa a 64 frame dall'avvio della Parte 1 finita
Atteso ora: la parola VERM1 in alto a sinistra e un quadrato verde fermo nella colonna 5, riga 12.
Notes: Compilare ed eseguire. In alto a sinistra deve comparire la parola VERM1, e un quadrato verde fermo nella colonna 5 della riga 12. La schermata della slide è stata presa dalla Parte 1 finita, quindi la sua testa sta più a destra; la differenza è attesa. Se il quadrato è nel posto sbagliato, le prime cose da controllare sono i due scorrimenti e la somma di TOP. Per il docente: Schermata prodotta da tools/tests/verm1_check.py a partire da verm1/verm1_part1.S.

## Slide 10: update: accumulare, avanzare, rientrare
verm1_update:
la t0, step_q8
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, SPEED_Q8 # add a fraction of a cell
li t2, 256
blt t1, t2, 2f # less than one whole cell: wait
sub t1, t1, t2 # one cell done: keep the remainder
sw t1, 0(t0)
la t0, head_x
lw t3, 0(t0)
addi t3, t3, 1 # one cell to the right
li t4, COLS
blt t3, t4, 1f
li t3, 0 # past the right edge: back to column 0
1: sw t3, 0(t0)
ret
2: sw t1, 0(t0)
ret
1
Si somma la velocità alla frazione; sotto 256, si aspetta
2
A 256: lo si sottrae, si tiene il resto, si avanza di una cella
3
La colonna 40 non esiste: si torna alla colonna 0
4
Due uscite: ognuna memorizza ciò che ha cambiato
DA COMPRENDERE OGGI · la virgola fissa
Notes: verm1_update si legge meglio in due metà. Prima il timer: si carica step_q8, si somma la velocità e si confronta la somma con 256. Se è minore, si salta all'etichetta 2, si memorizza l'accumulatore e si ritorna: in questo frame non si muove nulla. Altrimenti si sottrae 256, si conserva il resto e lo si memorizza. Poi il passo: si carica head_x, lo si incrementa e lo si confronta con COLS; se la colonna è arrivata a 40 torna a 0, e la testa rientra da sinistra. Le etichette 1: e 2: sono etichette locali, e 1f significa "la prossima etichetta 1, cercando in avanti". DA COMPRENDERE OGGI: la virgola fissa. Per il docente: blt confronta numeri con segno, e qui va bene: tutti i valori sono piccoli e positivi. Le etichette locali 1: e 2: si richiamano con 1f e 2f, «il prossimo 1 o 2 in avanti».

## Slide 11: Eseguite: la testa attraversa il mondo
PROVA TU
1
Compilate ed eseguite: la testa va verso destra, circa cinque celle al secondo
2
Aspettate il bordo destro: la testa esce dalla colonna 39 e rientra dalla colonna 0
3
Portate SPEED_Q8 a 8, poi a 128, poi a 256: prevedete la velocità prima di eseguire
4
Cambiate in init la riga di partenza e il colore della testa
Risultato atteso
La testa attraversa le quaranta colonne in 256 frame, circa otto secondi e mezzo a trenta frame al secondo, all'infinito.
Notes: Eseguire. La testa si muove verso destra a circa cinque celle al secondo, esce dalla colonna 39 e ricompare nella colonna 0. Si fa poi variare la velocità, prevedendo il risultato prima di ogni esecuzione: con 8 la testa è lenta; con 128 fa un passo ogni due frame; con 256 uno per frame. Un valore maggiore rivela un limite di questo programma: update fa al più un passo per frame, quindi le velocità oltre 256 saturano. Scoprire un limite del genere per previsione ed esperimento è esattamente l'abitudine che il corso vuole formare. Per il docente: Con SPEED_Q8 = 256 la testa avanza di una cella per frame; valori più grandi danno comunque un passo per frame, perché update fa al più un passo: un limite che vale la pena scoprire.

## Slide 12: Il listato: il vostro codice dopo l'assemblatore
verm1_update:
auipc t0, 0x0 # la t0, step_q8 is two instructions:
addi t0, t0, ... # t0 = address of step_q8
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, 40 # SPEED_Q8 is gone: only the number is left
addi t2, zero, 256 # li t2, 256
blt t1, t2, ...
sub t1, t1, t2
sw t1, 0(t0)
...
c.addi t3, 1 # addi t3, t3, 1 in a 16-bit form
...
c.jr ra # ret
1
I nomi sono spariti: le etichette sono diventate indirizzi, le costanti numeri
2
Le pseudo-istruzioni sono espanse: la è auipc più addi, li è addi da zero, ret è un salto a ra
3
Alcune istruzioni cominciano con c.: sono le forme compresse a 16 bit delle stesse istruzioni
4
La cartuccia è caricata all'indirizzo 0x40800000: ogni indirizzo che vedete parte da lì
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI · formati delle istruzioni → Lezione 19
DA COMPRENDERE OGGI · le pseudo-istruzioni
Notes: Il debugger non mostra il sorgente ma ciò che l'assemblatore ne ha ricavato. I nomi simbolici sono spariti: le etichette sono diventate indirizzi, e SPEED_Q8 è diventato il numero 40. Le pseudo-istruzioni sono state espanse: la in auipc seguita da addi, li in un addi da zero, ret in un salto tramite ra. Alcune istruzioni portano il prefisso c.: sono le codifiche compresse a 16 bit delle stesse operazioni, la C di RV32IMAC. Riconoscere il proprio programma in questo listato è un'abilità che si acquisisce con la pratica; i formati delle istruzioni che stanno dietro si studiano nella Lezione 19. DA COMPRENDERE OGGI: le pseudo-istruzioni. DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: formati delle istruzioni (si studia nella Lezione 19). Per il docente: Disassemblato di verm1_update da verm1/verm1_part1.S (objdump, rv32imac), abbreviato; gli scostamenti esatti dipendono dalla compilazione. I formati delle istruzioni sono l'argomento della Lezione 19; le forme compresse vi sono solo nominate, e sono elencate nell'Appendice A del libro.

## Slide 13: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– la parola VERM1 in alto a sinistra e una testa verde che attraversa la griglia da sinistra a destra, circa cinque celle al secondo, e rientra dalla colonna 0.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 14: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out verm1.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 15: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture qemu \
--out verm1-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload verm1-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 16: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture esp32c6 \
--out verm1-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 17: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix verm1; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 18: Fatelo vostro
PROVA TU
1
Fate muovere la testa verso sinistra: quale istruzione cambia, e quale confronto rileva il bordo?
2
Fatela muovere invece verso il basso, rientrando dalla riga 23 alla riga 0
3
Disegnate una seconda cella, di un verde più scuro, una colonna dietro la testa: un primo accenno di corpo
4
Scrivete il vostro nome accanto al titolo, in un colore calcolato a mano in RGB565
Risultato atteso
Ogni modifica sono poche righe. Tenete una copia della Parte 1 funzionante prima di sperimentare: la Parte 2 parte da lì.
Notes: Quattro modifiche che rendono il programma dello studente, ciascuna di poche righe. Far muovere la testa verso sinistra: la somma diventa una sottrazione, e il bordo si rileva dal segno del risultato. Farla muovere verso il basso. Disegnare una seconda cella, più scura, dietro la testa. Scrivere il proprio nome accanto al titolo, in un colore calcolato a mano. Prima di sperimentare va conservata una copia della Parte 1 funzionante, perché la Parte 2 riparte da essa. Per il docente: Verso sinistra: addi t3, t3, -1, poi bgez t3 per saltare il rientro, altrimenti li t3, COLS-1. Il confronto è sul segno: Lezione 05. Verde più scuro: 0x03e0.