## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 07
Verm1, parte 1: una testa che attraversa il mondo
Comincia il progetto del corso: una griglia, una cella, una velocità in virgola fissa
“Un viaggio di mille miglia comincia con un solo passo.”
Laozi, Tao Te Ching
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Implementazione di riferimento di Verm1: contributo di Giuseppe Coviello
Presentazione della lezione. I listati, il programma completo e come provarlo sono nella presentazione del codice:
07-Architettura_dei_Calcolatori-Verm1_Parte_1-Lab.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Qui comincia il progetto del corso. È un tutorial più che una lezione: si scrive un programma passo per passo, e alla fine gira. Attinge esclusivamente alle Lezioni dalla 02 alla 06: registri e memoria, colori e stringhe come numeri, confronti e scorrimenti, virgola fissa. La copertina mostra lo stato dello schermo tra due ore: un titolo e un quadrato verde, la testa del verme, che attraversa lo schermo da solo. Lo scopo della sessione è l'integrazione: concetti studiati separatamente devono ora cooperare in un solo programma. L'implementazione di riferimento è un contributo di Giuseppe Coviello. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: il progetto Verm1; contratto init/update/draw; un colore è un numero; gli array in memoria; .text, .rodata, .data; indirizzo, valore, load, store; perché si salva ra; shift come moltiplicazione; la virgola fissa; le pseudo-istruzioni; l'ordine little-endian. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32, il debugger di PRG32-QT (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: formati delle istruzioni (Lezione 19). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Percorso. I risultati di oggi: (1) costruire una cartuccia da un file vuoto: una griglia, un titolo e una testa che si muove; (2) mettere costanti e variabili nella sezione giusta, .rodata o .data; (3) controllare una velocità con un accumulatore in virgola fissa. Si appoggia su: contratto init/update/draw (Lezione 02); un colore è un numero (Lezione 04); gli array in memoria (Lezione 04); indirizzo, valore, load, store (Lezione 02); perché si salva ra (Lezione 02). Prossimo passo: Lezione 08, Elementi di algebra di Boole. Ponte. Nella Lezione 02 il passo 2 salvava ra sullo stack prima delle sue chiamate, e lw t1, 0(t0) leggeva una parola all'indirizzo in t0. Oggi verm1_draw salva ra e verm1_update no, e ogni variabile di Verm1 si legge con la e lw. La Lezione 18 spiega lo stack e la convenzione di chiamata; la Lezione 19 nomina i modi di indirizzamento. Richiamo: Perché verm1_draw salva ra mentre verm1_update no? Per il docente: Primo tutorial del progetto. Usa solo le Lezioni da 02 a 06: registri, load e store, chiamate (02), stringhe e colori (04), interi, confronti e ritorno a capo (05), virgola fissa (06), e un po' di storia (03). Gli studenti scrivono da sé il programma; il file di riferimento è verm1/verm1_part1.S. Tutto ciò che compare sulle slide di codice è letto da quel file, che viene compilato ed eseguito automaticamente.

## Slide 2: Che cosa avrete alla fine
1
Una cartuccia vostra, verm1.prg32, compilata da un solo file assembly scritto da voi
2
Un titolo, una griglia di 40 per 24 celle, e la testa del verme disegnata in una di esse
3
La testa che si muove da sola, una cella alla volta, a una velocità che controllate in virgola fissa
4
Un mondo senza bordi: superata l'ultima colonna la testa rientra dalla prima
5
L'abitudine del ciclo di lavoro: modificare, compilare, eseguire, guardare, e fermare il programma nel debugger
Notes: Cinque risultati. Una cartuccia tutta dello studente, compilata da un solo file scritto a mano. Un titolo, una griglia di 40 per 24 celle e la testa disegnata in una di esse. La testa che si muove da sola, una cella alla volta, a una velocità espressa in virgola fissa. Un mondo senza bordi, in cui la testa che esce a destra rientra da sinistra. E, più importante del programma stesso, un metodo: il ciclo di lavoro modifica, compila, esegui e osserva, con il debugger come strumento ordinario e non come ultima risorsa.

## Slide 3: Verm1: un omaggio a Snake
Verm1, si legge "vermone": un verme che si muove su una griglia, mangia, cresce, e non deve mordersi
Un gioco con una lunga storia
– Blockade, un arcade della Gremlin, 1976
– Snake sul Nokia 6110, 1997: uno dei giochi più giocati di sempre
Abbastanza piccolo da scriverlo da zero in assembly, abbastanza ricco da richiedere ogni argomento del corso
Scrivete ogni riga: nessun motore, nessuna libreria oltre alle chiamate di PRG32
Ecco dove state andando: l'immagine a destra è il gioco della Parte 4
Verm1 alla fine del corso (Parte 4)
DA COMPRENDERE OGGI · il progetto Verm1
Notes: Verm1, che si legge "vermone", è un omaggio a Snake: un verme si muove su una griglia, mangia, cresce e non deve urtare sé stesso. L'idea risale al gioco da sala Blockade del 1976 e raggiunse grande popolarità sui telefoni Nokia del 1997. È stato scelto perché è abbastanza piccolo da essere scritto da zero in assembly e richiede tuttavia ogni argomento del corso. Ogni riga è scritta dallo studente, senza alcun motore sottostante. L'immagine a destra mostra la meta, raggiunta nella Parte 4. DA COMPRENDERE OGGI: il progetto Verm1. Per il docente: Snake per il Nokia 6110 fu scritto da Taneli Armanto. Verm1 è un omaggio, non una copia: il nome, le regole di dettaglio e l'aspetto sono nostri. L'implementazione di riferimento seguita dai tutorial è un contributo di Giuseppe Coviello.

## Slide 4: Il piano: quattro parti e una pubblicazione
Lezione | Aggiungete | Usa le Lezioni
07 Parte 1 | una griglia, una testa, il movimento automatico, il ritorno a capo | da 03 a 06: informazione e numeri
12 Parte 2 | la guida con il joystick, il cibo, un punteggio | da 08 a 11: logica e circuiti
17 Parte 3 | un corpo che cresce, le collisioni, le schermate di titolo e di fine partita | da 13 a 16: stato e memoria
22 Parte 4 | disegno veloce, punteggio in cifre, livelli, suono: il gioco finito | da 18 a 21: la macchina
23 Lo Store | un bundle con manifest, icona e crediti, pronto per la revisione | tutte
DA COMPRENDERE OGGI · il progetto Verm1
Notes: Il piano del progetto. Ogni riga è un tutorial, ciò che aggiunge e le lezioni su cui si basa. Parte 1, oggi: una griglia, una testa, il movimento autonomo. Parte 2, Lezione 12: guida, cibo e punteggio. Parte 3, Lezione 17: un corpo che cresce e le collisioni. Parte 4, Lezione 22: il gioco finito. La Lezione 23 prepara il bundle per lo Store. Una regola vale per ogni parte: non si comincia mai da un programma che non gira. Uno studente il cui file è rotto riparte dal file di riferimento, così che ogni sessione si costruisca su una base funzionante. DA COMPRENDERE OGGI: il progetto Verm1. Per il docente: Ogni parte finisce con un programma che gira. Non cominciare mai una parte con un programma che non gira: se il proprio è rotto, si parte dal file di riferimento della parte precedente.

## Slide 5: Che cosa prende la Parte 1 dalle lezioni
Da | Idea | Dove compare oggi
Lezione 02 | registri, la / lw / sw, call e il frame di stack | ovunque
Lezione 03 | i giochi rétro come esemplari | la scelta del gioco
Lezione 04 | colori come numeri RGB565; stringhe terminate da zero | GREEN, il titolo
Lezione 05 | scorrimenti come moltiplicazioni; confronti; ritorno a capo | da cella a pixel; il bordo del mondo
Lezione 06 | virgola fissa: una frazione come intero scalato | la velocità del verme
Notes: Nulla nel programma di oggi è nuovo: ogni idea è riconducibile a una lezione. Registri, la, lw, sw, chiamate di procedura e stack frame vengono dalla Lezione 02. Colori come numeri RGB565 e stringhe terminate da zero vengono dalla Lezione 04. Scorrimenti come moltiplicazioni, confronti e giro attorno vengono dalla Lezione 05. La virgola fissa, una frazione tenuta come intero scalato, viene dalla Lezione 06 e diventa la velocità del verme. La tabella va tenuta aperta per tutta la sessione: quando una riga di codice lascia perplessi, la sua terza colonna indica quale lezione rileggere.

## Slide 6: Il mondo di Verm1
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Il verme non vive nei pixel: vive nelle celle
Una posizione è una colonna, da 0 a 39, e una riga, da 0 a 23
Per disegnare una cella la si trasforma in pixel
– x = colonna x 8: uno scorrimento a sinistra di 3
– y = riga x 8 + 8: prima viene la riga del titolo
La testa parte dalla colonna 5 della riga 12
Pensare in celle rende semplice ogni regola successiva: muoversi è sommare 1
Notes: Il verme abita celle, non pixel. Una posizione è una colonna da 0 a 39 e una riga da 0 a 23, e la testa parte dalla colonna 5 della riga 12, la cella evidenziata. Per disegnare una cella, le sue coordinate si trasformano in pixel: x è la colonna per 8, uno scorrimento a sinistra di 3; y è la riga per 8 più 8, per lasciare posto alla riga del titolo. Questo cambio di sistema di coordinate è una decisione di modellazione con benefici duraturi: in coordinate di cella ogni regola successiva è semplice, perché muoversi è sommare 1 e due oggetti si scontrano esattamente quando le loro celle sono uguali. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: Disegnare la griglia alla lavagna e chiedere le coordinate in pixel di alcune celle: (0,0) sta in (0,8); (39,23) sta in (312,192).

## Slide 7: A che velocità deve andare un verme?
update viene eseguita circa trenta volte al secondo
Una cella per frame attraverserebbe lo schermo in poco più di un secondo: ingiocabile
Vogliamo una frazione di cella per frame, e il processore del kit ha solo gli interi
Virgola fissa, Q24.8: si tiene la frazione in 1/256 di cella, e si fa un passo ogni volta che si è accumulata una cella intera
SPEED_Q8 = 40 significa 40/256 = 0,156 celle per frame: circa un passo ogni 6 frame
40 / 256
di cella per frame: un passo quando la somma supera 256, e il resto non si butta via
DA COMPRENDERE OGGI · la virgola fissa
Notes: update gira circa trenta volte al secondo. A una cella per frame la testa attraverserebbe le quaranta colonne in poco più di un secondo, il che è ingiocabile. Serve una frazione di cella per frame. La soluzione tiene un accumulatore in unità di 1/256 di cella, vi somma la velocità a ogni frame e avanza di una cella ogni volta che si è accumulata una cella intera, 256 unità. Con SPEED_Q8 uguale a 40 la testa avanza di 40/256 di cella per frame, un passo circa ogni sei frame. Poiché il resto viene conservato e non scartato, la velocità media è esatta. DA COMPRENDERE OGGI: la virgola fissa. Per il docente: È la palla della Lezione 06, trasformata in un timer. Il resto si conserva, quindi la velocità media è esatta: 256 frame danno esattamente 40 passi.

## Slide 8: Tracciare a mano
Frame | step_q8 prima | + 40 | Cella intera? | step_q8 dopo | head_x
1 | 0 | 40 | no | 40 | 5
2 | 40 | 80 | no | 80 | 5
6 | 200 | 240 | no | 240 | 5
7 | 240 | 280 | sì: 280 - 256 | 24 | 6
13 | 224 | 264 | sì: 264 - 256 | 8 | 7
64 | - | - | - | 0 | 15
I passi arrivano ogni 6 o 7 frame: il resto porta con sé la differenza, come in un anno bisestile.
DA COMPRENDERE OGGI · la virgola fissa
Notes: Un tracciamento a mano, l'esercizio più istruttivo del tutorial. A ogni frame si somma 40 all'accumulatore. Nei frame da 1 a 6 la somma resta sotto 256 e la testa non si muove. Al frame 7 arriva a 280: si è accumulata una cella intera, si sottrae 256, resta 24, e la testa passa dalla colonna 5 alla colonna 6. I passi avvengono quindi ogni sei o sette frame, e il resto assorbe la differenza, un po' come il giorno in più di un anno bisestile riconcilia il calendario con l'anno solare. I frame da 8 a 12 sono lasciati da completare. DA COMPRENDERE OGGI: la virgola fissa. Per il docente: Dopo 64 frame la somma è 64 x 40 = 2560 = 10 x 256: dieci passi, testa nella colonna 15, esattamente ciò che mostra la schermata. Chiedere agli studenti di compilare i frame da 8 a 12.

## Slide 9: Fermare il programma e leggere la macchina
1
In PRG32-QT aprite Settings e attivate: Run cartridges in RISC-V debug mode
2
Eseguite la vostra cartuccia: il gioco è a sinistra, il debugger a destra
3
Premete Update: il listato salta a verm1_update. Cliccate nel margine per mettere un breakpoint sulla sua prima istruzione
4
Il programma si ferma lì al frame successivo. Premete Step e guardate cambiare i registri, un'istruzione alla volta
5
Dopo le due istruzioni di la, t0 contiene un indirizzo: scrivetelo nel campo Memory per vedere step_q8 in memoria
6
Resume, e guardate i byte di step_q8 crescere di 40 (0x28) a ogni fermata
DA UTILIZZARE OGGI · il debugger di PRG32-QT
Notes: Una procedura di debug precisa. Si abilita la modalità debug in Settings e si esegue la cartuccia. Update mostra verm1_update nel listato; un clic nel margine accanto alla sua prima istruzione imposta un breakpoint, su cui il programma si ferma al frame successivo. Avanzando un'istruzione alla volta, si osservano i registri. Dopo le due istruzioni in cui si espande la, t0 contiene un indirizzo; inserendolo nel campo Memory si vedono i byte di step_q8. Ogni Resume esegue un frame, e il valore cresce di 40, cioè 0x28. DA UTILIZZARE OGGI: il debugger di PRG32-QT (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Dalla guida al debug di PRG32-QT: pausa, ripresa, passo; viste Init / Update / Draw / PC; breakpoint nel margine; una vista di 128 byte di memoria. Resume ignora una volta il breakpoint corrente, quindi ogni pressione di Resume esegue un frame intero.

## Slide 10: Leggere la memoria: little-endian, dal vivo
La vista Memory mostra 128 byte a partire dall'indirizzo scritto, in esadecimale
step_q8 è una parola di .data: i suoi quattro byte arrivano dal meno significativo
Con step_q8 = 240 si legge F0 00 00 00
head_x e head_y sono le due parole che la precedono nel file, e che la precedono in memoria
Qui non si cambia nulla: il debugger osserva soltanto. Per cambiare il programma: modificare, compilare, eseguire
PRG32-QT: listato, registri, memoria
DA COMPRENDERE OGGI · l'ordine little-endian
Notes: La vista della memoria mostra 128 byte in esadecimale a partire dall'indirizzo inserito. Una parola occupa quattro byte, il meno significativo per primo: quando step_q8 vale 240 la vista mostra F0 00 00 00. È l'ordine little-endian della Lezione 04, ora osservato direttamente. Le variabili compaiono in memoria nell'ordine in cui il file le dichiara, head_x, head_y, step_q8, quindi la colonna della testa sta otto byte prima dell'accumulatore. Il debugger osserva soltanto; per cambiare il programma si modifica, si compila e si esegue di nuovo. DA COMPRENDERE OGGI: l'ordine little-endian. Per il docente: Ordine dei byte: Lezione 04. Nel file l'ordine è head_x, head_y, step_q8, quattro byte ciascuna: se step_q8 sta all'indirizzo A, head_x sta in A - 8.

## Slide 11: Verifica la comprensione
1
Con SPEED_Q8 = 64, quanti frame passano tra due passi della testa?
A
2
B
4
C
64
D
256
2
Quale pixel è l'angolo in alto a sinistra della cella in colonna 10, riga 3?
A
(10, 3)
B
(80, 24)
C
(80, 32)
D
(88, 32)
Notes: Per la prima domanda: 64 su 256 è un quarto di cella per frame, e la domanda è quanti quarti fanno una cella intera. I due numeri grandi sono distrattori: 64 è la velocità stessa, e 256 è la dimensione di una cella nelle unità dell'accumulatore. Per la seconda valgono le due formule della griglia: x è la colonna per 8; y è la riga per 8 più gli 8 pixel della riga del titolo. L'opzione che dimentica la riga del titolo rappresenta l'errore più comune. Per il docente: 1. Risposta: B. 64/256 = 1/4 di cella per frame: una cella intera ogni 4 frame. 2. Risposta: C. x = 10 x 8 = 80; y = 3 x 8 + 8 = 32.

## Slide 12: Verifica la comprensione
Perché verm1_draw salva ra e verm1_update no?
A
draw è più lunga
B
draw chiama altre funzioni, che sovrascrivono ra
C
update non usa registri
D
in update ra è salvato automaticamente
Notes: La risposta non dipende dalla lunghezza della funzione. Una chiamata scrive l'indirizzo di ritorno in ra, quindi una funzione che fa chiamate deve preservare il proprio ra sullo stack. verm1_update è una funzione foglia: non chiama nulla, quindi ra contiene ancora l'indirizzo corretto quando si raggiunge ret, e non serve alcuno stack frame. Per il docente: Risposta: B. Una chiamata scrive in ra l'indirizzo di ritorno. Una funzione che fa chiamate deve mettere al sicuro sullo stack il proprio ra; a una funzione foglia non serve.

## Slide 13: Dove siamo, e che cosa viene dopo
Avete una cartuccia che gira, compilata da un file che avete scritto e che capite riga per riga
Uno stato in memoria, una regola che lo cambia a ogni frame, una funzione che lo disegna: la forma di ogni gioco
Manca il giocatore. La testa va dove vuole lei
Le Lezioni da 08 a 11 danno gli strumenti: bit e maschere per leggere il joystick, regole booleane, tabelle che selezionano
Parte 2: la guida, il cibo e un punteggio
Notes: La situazione attuale. Lo studente ha una cartuccia che gira e che comprende riga per riga. Mostra già la struttura comune a ogni gioco: uno stato in memoria, una regola che lo trasforma a ogni frame e una funzione che lo rappresenta. Manca il giocatore: la testa va dove le pare. Le prossime quattro lezioni forniscono i mezzi per leggere il joystick e prendere decisioni, cioè bit, maschere, regole booleane e tabelle, e la Parte 2 li applica per aggiungere guida, cibo e punteggio. Stato di apprendimento, riepilogo. DA COMPRENDERE OGGI: il progetto Verm1; contratto init/update/draw; un colore è un numero; gli array in memoria; .text, .rodata, .data; indirizzo, valore, load, store; perché si salva ra; shift come moltiplicazione; la virgola fissa; le pseudo-istruzioni; l'ordine little-endian. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32, il debugger di PRG32-QT (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: formati delle istruzioni (Lezione 19). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Il filo della lezione: I numeri sono diventati posizioni, colori e una velocità: l'intero blocco sull'informazione, in un gioco che gira. Prossimo passo: la logica che permetterà al giocatore di guidarlo. Biglietto d'uscita (da due a quattro minuti, da soli, su carta): 1. Verm1 dichiara title: .asciz "VERM1" e head_x: .word 5. In quale sezione va ciascuno, e perché head_x non deve stare in .rodata? 2. step_q8 cresce di SPEED_Q8 a ogni frame, e la testa si sposta di una cella ogni volta che arriva a 256. Con SPEED_Q8 = 64, quanti frame tra due passi? Con 128? Prevedete, poi eseguite. Per il docente: File di riferimento di questa parte: verm1/verm1_part1.S (78 righe). Se all'inizio della Parte 2 il programma di uno studente non funziona, si parte da questo file.