## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 12
Verm1, parte 2: la guida, il cibo e un punteggio: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Implementazione di riferimento di Verm1: contributo di Giuseppe Coviello
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
12-Architettura_dei_Calcolatori-Verm1_Parte_2.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 12. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit; i codici; gli array in memoria; gli ingressi con pull-up; l'algebra di Boole; la virgola fissa; i multiplexer; istruzioni con o senza segno; comparatori e parità; gli argomenti in a0 ... a7. DA UTILIZZARE OGGI: la convenzione di chiamata (Lezione 18) e, usati senza essere studiati nel corso, gli strumenti di PRG32, le chiamate del runtime PRG32, il debugger di PRG32-QT. DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Percorso. I risultati di oggi: (1) leggere i pulsanti con le maschere e rifiutare un'inversione a U con un solo XOR; (2) confrontare posizioni con XOR e OR per riconoscere il cibo; (3) tenere e mostrare un punteggio. Si appoggia su: le maschere di bit (Lezione 08); i codici (Lezione 11); gli array in memoria (Lezione 04); gli ingressi con pull-up (Lezione 10); l'algebra di Boole (Lezione 08). Prossimo passo: Lezione 13, Macchine sequenziali. Ponte. Nella Lezione 07 una funzione che ne chiama un'altra salvava ra in un frame di 16 byte. Oggi le funzioni di Verm1 si chiamano più in profondità: ciascuna salva ra una volta, all'ingresso, e lo ripristina prima di ret. La Lezione 18 enuncia le regole: quali registri una chiamata può cambiare e quali deve conservare. Richiamo: Una funzione chiama altre due funzioni. Quante volte deve salvare ra, e dove?

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 15 listati della Lezione 12, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma è il vostro verm1.S; il riferimento è verm1/verm1_part2.S, 231 righe, mostrato qui regione per regione
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part2.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part2.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Il ciclo di lavoro, di nuovo
# 1. build the cartridge (from your PRG32 folder, toolchain active)
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out ~/verm1/verm1.prg32
# 2. send it to PRG32-QT, running on the same computer
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run ~/verm1/verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# or: in PRG32-QT, import the file verm1.prg32 and choose Run Cartridge
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Gli stessi due comandi della Parte 1: compilare la cartuccia, poi caricarla su PRG32-QT ed eseguirla. PRG32-QT va tenuto aperto per tutta la sessione, con la modalità debug attiva così che il debugger sia a portata di mano; il passo 4 ne ha bisogno. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Gli stessi due comandi della Parte 1. PRG32-QT deve essere in esecuzione, con Run cartridges in RISC-V debug mode attivo in Settings se si vuole il debugger.

## Slide 4: MODIFICATO Costanti: pulsanti e direzioni
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000 # RGB565 colours
.equ WHITE, 0xffff
.equ GREEN, 0x07e0
.equ RED, 0xf800
.equ CELL, 8 # a cell is 8 x 8 pixels
.equ COLS, 40
.equ ROWS, 24
.equ TOP, 8
.equ SPEED_Q8, 40 # 40/256 of a cell per frame
.equ BTN_LEFT, 0x01 # one bit per button
.equ BTN_RIGHT, 0x02
.equ BTN_UP, 0x04
.equ BTN_DOWN, 0x08
.equ DIR_RIGHT, 0 # a direction is a 2-bit code:
.equ DIR_DOWN, 1 # bit 0 = vertical
.equ DIR_LEFT, 2 # bit 1 = backwards
.equ DIR_UP, 3
.section .text
.global verm1_init
.global verm1_update
.global verm1_draw
1
Nuovo colore: RED, per il cibo
2
Ogni pulsante è un bit di una parola: una maschera lo seleziona
3
Una direzione è un numero da 0 a 3: due bit
4
I codici non sono arbitrari: si veda la lezione
DA COMPRENDERE OGGI · le maschere di bit
Notes: Queste righe si aggiungono alle costanti della Parte 1. RED è il colore del cibo. Le quattro costanti BTN_ sono maschere, ciascuna con un solo bit a 1, il bit di quel pulsante nella parola restituita dal runtime. Le quattro costanti DIR_ sono i codici delle direzioni, numeri da 0 a 3, quindi due bit. I commenti dicono il significato di ciascuno dei due bit, e la presentazione della lezione, nella slide "Un codice scelto con cura", giustifica la scelta dei codici. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit. Per il docente: Aggiungete alle costanti della Parte 1 la riga di RED e quelle da BTN_LEFT a DIR_UP.

## Slide 5: MODIFICATO Dati: due tabelle e cinque variabili nuove
.section .rodata
title: .asciz "VERM1"
dx: .word 1, 0, -1, 0 # right, down, left, up
dy: .word 0, 1, 0, -1
.section .data
head_x: .word 5
head_y: .word 12
dir: .word 0 # direction of the last step
want: .word 0 # direction asked by the player
step_q8: .word 0
score: .word 0
food_x: .word 20
food_y: .word 12
1
dx e dy: quattro parole ciascuna, una per direzione
2
Sono costanti, quindi vivono in .rodata
3
dir è la direzione dell'ultimo passo, want quella richiesta
4
score, food_x, food_y: si usano nel passo 3
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: Queste righe sostituiscono i dati della Parte 1. La sezione .rodata contiene due tabelle di quattro parole, dx e dy: per ogni codice di direzione, la variazione di colonna e la variazione di riga. Essendo costanti, risiedono con gli altri dati di sola lettura; sono di fatto una piccola ROM, nel senso della Lezione 11. La sezione .data contiene cinque nuove variabili: dir, la direzione dell'ultimo passo; want, la direzione richiesta dal giocatore; e score, food_x e food_y, usate nel passo 3. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: Sostituite con questi i dati della Parte 1. I valori iniziali bastano per il passo 2: init si completa nel passo 3.

## Slide 6: MODIFICATO update: dai pulsanti a un desiderio
verm1_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
call prg32_input_read # a0 = one bit per button
la t0, dir
lw t1, 0(t0) # t1 = direction of the last step
la t0, want
lw t2, 0(t0) # t2 = wanted direction, so far
andi t3, a0, BTN_RIGHT
beqz t3, 1f
li t2, DIR_RIGHT
1: andi t3, a0, BTN_DOWN
beqz t3, 2f
li t2, DIR_DOWN
2: andi t3, a0, BTN_LEFT
beqz t3, 3f
li t2, DIR_LEFT
3: andi t3, a0, BTN_UP
beqz t3, 4f
li t2, DIR_UP
4: xor t3, t2, t1 # opposite directions differ in bit 1 only
li t4, 2
beq t3, t4, 5f # a U-turn: ignore the request
sw t2, 0(t0) # remember it for the next step
5:
1
andi tiene un bit: zero significa non premuto
2
Ogni pulsante premuto sovrascrive il desiderio in t2
3
xor di desiderio e direzione: 2 significa opposta
4
Un'inversione a U non viene memorizzata: resta il desiderio precedente
DA COMPRENDERE OGGI · le maschere di bit
Notes: Questo sostituisce l'inizio di verm1_update. Dopo la chiamata a prg32_input_read, t1 riceve la direzione corrente e t2 la richiesta corrente. Seguono quattro blocchi identici: andi isola un pulsante; se il risultato è zero l'istruzione successiva viene saltata; altrimenti la richiesta in t2 viene sovrascritta con quella direzione. Infine la regola: lo XOR di richiesta e direzione si confronta con 2, e se sono uguali la richiesta è un'inversione a U e lo sw viene saltato, così la richiesta precedente sopravvive. Poiché ora update fa una chiamata, richiede uno stack frame. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit. Per il docente: Sostituisce l'inizio di verm1_update. update ora chiama una funzione, quindi le serve un frame di stack. Con due pulsanti premuti vince l'ultimo test: UP batte LEFT che batte DOWN che batte RIGHT. Il desiderio del giocatore è memorizzato in want e diventa la direzione solo al passo successivo: così due pressioni rapide non possono ripiegare il verme su se stesso.

## Slide 7: MODIFICATO update: il timer chiama step
la t0, step_q8
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, SPEED_Q8 # add a fraction of a cell
li t2, 256
blt t1, t2, 6f # less than one whole cell: wait
sub t1, t1, t2
sw t1, 0(t0)
call step # one whole cell: move
j 7f
6: sw t1, 0(t0)
7: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Il timer in virgola fissa della Parte 1, invariato
2
Muoversi è ora una funzione a sé: step
3
Etichette 6 e 7: i numeri da 1 a 5 sono usati sopra
DA COMPRENDERE OGGI · la virgola fissa
Notes: Il resto di verm1_update è il timer in virgola fissa della Parte 1, invariato: si somma la velocità, e quando si è accumulata una cella intera si sottrae 256. L'unica differenza è ciò che accade dopo: invece di aggiornare direttamente head_x, il codice chiama una nuova funzione, step. Separare il "quando muoversi" dal "come muoversi" è un primo esercizio di scomposizione. Le etichette locali qui sono 6 e 7 perché da 1 a 5 sono già usate nella prima metà della funzione. DA COMPRENDERE OGGI: la virgola fissa. Per il docente: È il resto di verm1_update. Le righe che nella Parte 1 muovevano head_x sono sparite: diventano la funzione step.

## Slide 8: NUOVO step: cercare il movimento
step:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, want
lw t1, 0(t0)
la t0, dir
sw t1, 0(t0) # the wanted direction is now the direction
slli t1, t1, 2 # table offset = direction * 4 bytes
la t0, dx
add t0, t0, t1
lw t2, 0(t0) # t2 = dx[direction]: -1, 0 or +1
la t0, dy
add t0, t0, t1
lw t3, 0(t0) # t3 = dy[direction]
1
Il desiderio diventa la direzione, una volta per passo
2
Una parola sono 4 byte: scostamento = codice scorso a sinistra di 2
3
indirizzo della tabella + scostamento: la parola da caricare
4
Nessun salto: il codice seleziona, come un multiplexer
DA COMPRENDERE OGGI · i multiplexer
Notes: La prima metà di step. La richiesta diventa direzione una volta per passo e non una volta per frame, così che due pressioni rapide non possano ripiegare il verme su sé stesso. Poi la consultazione: il codice della direzione si fa scorrere a sinistra di 2, perché ogni voce della tabella è una parola di quattro byte, e si somma all'indirizzo di dx; la parola caricata è la variazione di colonna, -1, 0 o +1. Lo stesso spostamento serve per dy. Non c'è alcun salto: il codice seleziona il valore, esattamente come fa un multiplexer, e cambiare le regole del movimento significa cambiare dati e non codice. DA COMPRENDERE OGGI: i multiplexer. Per il docente: Una tabella in memoria di sola lettura indirizzata da un codice è una ROM: Lezione 11. L'alternativa sono quattro salti; la tabella è più corta, e cambiare le regole significa cambiare dati, non codice.

## Slide 9: NUOVO step: muoversi e rientrare, nei due versi
la t0, head_x
lw t4, 0(t0)
add t4, t4, t2
bgez t4, 1f
li t4, COLS-1 # off the left edge: wrap
1: li t5, COLS
blt t4, t5, 2f
li t4, 0 # off the right edge: wrap
2: sw t4, 0(t0) # t4 = new column
la t0, head_y
lw t6, 0(t0)
add t6, t6, t3
bgez t6, 3f
li t6, ROWS-1
3: li t5, ROWS
blt t6, t5, 4f
li t6, 0
4: sw t6, 0(t0) # t6 = new row
1
Si somma dx: la colonna ora può scendere sotto 0
2
bgez esamina il segno: negativo significa fuori a sinistra
3
Lo stesso per la riga, con ROWS
4
t4 e t6 conservano la nuova cella per la slide successiva
DA COMPRENDERE OGGI · istruzioni con o senza segno
Notes: La seconda metà muove la testa e gestisce i bordi in entrambe le direzioni. Colonna più dx può ora valere -1: bgez verifica il segno, e una colonna negativa viene sostituita dall'ultima; se invece ha raggiunto COLS, diventa 0. La riga si tratta allo stesso modo con ROWS. Entrambi i test interpretano il valore come numero con segno, come richiede la Lezione 05. L'ultimo richiamo nota che t4 e t6 contengono ancora la nuova colonna e la nuova riga, che il frammento successivo usa. DA COMPRENDERE OGGI: istruzioni con o senza segno. Per il docente: Nella Parte 1 esisteva solo il bordo destro. Una colonna negativa è un numero con segno: bgez e blt sono i confronti con segno della Lezione 05.

## Slide 10: Per ora: chiudere la funzione
lw ra, 12(sp) # temporary end of step:
addi sp, sp, 16 # Step 3 will replace these three lines
ret
1
Scrivete queste tre righe dopo il rientro
2
Ripristinano ra e ritornano: step è completa
3
Il passo 3 mette prima di esse il test del cibo
Notes: Tre righe provvisorie ripristinano ra, rilasciano il frame e ritornano, completando step così che il programma si possa eseguire subito. È una pratica ricorrente dei tutorial: una funzione da finire più tardi si chiude provvisoriamente, e si prova ciò che c'è. Nel passo 3 il test del cibo si inserisce prima di queste righe. Per il docente: Un finale provvisorio, perché il programma possa girare subito. Questo programma intermedio è compilato ed eseguito da tests/verm1_steps.py.

## Slide 11: Eseguite: state guidando
PROVA TU
1
Compilate ed eseguite: la testa parte ancora verso destra, dalla colonna 5 della riga 12
2
Tenete premuto DOWN: la testa gira al passo successivo e scende, rientrando dalla riga 23 alla riga 0
3
Mentre va a destra, tenete premuto LEFT: non accade nulla. L'inversione a U è rifiutata
4
Tenete premuto DOWN e poi LEFT: due svolte, e ora la testa va a sinistra
Risultato atteso
Tenendo premuto DOWN dall'inizio per 64 frame la testa arriva alla colonna 5, riga 22: dieci passi, tutti verso il basso.
Notes: Eseguire: ora lo studente guida. La testa parte verso destra come prima. Tenendo premuto DOWN gira al suo passo successivo. Mentre va a destra, tenere premuto LEFT non ha effetto, perché l'inversione a U è rifiutata; per andare a sinistra servono due svolte, DOWN e poi LEFT. Il riquadro verde dà un test di accettazione preciso: tenendo premuto DOWN dall'inizio per 64 frame la testa arriva alla colonna 5 della riga 22, dieci passi più in basso. Una previsione quantitativa verificata sulla macchina è il criterio di correttezza in tutto il corso. Per il docente: Verificato sull'esecutore headless di PRG32-QT: DOWN premuto per 64 frame dà (5, 22); LEFT premuto per 64 frame dà (15, 12), come se non fosse stato premuto nulla.

## Slide 12: MODIFICATO init: una partenza completa
verm1_init:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, head_x
li t1, 5
sw t1, 0(t0)
la t0, head_y
li t1, 12
sw t1, 0(t0)
la t0, dir
sw zero, 0(t0) # moving right
la t0, want
sw zero, 0(t0)
la t0, step_q8
sw zero, 0(t0)
la t0, score
sw zero, 0(t0)
call place_food
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Ogni variabile riceve il suo valore iniziale
2
init ora chiama una funzione: le serve un frame di stack
3
Il primo cibo viene piazzato qui
Notes: verm1_init è sostituita da una versione completa in cui ogni variabile riceve il suo valore iniziale, compresi la direzione, la richiesta e il punteggio, e il primo cibo viene piazzato chiamando place_food. Poiché ora fa una chiamata, anche init richiede uno stack frame che salvi ra. Per il docente: Sostituite verm1_init.

## Slide 13: NUOVO place_food: una cella a caso
place_food:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, 0
li a1, COLS-1
call prg32_random_number # a0 = a column, 0 .. 39
la t0, food_x
sw a0, 0(t0)
li a0, 0
li a1, ROWS-1
call prg32_random_number # a0 = a row, 0 .. 23
la t0, food_y
sw a0, 0(t0)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
prg32_random_number(min, max): estremi compresi
2
Argomenti in a0 e a1, risultato in a0
3
Una colonna da 0 a 39, una riga da 0 a 23
4
Il cibo può cadere sulla testa: lo corregge la Parte 3
DA UTILIZZARE OGGI · le chiamate del runtime PRG32
Notes: place_food chiede al runtime due numeri casuali. Il contratto di prg32_random_number è: minimo in a0, massimo in a1, entrambi inclusi, risultato in a0. La prima chiamata dà una colonna da 0 a 39, la seconda una riga da 0 a 23, e ciascuna si memorizza nella sua variabile. Un difetto è lasciato di proposito: il cibo può cadere sulla testa. La Parte 3, quando il verme avrà un corpo, lo corregge. Riconoscere esplicitamente un limite noto fa parte di una buona pratica ingegneristica. DA UTILIZZARE OGGI: le chiamate del runtime PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: I numeri casuali vengono dal runtime: sulla scheda dal generatore hardware dell'ESP32-C6. Due partite sono diverse.

## Slide 14: MODIFICATO step: la testa è sul cibo?
la t0, food_x
lw t1, 0(t0)
xor t1, t1, t4 # 0 if same column
la t0, food_y
lw t2, 0(t0)
xor t2, t2, t6 # 0 if same row
or t1, t1, t2 # 0 only if both are equal
bnez t1, 5f # not on the food
la t0, score
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, 1
sw t1, 0(t0)
call place_food
call eat_sound
5: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Sostituite con questo il finale provvisorio
2
xor vale 0 quando due numeri sono uguali
3
or dei due risultati: 0 solo se entrambi sono uguali
4
Mangiare: un punto in più, nuovo cibo, un suono
DA COMPRENDERE OGGI · comparatori e parità
Notes: Questo sostituisce il finale provvisorio di step. È un comparatore costruito con istruzioni: lo xor tra la colonna del cibo e quella della testa vale 0 quando sono uguali; lo stesso per le righe; l'or dei due risultati vale 0 solo se entrambe le coppie sono uguali. Se il risultato è diverso da zero, la funzione ritorna. Altrimenti il verme ha mangiato: il punteggio si incrementa, si piazza un nuovo cibo e si suona un suono. È l'AND di XNOR della Lezione 11, scritto come due xor e un or, con la logica invertita da De Morgan. DA COMPRENDERE OGGI: comparatori e parità. Per il docente: Un comparatore di uguaglianza è una fila di porte XOR seguita da un OR: Lezione 11. Qui sono due xor e una or. I registri t4 e t6 contengono ancora la nuova colonna e la nuova riga; dopo le chiamate non servono più, ed è per questo che si possono tenere in registri temporanei.

## Slide 15: NUOVO eat_sound: una nota
eat_sound:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, 0 # channel
li a1, 0 # instrument
li a2, 72 # note: C5
li a3, 255 # volume
li a4, 60 # milliseconds
call prg32_audio_note
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Cinque argomenti, da a0 ad a4, poi la chiamata
2
La nota 72 è il Do5 nella numerazione MIDI
3
Il suono viene per ultimo: il gioco funzionava anche senza
DA UTILIZZARE OGGI · le chiamate del runtime PRG32
Notes: eat_sound suona una singola nota. prg32_audio_note prende cinque argomenti da a0 ad a4: canale, strumento, nota, volume e durata in millisecondi. La nota 72 è il Do della quinta ottava nella numerazione MIDI. L'ultimo richiamo ribadisce un principio dello sviluppo con PRG32: il suono viene per ultimo. Il gioco funzionava senza, e lo si aggiunge solo quando tutto il resto è solido. DA UTILIZZARE OGGI: le chiamate del runtime PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: prg32_audio_note(canale, strumento, nota, volume, millisecondi). Su PRG32-QT la nota è suonata dal computer; sulla scheda dall'amplificatore con il suo altoparlante.

## Slide 16: MODIFICATO draw: il punteggio a tacche
verm1_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li a0, 0
li a1, 0
la a2, title
li a3, WHITE
li a4, BLACK
call prg32_gfx_text8
li s0, 0 # s0 = i: one mark per point
1: la t0, score
lw t1, 0(t0)
bge s0, t1, 2f
slli a0, s0, 2
addi a0, a0, 56 # x = 56 + 4 * i
li a1, 1
li a2, 3
li a3, 6
li a4, WHITE
call prg32_gfx_rect
addi s0, s0, 1
j 1b
2:
1
s0 conta le tacche: deve sopravvivere alle chiamate
2
Perciò s0 è salvato nel frame, insieme a ra
3
Un rettangolino per punto, a 4 pixel di distanza
4
Il ciclo finisce quando s0 raggiunge il punteggio
DA UTILIZZARE OGGI · la convenzione di chiamata → Lezione 18
Notes: L'inizio della nuova verm1_draw: dopo il titolo, un ciclo disegna un piccolo rettangolo per ogni punto del punteggio, a 4 pixel di distanza. Il contatore del ciclo sta in s0 e non in un registro t, perché deve sopravvivere alle chiamate a prg32_gfx_rect: una funzione chiamata può distruggere i temporanei ma deve preservare i registri s. In cambio, la funzione deve a sua volta salvare s0 nel suo frame e ripristinarlo all'uscita. La convenzione si usa qui come regola e si studia formalmente nella Lezione 18. DA UTILIZZARE OGGI: la convenzione di chiamata (si studia nella Lezione 18). Per il docente: Sostituite l'inizio di verm1_draw. Un registro t può essere distrutto da qualunque chiamata; un registro s è conservato, purché lo salviamo e lo ripristiniamo noi: la convenzione, incontrata nella Lezione 02, si studia nella Lezione 18. Le cifre arrivano nella Parte 4, quando è disponibile la divisione.

## Slide 17: MODIFICATO draw: cibo e testa
la t0, food_x
lw a0, 0(t0)
la t0, food_y
lw a1, 0(t0)
li a2, RED
call draw_cell
la t0, head_x
lw a0, 0(t0)
la t0, head_y
lw a1, 0(t0)
li a2, GREEN
call draw_cell
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Le stesse tre righe due volte: colonna, riga, colore
2
draw_cell fa la conversione in pixel
3
La testa si disegna per ultima: copre il cibo
DA COMPRENDERE OGGI · gli argomenti in a0 ... a7
Notes: Il resto di verm1_draw: le stesse tre righe due volte, prima per il cibo e poi per la testa, caricando colonna, riga e colore e chiamando draw_cell. L'ordine è significativo: la testa si disegna per ultima, così che copra il cibo quando occupano la stessa cella. Poi si ripristinano s0 e ra e la funzione ritorna. DA COMPRENDERE OGGI: gli argomenti in a0 ... a7. Per il docente: È il resto di verm1_draw: sostituisce il rettangolo della Parte 1.

## Slide 18: NUOVO draw_cell: dalle celle ai pixel
draw_cell: # a0 = column, a1 = row, a2 = colour
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
slli a0, a0, 3 # x = column * 8
slli a1, a1, 3
addi a1, a1, TOP # y = row * 8 + 8
mv a4, a2 # the colour is the fifth argument
li a2, CELL
li a3, CELL
call prg32_gfx_rect
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
L'aritmetica della Parte 1, scritta una volta sola
2
Il colore arriva in a2 e deve uscire in a4
3
Va spostato per primo: a2 sta per essere sovrascritto
DA COMPRENDERE OGGI · gli argomenti in a0 ... a7
Notes: draw_cell raccoglie in una funzione l'aritmetica che la Parte 1 metteva dentro draw: colonna per 8, riga per 8 più TOP. Il suo contratto è scritto nel commento sulla prima riga: colonna in a0, riga in a1, colore in a2. Una sottigliezza merita attenzione: prg32_gfx_rect si aspetta il colore in a4, e a2 sta per essere sovrascritto con la larghezza, quindi il colore va spostato per primo. Documentare in un commento il contratto di una funzione è parte integrante dello scriverla. DA COMPRENDERE OGGI: gli argomenti in a0 ... a7. Per il docente: Una funzione con un contratto: a0 = colonna, a1 = riga, a2 = colore. Scrivere il contratto in un commento fa parte del lavoro.

## Slide 19: Eseguite: Verm1, Parte 2
La testa, il cibo, e due tacche dopo il titolo: due punti
Atteso: una cella rossa da qualche parte; guidate la testa su di essa; suona una nota, compare una tacca accanto a VERM1, il cibo si sposta.
Notes: Eseguire. Una cella rossa compare da qualche parte sulla griglia. Quando la testa la raggiunge, suona una nota, compare una tacca accanto al titolo e il cibo si sposta in un'altra cella. La schermata mostra il gioco dopo due bocconi, con due tacche; è stata prodotta dal test automatico, in cui un giocatore programmato guida la testa verso il cibo due volte. Per il docente: Schermata prodotta da tools/tests/verm1_check.py: un giocatore programmato guida due volte la testa sul cibo.

## Slide 20: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– una testa che guidate, una cella rossa di cibo che si sposta quando viene mangiata, una nota, e una tacca per punto accanto a VERM1.
Che cosa premere
– guidate con il joystick; l'inversione a U è rifiutata
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 21: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out verm1.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 22: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture qemu \
--out verm1-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload verm1-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 23: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture esp32c6 \
--out verm1-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 24: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix verm1; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 25: Fatelo vostro
PROVA TU
1
Fate del pulsante A un freno: mentre è premuto, il timer non avanza
2
Date due punti per un pezzo di cibo mangiato nella riga più in alto
3
Disegnate la testa di un colore diverso per ogni direzione, usando una terza tabella di quattro colori
4
Cambiate la codifica in RIGHT = 0, LEFT = 1, DOWN = 2, UP = 3: che cosa diventa la regola dell'inversione a U?
Risultato atteso
Ogni modifica sono poche righe. Tenete una copia della Parte 2 funzionante prima di sperimentare: la Parte 3 parte da lì.
Notes: Quattro modifiche ideate dallo studente. Fare del pulsante A un freno che sospende il timer finché è premuto. Dare due punti per il cibo mangiato nella riga più alta. Disegnare la testa di un colore diverso per ogni direzione, usando una terza tabella indicizzata come dx. E cambiare la codifica delle direzioni: con RIGHT 0, LEFT 1, DOWN 2 e UP 3, che cosa diventa la regola dell'inversione a U? L'ultima domanda verifica se il ruolo della codifica è stato compreso. Prima di sperimentare va conservata una copia della Parte 2 funzionante. Per il docente: Freno: andi con BTN_A (0x10) all'inizio del timer, salto all'uscita. Tabella dei colori: quattro .word in .rodata, indicizzate come dx. Nuova codifica: gli opposti differiscono nel bit 0, quindi il test è XOR = 1.