## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 13
Macchine sequenziali: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
13-Architettura_dei_Calcolatori-Macchine_Sequenziali.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 13. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti; il clock; latch e flip-flop; i registri come flip-flop. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Percorso. I risultati di oggi: (1) descrivere una macchina a stati finiti con un diagramma degli stati; (2) spiegare il clock e perché un circuito deve stabilizzarsi entro un periodo; (3) distinguere un latch da un flip-flop e costruire un registro. Si appoggia su: solo ciò che ha preparato la Lezione 01. Prossimo passo: Lezione 14, Macchine elementari: registri e bus.

## Slide 2: In questa presentazione
1
Il listato della Lezione 13: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l13.S, 65 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l13.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l13.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Un gioco è una macchina a stati
.equ TITLE, 0
.equ PLAY, 1
.equ OVER, 2
game_update:
...
call prg32_input_read # a0 = buttons: the INPUT
la t0, state
lw t1, 0(t0) # t1 = the present STATE
andi t2, a0, 0x10 # button A
li t3, TITLE
bne t1, t3, 1f
beqz t2, done # TITLE: stay until A is pressed
li t1, PLAY # TITLE --A--> PLAY
j store
1: li t3, OVER
bne t1, t3, done # PLAY is handled elsewhere
beqz t2, done # OVER: stay until A is pressed
li t1, TITLE # OVER --A--> TITLE
store:
sw t1, 0(t0) # the next state becomes the present state
done:
...
1
Premere A avvia il gioco dalla schermata del titolo e vi ritorna dalla schermata di fine partita: l'effetto dipende dallo stato
2
Lo stato è una parola in memoria che sopravvive da un frame all'altro
3
update calcola lo stato prossimo dallo stato presente e dall'ingresso
4
draw mostra una schermata diversa per ogni stato: l'uscita
DA COMPRENDERE OGGI · macchine a stati finiti
Notes: Il riscaldamento: un gioco con una schermata del titolo, un campo di gioco e una schermata di fine partita. La variabile state contiene uno di tre valori. game_update legge il pulsante A e lo stato presente: in TITLE, premere A porta a PLAY; in OVER, premere A riporta a TITLE; altrimenti non cambia nulla. L'effetto di A dipende quindi dallo stato, che è la proprietà che definisce una macchina a stati: update calcola lo stato successivo dallo stato presente e dall'ingresso, lo stato persiste in memoria da un frame all'altro, e draw mostra una schermata per ogni stato. Il programma anticipa ogni concetto della lezione. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti. Per il docente: Scritto per questa lezione; il gioco finale del libro di PRG32 ha la stessa struttura. Bug da discutere: tenendo premuto A nella schermata OVER si va a TITLE e, un frame dopo, a PLAY. Per correggerlo bisogna ricordare il valore precedente del pulsante: un bit di stato in più.

## Slide 4: Il riscaldamento come diagramma degli stati
DA COMPRENDERE OGGI · macchine a stati finiti
Stato presente | Ingresso che lo cambia | Stato prossimo | Uscita (draw)
TITLE | A premuto | PLAY | la schermata del titolo
PLAY | vite = 0 | OVER | il campo di gioco
OVER | A premuto | TITLE | il punteggio finale
Notes: Il gioco del riscaldamento disegnato come diagramma degli stati: tre stati, con A che porta da TITLE a PLAY e da OVER a TITLE, e l'esaurimento delle vite che porta da PLAY a OVER. Gli anelli su ogni stato rappresentano i casi in cui nulla cambia. La tabella sotto elenca, per ogni stato, l'ingresso che lo cambia, lo stato successivo e l'uscita disegnata. Disegnare il diagramma prima di scrivere il codice è l'abitudine di progetto più preziosa per un gioco, perché costringe a considerare esplicitamente ogni transizione. Il diagramma rivela anche un difetto discusso nella nota del riscaldamento: tenere premuto A su OVER passa per TITLE fino a PLAY, cosa che solo un bit di stato in più può impedire. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti. Per il docente: Una macchina di Moore con tre stati: basterebbero due bit di stato, il programma usa una parola intera. Disegnare il diagramma prima di scrivere il codice è l'abitudine di progetto più utile per un gioco.

## Slide 5: Il program counter: un registro in un anello
PC
registro, 32 bit
sommatore
+ 4
MUX
destinazione del
salto, dalla ALU
PC prossimo
clock
salto eseguito?
Il PC contiene l'indirizzo dell'istruzione in esecuzione: è lo stato che dice dove si trova il programma
Stato prossimo: PC + 4 per un'istruzione normale, oppure la destinazione quando un salto viene eseguito
Stato presente, rete combinatoria, stato prossimo, clock: esattamente l'architettura generale
Con il solo percorso + 4 è un contatore: la più semplice macchina a stati finiti
first_update della Lezione 02 era la stessa macchina in software
DA COMPRENDERE OGGI · i registri come flip-flop
Notes: Il program counter, PC, è il registro che contiene l'indirizzo dell'istruzione in esecuzione. Il suo valore successivo è calcolato da una piccola rete: un sommatore produce PC + 4, l'indirizzo dell'istruzione seguente, e un multiplexer sceglie tra quello e la destinazione di un salto. A ogni fronte di clock il valore successivo diventa quello presente. La struttura è esattamente l'architettura generale di una macchina sequenziale. Con il solo cammino +4 è un contatore, la più semplice di tutte le macchine a stati. DA COMPRENDERE OGGI: i registri come flip-flop. Per il docente: Il comparatore della Lezione 11 produce «salto eseguito?» per beq e bne. Le istruzioni distano 4 byte; con l'estensione compressa il sommatore aggiunge 2 per le istruzioni a 16 bit.

## Slide 6: Il processore è una macchina sequenziale
Stato
il program counter, i trentadue registri, la memoria
Ingresso
l'istruzione all'indirizzo contenuto nel PC, e i dati che legge
Rete dello stato prossimo
decodificatori, multiplexer e ALU calcolano i nuovi valori
Fronte di clock
i registri indicati dall'istruzione prendono i nuovi valori
Eseguire un programma non è che una lunga passeggiata tra gli stati di una macchina a stati finiti molto grande, un fronte di clock alla volta. L'esecuzione passo-passo in PRG32-QT mostra quella passeggiata uno stato dopo l'altro.
DA COMPRENDERE OGGI · macchine a stati finiti
Notes: Il processore nel suo insieme è una macchina sequenziale. Il suo stato comprende il program counter, i trentadue registri e la memoria. Il suo ingresso è l'istruzione trovata all'indirizzo contenuto nel PC, insieme ai dati che legge. La rete dello stato successivo consiste di decoder, multiplexer e ALU, e a ogni fronte di clock i registri nominati dall'istruzione assumono i loro nuovi valori. Eseguire un programma è un attraversamento degli stati di una macchina a stati molto grande, e l'esecuzione passo-passo in PRG32-QT mostra quell'attraversamento uno stato alla volta. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti. Per il docente: È il ponte verso le lezioni sul processore: datapath (la parte combinatoria e i registri) e controllo (a sua volta una macchina a stati finiti nei progetti multiciclo e microprogrammati).

## Slide 7: Il programma completo: l13.S (1 di 3)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 13: Sequential Machines
# l13.S: a game is a state machine
#
# On the screen: one colour per state. Blue is TITLE: press A and the screen turns
# green, PLAY. (OVER, red, is reached only when a game ends: this warm-up has no game
# yet. Hold A on the red screen and you meet the bug discussed in the lecture.)
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l13.S --portable \
# --entry-prefix l13 --name l13 --out l13.prg32
.option norelax
.equ TITLE, 0
.equ PLAY, 1
.equ OVER, 2
.section .text
.global l13_init
.global l13_update
.global l13_draw
l13_init:
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l13.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 8: Il programma completo: l13.S (2 di 3)
l13_update:
game_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
call prg32_input_read # a0 = buttons: the INPUT
la t0, state
lw t1, 0(t0) # t1 = the present STATE
andi t2, a0, 0x10 # button A
li t3, TITLE
bne t1, t3, 1f
beqz t2, done # TITLE: stay until A is pressed
li t1, PLAY # TITLE --A--> PLAY
j store
1: li t3, OVER
bne t1, t3, done # PLAY is handled elsewhere
beqz t2, done # OVER: stay until A is pressed
li t1, TITLE # OVER --A--> TITLE
store:
sw t1, 0(t0) # the next state becomes the present state
done:
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l13.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 9: Il programma completo: l13.S (3 di 3)
l13_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, state
lw t1, 0(t0)
la t0, colours # the OUTPUT depends on the state only:
slli t1, t1, 2 # a Moore machine
add t0, t0, t1
lw a0, 0(t0)
call prg32_gfx_clear
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
.section .rodata
colours: .word 0x001f, 0x07e0, 0xf800 # TITLE blue, PLAY green, OVER red
.section .data
state: .word TITLE
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l13.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 10: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– un colore per stato. Blu è TITLE: premete A e lo schermo diventa verde, PLAY. (OVER, rosso, si raggiunge solo quando una partita finisce: questo riscaldamento non ha ancora un gioco.)
Che cosa premere
– premete A
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 11: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l13.S --portable \
--entry-prefix l13 --name l13 --out l13.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l13.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 12: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l13.S --portable \
--entry-prefix l13 --name l13 --architecture qemu \
--out l13-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l13-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 13: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l13.S --portable \
--entry-prefix l13 --name l13 --architecture esp32c6 \
--out l13-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l13-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 14: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l13; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 15: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Disegnate il diagramma degli stati di una macchina che dà 1 quando gli ultimi due ingressi erano entrambi 1; scrivetela come macchina di Moore e come macchina di Mealy
2
Completate il diagramma temporale di un latch SR per una sequenza data di S e R, segnando dove mantiene
3
Sintetizzate un contatore modulo 3 (0, 1, 2, 0, ...) con due flip-flop D; che cosa accade nello stato non usato?
4
Aggiungete al gioco del riscaldamento uno stato PAUSE, in cui si entra e da cui si esce con il pulsante SELECT, disegnando prima il nuovo diagramma
5
Correggete il riscaldamento perché A debba essere rilasciato e premuto di nuovo: memorizzate lo stato precedente del pulsante e reagite solo a un passaggio da 0 a 1
Risultato atteso
Su PRG32: quattro schermate, e un pulsante tenuto premuto che causa esattamente una transizione. L'ultimo esercizio è il rilevamento del fronte in software: il programma si comporta da flip-flop invece che da latch.
Notes: Cinque esercizi. Progettare una macchina la cui uscita vale 1 quando gli ultimi due ingressi sono stati entrambi 1, sia come macchina di Moore sia come macchina di Mealy, e confrontare il numero di stati richiesti. Completare un diagramma temporale di un latch SR. Sintetizzare un contatore modulo 3 con due flip-flop D, considerando che cosa debba accadere nel quarto stato non usato. Aggiungere uno stato PAUSE al gioco del riscaldamento, disegnando prima il diagramma. E far agire il pulsante A solo su una nuova pressione: è il rilevamento dei fronti in software, usato nella Parte 3 di Verm1. Per il docente: Esercizio 1: a Moore servono tre stati (nessun 1 visto, un 1 visto, due o più), a Mealy due. Esercizio 3: D1 = Q0, D0 = Q1'Q0' con lo stato 11 come indifferenza, oppure progettato per tornare a 00. Esercizio 5: si tiene prev in memoria; pressed_now = buttons AND NOT prev; poi si memorizza buttons in prev.