## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 15
La memoria
Dai nuclei magnetici alla RAM: parole, indirizzi, ordine dei byte e il dialogo tra processore e memoria
“...i computer e i programmi cominceranno a pensare e le persone smetteranno.”
Dr. Walter Gibbs, Tron, Steven Lisberger, 1982
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione della lezione. I listati, il programma completo e come provarlo sono nella presentazione del codice:
15-Architettura_dei_Calcolatori-Memoria-Lab.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: La memoria è in uso dalla seconda lezione: ogni lw e sw la legge o la scrive. Questa lezione spiega che cos'è una memoria, come è organizzata, e che cosa avviene realmente tra processore e memoria quando si esegue un caricamento. La copertina mostra il debugger di PRG32-QT, la cui vista della memoria fa da strumento di osservazione per tutta la lezione. La citazione da Tron è scherzosa ma contiene un punto serio: una macchina con memoria può conservare uno stato, e con uno stato può fare quasi tutto, come hanno stabilito le due lezioni precedenti. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: memorie e indirizzi; l'ordine little-endian; processore e memoria; l'I/O mappato in memoria. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Percorso. I risultati di oggi: (1) calcolare la capacità di una memoria dalle sue linee di indirizzo e di dato; (2) descrivere l'interfaccia tra processore e memoria durante un caricamento; (3) spiegare l'ingresso/uscita mappato in memoria. Si appoggia su: l'ordine little-endian (Lezione 04). Prossimo passo: Lezione 16, La memoria permanente. Ponte. Dalla Lezione 02, lw t1, 0(t0) legge una parola a un indirizzo calcolato da t0. Oggi quell'indirizzo è quello messo sul bus degli indirizzi, registro più costante. La Lezione 19 lo chiama base più spiazzamento e lo confronta con gli altri modi di indirizzamento. Richiamo: In lw t1, 8(t0), quale indirizzo va sul bus degli indirizzi? Per il docente: Spirale: lw e lbu sulla stessa parola mostrano indirizzi di byte e ordine dei byte su una vera macchina RISC-V; la lezione spiega poi che cos'è una memoria, come è organizzata e come il processore le parla. La presentazione originale usava come esempio l'MC68000 (big-endian, niente parole disallineate): RISC-V ne prende il posto.

## Slide 2: Che cosa saprete fare alla fine
1
Classificare le memorie: volatili o persistenti, in linea o fuori linea, e collocarle nella gerarchia di memoria
2
Descrivere come SRAM e DRAM memorizzano un bit, e perché si usano per compiti diversi
3
Spiegare che cosa sono parole, indirizzi e memoria indirizzabile al byte
4
Distinguere l'ordine little-endian da quello big-endian, e dire quale usa RISC-V
5
Descrivere passo per passo come il processore legge e scrive una parola
6
Spiegare l'ingresso/uscita mappato in memoria e a che cosa serve il DMA
Notes: Sei risultati di apprendimento. Classificare le memorie in volatili o persistenti, in linea o fuori linea, e collocarle in una gerarchia. Descrivere come SRAM e DRAM memorizzano un bit e perché servono a scopi diversi. Spiegare parole, indirizzi e memoria indirizzabile al byte. Distinguere l'ordinamento little-endian da quello big-endian. Descrivere passo per passo come il processore legge e scrive una parola. E spiegare l'ingresso/uscita mappato in memoria e il DMA.

## Slide 3: Memoria
Definizione
La memoria è l'elemento di un calcolatore, o di un suo sottosistema, dedicato alla persistenza dei dati e delle istruzioni dei programmi.
Le memorie sono i componenti di un calcolatore capaci di conservare informazione: dati, programmi e risultati
Volatile: l'informazione si conserva solo finché il calcolatore è alimentato
Persistente: l'informazione si conserva anche a calcolatore spento
In linea: i dati sono sempre accessibili. Fuori linea: il supporto va montato prima di poter raggiungere i dati
DA COMPRENDERE OGGI · memorie e indirizzi
Notes: La memoria è la parte di un calcolatore dedicata a conservare i dati e le istruzioni dei programmi. Due distinzioni la classificano. Le memorie volatili conservano l'informazione solo finché sono alimentate; quelle persistenti la conservano quando l'alimentazione viene tolta. In linea significa che i dati sono sempre accessibili; fuori linea significa che prima va montato un supporto, come un nastro preso da uno scaffale. DA COMPRENDERE OGGI: memorie e indirizzi.

## Slide 4: La gerarchia di memoria
registri
dentro il processore
cache
SRAM, sul chip del processore
memoria centrale
DRAM
dischi a stato solido e magnetici
persistenti, in linea
nastri e supporti rimovibili
persistenti, fuori linea
più veloce,
più costosa
per bit
più grande,
meno costosa
per bit
A parità di dimensione, il costo decresce dall'alto verso il basso
Le prestazioni crescono dal basso verso l'alto
I livelli alti sono volatili; quelli bassi sono persistenti
Nessuna tecnologia è insieme veloce, grande ed economica: un calcolatore ne combina diverse
DA COMPRENDERE OGGI · memorie e indirizzi
Notes: La gerarchia delle memorie. In cima stanno i registri, dentro il processore; poi la cache, la memoria centrale, i dischi a stato solido e magnetici, e infine nastri e supporti rimovibili. Salendo, le memorie diventano più veloci e più costose per bit; scendendo, più grandi e più economiche. I livelli superiori sono volatili, quelli inferiori persistenti. L'ultima riga dice la ragione della gerarchia: nessuna tecnologia è insieme veloce, grande ed economica, quindi un calcolatore ne combina diverse e sfrutta la località dei programmi per far comportare la combinazione quasi come il livello più veloce. DA COMPRENDERE OGGI: memorie e indirizzi. Per il docente: Tipologie di memoria. Tempi di accesso tipici: registri e cache da meno di un nanosecondo a pochi nanosecondi; DRAM decine di nanosecondi; SSD decine di microsecondi; dischi magnetici millisecondi; nastro da secondi a minuti.

## Slide 5: La memoria a nuclei magnetici
Piccoli anelli magnetici di ceramica conservano l'informazione digitale: un bit è il verso del campo magnetico di un anello
Una memoria statica: conserva il contenuto senza alimentazione
Usata nei primi calcolatori, prima che si diffondessero le memorie a semiconduttore
Prime ricerche di An Wang e Way-Dong Woo a Harvard, 1949
Jay Forrester al MIT, primi anni Cinquanta: il calcolatore Whirlwind, un simulatore di volo
Nuclei di ferrite attraversati dai fili X, Y e di lettura
Notes: In una memoria a nuclei magnetici ogni bit è un piccolo anello di ferrite, e il suo valore è il verso della magnetizzazione dell'anello. Fu la memoria centrale dei calcolatori degli anni Cinquanta e Sessanta, e conservava il suo contenuto senza alimentazione. La ricerca cominciò con An Wang a Harvard nel 1949; Jay Forrester al MIT la rese pratica per il calcolatore Whirlwind. Nella fotografia ogni anello è attraversato da fili, e ogni anello è un bit. Per il docente: In inglese: magnetic-core memory. Il pulse transfer controlling device di Wang usava un campo magnetico per controllare un sistema elettromeccanico. Immagini: HP 9101A extended memory unit.- magnetic core memory module - macro detail.jpg, Mister rf, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

## Slide 6: Leggere e scrivere un nucleo
La lettura è distruttiva
Due linee di indirizzo, X e Y, selezionano un nucleo
Il bit selezionato viene posto a 0
Se conteneva 1, sulla linea di lettura compare un impulso; altrimenti nulla
La soluzione di Wang: ogni lettura è seguita da una scrittura che memorizza di nuovo il dato
La scrittura
Tutti i bit partono da 0
X e Y selezionano il nucleo, che viene posto a 1
Se il bit deve valere 0, la linea di inibizione impedisce il cambiamento
Il contributo di Forrester: meno collegamenti per gestire un gran numero di nuclei
Notes: Come si legge e si scrive un nucleo. Due fili, X e Y, selezionano un anello. La lettura porta il nucleo selezionato a 0: se conteneva un 1, sul filo di lettura compare un impulso, altrimenti nulla. La lettura è quindi distruttiva, e ogni lettura deve essere seguita da una scrittura che ripristini il dato. La scrittura porta il nucleo selezionato a 1, a meno che un filo di inibizione non lo impedisca. Lo schema lettura distruttiva seguita da riscrittura merita di essere ricordato, perché ricorre nella DRAM contemporanea. Per il docente: Lettura e inibizione condividono un filo (S|I). La lettura distruttiva seguita da riscrittura ritorna oggi nella DRAM.

## Slide 7: SRAM e DRAM
SRAM: RAM statica
Ogni bit è tenuto da un circuito bistabile, come in un flip-flop D
Le celle sono disposte in una matrice e raggiunte per riga e colonna
Conserva il contenuto finché è alimentata
Veloce e costosa: usata per le memorie cache
La memoria centrale di un microcontrollore come l'ESP32-C6 è SRAM
DRAM: RAM dinamica
Ogni bit è una carica in un minuscolo condensatore, dietro un transistor
Il condensatore si scarica: il contenuto va rinfrescato periodicamente, da un circuito interno alla memoria
Economica e densa: usata per la memoria centrale di portatili, telefoni e server
SDRAM: DRAM sincrona, il cui accesso è governato da un clock
DA COMPRENDERE OGGI · memorie e indirizzi
Notes: Le due famiglie di memoria ad accesso casuale. Nella RAM statica ogni bit è tenuto da un circuito bistabile del tipo studiato nella Lezione 13: conserva il suo valore finché c'è alimentazione, è veloce, e richiede più transistor per bit, il che la rende costosa; si usa per le cache. Nella RAM dinamica ogni bit è una carica immagazzinata in un minuscolo condensatore dietro un solo transistor: è densa ed economica, ma la carica si disperde, quindi il contenuto va rinfrescato periodicamente; è la memoria centrale di portatili e telefoni. Il chip del kit contiene solo SRAM. DA COMPRENDERE OGGI: memorie e indirizzi. Per il docente: DDR4 e DDR5 sono generazioni di SDRAM. L'ESP32-C6 ha 512 KB di SRAM e nessuna DRAM.

## Slide 8: Altre memorie
FeRAM, RAM ferroelettrica: conserva lo stato senza alimentazione
Flash: persistente, cancellata a blocchi; la memoria di chiavette USB, telefoni e dischi a stato solido
Il programma di un microcontrollore vive nella flash e le sue variabili nella SRAM
I moduli di memoria negli anni
– SIMM, SDRAM PC100 e PC133, Rambus, DDR: da decine a centinaia di megabyte ciascuno
– oggi: moduli DDR5 da 16 a 64 GB
Moduli di memoria di generazioni diverse
DA COMPRENDERE OGGI · memorie e indirizzi
Notes: Altre tecnologie. La RAM ferroelettrica conserva il suo stato senza alimentazione. La memoria flash è persistente e si cancella a blocchi; è la memoria delle chiavette USB, dei telefoni e dei dischi a stato solido, studiata nella Lezione 16. Una riga riguarda direttamente il kit: in un microcontrollore il programma risiede nella flash e le variabili nella SRAM, ed è per questo che le cartucce distinguono una sezione di costanti da una sezione di variabili. I moduli di memoria di un PC sono cresciuti, nei decenni, da pochi megabyte a decine di gigabyte ciascuno. DA COMPRENDERE OGGI: memorie e indirizzi. Per il docente: Le fotografie dei moduli della presentazione originale (SIMM EDO, SDRAM PC100 32 MB, PC133 64 MB, Rambus PC800 128 MB, DDR PC2100, ECC registered 256 MB) sono riassunte qui. Flash e dischi a stato solido si trattano nella prossima lezione. Immagini: Platinen-001 hg.jpg, Hannes Grobe, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

## Slide 9: Parole e indirizzi
La memoria centrale è un vettore di parole; una parola è una stringa di m bit
Il processore accede agli m bit di una parola con una sola operazione di lettura o di scrittura
Ogni parola è identificata da un indirizzo: un intero tra 0 e N - 1, rappresentato su n bit, con N = 2^n
Memoria ad accesso casuale, RAM: il tempo di accesso non dipende dalla posizione del dato
I processori a parola accedono alla memoria con un parallelismo pari alla lunghezza della parola: 16, 32 o 64 bit
N = 2^n
n bit di indirizzo selezionano una di N locazioni: l'indirizzo è una parola codice, la memoria la decodifica
DA COMPRENDERE OGGI · memorie e indirizzi
Notes: La memoria centrale è un array di parole, ciascuna una stringa di m bit che il processore legge o scrive in un'unica operazione. Ogni parola ha un indirizzo, un numero da 0 a N - 1 scritto su n bit, con N = 2^n. L'indirizzo è una parola di codice, e la memoria la decodifica esattamente come faceva la piccola memoria della Lezione 14. Accesso casuale significa che il tempo di accesso non dipende dalla posizione: ogni parola si raggiunge con la stessa rapidità. Trentadue bit di indirizzo danno quattro gibibyte di indirizzi. DA COMPRENDERE OGGI: memorie e indirizzi. Per il docente: Trentadue bit di indirizzo danno 2^32 indirizzi: 4 GiB. Il decodificatore della Lezione 11 e la piccola memoria della Lezione 14, su scala maggiore.

## Slide 10: Memoria indirizzabile al byte
indirizzo
78
A+0
56
A+1
34
A+2
12
A+3
48
A+4
45
A+5
4C
A+6
...
una parola: .word 0x12345678
tre byte: "HEL..."
In una memoria indirizzabile al byte il byte è la più piccola unità dotata di indirizzo
Una parola di 32 bit occupa quattro indirizzi consecutivi; il suo indirizzo è quello del suo primo byte
Parole consecutive distano 4 indirizzi: per questo il program counter avanza di 4, e l'indice di un vettore si moltiplica per 4 (Lezione 04)
RISC-V ha istruzioni distinte per ogni dimensione: lb e sb per i byte, lh e sh per le halfword, lw e sw per le parole
DA COMPRENDERE OGGI · memorie e indirizzi
Notes: In una memoria indirizzabile al byte la più piccola unità indirizzabile è il byte. Una parola a 32 bit occupa quindi quattro indirizzi consecutivi, e il suo indirizzo è quello del suo primo byte. La striscia mostra la parola del riscaldamento seguita da tre caratteri. Due conseguenze si sono già incontrate: il program counter avanza di 4 da un'istruzione alla successiva, e l'indice di un array di parole si moltiplica per 4. RISC-V fornisce caricamenti e memorizzazioni per ogni dimensione: byte, halfword e word. DA COMPRENDERE OGGI: memorie e indirizzi. Per il docente: Ogni cella è un byte di otto bit, dal più significativo (bit 7) al meno significativo (bit 0).

## Slide 11: Big-endian e little-endian
la parola 0x10A3E6FF memorizzata all'indirizzo 1000
little-endian
RISC-V, x86, ARM
FF
1000
E6
1001
A3
1002
10
1003
big-endian
Motorola 68000, ordine di rete
10
1000
A3
1001
E6
1002
FF
1003
I due nomi indicano come i byte di una parola sono disposti in memoria
Little-endian: il byte meno significativo all'indirizzo più basso. Big-endian: prima il byte più significativo
RISC-V è little-endian, come quasi tutti i processori oggi in uso; i dati che attraversano una rete viaggiano ancora big-endian
DA COMPRENDERE OGGI · l'ordine little-endian
Notes: I due ordinamenti dei byte di una parola. Little-endian: il byte meno significativo all'indirizzo più basso. Big-endian: il byte più significativo per primo. La stessa parola, 0x10A3E6FF, è mostrata memorizzata nei due modi. RISC-V è little-endian, come quasi ogni processore in uso oggi; i protocolli di rete, per ragioni storiche, trasmettono i dati in big-endian. La distinzione diventa visibile quando si ispeziona la memoria byte per byte, o quando due macchine di convenzione diversa si scambiano dati binari. La slide sull'ordine dei byte della Lezione 04 è qui completata e trasformata in un esperimento. DA COMPRENDERE OGGI: l'ordine little-endian. Per il docente: La presentazione originale contrapponeva l'MC68000 (big-endian) all'Intel x86 (little-endian); i valori dell'esempio sono gli stessi. Detti anche diretto (little) e inverso (big).

## Slide 12: Parametri di una memoria
Capacità: il numero N di registri e la lunghezza in bit di ciascuno
– 1 MB = 2^20 registri di 8 bit; 16 kW di 32 bit = 16 x 2^10 registri di 32 bit
Tempo di accesso: il tempo per svolgere una lettura o una scrittura
– il tempo per selezionare la locazione, più il tempo della lettura o della scrittura vera e propria
L'ESP32-C6: 512 KB di SRAM per i dati, 320 KB di ROM, e una flash esterna di alcuni megabyte per i programmi
Il menu di PRG32 mostra ciò che resta a voi: circa 98 KB di RAM e 509 KB di flash per le cartucce
512 KB
la memoria centrale dell'ESP32-C6: otto Commodore 64, o un trentamillesimo di un portatile
DA COMPRENDERE OGGI · memorie e indirizzi
Notes: Due parametri caratterizzano una memoria: la sua capacità, il numero di locazioni e il numero di bit di ciascuna, e il suo tempo di accesso. Le cifre del kit meritano di essere ricordate: 512 KB di SRAM, 320 KB di ROM e una flash esterna di alcuni megabyte. Di queste, il menu di PRG32 riporta ciò che resta disponibile per i programmi: circa 98 KB di RAM e 509 KB di flash per le cartucce. È otto volte la memoria di un Commodore 64, e una frazione minima di quella di un portatile. DA COMPRENDERE OGGI: memorie e indirizzi. Per il docente: Valori dal datasheet dell'ESP32-C6 e dalla schermata Setup di PRG32 (RAM 98K, CART FLASH 509K, CART RAM 32K). Un Commodore 64 aveva 64 KB in tutto.

## Slide 13: L'interfaccia tra processore e memoria
Processore
MA
registro indirizzi di memoria
MB
registro dati di memoria
unità di controllo
Memoria
bus indirizzi
bus dati
abilitazione lettura (RE)
abilitazione scrittura (WE)
L'indirizzo viaggia in un solo verso; i dati viaggiano nei due versi; le linee di controllo dicono quale operazione è richiesta.
DA COMPRENDERE OGGI · processore e memoria
Notes: L'interfaccia. Dentro il processore due registri si affacciano sulla memoria: MA, il registro indirizzo di memoria, e MB, il registro buffer di memoria. Tre gruppi di linee li collegano alla memoria: il bus indirizzi, unidirezionale, dal processore alla memoria; il bus dati, bidirezionale; e le linee di controllo, read enable e write enable, che specificano l'operazione richiesta. MA e MB appartengono al modello di riferimento del processore della Lezione 18; sono interni e non compaiono tra i registri disponibili in assembly. DA COMPRENDERE OGGI: processore e memoria. Per il docente: MA e MB sono registri interni del modello di processore del libro (Lezione 18): non sono tra i trentadue registri che vede un programmatore RISC-V.

## Slide 14: Sincronizzare processore e memoria
Tecnica asincrona
Il processore aspetta che la memoria segnali, con una linea di acknowledge, che l'operazione è completa
Il processore si adatta alla velocità della memoria
Più complessa, ma rende il progetto della memoria indipendente da quello del processore
Tecnica sincrona
Una delle linee di controllo porta gli impulsi di un clock a frequenza fissa
Una lettura o una scrittura si completa entro un ciclo di clock
Il ciclo di clock va dimensionato sulla velocità della memoria
Più semplice, ed è la regola dentro un singolo chip come un microcontrollore
DA COMPRENDERE OGGI · processore e memoria
Notes: Come si accordano processore e memoria su quando il dato è pronto? Nella tecnica asincrona la memoria segnala il completamento su una linea dedicata e il processore attende; lo schema è più complesso, ma i due si possono progettare indipendentemente. Nella tecnica sincrona un clock scandisce l'operazione, che si completa entro un ciclo la cui durata si sceglie in base alla velocità della memoria; lo schema è più semplice, ed è la regola dentro un singolo chip. DA COMPRENDERE OGGI: processore e memoria. Per il docente: L'operazione di lettura/scrittura si può codificare in modi diversi, per esempio una sola linea R/W qualificata da un'abilitazione.

## Slide 15: Collegare processore, memoria e I/O
Bus unico: I/O mappato in memoria
Memoria e dispositivi di I/O condividono lo stesso bus e lo stesso spazio di indirizzi
Un registro di dispositivo si legge e si scrive come una locazione di memoria
Non servono istruzioni speciali
È la via di RISC-V: non esistono istruzioni di ingresso/uscita
Bus separati: I/O isolato
Due bus fisici, o due spazi di indirizzi: uno per la memoria, uno per l'I/O
Istruzioni dedicate raggiungono i dispositivi
La famiglia Intel x86 ha entrambi: istruzioni in e out oltre ai dispositivi mappati in memoria
DA COMPRENDERE OGGI · l'I/O mappato in memoria
Notes: Due modi di collegare ingresso e uscita. Con un bus unico, l'I/O mappato in memoria, memoria e dispositivi condividono uno spazio di indirizzamento, e un registro di dispositivo si legge e si scrive come qualsiasi locazione di memoria, senza istruzioni speciali. Con bus separati, l'I/O isolato, ci sono due spazi di indirizzamento e istruzioni dedicate. RISC-V adotta il primo approccio: non ha alcuna istruzione di ingresso o di uscita, solo caricamenti e memorizzazioni. L'uniformità semplifica l'insieme di istruzioni al costo di riservare una parte dello spazio di indirizzamento. DA COMPRENDERE OGGI: l'I/O mappato in memoria. Per il docente: Il sottosistema di I/O permette al processore di interagire con dispositivi di ingresso (tastiera, mouse), di uscita (schermo, stampante) e di ingresso/uscita (memorie di massa, schede di rete, porte seriali).

## Slide 16: I tre bus componenti, e il DMA
Il bus che collega processore, memoria e I/O è fatto di tre bus
– bus dati: trasporta i dati
– bus indirizzi: trasporta l'indirizzo, di memoria o di I/O, da cui o verso cui è diretto il dato
– linee di controllo: abilitazione alla lettura e alla scrittura, acknowledge, ...
DMA, accesso diretto alla memoria
– dove le interfacce di I/O sono collegate fisicamente alla memoria, blocchi di dati possono andare direttamente tra un dispositivo e la memoria
– il processore avvia il trasferimento e viene avvisato quando è finito
Il display del kit riceve così ogni frame: il processore non copia i pixel uno per uno
DA COMPRENDERE OGGI · l'I/O mappato in memoria
Notes: Il bus è in realtà tre bus: dati, indirizzi e controllo. Un ulteriore meccanismo completa il quadro. Con l'accesso diretto alla memoria, DMA, un dispositivo scambia interi blocchi di dati direttamente con la memoria: il processore avvia il trasferimento e viene avvisato al completamento, senza copiare egli stesso ogni parola. Il display del kit riceve ogni frame in questo modo, e così l'amplificatore audio. La Lezione 21 colloca il DMA tra i tre modi di trattare un dispositivo. DA COMPRENDERE OGGI: l'I/O mappato in memoria. Per il docente: Se più unità condividono il bus e possono accedere direttamente alla memoria, arbitra un controllore DMA. Sull'ESP32-C6 le periferiche SPI e I2S usano il DMA per trasmettere il frame buffer e i campioni audio.

## Slide 17: Verifica la comprensione
1
Una memoria ha 16 linee di indirizzo ed è indirizzabile al byte. Quanto è grande?
A
16 byte
B
32 KiB
C
64 KiB
D
16 MiB
2
Su RISC-V, value: .word 0xCAFE0001 sta all'indirizzo A. Che cosa legge lbu t0, 0(t0) se t0 = A?
A
0xCA
B
0xFE
C
0x00
D
0x01
Notes: Per la prima domanda: sedici linee di indirizzo selezionano 2^16 locazioni, ciascuna di un byte, e 2^10 = 1.024 byte è un kibibyte. Per la seconda: in ordine little-endian la domanda è quale byte di 0xCAFE0001 sia il meno significativo. Quel byte occupa l'indirizzo più basso, e lbu con spiazzamento 0 lo legge. Per il docente: 1. Risposta: C. 2^16 = 65.536 locazioni di un byte: 64 KiB, lo spazio di indirizzi di un Commodore 64. 2. Risposta: D. Little-endian: il byte meno significativo, 0x01, sta all'indirizzo più basso.

## Slide 18: Verifica la comprensione
1
Perché la DRAM va rinfrescata?
A
Perché i suoi condensatori perdono la carica
B
Perché la lettura è lenta
C
Perché non è ad accesso casuale
D
Perché il clock è troppo veloce
2
Come scrive un programma RISC-V su un dispositivo di uscita?
A
Con l'istruzione out
B
Con sw all'indirizzo di un registro del dispositivo
C
Con un registro speciale x32
D
Non può: solo il firmware può farlo
Notes: Per la prima domanda si ricorda come la DRAM memorizza un bit, come carica in un minuscolo condensatore, e ci si chiede che cosa diventa una carica lasciata a sé stessa. Il rinfresco non riguarda né la velocità né l'accesso casuale. Per la seconda: RISC-V non ha un'istruzione out né un trentatreesimo registro. I dispositivi hanno indirizzi, e un programma li raggiunge con le stesse istruzioni che usa per la memoria. Per il docente: 1. Risposta: A. Ogni bit è una carica in un condensatore che si disperde; un circuito interno alla memoria riscrive periodicamente ogni cella. 2. Risposta: B. RISC-V non ha istruzioni di I/O: i dispositivi sono mappati in memoria e si raggiungono con normali load e store.

## Slide 19: Glossario: inglese e italiano
Inglese | Italiano | Inglese | Italiano
main memory | memoria centrale | access time | tempo di accesso
volatile / persistent | volatile / persistente | aligned word | parola allineata
magnetic core | nucleo magnetico (di ferrite) | address / data bus | bus indirizzi / bus dati
refresh | rinfresco (refresh) | read / write enable | abilitazione lettura / scrittura
byte order | ordinamento dei byte | memory-mapped I/O | I/O mappato in memoria
Notes: Dieci termini. Main memory è memoria centrale. Access time è tempo di accesso. Un magnetic core è un nucleo di ferrite. Il refresh è la riscrittura periodica di una DRAM. L'I/O mappato in memoria è l'ingresso/uscita a cui si accede attraverso indirizzi di memoria. Il bus indirizzi e il bus dati sono i due gruppi principali di linee dell'interfaccia.

## Slide 20: Conclusioni e letture
La memoria è un componente fondamentale di un calcolatore: un dispositivo capace di conservare lo stato dei dati
Tipi diversi di memoria servono a scopi diversi: nessuna tecnologia è insieme veloce, grande ed economica
I dati si memorizzano come parole di bit, ciascuna con un indirizzo; RISC-V indirizza i byte e li ordina little-endian
L'accesso avviene per selezione (bus indirizzi), lettura o scrittura (bus dati) e linee di controllo
In RISC-V i dispositivi di ingresso/uscita si raggiungono esattamente come la memoria
Letture
– Patterson, Hennessy: Struttura e progetto dei calcolatori, edizione RISC-V, paragrafi 2.3 e 5.1-5.2
– Stallings: Computer Organization and Architecture, il capitolo sulla memoria interna
– ESP32-C6 Technical Reference Manual: sistema e memoria
Notes: Cinque conclusioni. La memoria è il componente che conserva lo stato dei dati. Tipi diversi servono scopi diversi, perché nessuno è insieme veloce, grande ed economico. I dati si memorizzano come parole con un indirizzo; RISC-V indirizza i singoli byte e li ordina in little-endian. Un accesso procede per selezione sul bus indirizzi, trasferimento sul bus dati e coordinamento attraverso le linee di controllo. E in RISC-V i dispositivi si raggiungono esattamente come la memoria. La prossima lezione tratta la memoria che sopravvive alla rimozione dell'alimentazione, insieme alla cache. Stato di apprendimento, riepilogo. DA COMPRENDERE OGGI: memorie e indirizzi; l'ordine little-endian; processore e memoria; l'I/O mappato in memoria. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Il filo della lezione: Ogni lw e sw del corso è un breve dialogo sul bus degli indirizzi, sul bus dei dati e su due linee di controllo; un dispositivo risponde sullo stesso bus. Prossimo passo: la memoria che sopravvive senza alimentazione, e le cache. Biglietto d'uscita (da due a quattro minuti, da soli, su carta): 1. Elencate, in ordine, che cosa viaggia sul bus degli indirizzi, sulle linee di controllo e sul bus dei dati mentre il processore esegue lw t1, 0(t0). 2. RISC-V non ha istruzioni di ingresso/uscita. Come fa allora un programma ad accendere un LED o inviare un pixel a un dispositivo? Per il docente: Prossima lezione: la memoria permanente e la cache.