## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 20
I bus e la scheda video: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
20-Architettura_dei_Calcolatori-Scheda_Video.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 20. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: il frame buffer; i controllori delle periferiche; bus e banda; la scheda video; GPU e GPGPU. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Percorso. I risultati di oggi: (1) spiegare perché i dispositivi stanno dietro ai controllori e come il processore dialoga con loro; (2) calcolare la dimensione di un frame buffer e la banda di un segnale video; (3) descrivere che cosa fanno una scheda video e una GPU. Si appoggia su: solo ciò che ha preparato la Lezione 01. Prossimo passo: Lezione 21, Ingresso e uscita.

## Slide 2: In questa presentazione
1
Il listato della Lezione 20: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l20.S, 32 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l20.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l20.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Un pixel, per favore
li a0, 100 # x
li a1, 50 # y
li a2, 0xf800 # red, in RGB565
call prg32_gfx_pixel # ... where does it go?
# what the runtime does, in principle:
li t0, 320
mul t1, a1, t0 # y * 320
add t1, t1, a0 # + x = position in the frame
la t2, framebuffer
add t2, t2, t1 # ADDRESS of that pixel
sb t3, 0(t2) # store its palette index (one byte)
1
Lo schermo è un array in memoria, un elemento per pixel: il frame buffer
2
Disegnare un pixel è un'istruzione di store all'indirizzo base + y x 320 + x
3
Non compare nulla finché il frame non viene inviato al display: prg32_gfx_present
4
Su un PC questi due compiti, conservare il frame e inviarlo al monitor, spettano alla scheda video
DA COMPRENDERE OGGI · il frame buffer
Notes: Il riscaldamento. Le prime quattro righe appartengono al programma: x in a0, y in a1, un colore in a2, e una chiamata a prg32_gfx_pixel. La seconda metà mostra in linea di principio, non come sorgente letterale del runtime, che cosa se ne fa: y si moltiplica per 320, si somma x, si somma l'indirizzo base del frame buffer, e lì si memorizza un byte. Lo schermo è quindi un array in memoria con un elemento per pixel, e disegnare un pixel è un'istruzione di memorizzazione. Nulla compare finché il frame non viene trasmesso al display. In un PC, conservare il frame e trasmetterlo sono le due funzioni della scheda video. DA COMPRENDERE OGGI: il frame buffer. Per il docente: La seconda metà è uno schema di principio, non il sorgente del runtime: t3 sta per l'indice di palette che il runtime ricava dal colore RGB565 in a2. Sull'ESP32-C6 il frame buffer di PRG32 è di 320 x 200 byte, un indice di palette per pixel (docs/hardware/ili9341.md).

## Slide 4: Il programma completo: l20.S (1 di 2)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 20: Buses and the Video Card
# l20.S: one pixel, please
#
# On the screen: a single red pixel at x = 100, y = 50 on a black screen. Look
# closely.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l20.S --portable \
# --entry-prefix l20 --name l20 --out l20.prg32
.option norelax
.section .text
.global l20_init
.global l20_update
.global l20_draw
l20_init:
ret
l20_update:
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l20.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 5: Il programma completo: l20.S (2 di 2)
l20_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, 0
call prg32_gfx_clear
li a0, 100 # x
li a1, 50 # y
li a2, 0xf800 # red, in RGB565
call prg32_gfx_pixel # ... where does it go?
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l20.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 6: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– un solo pixel rosso a x = 100, y = 50 su uno schermo nero. Guardate da vicino.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 7: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l20.S --portable \
--entry-prefix l20 --name l20 --out l20.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l20.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 8: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l20.S --portable \
--entry-prefix l20 --name l20 --architecture qemu \
--out l20-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l20-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 9: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l20.S --portable \
--entry-prefix l20 --name l20 --architecture esp32c6 \
--out l20-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l20-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 10: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l20; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 11: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Calcolate la memoria per un frame 4K in True Color, e i byte al secondo a 60 frame al secondo
2
Il bus del display di PRG32 lavora a 27 MHz: quanto tempo serve per inviare 20 righe di 320 pixel a 16 bit per pixel?
3
Disegnate una linea diagonale pixel per pixel con prg32_gfx_pixel in un ciclo
4
Riempite lo schermo una volta con prg32_gfx_clear e una volta con 64.000 chiamate a prg32_gfx_pixel: confrontate le frequenze dei frame
5
Cambiate a ogni frame una voce della palette con prg32_palette_set e guardate cambiare insieme tutti i pixel che la usano
Risultato atteso
Su carta: 24.883.200 byte per frame, circa 1,5 GB al secondo; 102.400 bit, circa 3,8 ms. Su PRG32: il ciclo della palette anima lo schermo senza ridisegnare un solo pixel.
Notes: Cinque esercizi. Calcolare la memoria di un frame 4K in True Color e i byte al secondo richiesti a 60 frame al secondo. Calcolare quanto impiega il bus del display di PRG32 a inviare 20 righe. Disegnare una linea diagonale pixel per pixel. Riempire lo schermo una volta con una sola chiamata e una volta con 64.000 chiamate, e confrontare i frame al secondo, il che rende quantitativo il costo delle chiamate per pixel. Infine modificare una voce della palette a ogni frame: ogni pixel che la usa cambia insieme agli altri senza essere ridisegnato, il che dimostra la potenza dell'indirezione che un frame buffer indicizzato offre. Per il docente: L'ultimo esercizio mostra perché il colore indicizzato piaceva tanto ai programmatori di giochi: uno store cambia migliaia di pixel. Chiamate dell'API dall'appendice del libro (prg32_palette_set, prg32_gfx_clear, prg32_gfx_pixel).