## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 07
Verm1, parte 1: una testa che attraversa il mondo: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Implementazione di riferimento di Verm1: contributo di Giuseppe Coviello
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
07-Architettura_dei_Calcolatori-Verm1_Parte_1.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 07. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: il progetto Verm1; contratto init/update/draw; un colore è un numero; gli array in memoria; .text, .rodata, .data; indirizzo, valore, load, store; perché si salva ra; shift come moltiplicazione; la virgola fissa; le pseudo-istruzioni; l'ordine little-endian. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32, il debugger di PRG32-QT (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: formati delle istruzioni (Lezione 19). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 8 listati della Lezione 07, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma è il vostro verm1.S; il riferimento è verm1/verm1_part1.S, 78 righe, mostrato qui regione per regione
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part1.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part1.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Compilare ed eseguire
# 1. build the cartridge (from your PRG32 folder, toolchain active)
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out ~/verm1/verm1.prg32
# 2. send it to PRG32-QT, running on the same computer
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run ~/verm1/verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# or: in PRG32-QT, import the file verm1.prg32 and choose Run Cartridge
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Create nella vostra home una cartella verm1 e tenetevi un solo file, verm1.S, che crescerà di parte in parte. Il primo comando compila la cartuccia; il secondo la invia a PRG32-QT in esecuzione sullo stesso computer e la avvia. Questi due comandi sono identici in ogni tutorial. Se localhost non risponde, usate l'indirizzo mostrato nella schermata Setup di PRG32-QT. In alternativa si può importare il file dal menu di PRG32-QT. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Create una cartella ~/verm1 e tenetevi un solo file, verm1.S, che cresce di parte in parte. PRG32-QT ascolta sulla porta 8080 e mostra il proprio indirizzo nella schermata Setup: usate quello se localhost non risponde. La stessa cartuccia gira su QEMU (python3 -m prg32 qemu upload, poi qemu run) e sulla scheda (--url http://192.168.4.1).

## Slide 4: Passo 1: tre funzioni che ritornano
# verm1.S - my Verm1
.option norelax
.section .text
.global verm1_init
.global verm1_update
.global verm1_draw
verm1_init:
ret
verm1_update:
ret
verm1_draw:
ret
1
Scrivetelo, compilatelo, eseguitelo: uno schermo nero è la risposta giusta
2
Il prefisso verm1 è il nome che passate a --entry-prefix
3
init viene eseguita una volta; update e draw una volta per frame
4
Da ora in poi: aggiungere una cosa, eseguire, guardare. Mai due cose insieme
DA COMPRENDERE OGGI · contratto init/update/draw
Notes: Il passo 1 è lo scheletro della Lezione 02 con il prefisso verm1: tre etichette globali e tre funzioni che ritornano e basta. Scrivetelo, compilatelo, eseguitelo. Il risultato giusto è uno schermo nero: dimostra che gli strumenti funzionano e che il firmware trova le vostre funzioni. Se qui la compilazione fallisce il problema è l'installazione, non il programma, e va risolto prima di proseguire. L'ultima nota è la regola di tutto il progetto: aggiungere una cosa, eseguire, guardare. Mai due cose insieme. DA COMPRENDERE OGGI: contratto init/update/draw. Per il docente: Lo scheletro della Lezione 02. Se qui la compilazione fallisce il problema è l'installazione, non il programma: va risolto prima di proseguire.

## Slide 5: Costanti: i colori e la griglia
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000 # RGB565 colours
.equ WHITE, 0xffff
.equ GREEN, 0x07e0
.equ CELL, 8 # a cell is 8 x 8 pixels
.equ COLS, 40 # 320 / 8 cells across
.equ ROWS, 24 # 192 / 8 cells down
.equ TOP, 8 # the top 8 pixels are the title line
.equ SPEED_Q8, 40 # 40/256 of a cell per frame (Q24.8)
.section .text
.global verm1_init
.global verm1_update
.global verm1_draw
1
I colori sono numeri RGB565: 0x07e0 è verde puro
2
320 pixel in larghezza, 8 per cella: 40 colonne
3
Gli 8 pixel in alto contengono il titolo; ne restano 192: 24 righe
4
.equ dà un nome a un numero: non si usa memoria
DA COMPRENDERE OGGI · un colore è un numero
Notes: Queste righe sostituiscono l'inizio dello scheletro. Ogni .equ dà un nome a un numero e non usa memoria: l'assemblatore sostituisce semplicemente il numero. Tre colori in RGB565. Poi la geometria: una cella è di 8 per 8 pixel, quindi i 320 pixel di larghezza contengono 40 colonne; gli 8 pixel in alto sono riservati al titolo, e i 192 restanti contengono 24 righe. SPEED_Q8 è la velocità in virgola fissa e si userà nel passo 3. Le costanti con un nome rendono il programma leggibile e facile da modificare. DA COMPRENDERE OGGI: un colore è un numero. Per il docente: Sostituite con queste le prime righe dello scheletro. SPEED_Q8 si usa nel passo 3.

## Slide 6: Variabili e una stringa
.section .rodata
title: .asciz "VERM1"
.section .data
head_x: .word 5 # column of the head, 0 .. COLS-1
head_y: .word 12 # row of the head, 0 .. ROWS-1
step_q8: .word 0 # fraction of a step, in 1/256
1
.rodata contiene le costanti: il titolo termina con un byte a zero
2
.data contiene le variabili: una parola di 32 bit ciascuna
3
I valori iniziali sono solo un punto di partenza: init li imposta di nuovo
DA COMPRENDERE OGGI · .text, .rodata, .data
Notes: Questo va in fondo al file. La sezione .rodata contiene ciò che non cambia mai: il titolo, una stringa che .asciz termina con un byte a zero. La sezione .data contiene le variabili, una parola di 32 bit ciascuna: la colonna della testa, la sua riga, e la frazione di passo accumulata finora. I valori iniziali scritti qui sono solo un punto di partenza: init li imposterà di nuovo in modo esplicito. DA COMPRENDERE OGGI: .text, .rodata, .data. Per il docente: Mettete questo in fondo al file. step_q8 si usa nel passo 3.

## Slide 7: init: la testa al suo posto
verm1_init:
la t0, head_x
li t1, 5
sw t1, 0(t0) # the head starts in column 5 ...
la t0, head_y
li t1, 12
sw t1, 0(t0) # ... of row 12
la t0, step_q8
sw zero, 0(t0) # no fraction of a step yet
ret
1
la prende un INDIRIZZO, sw vi memorizza un VALORE
2
init imposta la partenza in modo esplicito: mai fidarsi di ciò che la memoria conteneva
3
zero è il registro che si legge sempre 0
4
Una funzione foglia: nessuna chiamata, quindi nessun frame di stack
DA COMPRENDERE OGGI · indirizzo, valore, load, store
Notes: verm1_init mette la testa al suo posto. Per ogni variabile lo schema è lo stesso: la carica l'indirizzo, li carica il valore, sw memorizza il valore all'indirizzo. La frazione step_q8 si azzera memorizzando direttamente il registro zero. La funzione non chiama nulla, quindi è una foglia e non le serve un frame di stack. Perché impostare valori che .data contiene già? Perché init può essere chiamata di nuovo per ricominciare la partita: mai fidarsi di ciò che la memoria conteneva. DA COMPRENDERE OGGI: indirizzo, valore, load, store.

## Slide 8: draw: titolo e testa
verm1_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li a0, 0 # x
li a1, 0 # y
la a2, title # address of the string
li a3, WHITE
li a4, BLACK
call prg32_gfx_text8
la t0, head_x
lw a0, 0(t0)
slli a0, a0, 3 # x = column * 8
la t0, head_y
lw a1, 0(t0)
slli a1, a1, 3
addi a1, a1, TOP # y = row * 8 + 8
li a2, CELL # width
li a3, CELL # height
li a4, GREEN
call prg32_gfx_rect
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Cancellare, scrivere il titolo, disegnare un rettangolo: tre chiamate
2
Gli argomenti viaggiano da a0 ad a4, nell'ordine
3
slli di 3 moltiplica per 8: da cella a pixel
4
draw fa delle chiamate, quindi salva ra in un frame di stack
DA COMPRENDERE OGGI · perché si salva ra
Notes: verm1_draw fa tre chiamate: cancella lo schermo, scrive il titolo, disegna la testa. Salva quindi ra in un frame di stack all'inizio e lo ripristina alla fine, come nella Lezione 02. Guardate come la cella diventa pixel: la colonna è caricata in a0 e scorsa a sinistra di 3; la riga è caricata in a1, scorsa e aumentata di TOP. Gli argomenti restanti sono larghezza, altezza e colore. Gli argomenti viaggiano da a0 ad a4, nell'ordine in cui la funzione li aspetta. DA COMPRENDERE OGGI: perché si salva ra; shift come moltiplicazione. Per il docente: prg32_gfx_text8(x, y, stringa, colore del testo, colore dello sfondo); prg32_gfx_rect(x, y, larghezza, altezza, colore).

## Slide 9: Eseguite: una testa sulla griglia
Il titolo e la testa. Dopo il passo 3 la testa si muoverà: questa immagine è stata presa a 64 frame dall'avvio della Parte 1 finita
Atteso ora: la parola VERM1 in alto a sinistra e un quadrato verde fermo nella colonna 5, riga 12.
Notes: Compilate ed eseguite. Dovreste vedere la parola VERM1 in alto a sinistra e un quadrato verde fermo nella colonna 5 della riga 12. La schermata sulla slide è stata presa più tardi, dalla Parte 1 finita, quindi la sua testa è più a destra: non preoccupatevi della differenza. Se il vostro quadrato è nel posto sbagliato, controllate per prima cosa i due scorrimenti e la somma di TOP. Per il docente: Schermata prodotta da tools/tests/verm1_check.py a partire da verm1/verm1_part1.S.

## Slide 10: update: accumulare, avanzare, rientrare
verm1_update:
la t0, step_q8
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, SPEED_Q8 # add a fraction of a cell
li t2, 256
blt t1, t2, 2f # less than one whole cell: wait
sub t1, t1, t2 # one cell done: keep the remainder
sw t1, 0(t0)
la t0, head_x
lw t3, 0(t0)
addi t3, t3, 1 # one cell to the right
li t4, COLS
blt t3, t4, 1f
li t3, 0 # past the right edge: back to column 0
1: sw t3, 0(t0)
ret
2: sw t1, 0(t0)
ret
1
Si somma la velocità alla frazione; sotto 256, si aspetta
2
A 256: lo si sottrae, si tiene il resto, si avanza di una cella
3
La colonna 40 non esiste: si torna alla colonna 0
4
Due uscite: ognuna memorizza ciò che ha cambiato
DA COMPRENDERE OGGI · la virgola fissa
Notes: Leggete verm1_update in due metà. Prima il timer: si carica step_q8, si somma la velocità, si confronta con 256. Se è minore si salta all'etichetta 2, si memorizza la frazione e si ritorna: in questo frame nulla si muove. Altrimenti si sottrae 256, tenendo il resto, e lo si memorizza. Poi il passo: si carica head_x, si somma 1, si confronta con COLS; se la colonna è arrivata a 40 diventa 0, e la testa rientra da sinistra. Le etichette 1: e 2: sono etichette locali: 1f significa «la prossima etichetta 1 in avanti». DA COMPRENDERE OGGI: la virgola fissa. Per il docente: blt confronta numeri con segno, e qui va bene: tutti i valori sono piccoli e positivi. Le etichette locali 1: e 2: si richiamano con 1f e 2f, «il prossimo 1 o 2 in avanti».

## Slide 11: Eseguite: la testa attraversa il mondo
PROVA TU
1
Compilate ed eseguite: la testa va verso destra, circa cinque celle al secondo
2
Aspettate il bordo destro: la testa esce dalla colonna 39 e rientra dalla colonna 0
3
Portate SPEED_Q8 a 8, poi a 128, poi a 256: prevedete la velocità prima di eseguire
4
Cambiate in init la riga di partenza e il colore della testa
Risultato atteso
La testa attraversa le quaranta colonne in 256 frame, circa otto secondi e mezzo a trenta frame al secondo, all'infinito.
Notes: Eseguite. La testa va verso destra a circa cinque celle al secondo, esce dalla colonna 39 e rientra dalla colonna 0. Poi sperimentate con la velocità: prima di ogni esecuzione, prevedete che cosa vedrete. Con 8 la testa è lenta; con 128 fa un passo ogni due frame; con 256, un passo per frame. Provate un valore più grande e scoprite un limite di questo programma: update fa al più un passo per frame. Per il docente: Con SPEED_Q8 = 256 la testa avanza di una cella per frame; valori più grandi danno comunque un passo per frame, perché update fa al più un passo: un limite che vale la pena scoprire.

## Slide 12: Il listato: il vostro codice dopo l'assemblatore
verm1_update:
auipc t0, 0x0 # la t0, step_q8 is two instructions:
addi t0, t0, ... # t0 = address of step_q8
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, 40 # SPEED_Q8 is gone: only the number is left
addi t2, zero, 256 # li t2, 256
blt t1, t2, ...
sub t1, t1, t2
sw t1, 0(t0)
...
c.addi t3, 1 # addi t3, t3, 1 in a 16-bit form
...
c.jr ra # ret
1
I nomi sono spariti: le etichette sono diventate indirizzi, le costanti numeri
2
Le pseudo-istruzioni sono espanse: la è auipc più addi, li è addi da zero, ret è un salto a ra
3
Alcune istruzioni cominciano con c.: sono le forme compresse a 16 bit delle stesse istruzioni
4
La cartuccia è caricata all'indirizzo 0x40800000: ogni indirizzo che vedete parte da lì
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI · formati delle istruzioni → Lezione 19
DA COMPRENDERE OGGI · le pseudo-istruzioni
Notes: Il debugger non mostra il vostro sorgente: mostra ciò che l'assemblatore ha prodotto. I nomi sono spariti: le etichette sono diventate indirizzi e SPEED_Q8 è diventato il numero 40. Le pseudo-istruzioni sono espanse: la è auipc seguita da addi, li è una addi da zero, ret è un salto a ra. Alcune istruzioni cominciano con c.: sono le forme compresse, a 16 bit, delle stesse istruzioni, la C di RV32IMAC. Riconoscere il proprio programma in questo listato è un'abilità che cresce con la pratica. DA COMPRENDERE OGGI: le pseudo-istruzioni. DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: formati delle istruzioni (si studia nella Lezione 19). Per il docente: Disassemblato di verm1_update da verm1/verm1_part1.S (objdump, rv32imac), abbreviato; gli scostamenti esatti dipendono dalla compilazione. Formati delle istruzioni e istruzioni compresse sono l'argomento della Lezione 19.

## Slide 13: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– la parola VERM1 in alto a sinistra e una testa verde che attraversa la griglia da sinistra a destra, circa cinque celle al secondo, e rientra dalla colonna 0.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 14: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out verm1.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 15: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture qemu \
--out verm1-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload verm1-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 16: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture esp32c6 \
--out verm1-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 17: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix verm1; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 18: Fatelo vostro
PROVA TU
1
Fate muovere la testa verso sinistra: quale istruzione cambia, e quale confronto rileva il bordo?
2
Fatela muovere invece verso il basso, rientrando dalla riga 23 alla riga 0
3
Disegnate una seconda cella, di un verde più scuro, una colonna dietro la testa: un primo accenno di corpo
4
Scrivete il vostro nome accanto al titolo, in un colore calcolato a mano in RGB565
Risultato atteso
Ogni modifica sono poche righe. Tenete una copia della Parte 1 funzionante prima di sperimentare: la Parte 2 parte da lì.
Notes: Quattro modifiche per fare vostro il programma, ciascuna di poche righe. Fate muovere la testa verso sinistra: la somma diventa una sottrazione, e il bordo si rileva sul segno del risultato. Fatela muovere verso il basso. Disegnate una seconda cella, più scura, dietro la testa. Scrivete il vostro nome accanto al titolo in un colore calcolato a mano. Prima di sperimentare tenete una copia della Parte 1 funzionante: la Parte 2 parte da lì. Per il docente: Verso sinistra: addi t3, t3, -1, poi bgez t3 per saltare il rientro, altrimenti li t3, COLS-1. Il confronto è sul segno: Lezione 05. Verde più scuro: 0x03e0.