## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 10
Introduzione all'elettronica e all'elettronica digitale: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
10-Architettura_dei_Calcolatori-Elettronica.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 10. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: gli ingressi con pull-up; tensione, corrente, legge di Ohm; il transistor come interruttore; dai volt ai bit; le porte CMOS. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: il clock (Lezione 13). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
Il listato della Lezione 10: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l10.S, 58 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l10.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l10.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Un pulsante, un bit
call prg32_input_read # a0 = one bit per button
andi t3, a0, 0x01 # bit 0: LEFT
beqz t3, 1f # 0: not pressed
... # 1: pressed
1:
# on the kit:
# LEFT is a switch between pin GPIO18 and ground
# pressed -> the pin is at 0 volts
# released -> the pin is at 3.3 volts
1
Fin dai primi laboratori un pulsante premuto è un 1 in un registro
2
Sulla scheda il pulsante è un pezzo di metallo che collega a massa un piedino del chip
3
Premuto significa 0 volt sul piedino, eppure il programma legge 1
4
Che cos'è un volt, perché il piedino rilasciato sta a 3,3 V, e chi decide che 0 V è un bit?
DA COMPRENDERE OGGI · gli ingressi con pull-up
Notes: Nel vostro programma un pulsante premuto è un 1. Sulla scheda il pulsante LEFT è un interruttore tra un piedino del chip, GPIO18, e la massa. Quando è premuto il piedino sta a 0 volt; quando è rilasciato sta a 3,3 volt. Quindi premuto significa 0 volt, eppure il programma legge 1. Le quattro note trasformano questo fatto nelle domande della lezione: che cos'è un volt, perché il piedino rilasciato sta a 3,3 V, e chi decide che 0 V è un bit? L'ultima sezione risponde. DA COMPRENDERE OGGI: gli ingressi con pull-up. Per il docente: Collegamenti dalla documentazione hardware di PRG32: ogni pulsante è un interruttore verso GND, e il firmware attiva il pull-up interno di ogni ingresso. Il runtime inverte il livello quando costruisce la maschera (prg32_controller.c): piedino basso quando premuto, bit alto. L'ultima sezione della lezione risponde alle quattro note.

## Slide 4: Dal dito al bit
Passo | Che cosa accade | Dove è spiegato
1 | il dito chiude l'interruttore tra GPIO18 e massa | questa lezione: il circuito
2 | il piedino scende da 3,3 V a 0 V, in molto meno di un microsecondo | questa lezione: R x C
3 | il buffer di ingresso vede una tensione sotto 0,825 V: uno 0 logico | questa lezione: livelli logici
4 | il livello è campionato in un flip-flop del registro di ingresso | Lezione 13: macchine sequenziali
5 | il firmware legge quel registro con un'istruzione di load | Lezione 15: ingresso/uscita mappato in memoria
6 | inverte il bit e lo impacchetta con gli altri in a0 | Lezione 08: maschere; Lezione 21: dispositivi di ingresso
7 | il vostro programma lo esamina: andi t3, a0, 0x01 | Lezione 02: primo contatto
DA COMPRENDERE OGGI · gli ingressi con pull-up
Notes: L'intero viaggio in sette passi. Il dito chiude l'interruttore; il piedino scende a 0 V in meno di un microsecondo; il buffer di ingresso vede una tensione sotto la sua soglia, uno 0 logico; il livello è catturato in un flip-flop; il firmware lo legge con un'istruzione di load, lo inverte e lo impacchetta con gli altri; il vostro programma lo esamina con andi. La colonna di destra dice dove è spiegato ogni passo: tre in questa lezione, gli altri in lezioni già seguite o da seguire. Tra un dito e un bit ci sono sette strati. DA COMPRENDERE OGGI: gli ingressi con pull-up. Per il docente: I contatti di un interruttore reale rimbalzano per qualche millisecondo quando si chiudono: leggere i pulsanti una volta per frame, ogni poche decine di millisecondi, nasconde il rimbalzo (Lezione 21).

## Slide 5: Il kit come circuito
Una breadboard: fori collegati a file sul retro, così i componenti si connettono senza saldature
Due lunghe linee portano l'alimentazione: 3,3 V e massa; una linea separata porta i 5 V per gli amplificatori audio
Ogni parte condivide la stessa massa: senza un riferimento comune, le tensioni di due parti non significano nulla l'una per l'altra
I pulsanti vanno da un piedino a massa; display e amplificatori ricevono segnali digitali da altri piedini
Un piedino di uscita può accendere un LED attraverso una resistenza; un piedino di ingresso ascolta soltanto
Il kit PRG32 su breadboard (documentazione hardware di PRG32)
DA COMPRENDERE OGGI · gli ingressi con pull-up
Notes: Il kit visto come circuito. Una breadboard ha fori collegati a file sul retro, così i componenti si connettono senza saldature. Due lunghe linee portano l'alimentazione, 3,3 V e massa, e una linea separata porta i 5 V per gli amplificatori audio. Ogni parte condivide la stessa massa: senza un riferimento comune le tensioni di due parti non significherebbero nulla l'una per l'altra. I pulsanti vanno da un piedino a massa; display e amplificatori ricevono segnali digitali. Mai collegare direttamente a massa un piedino pilotato alto. DA COMPRENDERE OGGI: gli ingressi con pull-up. Per il docente: Schema dal repository di PRG32 (docs/hardware/images). Un piedino dell'ESP32-C6 può erogare qualche decina di milliampere: a un LED serve la sua resistenza in serie, come calcolato prima. Mai collegare direttamente a massa un piedino pilotato alto.

## Slide 6: Il programma completo: l10.S (1 di 3)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 10: Introduction to Electronics and Digital Electronics
# l10.S: one button, one bit: from the finger to a register
#
# On the screen: a large square, grey while LEFT is released and yellow while it is
# pressed. On the kit LEFT is a switch between GPIO18 and ground.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l10.S --portable \
# --entry-prefix l10 --name l10 --out l10.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ GREY, 0x4208
.equ YELLOW, 0xffe0
.section .text
.global l10_init
.global l10_update
.global l10_draw
l10_init:
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l10.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 7: Il programma completo: l10.S (2 di 3)
l10_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
call prg32_input_read # a0 = one bit per button
andi t3, a0, 0x01 # bit 0: LEFT
la t0, pressed
sw t3, 0(t0) # 0: not pressed, 1: pressed
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
# on the kit:
# LEFT is a switch between pin GPIO18 and ground
# pressed -> the pin is at 0 volts
# released -> the pin is at 3.3 volts
# the runtime inverts the level: in the program, pressed is 1
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l10.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 8: Il programma completo: l10.S (3 di 3)
l10_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
la t0, pressed
lw t1, 0(t0)
li a4, GREY
beqz t1, 1f
li a4, YELLOW
1: li a0, 120
li a1, 60
li a2, 80
li a3, 80
call prg32_gfx_rect
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
.section .data
pressed: .word 0
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l10.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 9: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– un grande quadrato, grigio mentre LEFT è rilasciato e giallo mentre è premuto. Sul kit LEFT è un interruttore tra GPIO18 e massa.
Che cosa premere
– premete e rilasciate LEFT
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 10: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l10.S --portable \
--entry-prefix l10 --name l10 --out l10.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l10.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 11: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l10.S --portable \
--entry-prefix l10 --name l10 --architecture qemu \
--out l10-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l10-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 12: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l10.S --portable \
--entry-prefix l10 --name l10 --architecture esp32c6 \
--out l10-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l10-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 13: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l10; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 14: Esercizi: prima su carta, poi sul kit
PROVA TU
1
Un LED blu fa cadere 3,0 V: quale resistenza dà 2 mA da 3,3 V? Quale potenza dissipa la resistenza?
2
Un partitore con R1 = 10 kΩ e R2 = 20 kΩ su 3,3 V: calcolate Vout. Un ingresso del kit lo legge come 0, come 1, o è indefinito?
3
Disegnate in CMOS un NAND a tre ingressi e contatene i transistor
4
Verificate il disegno del NOR per le quattro combinazioni di ingresso, segnando quali transistor conducono
5
Su PRG32 eseguite la cartuccia delle lampade e collegate a massa con un filo il piedino di un pulsante: spiegate ciò che vedete, e che cosa accadrebbe con il pull-up disattivato
Risultato atteso
Su carta: 150 Ω e 0,6 mW; Vout = 2,2 V, nella fascia indefinita. Sul kit: la lampada si accende esattamente come se il pulsante fosse premuto.
Notes: Cinque esercizi. Dimensionate la resistenza di un LED blu e calcolate la potenza che dissipa. Calcolate l'uscita di un partitore e dite come la leggerebbe un ingresso del kit: confrontatela con le due soglie. Disegnate un NAND a tre ingressi e contate i transistor. Verificate il NOR sul disegno. E sul kit, con la cartuccia delle lampade in esecuzione, collegate a massa con un filo il piedino di un pulsante: spiegate ciò che vedete, e che cosa accadrebbe senza il pull-up. Per il docente: Esercizio 1: (3,3 - 3,0) / 0,002 = 150 Ω; P = 0,3 x 0,002 = 0,6 mW. Esercizio 2: 3,3 x 20 / 30 = 2,2 V, tra 0,825 e 2,475. Esercizio 3: tre pMOS in parallelo, tre nMOS in serie: sei transistor. La cartuccia delle lampade è il passo 1 del laboratorio 06 del libro di PRG32.