## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 12
Verm1, parte 2: la guida, il cibo e un punteggio: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Implementazione di riferimento di Verm1: contributo di Giuseppe Coviello
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
12-Architettura_dei_Calcolatori-Verm1_Parte_2.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 12. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit; i codici; gli array in memoria; gli ingressi con pull-up; l'algebra di Boole; la virgola fissa; i multiplexer; istruzioni con o senza segno; comparatori e parità; gli argomenti in a0 ... a7. DA UTILIZZARE OGGI: la convenzione di chiamata (Lezione 18) e, usati senza essere studiati nel corso, gli strumenti di PRG32, le chiamate del runtime PRG32, il debugger di PRG32-QT. DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 15 listati della Lezione 12, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma è il vostro verm1.S; il riferimento è verm1/verm1_part2.S, 231 righe, mostrato qui regione per regione
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part2.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part2.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Il ciclo di lavoro, di nuovo
# 1. build the cartridge (from your PRG32 folder, toolchain active)
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out ~/verm1/verm1.prg32
# 2. send it to PRG32-QT, running on the same computer
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run ~/verm1/verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# or: in PRG32-QT, import the file verm1.prg32 and choose Run Cartridge
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Gli stessi due comandi della Parte 1: compilare la cartuccia, poi caricarla su PRG32-QT ed eseguirla. Tenete aperto PRG32-QT per tutta la seduta, con la modalità debug attiva se volete il debugger a portata di mano: lo usa il passo 4. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Gli stessi due comandi della Parte 1. PRG32-QT deve essere in esecuzione, con Run cartridges in RISC-V debug mode attivo in Settings se si vuole il debugger.

## Slide 4: MODIFICATO Costanti: pulsanti e direzioni
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000 # RGB565 colours
.equ WHITE, 0xffff
.equ GREEN, 0x07e0
.equ RED, 0xf800
.equ CELL, 8 # a cell is 8 x 8 pixels
.equ COLS, 40
.equ ROWS, 24
.equ TOP, 8
.equ SPEED_Q8, 40 # 40/256 of a cell per frame
.equ BTN_LEFT, 0x01 # one bit per button
.equ BTN_RIGHT, 0x02
.equ BTN_UP, 0x04
.equ BTN_DOWN, 0x08
.equ DIR_RIGHT, 0 # a direction is a 2-bit code:
.equ DIR_DOWN, 1 # bit 0 = vertical
.equ DIR_LEFT, 2 # bit 1 = backwards
.equ DIR_UP, 3
.section .text
.global verm1_init
.global verm1_update
.global verm1_draw
1
Nuovo colore: RED, per il cibo
2
Ogni pulsante è un bit di una parola: una maschera lo seleziona
3
Una direzione è un numero da 0 a 3: due bit
4
I codici non sono arbitrari: si veda la lezione
DA COMPRENDERE OGGI · le maschere di bit
Notes: Aggiungete queste righe alle costanti della Parte 1. RED è il colore del cibo. Le quattro costanti BTN_ sono maschere: ognuna ha un solo bit a 1, il bit di quel pulsante nella parola restituita dal runtime. Le quattro costanti DIR_ sono i codici delle direzioni, numeri da 0 a 3, cioè due bit. I commenti dicono che cosa significa ciascuno dei due bit, e la presentazione della lezione, nella slide «Un codice scelto con cura», spiega perché i codici sono stati scelti così. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit. Per il docente: Aggiungete alle costanti della Parte 1 la riga di RED e quelle da BTN_LEFT a DIR_UP.

## Slide 5: MODIFICATO Dati: due tabelle e cinque variabili nuove
.section .rodata
title: .asciz "VERM1"
dx: .word 1, 0, -1, 0 # right, down, left, up
dy: .word 0, 1, 0, -1
.section .data
head_x: .word 5
head_y: .word 12
dir: .word 0 # direction of the last step
want: .word 0 # direction asked by the player
step_q8: .word 0
score: .word 0
food_x: .word 20
food_y: .word 12
1
dx e dy: quattro parole ciascuna, una per direzione
2
Sono costanti, quindi vivono in .rodata
3
dir è la direzione dell'ultimo passo, want quella richiesta
4
score, food_x, food_y: si usano nel passo 3
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: Sostituite con questi i dati della Parte 1. In .rodata ci sono due tabelle di quattro parole, dx e dy: per ogni codice di direzione, la variazione di colonna e la variazione di riga. Non cambiano mai, quindi stanno con le costanti. In .data ci sono cinque variabili nuove: dir, la direzione dell'ultimo passo; want, la direzione chiesta dal giocatore; e score, food_x e food_y, che si usano nel passo 3. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: Sostituite con questi i dati della Parte 1. I valori iniziali bastano per il passo 2: init si completa nel passo 3.

## Slide 6: MODIFICATO update: dai pulsanti a un desiderio
verm1_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
call prg32_input_read # a0 = one bit per button
la t0, dir
lw t1, 0(t0) # t1 = direction of the last step
la t0, want
lw t2, 0(t0) # t2 = wanted direction, so far
andi t3, a0, BTN_RIGHT
beqz t3, 1f
li t2, DIR_RIGHT
1: andi t3, a0, BTN_DOWN
beqz t3, 2f
li t2, DIR_DOWN
2: andi t3, a0, BTN_LEFT
beqz t3, 3f
li t2, DIR_LEFT
3: andi t3, a0, BTN_UP
beqz t3, 4f
li t2, DIR_UP
4: xor t3, t2, t1 # opposite directions differ in bit 1 only
li t4, 2
beq t3, t4, 5f # a U-turn: ignore the request
sw t2, 0(t0) # remember it for the next step
5:
1
andi tiene un bit: zero significa non premuto
2
Ogni pulsante premuto sovrascrive il desiderio in t2
3
xor di desiderio e direzione: 2 significa opposta
4
Un'inversione a U non viene memorizzata: resta il desiderio precedente
DA COMPRENDERE OGGI · le maschere di bit
Notes: Sostituisce l'inizio di verm1_update. Dopo la chiamata a prg32_input_read, t1 riceve la direzione corrente e t2 il desiderio corrente. Poi quattro blocchi identici: andi isola un pulsante; se il risultato è zero si salta l'istruzione successiva; altrimenti il desiderio in t2 viene sovrascritto con quella direzione. Infine la regola: lo XOR di desiderio e direzione si confronta con 2; se sono uguali la richiesta è un'inversione a U e la sw viene saltata, così resta il desiderio precedente. update ora fa una chiamata, quindi ha un frame di stack. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit. Per il docente: Sostituisce l'inizio di verm1_update. update ora chiama una funzione, quindi le serve un frame di stack. Con due pulsanti premuti vince l'ultimo test: UP batte LEFT che batte DOWN che batte RIGHT. Il desiderio del giocatore è memorizzato in want e diventa la direzione solo al passo successivo: così due pressioni rapide non possono ripiegare il verme su se stesso.

## Slide 7: MODIFICATO update: il timer chiama step
la t0, step_q8
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, SPEED_Q8 # add a fraction of a cell
li t2, 256
blt t1, t2, 6f # less than one whole cell: wait
sub t1, t1, t2
sw t1, 0(t0)
call step # one whole cell: move
j 7f
6: sw t1, 0(t0)
7: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Il timer in virgola fissa della Parte 1, invariato
2
Muoversi è ora una funzione a sé: step
3
Etichette 6 e 7: i numeri da 1 a 5 sono usati sopra
DA COMPRENDERE OGGI · la virgola fissa
Notes: Il resto di verm1_update è il timer in virgola fissa della Parte 1, invariato: si somma la velocità, e quando si è accumulata una cella intera si sottrae 256. L'unica differenza è ciò che accade dopo: invece di muovere direttamente head_x, il codice chiama una funzione nuova, step. Qui le etichette locali sono 6 e 7 perché i numeri da 1 a 5 sono già usati nella prima metà della funzione. DA COMPRENDERE OGGI: la virgola fissa. Per il docente: È il resto di verm1_update. Le righe che nella Parte 1 muovevano head_x sono sparite: diventano la funzione step.

## Slide 8: NUOVO step: cercare il movimento
step:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, want
lw t1, 0(t0)
la t0, dir
sw t1, 0(t0) # the wanted direction is now the direction
slli t1, t1, 2 # table offset = direction * 4 bytes
la t0, dx
add t0, t0, t1
lw t2, 0(t0) # t2 = dx[direction]: -1, 0 or +1
la t0, dy
add t0, t0, t1
lw t3, 0(t0) # t3 = dy[direction]
1
Il desiderio diventa la direzione, una volta per passo
2
Una parola sono 4 byte: scostamento = codice scorso a sinistra di 2
3
indirizzo della tabella + scostamento: la parola da caricare
4
Nessun salto: il codice seleziona, come un multiplexer
DA COMPRENDERE OGGI · i multiplexer
Notes: La prima metà di step. Il desiderio diventa la direzione: accade una volta per passo, non una volta per frame, così due pressioni rapide non possono ripiegare il verme su se stesso. Poi la ricerca in tabella: il codice della direzione viene scorso a sinistra di 2, perché ogni elemento di una tabella è una parola di quattro byte, e sommato all'indirizzo di dx; la parola caricata è la variazione di colonna, meno 1, 0 o più 1. Lo stesso scostamento serve per dy. Non c'è alcun salto: il codice seleziona il valore, come farebbe un multiplexer. DA COMPRENDERE OGGI: i multiplexer. Per il docente: Una tabella in memoria di sola lettura indirizzata da un codice è una ROM: Lezione 11. L'alternativa sono quattro salti; la tabella è più corta, e cambiare le regole significa cambiare dati, non codice.

## Slide 9: NUOVO step: muoversi e rientrare, nei due versi
la t0, head_x
lw t4, 0(t0)
add t4, t4, t2
bgez t4, 1f
li t4, COLS-1 # off the left edge: wrap
1: li t5, COLS
blt t4, t5, 2f
li t4, 0 # off the right edge: wrap
2: sw t4, 0(t0) # t4 = new column
la t0, head_y
lw t6, 0(t0)
add t6, t6, t3
bgez t6, 3f
li t6, ROWS-1
3: li t5, ROWS
blt t6, t5, 4f
li t6, 0
4: sw t6, 0(t0) # t6 = new row
1
Si somma dx: la colonna ora può scendere sotto 0
2
bgez esamina il segno: negativo significa fuori a sinistra
3
Lo stesso per la riga, con ROWS
4
t4 e t6 conservano la nuova cella per la slide successiva
DA COMPRENDERE OGGI · istruzioni con o senza segno
Notes: La seconda metà muove la testa e gestisce i bordi, nei due versi. La colonna più dx ora può diventare meno 1: bgez esamina il segno, e una colonna negativa è sostituita dall'ultima colonna. Se invece ha raggiunto COLS, diventa 0. Lo stesso si fa per la riga con ROWS. Notate l'ultima nota: t4 e t6 contengono ancora la nuova colonna e la nuova riga, e il pezzo di codice successivo li userà. DA COMPRENDERE OGGI: istruzioni con o senza segno. Per il docente: Nella Parte 1 esisteva solo il bordo destro. Una colonna negativa è un numero con segno: bgez e blt sono i confronti con segno della Lezione 05.

## Slide 10: Per ora: chiudere la funzione
lw ra, 12(sp) # temporary end of step:
addi sp, sp, 16 # Step 3 will replace these three lines
ret
1
Scrivete queste tre righe dopo il rientro
2
Ripristinano ra e ritornano: step è completa
3
Il passo 3 mette prima di esse il test del cibo
Notes: Tre righe provvisorie che ripristinano ra, rilasciano il frame e ritornano, così step è completa e il programma può girare subito. È un'abitudine dei tutorial: quando una funzione verrà finita più tardi, la si chiude in modo provvisorio e si prova ciò che c'è. Nel passo 3 inserirete prima di queste righe il test del cibo. Per il docente: Un finale provvisorio, perché il programma possa girare subito. Questo programma intermedio è compilato ed eseguito da tests/verm1_steps.py.

## Slide 11: Eseguite: state guidando
PROVA TU
1
Compilate ed eseguite: la testa parte ancora verso destra, dalla colonna 5 della riga 12
2
Tenete premuto DOWN: la testa gira al passo successivo e scende, rientrando dalla riga 23 alla riga 0
3
Mentre va a destra, tenete premuto LEFT: non accade nulla. L'inversione a U è rifiutata
4
Tenete premuto DOWN e poi LEFT: due svolte, e ora la testa va a sinistra
Risultato atteso
Tenendo premuto DOWN dall'inizio per 64 frame la testa arriva alla colonna 5, riga 22: dieci passi, tutti verso il basso.
Notes: Eseguite: state guidando. La testa parte verso destra come prima. Tenete premuto DOWN e gira al passo successivo. Mentre va a destra, tenete premuto LEFT: non accade nulla, perché l'inversione a U è rifiutata. Per andare a sinistra servono due svolte, DOWN e poi LEFT. Il riquadro verde dà una verifica precisa: tenendo premuto DOWN dall'inizio per 64 frame la testa arriva alla colonna 5 della riga 22, dieci passi verso il basso. Per il docente: Verificato sull'esecutore headless di PRG32-QT: DOWN premuto per 64 frame dà (5, 22); LEFT premuto per 64 frame dà (15, 12), come se non fosse stato premuto nulla.

## Slide 12: MODIFICATO init: una partenza completa
verm1_init:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, head_x
li t1, 5
sw t1, 0(t0)
la t0, head_y
li t1, 12
sw t1, 0(t0)
la t0, dir
sw zero, 0(t0) # moving right
la t0, want
sw zero, 0(t0)
la t0, step_q8
sw zero, 0(t0)
la t0, score
sw zero, 0(t0)
call place_food
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Ogni variabile riceve il suo valore iniziale
2
init ora chiama una funzione: le serve un frame di stack
3
Il primo cibo viene piazzato qui
Notes: verm1_init è sostituita da una versione completa: ogni variabile riceve il suo valore iniziale, comprese la direzione, il desiderio e il punteggio, e il primo cibo viene piazzato chiamando place_food. Poiché ora fa una chiamata, anche init ha un frame di stack che salva ra. Per il docente: Sostituite verm1_init.

## Slide 13: NUOVO place_food: una cella a caso
place_food:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, 0
li a1, COLS-1
call prg32_random_number # a0 = a column, 0 .. 39
la t0, food_x
sw a0, 0(t0)
li a0, 0
li a1, ROWS-1
call prg32_random_number # a0 = a row, 0 .. 23
la t0, food_y
sw a0, 0(t0)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
prg32_random_number(min, max): estremi compresi
2
Argomenti in a0 e a1, risultato in a0
3
Una colonna da 0 a 39, una riga da 0 a 23
4
Il cibo può cadere sulla testa: lo corregge la Parte 3
DA UTILIZZARE OGGI · le chiamate del runtime PRG32
Notes: place_food chiede al runtime due numeri casuali. Il contratto di prg32_random_number è: minimo in a0, massimo in a1, estremi compresi, risultato in a0. La prima chiamata dà una colonna da 0 a 39, la seconda una riga da 0 a 23, e ciascuna viene memorizzata nella propria variabile. Un difetto è lasciato di proposito: il cibo può cadere esattamente sulla testa. Lo correggerà la Parte 3, quando il verme avrà un corpo. DA UTILIZZARE OGGI: le chiamate del runtime PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: I numeri casuali vengono dal runtime: sulla scheda dal generatore hardware dell'ESP32-C6. Due partite sono diverse.

## Slide 14: MODIFICATO step: la testa è sul cibo?
la t0, food_x
lw t1, 0(t0)
xor t1, t1, t4 # 0 if same column
la t0, food_y
lw t2, 0(t0)
xor t2, t2, t6 # 0 if same row
or t1, t1, t2 # 0 only if both are equal
bnez t1, 5f # not on the food
la t0, score
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, 1
sw t1, 0(t0)
call place_food
call eat_sound
5: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Sostituite con questo il finale provvisorio
2
xor vale 0 quando due numeri sono uguali
3
or dei due risultati: 0 solo se entrambi sono uguali
4
Mangiare: un punto in più, nuovo cibo, un suono
DA COMPRENDERE OGGI · comparatori e parità
Notes: Sostituisce il finale provvisorio di step. È un comparatore costruito con le istruzioni: lo xor della colonna del cibo e di quella della testa vale 0 quando sono uguali; lo stesso per le righe; l'or dei due risultati vale 0 solo se entrambe sono uguali. Se il risultato non è zero, la funzione finisce. Altrimenti il verme ha mangiato: il punteggio aumenta di uno, si piazza nuovo cibo, e si suona una nota. È l'AND di XNOR della Lezione 11, scritto con due xor e una or. DA COMPRENDERE OGGI: comparatori e parità. Per il docente: Un comparatore di uguaglianza è una fila di porte XOR seguita da un OR: Lezione 11. Qui sono due xor e una or. I registri t4 e t6 contengono ancora la nuova colonna e la nuova riga; dopo le chiamate non servono più, ed è per questo che si possono tenere in registri temporanei.

## Slide 15: NUOVO eat_sound: una nota
eat_sound:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, 0 # channel
li a1, 0 # instrument
li a2, 72 # note: C5
li a3, 255 # volume
li a4, 60 # milliseconds
call prg32_audio_note
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Cinque argomenti, da a0 ad a4, poi la chiamata
2
La nota 72 è il Do5 nella numerazione MIDI
3
Il suono viene per ultimo: il gioco funzionava anche senza
DA UTILIZZARE OGGI · le chiamate del runtime PRG32
Notes: eat_sound suona una nota. prg32_audio_note prende cinque argomenti, da a0 ad a4: canale, strumento, nota, volume e durata in millisecondi. La nota 72 è il Do della quinta ottava nella numerazione MIDI. L'ultima nota ripete un principio di PRG32: il suono viene per ultimo. Il gioco funzionava anche senza, e lo si aggiunge quando tutto il resto è solido. DA UTILIZZARE OGGI: le chiamate del runtime PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: prg32_audio_note(canale, strumento, nota, volume, millisecondi). Su PRG32-QT la nota è suonata dal computer; sulla scheda dall'amplificatore con il suo altoparlante.

## Slide 16: MODIFICATO draw: il punteggio a tacche
verm1_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li a0, 0
li a1, 0
la a2, title
li a3, WHITE
li a4, BLACK
call prg32_gfx_text8
li s0, 0 # s0 = i: one mark per point
1: la t0, score
lw t1, 0(t0)
bge s0, t1, 2f
slli a0, s0, 2
addi a0, a0, 56 # x = 56 + 4 * i
li a1, 1
li a2, 3
li a3, 6
li a4, WHITE
call prg32_gfx_rect
addi s0, s0, 1
j 1b
2:
1
s0 conta le tacche: deve sopravvivere alle chiamate
2
Perciò s0 è salvato nel frame, insieme a ra
3
Un rettangolino per punto, a 4 pixel di distanza
4
Il ciclo finisce quando s0 raggiunge il punteggio
DA UTILIZZARE OGGI · la convenzione di chiamata → Lezione 18
Notes: L'inizio della nuova verm1_draw: dopo il titolo, un ciclo disegna un rettangolino per ogni punto del punteggio, a 4 pixel di distanza. Il contatore del ciclo sta in s0, non in un registro t, perché deve sopravvivere alle chiamate a prg32_gfx_rect: una funzione può distruggere i temporanei, ma conserva i registri s. In cambio la vostra funzione deve salvare s0 nel proprio frame e ripristinarlo alla fine. Questa convenzione si studia nella Lezione 18. DA UTILIZZARE OGGI: la convenzione di chiamata (si studia nella Lezione 18). Per il docente: Sostituite l'inizio di verm1_draw. Un registro t può essere distrutto da qualunque chiamata; un registro s è conservato, purché lo salviamo e lo ripristiniamo noi: la convenzione, incontrata nella Lezione 02, si studia nella Lezione 18. Le cifre arrivano nella Parte 4, quando è disponibile la divisione.

## Slide 17: MODIFICATO draw: cibo e testa
la t0, food_x
lw a0, 0(t0)
la t0, food_y
lw a1, 0(t0)
li a2, RED
call draw_cell
la t0, head_x
lw a0, 0(t0)
la t0, head_y
lw a1, 0(t0)
li a2, GREEN
call draw_cell
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Le stesse tre righe due volte: colonna, riga, colore
2
draw_cell fa la conversione in pixel
3
La testa si disegna per ultima: copre il cibo
DA COMPRENDERE OGGI · gli argomenti in a0 ... a7
Notes: Il resto di verm1_draw: le stesse tre righe due volte, prima per il cibo e poi per la testa: si carica la colonna, si carica la riga, si carica il colore, e si chiama draw_cell. L'ordine conta: la testa si disegna per ultima, così copre il cibo se stanno nella stessa cella. Poi s0 e ra vengono ripristinati e la funzione ritorna. DA COMPRENDERE OGGI: gli argomenti in a0 ... a7. Per il docente: È il resto di verm1_draw: sostituisce il rettangolo della Parte 1.

## Slide 18: NUOVO draw_cell: dalle celle ai pixel
draw_cell: # a0 = column, a1 = row, a2 = colour
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
slli a0, a0, 3 # x = column * 8
slli a1, a1, 3
addi a1, a1, TOP # y = row * 8 + 8
mv a4, a2 # the colour is the fifth argument
li a2, CELL
li a3, CELL
call prg32_gfx_rect
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
L'aritmetica della Parte 1, scritta una volta sola
2
Il colore arriva in a2 e deve uscire in a4
3
Va spostato per primo: a2 sta per essere sovrascritto
DA COMPRENDERE OGGI · gli argomenti in a0 ... a7
Notes: draw_cell raccoglie in una funzione l'aritmetica che la Parte 1 aveva dentro draw: colonna per 8, riga per 8 più TOP. Il suo contratto è scritto nel commento sulla prima riga: colonna in a0, riga in a1, colore in a2. Una sottigliezza: prg32_gfx_rect vuole il colore in a4, e a2 sta per essere sovrascritto con la larghezza, quindi il colore va spostato per primo. Scrivere in un commento il contratto di una funzione fa parte del lavoro. DA COMPRENDERE OGGI: gli argomenti in a0 ... a7. Per il docente: Una funzione con un contratto: a0 = colonna, a1 = riga, a2 = colore. Scrivere il contratto in un commento fa parte del lavoro.

## Slide 19: Eseguite: Verm1, Parte 2
La testa, il cibo, e due tacche dopo il titolo: due punti
Atteso: una cella rossa da qualche parte; guidate la testa su di essa; suona una nota, compare una tacca accanto a VERM1, il cibo si sposta.
Notes: Eseguite. Dovreste vedere una cella rossa da qualche parte. Guidate la testa su di essa: suona una nota, compare una tacca accanto al titolo, e il cibo si sposta in un'altra cella. La schermata mostra il gioco dopo due bocconi, con due tacche. È stata prodotta dal test automatico, in cui un giocatore programmato guida due volte la testa sul cibo. Per il docente: Schermata prodotta da tools/tests/verm1_check.py: un giocatore programmato guida due volte la testa sul cibo.

## Slide 20: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– una testa che guidate, una cella rossa di cibo che si sposta quando viene mangiata, una nota, e una tacca per punto accanto a VERM1.
Che cosa premere
– guidate con il joystick; l'inversione a U è rifiutata
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 21: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out verm1.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 22: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture qemu \
--out verm1-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload verm1-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 23: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture esp32c6 \
--out verm1-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 24: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix verm1; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 25: Fatelo vostro
PROVA TU
1
Fate del pulsante A un freno: mentre è premuto, il timer non avanza
2
Date due punti per un pezzo di cibo mangiato nella riga più in alto
3
Disegnate la testa di un colore diverso per ogni direzione, usando una terza tabella di quattro colori
4
Cambiate la codifica in RIGHT = 0, LEFT = 1, DOWN = 2, UP = 3: che cosa diventa la regola dell'inversione a U?
Risultato atteso
Ogni modifica sono poche righe. Tenete una copia della Parte 2 funzionante prima di sperimentare: la Parte 3 parte da lì.
Notes: Quattro modifiche vostre. Fate del pulsante A un freno che ferma il timer mentre è premuto. Date due punti per il cibo mangiato nella riga più in alto. Disegnate la testa di un colore diverso per ogni direzione, con una terza tabella indicizzata come dx. E cambiate la codifica delle direzioni: con RIGHT 0, LEFT 1, DOWN 2 e UP 3, che cosa diventa la regola dell'inversione a U? Tenete una copia della Parte 2 funzionante prima di sperimentare. Per il docente: Freno: andi con BTN_A (0x10) all'inizio del timer, salto all'uscita. Tabella dei colori: quattro .word in .rodata, indicizzate come dx. Nuova codifica: gli opposti differiscono nel bit 0, quindi il test è XOR = 1.