## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 15
La memoria: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
15-Architettura_dei_Calcolatori-Memoria.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 15. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: memorie e indirizzi; l'ordine little-endian; processore e memoria; l'I/O mappato in memoria. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 2 listati della Lezione 15, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l15.S, 95 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l15.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l15.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Leggere la stessa memoria come parola e come byte
la t0, value
lw t1, 0(t0) # the whole word t1 = 0x12345678
lbu t2, 0(t0) # the byte at address A t2 = 0x78
lbu t3, 1(t0) # the byte at address A+1 t3 = 0x56
lbu t4, 3(t0) # the byte at address A+3 t4 = 0x12
.section .data
value: .word 0x12345678
1
Una parola di trentadue bit occupa quattro indirizzi consecutivi: la memoria si indirizza byte per byte
2
Il byte all'indirizzo più basso è 0x78, il meno significativo: ordine little-endian
3
lw preleva quattro byte con una sola operazione; lbu ne preleva uno
4
Di che cosa è fatta una memoria, e che cosa accade tra processore e memoria quando si esegue lw?
DA COMPRENDERE OGGI · memorie e indirizzi
Notes: value è una parola che contiene 0x12345678. lw la carica tutta in t1. Poi tre istruzioni lbu caricano byte singoli, all'indirizzo della parola, a quell'indirizzo più 1 e più 3: danno 0x78, 0x56 e 0x12. Ne seguono due fatti. Una parola occupa quattro indirizzi consecutivi, perché la memoria si indirizza byte per byte. E il byte all'indirizzo più basso è il meno significativo: l'ordine little-endian. Aprite la vista della memoria di PRG32-QT all'indirizzo contenuto in t0 e vedrete 78 56 34 12. DA COMPRENDERE OGGI: memorie e indirizzi. Per il docente: Eseguirlo in PRG32-QT e aprire la vista della memoria all'indirizzo contenuto in t0: i byte compaiono come 78 56 34 12. La slide sull'ordine dei byte della Lezione 04 diventa un esperimento.

## Slide 4: Parole allineate e non allineate
Una parola che comincia a un indirizzo multiplo della propria dimensione è allineata al confine di parola: multipli di 4 per le parole di 32 bit
Una parola allineata si preleva con un solo accesso alla memoria
Una parola non allineata sta a cavallo di due parole di memoria: servono due accessi
RISC-V: l'assemblatore allinea per voi i dati .word, e le istruzioni devono essere sempre allineate
– un load o uno store a un indirizzo disallineato è, secondo il processore, eseguito più lentamente oppure rifiutato con un'eccezione
La direttiva .balign 4 forza l'allineamento dopo una stringa o un byte
.section .data
name: .asciz "PRG32" # 6 bytes
.balign 4 # skip 2
score: .word 0 # aligned
DA COMPRENDERE OGGI · memorie e indirizzi
Notes: Una parola è allineata quando comincia a un indirizzo multiplo della propria dimensione: un multiplo di 4 per le parole di 32 bit. Una parola allineata si preleva con un solo accesso; una non allineata sta a cavallo di due parole di memoria. In RISC-V l'assemblatore allinea per voi i dati .word, e un load da un indirizzo disallineato è, secondo il processore, più lento oppure rifiutato. Il codice a destra mostra il caso tipico: dopo una stringa di sei byte, .balign 4 salta due byte perché la parola successiva sia allineata. DA COMPRENDERE OGGI: memorie e indirizzi. Per il docente: La presentazione originale: l'MC68000 non ammette parole non allineate, l'Intel x86 le ammette al costo di due accessi. La specifica RISC-V lascia la scelta all'implementazione: i programmi corretti tengono allineati i propri dati.

## Slide 5: Prelevare una parola: lw t1, 0(t0)
Passo | Che cosa accade | Dove
1 | l'indirizzo, t0 + 0, è calcolato dalla ALU e posto in MA | processore
2 | MA pilota il bus indirizzi | bus indirizzi
3 | l'unità di controllo alza l'abilitazione alla lettura | linee di controllo
4 | la memoria decodifica l'indirizzo e mette sul bus dati i quattro byte della parola | memoria, bus dati
5 | il dato sul bus dati viene catturato in MB | processore
6 | MB viene copiato nel registro di destinazione t1 | processore
sw è simmetrica: il dato va in MB, si alza l'abilitazione alla scrittura, e la memoria memorizza ciò che trova sul bus dati.
DA COMPRENDERE OGGI · processore e memoria
Notes: I sei passi di lw t1, 0(t0). La ALU calcola l'indirizzo e lo mette in MA. MA pilota il bus indirizzi. L'unità di controllo alza l'abilitazione alla lettura. La memoria decodifica l'indirizzo e mette la parola sul bus dati. Il dato viene catturato in MB. MB viene copiato in t1. Uno store è simmetrico: l'indirizzo va in MA, il dato in MB, si alza l'abilitazione alla scrittura, e la memoria memorizza ciò che trova sul bus dati. Il tempo di accesso è quello che trascorre tra il secondo e il quinto passo. DA COMPRENDERE OGGI: processore e memoria. Per il docente: Uno store, sw t1, 0(t0), è simmetrico: indirizzo in MA, dato in MB, abilitazione alla scrittura alzata, e la memoria cattura il dato. Il tempo di accesso è il tempo tra il passo 2 e il passo 5.

## Slide 6: Dove stanno le cose sull'ESP32-C6 (semplificato)
Gli indirizzi cominciano con | Che cosa c'è | Raggiunto con
0x4000... | ROM: il codice che avvia il chip | prelievo delle istruzioni
0x4080... | SRAM: 512 KB per dati, stack e cartucce caricate in RAM | lw, sw, prelievo delle istruzioni
0x4200... | flash esterna, vista attraverso una cache: firmware e costanti | lw, prelievo delle istruzioni
0x6000... | registri delle periferiche: GPIO, SPI, I2S, timer, Wi-Fi | lw, sw
Un solo spazio di indirizzi per tutto. Scrivere con sw una parola in un registro di periferica è il modo in cui un programma RISC-V accende un pixel o legge un pulsante.
DA COMPRENDERE OGGI · l'I/O mappato in memoria
Notes: Una mappa semplificata degli indirizzi dell'ESP32-C6. Gli indirizzi che cominciano con 0x4000 sono la ROM con il codice che avvia il chip; 0x4080 è la SRAM, dove viene caricata la vostra cartuccia; 0x4200 è la flash esterna con il firmware; 0x6000 sono i registri delle periferiche. Le stesse trentadue linee di indirizzo raggiungono tutto, e le stesse lw e sw fanno funzionare tutto. L'indirizzo della cartuccia visto nel debugger, 0x40800000, è l'inizio della RAM. DA COMPRENDERE OGGI: l'I/O mappato in memoria. Per il docente: Semplificato dal manuale tecnico dell'ESP32-C6; controllare il manuale prima di fare affidamento su un indirizzo. Il punto per gli studenti: le stesse trentadue linee di indirizzo raggiungono ROM, RAM, flash e ogni dispositivo, e le stesse lw e sw li fanno funzionare.

## Slide 7: Il programma completo: l15.S (1 di 5)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 15: Memory
# l15.S: the same memory read as a word and as bytes
#
# On the screen: five rows of lamps. The first is the word 0x12345678 read with lw.
# The other four are the bytes at addresses A, A+1, A+2, A+3 read with lbu: 0x78,
# 0x56, 0x34, 0x12. The lowest address holds the least significant byte: little-
# endian.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l15.S --portable \
# --entry-prefix l15 --name l15 --out l15.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ GREY, 0x4208
.equ YELLOW, 0xffe0
.section .text
.global l15_init
.global l15_update
.global l15_draw
l15_init:
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l15.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 8: Il programma completo: l15.S (2 di 5)
l15_update:
ret
l15_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
call prg32_console_clear
la t0, value
lw a0, 0(t0) # the whole word
call prg32_console_hex32
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l15.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 9: Il programma completo: l15.S (3 di 5)
la t0, value
lw a0, 0(t0) # the whole word: 0x12345678
li a1, 20
call lamps32
li s0, 0 # byte number, 0 to 3
1: la t0, value
add t0, t0, s0 # address A + s0: one byte further each time
lbu a0, 0(t0) # the byte at that address, zero-extended
slli a1, s0, 4
slli t1, s0, 3
add a1, a1, t1 # 24 * s0
addi a1, a1, 60 # y = 60 + 24 * byte number
call lamps32
addi s0, s0, 1
li t0, 4
blt s0, t0, 1b
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l15.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 10: Il programma completo: l15.S (4 di 5)
# lamps32: show the 32 bits of a word as a row of lamps, bit 31 on the left.
# a0 = the word, a1 = y of the row. A lamp is yellow for 1, grey for 0.
lamps32:
addi sp, sp, -32
sw ra, 28(sp)
sw s0, 24(sp)
sw s1, 20(sp)
sw s2, 16(sp)
mv s0, a0 # the word
mv s1, a1 # y
li s2, 0 # lamp number, 0 on the left
1: li t0, 31
sub t0, t0, s2 # lamp i shows bit 31 - i
srl t1, s0, t0 # bring that bit down to bit 0
andi t1, t1, 1 # keep it, clear all the others
li a4, GREY # lamp off
beqz t1, 2f
li a4, YELLOW # lamp on
2: slli a0, s2, 3
add a0, a0, s2 # 9 * i
addi a0, a0, 16 # x = 16 + 9 * i
mv a1, s1
li a2, 8
li a3, 8
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l15.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 11: Il programma completo: l15.S (5 di 5)
call prg32_gfx_rect
addi s2, s2, 1
li t0, 32
blt s2, t0, 1b
lw s2, 16(sp)
lw s1, 20(sp)
lw s0, 24(sp)
lw ra, 28(sp)
addi sp, sp, 32
ret
.section .data
value: .word 0x12345678
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l15.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 12: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– cinque righe di lampade. La prima è la parola 0x12345678 letta con lw. Le altre quattro sono i byte agli indirizzi A, A+1, A+2, A+3 letti con lbu: 0x78, 0x56, 0x34, 0x12. L'indirizzo più basso contiene il byte meno significativo: little-endian.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 13: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l15.S --portable \
--entry-prefix l15 --name l15 --out l15.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l15.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 14: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l15.S --portable \
--entry-prefix l15 --name l15 --architecture qemu \
--out l15-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l15-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 15: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l15.S --portable \
--entry-prefix l15 --name l15 --architecture esp32c6 \
--out l15-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l15-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 16: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l15; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 17: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Una memoria di 4 KiB parole di 16 bit: quante linee di indirizzo, quante linee di dati, quanti bit in tutto?
2
Scrivete i byte memorizzati, in ordine di indirizzo, da .word 0xDEADBEEF e da .asciz "Ciao" su una macchina little-endian
3
Elencate i passi di sw t1, 8(t0) sull'interfaccia processore-memoria
4
In PRG32-QT trovate la vostra variabile contatore nella vista della memoria e guardatene cambiare i quattro byte frame dopo frame
5
Memorizzate una parola con sw e rileggetela con quattro istruzioni lbu; ricostruitela con scorrimenti e or e verificate che coincida
Risultato atteso
Su carta: 12 linee di indirizzo, 16 linee di dati, 65.536 bit. Su PRG32: il byte più basso del contatore cambia a ogni frame, il successivo ogni 256 frame.
Notes: Cinque esercizi. Calcolate linee di indirizzo, linee di dati e bit totali di una memoria di 4 KiB parole di 16 bit. Scrivete, in ordine di indirizzo, i byte memorizzati da una parola e da una stringa su una macchina little-endian. Elencate i passi di uno store sull'interfaccia processore-memoria. In PRG32-QT trovate il vostro contatore nella vista della memoria e guardatene cambiare i quattro byte. E memorizzate una parola, rileggetela come quattro byte, ricostruitela con scorrimenti e OR, e verificate che coincida. Per il docente: 0xDEADBEEF: EF BE AD DE. "Ciao": 43 69 61 6F 00. Esercizio 5: slli di 8, 16 e 24, poi or.