## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 17
Verm1, parte 3: un corpo, regole e stati: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Implementazione di riferimento di Verm1: contributo di Giuseppe Coviello
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
17-Architettura_dei_Calcolatori-Verm1_Parte_3.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 17. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria; macchine a stati finiti; .text, .rodata, .data; latch e flip-flop; la virgola fissa. DA UTILIZZARE OGGI: la convenzione di chiamata (Lezione 18) e, usati senza essere studiati nel corso, gli strumenti di PRG32, il debugger di PRG32-QT. DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 25 listati della Lezione 17, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma è il vostro verm1.S; il riferimento è verm1/verm1_part3.S, 435 righe, mostrato qui regione per regione
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part3.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part3.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Il ciclo di lavoro, di nuovo
# 1. build the cartridge (from your PRG32 folder, toolchain active)
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out ~/verm1/verm1.prg32
# 2. send it to PRG32-QT, running on the same computer
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run ~/verm1/verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# or: in PRG32-QT, import the file verm1.prg32 and choose Run Cartridge
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I soliti due comandi. Oggi il file cambia moltissimo, quindi non aspettate la fine per compilare: compilate ed eseguite dopo ogni slide intitolata «Eseguite». Se qualcosa si rompe, l'errore sta nelle righe aggiunte dopo l'ultima esecuzione. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Gli stessi due comandi. Oggi il file cambia molto: compilare dopo ogni slide che dice Eseguite, non solo alla fine.

## Slide 4: MODIFICATO Costanti: un pulsante, un colore, tre stati
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000 # RGB565 colours
.equ WHITE, 0xffff
.equ GREEN, 0x07e0 # the head
.equ BODY, 0x03e0 # the body: a darker green
.equ RED, 0xf800 # the food
.equ CELL, 8 # a cell is 8 x 8 pixels
.equ COLS, 40
.equ ROWS, 24
.equ TOP, 8
.equ SPEED_Q8, 40 # 40/256 of a cell per frame
.equ BTN_LEFT, 0x01
.equ BTN_RIGHT, 0x02
.equ BTN_UP, 0x04
.equ BTN_DOWN, 0x08
.equ BTN_A, 0x10
.equ DIR_RIGHT, 0 # bit 0 = vertical, bit 1 = backwards
.equ DIR_DOWN, 1
.equ DIR_LEFT, 2
.equ DIR_UP, 3
.equ TITLE, 0 # the three states of the game
.equ PLAY, 1
.equ OVER, 2
1
BODY: un verde più scuro, 0x03e0
2
BTN_A è il bit 4 della parola dei pulsanti
3
Gli stati sono numeri: 0, 1, 2
4
Le righe .section e .global passano alla slide successiva
DA COMPRENDERE OGGI · macchine a stati finiti
Notes: Le nuove costanti sostituiscono quelle della Parte 2. BODY è un verde più scuro per i segmenti dietro la testa. BTN_A è la maschera del pulsante A, il bit 4 della parola dei pulsanti. I tre stati sono semplicemente i numeri 0, 1 e 2, con un nome. Le righe .section e .global, che chiudevano questo blocco, passano alla slide successiva. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti. Per il docente: Sostituite le costanti della Parte 2.

## Slide 5: MODIFICATO .rodata: ciò che resta nel file
.section .rodata # constants: they stay in the cartridge file
title: .asciz "VERM1"
press_a: .asciz "PRESS A"
game_over: .asciz "GAME OVER"
dx: .word 1, 0, -1, 0 # right, down, left, up
dy: .word 0, 1, 0, -1
1
Tre stringhe e le due tabelle della Parte 2
2
Sola lettura: il programma qui non scrive mai
3
Sulla scheda potrebbe restare nella flash
DA COMPRENDERE OGGI · .text, .rodata, .data
Notes: La sezione di sola lettura: tre stringhe, per il titolo, l'invito e il game over, e le due tabelle dx e dy della Parte 2. Il programma qui non scrive mai. Sulla scheda questa sezione potrebbe restare nella flash; è la parte della cartuccia che sopravvivrebbe a uno spegnimento. DA COMPRENDERE OGGI: .text, .rodata, .data. Per il docente: Sostituite la .rodata della Parte 2.

## Slide 6: MODIFICATO .data: ciò che vive in RAM
.section .data # variables: they live in RAM
state: .word TITLE
prev_btn: .word 0 # the buttons one frame ago
dir: .word 0
want: .word 0
step_q8: .word 0
score: .word 0
best: .word 0 # lost when the power goes
food_x: .word 0
food_y: .word 0
head_i: .word 0 # ring index of the head
length: .word 0 # number of cells of the worm
body_x: .space 256 # the ring: one byte per segment
body_y: .space 256
grid: .space COLS*ROWS # one byte per cell: 1 = worm
1
head_x e head_y sono sparite: la testa sta nell'anello
2
.space riserva byte senza dare un nome a ciascuno
3
256 + 256 + 960 byte: il verme e il suo mondo
4
best sopravvive a una partita, non a uno spegnimento
DA COMPRENDERE OGGI · .text, .rodata, .data
Notes: La sezione delle variabili. head_x e head_y sono sparite: la testa ora vive nell'anello. La direttiva .space riserva un certo numero di byte senza dare un nome a ciascuno: 256 per body_x, 256 per body_y, 960 per la mappa. best contiene il punteggio migliore: sopravvive da una partita alla successiva, ma non a uno spegnimento, perché vive in RAM. Una cartuccia portabile non ha una memoria permanente propria: un limite onesto. DA COMPRENDERE OGGI: .text, .rodata, .data. Per il docente: Sostituite la .data della Parte 2. Tutto ciò che sta qui si perde quando la cartuccia viene scaricata: Lezione 16. Un punteggio migliore che sopravviva richiede memoria permanente, che una cartuccia portabile non ha: un limite onesto.

## Slide 7: MODIFICATO init: si parte dal titolo
.section .text
.global verm1_init
.global verm1_update
.global verm1_draw
verm1_init:
la t0, state
sw zero, 0(t0) # start on the title screen
la t0, prev_btn
sw zero, 0(t0)
ret
1
init sceglie soltanto il primo stato
2
La partita vera e propria la prepara new_game
3
Di nuovo una foglia: nessun frame
DA COMPRENDERE OGGI · macchine a stati finiti
Notes: verm1_init ora fa una cosa sola: sceglie il primo stato, TITLE. Preparare la partita è compito di una funzione nuova, new_game, chiamata quando il giocatore preme A. Cancellate dal vostro file le vecchie verm1_update, step e verm1_draw: le prossime slide le sostituiscono. Tenete place_food, eat_sound e draw_cell. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti. Per il docente: Sostituite verm1_init. Cancellate dal vostro file verm1_update, step e verm1_draw della Parte 2: le prossime slide le sostituiscono. Tenete place_food, eat_sound e draw_cell.

## Slide 8: MODIFICATO update: i pulsanti, e i loro fronti
verm1_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
sw s1, 4(sp)
call prg32_input_read
mv s0, a0 # s0 = buttons held in this frame
la t0, prev_btn
lw t1, 0(t0) # t1 = buttons held one frame ago
sw s0, 0(t0)
not t1, t1
and s1, s0, t1 # s1 = buttons pressed just now
1
s0 = pulsanti adesso; prev_btn = pulsanti di un frame fa
2
prev_btn è un registro: ritarda di un frame
3
adesso AND NOT prima: 1 solo dove una pressione è cominciata
4
s0 e s1 devono sopravvivere alle chiamate: salvati nel frame
DA UTILIZZARE OGGI · la convenzione di chiamata → Lezione 18
DA COMPRENDERE OGGI · latch e flip-flop
Notes: La prima metà della nuova verm1_update legge i pulsanti e ne calcola i fronti. s0 contiene i pulsanti di questo frame; prev_btn, in memoria, quelli del frame precedente. L'espressione «adesso AND NOT prima» dà un 1 solo nelle posizioni in cui una pressione è appena cominciata, e il risultato va in s1. Poi si aggiorna prev_btn. È il rilevatore di fronte della Lezione 13: un registro che ritarda di un clock, e una porta AND con un ingresso invertito. DA COMPRENDERE OGGI: latch e flip-flop. DA UTILIZZARE OGGI: la convenzione di chiamata (si studia nella Lezione 18). Per il docente: Il rilevatore di fronte della Lezione 13: un flip-flop e una porta AND con un ingresso invertito. Qui il flip-flop è una parola di memoria e il clock è il frame.

## Slide 9: MODIFICATO update: un ramo per stato
la t0, state
lw t1, 0(t0) # t1 = present state
li t2, PLAY
beq t1, t2, u_play
andi t3, s1, BTN_A # TITLE or OVER: wait for a new press of A
beqz t3, u_done
li t2, TITLE
beq t1, t2, u_start
sw t2, 0(t0) # OVER --A--> TITLE
j u_done
u_start:
call new_game # TITLE --A--> PLAY
j u_done
u_play:
mv a0, s0
call play_update
u_done:
lw s1, 4(sp)
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Lo stato si legge per primo: decide chi guarda gli ingressi
2
TITLE e OVER reagiscono solo a una nuova pressione di A
3
PLAY passa a play_update i pulsanti tenuti premuti
4
Etichette con un nome: u_play, u_start, u_done
DA COMPRENDERE OGGI · macchine a stati finiti
Notes: La seconda metà è la tabella delle transizioni, riga per riga. Lo stato si legge per primo, e decide chi guarda gli ingressi. In TITLE una nuova pressione di A chiama new_game. In OVER una nuova pressione di A memorizza TITLE. In PLAY si passano a play_update i pulsanti tenuti premuti, i livelli e non i fronti, perché la guida deve funzionare mentre un pulsante resta giù. Qui le etichette hanno un nome, u_play, u_start, u_done, perché con i numeri sarebbe difficile orientarsi. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti. Per il docente: È il resto di verm1_update: la tabella delle transizioni, riga per riga. Da OVER a TITLE si memorizza soltanto il nuovo stato; da TITLE a PLAY si chiama new_game, che memorizza PLAY da sé.

## Slide 10: MODIFICATO draw: che cosa mostrare in ogni stato
verm1_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li a0, 0
li a1, 0
la a2, title
call draw_text
la t0, state
lw t1, 0(t0)
li t2, TITLE
bne t1, t2, 1f
li a0, 132 # TITLE: only an invitation
li a1, 96
la a2, press_a
call draw_text
j 2f
1: call draw_score # PLAY and OVER: the whole scene
call draw_worm
la t0, food_x
lw a0, 0(t0)
la t0, food_y
lw a1, 0(t0)
li a2, RED
call draw_cell
1
La riga del titolo si disegna sempre
2
TITLE: solo l'invito, PRESS A
3
PLAY e OVER: punteggio, verme, cibo
4
x = 132 centra 7 caratteri da 8 pixel
DA COMPRENDERE OGGI · macchine a stati finiti
Notes: verm1_draw mostra un'immagine diversa in ogni stato. La riga del titolo si disegna sempre. In TITLE compare solo l'invito PRESS A, centrato: 132 è la x che centra sette caratteri da 8 pixel. In PLAY e OVER la funzione disegna punteggio, verme e cibo. Notate che draw non modifica nulla: la sua uscita dipende solo dallo stato e dalla memoria, come in una macchina di Moore. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti. Per il docente: Sostituite verm1_draw. L'uscita dipende solo dallo stato e dalla memoria: draw non modifica nulla.

## Slide 11: MODIFICATO draw: il game over, e draw_text
la t0, state
lw t1, 0(t0)
li t2, OVER
bne t1, t2, 2f
li a0, 124
li a1, 96
la a2, game_over
call draw_text
2: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
draw_text: # a0 = x, a1 = y, a2 = address of the string
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a3, WHITE
li a4, BLACK
call prg32_gfx_text8
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
OVER aggiunge due parole sopra la scena
2
draw_text: bianco su nero, scritto una volta sola
3
Riempie a3 e a4 e lascia passare a0-a2
DA COMPRENDERE OGGI · macchine a stati finiti
Notes: La fine di verm1_draw: nello stato OVER si scrivono due parole sopra la scena. Una piccola funzione di servizio, draw_text, riempie i due argomenti di colore, bianco su nero, e lascia passare i primi tre, così ogni chiamata per disegnare testo richiede due righe in meno. Funzioni di servizio come questa rendono un programma più corto e più facile da modificare. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti. Per il docente: La fine di verm1_draw, e una piccola funzione di servizio che toglie due righe da ogni chiamata di testo.

## Slide 12: Per ora: quattro funzioni che non fanno nulla
new_game: # temporary: only change the state
la t0, state
li t1, PLAY
sw t1, 0(t0)
ret
play_update: # temporary: nothing moves yet
ret
draw_score: # temporary
ret
draw_worm: # temporary
ret
1
Stub: i nomi esistono, quindi il programma si compila
2
new_game cambia soltanto lo stato
3
I passi 3 e 4 li sostituiscono uno alla volta
Notes: Quattro stub: funzioni che esistono solo di nome e ritornano subito, tranne new_game, che memorizza soltanto PLAY. Grazie a loro il programma si compila e la macchina si può provare prima che le sue parti siano scritte. È il metodo della prima lezione: si parte da funzioni che non fanno nulla, poi si aggiunge una cosa alla volta. Per il docente: Si parte da funzioni che ritornano senza fare nulla, poi si aggiunge una cosa alla volta: il metodo della prima lezione. Questo programma intermedio è compilato ed eseguito da tests/verm1_steps.py.

## Slide 13: Eseguite: una macchina con niente dentro
PROVA TU
1
Compilate ed eseguite: la riga del titolo e PRESS A al centro dello schermo
2
Premete A: l'invito scompare. Nell'angolo in alto a sinistra c'è una cella rossa: il cibo, alla colonna 0 della riga 0
3
Nulla si muove e la partita non può finire: PLAY non ha ancora regole
4
Nel debugger trovate la variabile state e guardatela passare da 0 a 1 quando premete A
Risultato atteso
Schermata del titolo, poi un campo vuoto con una cella rossa in alto a sinistra.
Notes: Eseguite. Vedete la riga del titolo e PRESS A. Premete A: l'invito scompare e nell'angolo in alto a sinistra compare una cella rossa, perché le variabili del cibo valgono ancora zero. Nulla si muove e la partita non può finire: PLAY non ha ancora regole. Nel debugger trovate la variabile state e guardatela passare da 0 a 1 quando premete A: la macchina funziona, ed è vuota. Per il docente: Il cibo sta in (0, 0) perché food_x e food_y partono da zero e lo stub di new_game non chiama place_food.

## Slide 14: NUOVO new_game: svuotare la mappa, posare il verme
new_game:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, grid
li t1, COLS*ROWS
1: sb zero, 0(t0) # empty the grid, one byte per cell
addi t0, t0, 1
addi t1, t1, -1
bnez t1, 1b
li t1, 0 # i = 0, 1, 2: three cells in row 12
2: la t0, body_x
add t0, t0, t1
addi t2, t1, 3
sb t2, 0(t0) # columns 3, 4, 5
la t0, body_y
add t0, t0, t1
li t3, 12
sb t3, 0(t0)
la t0, grid+12*COLS
add t0, t0, t2
li t3, 1
sb t3, 0(t0) # mark the cell as occupied
addi t1, t1, 1
li t3, 3
blt t1, t3, 2b
1
Sostituite con questo lo stub di new_game
2
960 byte posti a zero, una sb alla volta
3
Tre segmenti: colonne 3, 4, 5 della riga 12
4
Ognuno è scritto due volte: nell'anello e nella mappa
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: La prima metà della vera new_game. Un ciclo pone a zero i 960 byte della mappa, una sb alla volta. Poi si posa il verme: tre segmenti nelle colonne 3, 4 e 5 della riga 12. Ogni segmento è scritto due volte: colonna e riga nell'anello, e un 1 nella mappa. L'espressione grid+12*COLS è calcolata dall'assemblatore. Poiché ogni elemento è un byte, l'indice si somma all'indirizzo base senza alcuno scorrimento. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: grid+12*COLS è calcolato dall'assemblatore: l'indirizzo del primo byte della riga 12. sb memorizza un byte; l'indice si somma all'indirizzo base, senza scorrimento perché ogni elemento è un byte.

## Slide 15: NUOVO new_game: le variabili, il cibo, PLAY
la t0, head_i
li t1, 2
sw t1, 0(t0) # the head is entry 2 of the ring
la t0, length
li t1, 3
sw t1, 0(t0)
la t0, dir
sw zero, 0(t0)
la t0, want
sw zero, 0(t0)
la t0, step_q8
sw zero, 0(t0)
la t0, score
sw zero, 0(t0)
call place_food
la t0, state
li t1, PLAY
sw t1, 0(t0)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
head_i = 2 e length = 3 descrivono il verme
2
Direzione, timer e punteggio partono da zero
3
L'ultima cosa: lo stato diventa PLAY
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: La seconda metà imposta le variabili: head_i vale 2 e length vale 3, che insieme descrivono il verme appena posato; direzione, timer e punteggio partono da zero; si piazza il primo cibo. L'ultima istruzione memorizza PLAY nello stato. L'ordine è voluto: la transizione è completa solo quando tutto è pronto. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: La seconda metà di new_game. La transizione da TITLE a PLAY è completa solo quando tutto è pronto: lo stato si memorizza per ultimo.

## Slide 16: NUOVO draw_worm: percorrere l'anello all'indietro
draw_worm:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
li s0, 0 # s0 = i: segment 0 is the head
1: la t0, length
lw t1, 0(t0)
bge s0, t1, 3f
la t0, head_i
lw t1, 0(t0)
sub t1, t1, s0
andi t1, t1, 255 # ring index of segment i
la t0, body_x
add t0, t0, t1
lbu a0, 0(t0)
la t0, body_y
add t0, t0, t1
lbu a1, 0(t0)
li a2, BODY
bnez s0, 2f
li a2, GREEN # the head is brighter
2: call draw_cell
addi s0, s0, 1
j 1b
3: lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Sostituite con questo lo stub di draw_worm
2
Il segmento i è l'elemento head_i - i, AND 255
3
lbu carica un byte come numero senza segno
4
Il segmento 0 è la testa: un verde più chiaro
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: draw_worm percorre l'anello all'indietro a partire dalla testa: il segmento numero i è l'elemento head_i - i, mascherato con 255. Colonna e riga si caricano con lbu, che legge un byte come numero senza segno, e si passano a draw_cell. Il segmento 0, la testa, è disegnato in un verde più chiaro degli altri. Il ciclo finisce quando i raggiunge la lunghezza. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: lbu e non lb: una colonna è un numero da 0 a 39, mai negativo. Con lb un byte da 200 in su diventerebbe negativo: Lezione 05. Qui funzionerebbero entrambe; lbu dice ciò che intendiamo.

## Slide 17: NUOVO draw_score: le tacche della Parte 2
draw_score:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
li s0, 0 # s0 = i: one mark per point
1: la t0, score
lw t1, 0(t0)
bge s0, t1, 2f
slli a0, s0, 2
addi a0, a0, 56 # x = 56 + 4 * i
li a1, 1
li a2, 3
li a3, 6
li a4, WHITE
call prg32_gfx_rect
addi s0, s0, 1
j 1b
2: lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Sostituite con questo lo stub di draw_score
2
Il ciclo della Parte 2, ora una funzione
3
Usa s0, quindi lo salva e lo ripristina
DA UTILIZZARE OGGI · la convenzione di chiamata → Lezione 18
Notes: draw_score è il ciclo che nella Parte 2 stava dentro verm1_draw, ora una funzione a sé: una piccola tacca per ogni punto. Usa s0 come contatore, quindi lo salva all'inizio e lo ripristina alla fine. DA UTILIZZARE OGGI: la convenzione di chiamata (si studia nella Lezione 18). Per il docente: Lo stesso ciclo che nella Parte 2 stava dentro verm1_draw.

## Slide 18: Resta uno stub
play_update: # temporary: nothing moves yet
ret
1
play_update non fa ancora nulla
2
Il verme esiste, e sta fermo
Notes: Dei quattro stub ne resta uno: play_update, che ancora non fa nulla. Il verme esiste in memoria e sullo schermo, e sta fermo. Per il docente: Dei quattro precedenti resta solo questo stub.

## Slide 19: Eseguite: un verme che sta fermo
PROVA TU
1
Compilate ed eseguite, premete A: un verme di tre celle nella riga 12, colonne da 3 a 5, con la testa a destra
2
Il cibo ora è in una cella a caso: new_game chiama place_food
3
Nel debugger scrivete l'indirizzo di body_x nel campo Memory: i primi byte sono 03 04 05
4
Trovate grid + 12 x 40 + 3: tre byte a 01 in un mare di zeri
Risultato atteso
Tre celle verdi, la più a destra più chiara; una cella rossa da qualche parte; nulla si muove.
Notes: Eseguite e premete A: un verme di tre celle nella riga 12, con la testa più chiara a destra, e il cibo in una cella a caso. Ora guardate la memoria con il debugger. All'indirizzo di body_x i primi byte sono 03 04 05. Nella mappa, alla riga 12 per 40 più 3, ci sono tre byte a 01 in un mare di zeri. State guardando le due strutture della presentazione della lezione, l'anello e la mappa, riempite. Per il docente: Per trovare l'indirizzo di body_x: fermarsi all'inizio di draw_worm e avanzare finché la t0, body_x è stata eseguita; t0 lo contiene. grid sta 512 byte dopo body_x; la riga 12 comincia 480 byte dopo grid.

## Slide 20: MODIFICATO play_update: la vostra update della Parte 2
play_update: # a0 = buttons held
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, dir
lw t1, 0(t0) # t1 = direction of the last step
la t0, want
lw t2, 0(t0) # t2 = wanted direction, so far
andi t3, a0, BTN_RIGHT
beqz t3, 1f
li t2, DIR_RIGHT
1: andi t3, a0, BTN_DOWN
beqz t3, 2f
li t2, DIR_DOWN
2: andi t3, a0, BTN_LEFT
beqz t3, 3f
li t2, DIR_LEFT
3: andi t3, a0, BTN_UP
beqz t3, 4f
li t2, DIR_UP
4: xor t3, t2, t1 # opposite directions differ in bit 1 only
li t4, 2
beq t3, t4, 5f # a U-turn: ignore the request
sw t2, 0(t0)
5:
1
Sostituite l'ultimo stub con questa slide e la successiva
2
La guida della Parte 2, con un nome nuovo
3
I pulsanti arrivano in a0: nessuna chiamata per leggerli
DA COMPRENDERE OGGI · la virgola fissa
Notes: play_update è la vostra verm1_update della Parte 2 con un nome nuovo: i quattro test dei pulsanti e la regola dell'inversione a U. Una differenza: i pulsanti arrivano come argomento in a0, quindi non c'è alcuna chiamata per leggerli. DA COMPRENDERE OGGI: la virgola fissa. Per il docente: Si prende il corpo della vecchia verm1_update: si toglie la chiamata a prg32_input_read e si rinomina la funzione.

## Slide 21: MODIFICATO play_update: il timer
la t0, step_q8
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, SPEED_Q8 # add a fraction of a cell
li t2, 256
blt t1, t2, 6f # less than one whole cell: wait
sub t1, t1, t2
sw t1, 0(t0)
call step # one whole cell: move
j 7f
6: sw t1, 0(t0)
7: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Esattamente il timer della Parte 2
2
Accumulata una cella intera: si chiama step
DA COMPRENDERE OGGI · la virgola fissa
Notes: La fine di play_update è esattamente il timer della Parte 2: si somma la velocità, e quando si è accumulata una cella intera si chiama step. DA COMPRENDERE OGGI: la virgola fissa. Per il docente: La fine di play_update.

## Slide 22: MODIFICATO step: tre registri da conservare
step:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp) # s0 = column of the new head
sw s1, 4(sp) # s1 = row of the new head
sw s2, 0(sp) # s2 = 0 when the worm eats
la t0, want
lw t1, 0(t0)
la t0, dir
sw t1, 0(t0) # the wanted direction is now the direction
slli t1, t1, 2 # table offset = direction * 4 bytes
la t0, dx
add t0, t0, t1
lw t2, 0(t0) # t2 = dx[direction]
la t0, dy
add t0, t0, t1
lw t3, 0(t0) # t3 = dy[direction]
1
s0, s1: la cella della nuova testa
2
s2: zero quando il verme mangia
3
Devono sopravvivere a place_food: registri s
4
La ricerca in tabella è quella della Parte 2
DA UTILIZZARE OGGI · la convenzione di chiamata → Lezione 18
Notes: L'inizio di step. Tre registri devono conservare il valore attraverso le chiamate che seguono: s0 e s1 per la cella della nuova testa, s2 per il risultato del test del cibo. Il frame salva quindi ra e tre registri s. La ricerca di dx e dy è quella della Parte 2. DA UTILIZZARE OGGI: la convenzione di chiamata (si studia nella Lezione 18). Per il docente: Il frame ha posto per quattro parole: ra e tre registri salvati.

## Slide 23: MODIFICATO step: dove sarà la testa?
la t0, head_i
lw t5, 0(t0) # t5 = ring index of the head
la t0, body_x
add t0, t0, t5
lbu s0, 0(t0) # one byte: the column of the head
add s0, s0, t2
bgez s0, 1f
li s0, COLS-1 # off the left edge: wrap
1: li t4, COLS
blt s0, t4, 2f
li s0, 0
2: la t0, body_y
add t0, t0, t5
lbu s1, 0(t0)
add s1, s1, t3
bgez s1, 3f
li s1, ROWS-1
3: li t4, ROWS
blt s1, t4, 4f
li s1, 0
4:
1
La testa attuale è l'elemento head_i dell'anello
2
Un byte ciascuno per colonna e riga: lbu
3
Si sommano dx e dy, si rientra come nella Parte 2
4
Non si scrive ancora nulla: prima bisogna guardare
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: Dove sarà la testa? La testa attuale è l'elemento head_i dell'anello: colonna e riga si caricano con lbu, si sommano dx e dy, e il risultato rientra ai bordi come nella Parte 2. La nuova cella ora sta in s0 e s1. Non è stato scritto nulla: prima il programma deve guardare. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: La nuova cella è soltanto calcolata, in s0 e s1. La scrittura viene dopo il test di collisione.

## Slide 24: MODIFICATO step: mangiare, o muovere la coda
la t0, food_x
lw t1, 0(t0)
xor t1, t1, s0
la t0, food_y
lw t2, 0(t0)
xor t2, t2, s1
or s2, t1, t2 # s2 = 0 if the new head is on the food
la t0, length
lw t1, 0(t0)
bnez s2, 5f # not eating: the tail moves on
li t2, 255
bge t1, t2, 5f # the ring is full: no more growth
addi t1, t1, 1
sw t1, 0(t0) # eating: one cell longer, the tail stays
j 6f
5: la t0, head_i
lw t2, 0(t0)
sub t2, t2, t1
addi t2, t2, 1
andi t2, t2, 255 # ring index of the tail
la t0, body_x
add t0, t0, t2
lbu t3, 0(t0)
la t0, body_y
add t0, t0, t2
lbu t4, 0(t0)
1
Il comparatore della Parte 2 lascia il risultato in s2
2
Mangiare: length + 1, la coda resta dov'è
3
Non mangiare: trovare la coda, elemento head_i - length + 1
4
A 255 celle il verme smette di crescere
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: Mangiare, o muovere la coda. Il comparatore della Parte 2 lascia il risultato in s2: zero se la nuova testa è sul cibo. Se il verme mangia, la lunghezza cresce di uno e la coda resta dov'è. Se no, la coda deve andarsene: il suo elemento è head_i - length + 1, e se ne caricano colonna e riga. Crescere e non muovere la coda sono la stessa cosa: è tutto qui il trucco di Snake. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: Crescere e non muovere la coda sono la stessa cosa: è tutto qui il trucco di Snake. t3 e t4 ricevono colonna e riga della coda.

## Slide 25: NUOVO step: liberare la coda, esaminare la testa
li t5, COLS
mul t4, t4, t5
add t4, t4, t3 # cell number of the tail = row * 40 + column
la t0, grid
add t0, t0, t4
sb zero, 0(t0) # the tail cell is free again
6: li t5, COLS
mul t4, s1, t5
add t4, t4, s0 # cell number of the new head
la t0, grid
add t0, t0, t4
lbu t1, 0(t0)
beqz t1, 7f # a free cell: go on
la t0, state
li t1, OVER
sw t1, 0(t0) # the worm bit itself: PLAY --> OVER
la t0, score
lw t1, 0(t0)
la t0, best
lw t2, 0(t0)
ble t1, t2, 9f
sw t1, 0(t0) # a new best score
j 9f
1
Numero del byte = riga x 40 + colonna: mul e add
2
Prima si azzera il byte della coda, poi si esamina quello della testa
3
Così la testa può entrare nella cella appena lasciata dalla coda
4
Occupata: lo stato diventa OVER, best viene aggiornato
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: Ora la mappa. Il numero di un byte è riga per 40 più colonna, calcolato con mul e add. Prima si azzera il byte della coda; poi si esamina il byte della nuova testa. L'ordine conta: nello stesso passo la coda si sposta, quindi la testa può entrare nella cella che la coda ha appena lasciato. Se il byte vale 1 il verme si è morso: lo stato diventa OVER e il punteggio migliore viene aggiornato. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: L'ordine conta: liberare la coda prima del test permette al verme di inseguire la propria coda, come nel gioco originale. mul richiede l'estensione M di RISC-V, che l'ESP32-C6 ha.

## Slide 26: NUOVO step: scrivere la nuova testa
7: li t1, 1
sb t1, 0(t0) # occupy the new cell
la t0, head_i
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, 1
andi t1, t1, 255 # the ring wraps after entry 255
sw t1, 0(t0)
la t0, body_x
add t0, t0, t1
sb s0, 0(t0) # write the new head into the ring
la t0, body_y
add t0, t0, t1
sb s1, 0(t0)
bnez s2, 9f
la t0, score
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, 1
sw t1, 0(t0)
call place_food
call eat_sound
9: lw s2, 0(sp)
lw s1, 4(sp)
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Si segna la cella nella mappa: t0 punta ancora lì
2
head_i + 1, AND 255: l'anello si chiude
3
Si scrivono colonna e riga nel nuovo elemento
4
Se s2 vale zero: un punto, nuovo cibo, un suono
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: Se la cella è libera, si scrive la nuova testa: un 1 nella mappa, head_i più 1 mascherato con 255, e colonna e riga nel nuovo elemento dell'anello. Poi, se s2 vale zero, la ricompensa: un punto, nuovo cibo, un suono. Dopo una collisione la funzione salta tutto questo, così lo schermo mostra il verme com'era prima del passo fatale. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: La fine di step. Dopo una collisione la funzione salta direttamente all'etichetta 9: non si scrive nulla, e lo schermo mostra il verme com'era prima del passo fatale.

## Slide 27: MODIFICATO place_food: non sul verme
place_food:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
1: li a0, 0
li a1, COLS-1
call prg32_random_number
mv s0, a0 # s0 = a column
li a0, 0
li a1, ROWS-1
call prg32_random_number # a0 = a row
li t1, COLS
mul t2, a0, t1
add t2, t2, s0
la t0, grid
add t0, t0, t2
lbu t3, 0(t0)
bnez t3, 1b # on the worm: try again
la t0, food_x
sw s0, 0(t0)
la t0, food_y
sw a0, 0(t0)
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Si estrae una cella a caso, poi si guarda la mappa
2
Occupata: si estrae di nuovo, finché non esce una cella libera
3
La colonna aspetta in s0 durante la seconda chiamata
DA UTILIZZARE OGGI · la convenzione di chiamata → Lezione 18
Notes: place_food viene corretta: estrae una cella a caso, guarda il suo byte nella mappa, e se la cella è occupata estrae di nuovo, finché non ne esce una libera. La colonna aspetta in s0 mentre si chiede il secondo numero casuale. Il ciclo è breve: anche con il verme più lungo servono in media meno di due tentativi. DA UTILIZZARE OGGI: la convenzione di chiamata (si studia nella Lezione 18). Per il docente: Sostituite place_food della Parte 2. Il ciclo finisce presto finché il verme è corto: con 255 celle su 960 la media è meno di due tentativi.

## Slide 28: Eseguite: Verm1, Parte 3
Dopo quattro pasti: sette celle e quattro tacche
Il verme si è morso
Atteso: il verme segue la testa e cresce; girare contro il corpo fa finire la partita; A riporta al titolo, A di nuovo avvia una nuova partita.
Notes: Eseguite: questo è Verm1, Parte 3. Il verme segue la testa e cresce a ogni pasto; girare contro il corpo fa finire la partita; A riporta al titolo, e A di nuovo avvia una nuova partita. Le due schermate vengono dal test automatico: sette celle e quattro tacche dopo quattro pasti, e la schermata di game over. Per il docente: Schermate prodotte da tools/tests/verm1_check.py.

## Slide 29: Appendice: due funzioni che non sono cambiate
eat_sound e draw_cell sono quelle della Parte 2: tenetele come sono
Sono nelle due slide successive, così questa presentazione contiene l'intero programma
Il file completo è la somma delle slide con NUOVO e MODIFICATO, più queste due
Notes: Due funzioni non sono cambiate rispetto alla Parte 2: eat_sound e draw_cell. Sono ristampate nelle due slide successive, con la scritta INVARIATO, così questa presentazione contiene l'intero programma. Il file completo è la somma delle slide con NUOVO e MODIFICATO, più queste due. Per il docente: File di riferimento di questa parte: verm1/verm1_part3.S (435 righe).

## Slide 30: INVARIATO eat_sound
eat_sound:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, 0 # channel
li a1, 0 # instrument
li a2, 72 # note: C5
li a3, 255 # volume
li a4, 60 # milliseconds
call prg32_audio_note
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Una nota di 60 millisecondi, come nella Parte 2
Notes: eat_sound, come nella Parte 2: cinque argomenti e una chiamata a prg32_audio_note, per una nota di 60 millisecondi.

## Slide 31: INVARIATO draw_cell
draw_cell: # a0 = column, a1 = row, a2 = colour
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
slli a0, a0, 3 # x = column * 8
slli a1, a1, 3
addi a1, a1, TOP # y = row * 8 + 8
mv a4, a2 # the colour is the fifth argument
li a2, CELL
li a3, CELL
call prg32_gfx_rect
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Colonna, riga e colore in ingresso; un rettangolo in uscita
Notes: draw_cell, come nella Parte 2: entrano colonna, riga e colore, le coordinate della cella sono convertite in pixel, e si disegna un rettangolo.

## Slide 32: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– una schermata del titolo; dopo A, un verme di tre celle che cresce di una a ogni pasto; mordere il corpo fa finire la partita, e A riporta al titolo.
Che cosa premere
– A avvia una partita; guidate con il joystick
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 33: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out verm1.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 34: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture qemu \
--out verm1-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload verm1-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 35: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture esp32c6 \
--out verm1-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 36: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix verm1; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 37: Fatelo vostro
PROVA TU
1
Muri: il verme muore quando esce dallo schermo invece di rientrare
2
Partite con un verme di cinque celle; poi fate dipendere la lunghezza iniziale dal punteggio migliore
3
Veleno: una seconda cella, blu, che accorcia il verme di una cella
4
Nella schermata di game over mostrate il punteggio migliore come tacche sulla seconda riga
Risultato atteso
Ogni modifica tocca una o due funzioni. Tenete una copia della Parte 3 funzionante: la Parte 4 parte da lì.
Notes: Quattro modifiche vostre. Muri: il verme muore al bordo invece di rientrare. Un verme più lungo all'inizio, magari in funzione del punteggio migliore. Veleno: una seconda cella, blu, che accorcia il verme di una cella. E il punteggio migliore mostrato come tacche nella schermata di game over. Ognuna tocca una o due funzioni. Prima tenete una copia della Parte 3 funzionante. Per il docente: Muri: in step-head, sostituire ogni rientro con un salto al codice che memorizza OVER. Veleno: muovere la coda due volte in un passo, azzerando entrambi i byte della mappa, senza mai scendere sotto length 1.