## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 18
Il processore: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
18-Architettura_dei_Calcolatori-Processore.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 18. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: accumulatore, pila, registri; il modello del processore; i registri di RISC-V; la convenzione di chiamata; la pila; il processore RV32. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: interruzioni e trap (Lezione 19). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
Il listato della Lezione 18: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l18.S, 64 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l18.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l18.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: z = x + y
la t0, x
lw t1, 0(t0) # bring x into a register
la t0, y
lw t2, 0(t0) # bring y into a register
add t3, t1, t2 # compute, between registers
la t0, z
sw t3, 0(t0) # take the result back to memory
.section .data
x: .word 5
y: .word 7
z: .word 0
1
Sette righe per una somma: la memoria è toccata solo da lw e sw
2
L'aritmetica avviene solo tra registri
3
Altri processori fanno lo stesso lavoro con tre istruzioni, o con una
4
Perché RISC-V è fatto così? Per rispondere serve un modello del processore
DA COMPRENDERE OGGI · accumulatore, pila, registri
Notes: Per calcolare z = x + y il programma carica x in un registro, carica y in un altro, somma i due registri in un terzo, e memorizza il risultato in z. Sette righe per una somma. La memoria è toccata solo da lw e sw; l'aritmetica avviene solo tra registri. Altri processori fanno lo stesso lavoro con tre istruzioni, o con una. Perché RISC-V è fatto così? Per rispondere servono un modello di che cos'è un processore, e poi un confronto tra modi diversi di costruirne uno. DA COMPRENDERE OGGI: accumulatore, pila, registri. Per il docente: Il ciclo load-modify-store della Lezione 02, visto ora come scelta di progetto. Tenere a mente i tre indirizzi: lo stesso calcolo ritorna nel confronto tra i modelli di processore.

## Slide 4: Push e pop in RISC-V
memoria
indirizzi bassi
(libero)
(libero)
-28
-17
739
43
fondo dello stack
sp
sp punta all'ultima locazione occupata; lo stack cresce verso gli indirizzi bassi.
# push t0
addi sp, sp, -4 # make room
sw t0, 0(sp) # store on top
# pop t0
lw t0, 0(sp) # fetch the top
addi sp, sp, 4 # release it
Processore | Push
RISC-V | addi sp, sp, -4 e sw: due istruzioni
MC68000 | MOVE D0, -(SP): un modo di indirizzamento con predecremento
Intel x86 | PUSH: un'istruzione dedicata
DA COMPRENDERE OGGI · la pila
Notes: In RISC-V il puntatore allo stack sp contiene l'indirizzo dell'ultima locazione occupata, e lo stack cresce verso gli indirizzi bassi. Un push sono due istruzioni: si sottrae 4 da sp, poi si memorizza sulla nuova cima. Un pop è il contrario: si carica dalla cima, poi si somma 4. La tabella confronta tre processori: a RISC-V servono due istruzioni, al 68000 un'istruzione con un modo di indirizzamento speciale, a x86 un'istruzione dedicata. In pratica una funzione RISC-V alloca il suo intero frame in una volta, come fate dalla Lezione 02. DA COMPRENDERE OGGI: la pila; la convenzione di chiamata. Per il docente: I valori sono quelli disegnati nella presentazione originale. RISC-V non ha push e pop: un frame di stack si alloca una volta per funzione, sedici byte alla volta, e si riempie con normali store (Lezione 02). La forma del 68000 MOVE (SP)+, D0 estrae con un postincremento.

## Slide 5: z = x + y in quattro processori
Modello | Esempio | Programma | Accessi alla memoria
accumulatore | Motorola 6809, MOS 6502 | LDA x ; ADD y ; STA z | 3
stack | macchina virtuale Java, WebAssembly | PUSH x ; PUSH y ; ADD ; POP z | 3, più lo stack stesso
registri generici, operandi in memoria | MC68000, Intel x86 | MOVE x, D0 ; ADD y, D0 ; MOVE D0, z | 3
registri generici, load-store | RISC-V | lw t1, x ; lw t2, y ; add t3, t1, t2 ; sw t3, z | 3
DA COMPRENDERE OGGI · accumulatore, pila, registri
Notes: La somma del riscaldamento in quattro macchine. La macchina ad accumulatore: carica x, somma y, memorizza z. La macchina a stack: push di x, push di y, somma, pop in z. Una macchina a registri con operandi in memoria: sposta x in un registro, vi somma y, sposta il registro in z. RISC-V: due load, una somma tra registri, uno store. Gli accessi alla memoria sono tre in tutti i casi. Cambia il numero di istruzioni e quanto fa ciascuna: in RISC-V ognuna fa una cosa sola. DA COMPRENDERE OGGI: accumulatore, pila, registri. Per il docente: Gli stessi tre accessi alla memoria ovunque: cambia quante sono le istruzioni e quanto è complessa ciascuna. Nel modello registro-memoria un'istruzione come ADD y, D0 legge la memoria e calcola; nel modello load-store ogni istruzione fa una cosa sola. Le macchine a stack con lo stack in memoria sono in genere più lente di quelle a registri generici. lw t1, x è una forma abbreviata che l'assemblatore accetta per la coppia la e lw del riscaldamento.

## Slide 6: Il programma completo: l18.S (1 di 4)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 18: The Processor
# l18.S: z = x + y on a load-store machine
#
# On the screen: three bars, eight pixels per unit: x = 5 (white), y = 7 (white) and z
# = 12 (green), computed by the seven instructions of the slide.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l18.S --portable \
# --entry-prefix l18 --name l18 --out l18.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ WHITE, 0xffff
.equ GREEN, 0x07e0
.section .text
.global l18_init
.global l18_update
.global l18_draw
l18_init:
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l18.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 7: Il programma completo: l18.S (2 di 4)
l18_update:
la t0, x
lw t1, 0(t0) # bring x into a register
la t0, y
lw t2, 0(t0) # bring y into a register
add t3, t1, t2 # compute, between registers
la t0, z
sw t3, 0(t0) # take the result back to memory
ret
# bar: a0 = ADDRESS of a variable, a1 = y of the bar, a4 = colour
bar:
lw a2, 0(a0) # the VALUE of the variable
slli a2, a2, 3 # width: eight pixels per unit
li a0, 20
li a3, 16
tail prg32_gfx_rect
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l18.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 8: Il programma completo: l18.S (3 di 4)
l18_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
la a0, x
li a1, 40
li a4, WHITE
call bar
la a0, y
li a1, 72
li a4, WHITE
call bar
la a0, z
li a1, 120
li a4, GREEN
call bar
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l18.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 9: Il programma completo: l18.S (4 di 4)
.section .data
x: .word 5
y: .word 7
z: .word 0
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l18.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 10: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– tre barre, otto pixel per unità: x = 5 (bianca), y = 7 (bianca) e z = 12 (verde), calcolata dalle sette istruzioni della slide.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 11: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l18.S --portable \
--entry-prefix l18 --name l18 --out l18.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l18.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 12: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l18.S --portable \
--entry-prefix l18 --name l18 --architecture qemu \
--out l18-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l18-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 13: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l18.S --portable \
--entry-prefix l18 --name l18 --architecture esp32c6 \
--out l18-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l18-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 14: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l18; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 15: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Scrivete z = (a + b) - (c + d) per una macchina ad accumulatore, una a stack e RISC-V; contate istruzioni e accessi alla memoria
2
Scrivete push e pop di due registri, t0 e t1, tenendo sp multiplo di 16 come richiede la convenzione di chiamata
3
Per ogni registro usato nel vostro ultimo programma PRG32, dite quale funzione svolge: transito, accumulo, indirizzamento, stack
4
In PRG32-QT eseguite passo-passo una chiamata e il suo ritorno: osservate pc, ra e sp, e la parola salvata sullo stack
5
Trovate nel datasheet del processore del vostro telefono o portatile: insieme di istruzioni, numero di core, clock, livelli di privilegio
Risultato atteso
Su PRG32-QT: sp scende di 16 al prologo e ritorna all'epilogo; ra contiene l'indirizzo successivo alla chiamata.
Notes: Cinque esercizi. Scrivete l'espressione z = (a + b) - (c + d) per una macchina ad accumulatore, una a stack e RISC-V, contando istruzioni e accessi alla memoria. Scrivete push e pop di due registri tenendo sp multiplo di 16. Classificate per funzione i registri del vostro ultimo programma. Eseguite passo-passo in PRG32-QT una chiamata e il suo ritorno, osservando pc, ra e sp. E cercate il processore del vostro telefono o portatile. Per il docente: Accumulatore: LDA a; ADD b; STA tmp; LDA c; ADD d; STA tmp2; LDA tmp; SUB tmp2; STA z. Stack: PUSH a; PUSH b; ADD; PUSH c; PUSH d; ADD; SUB; POP z. RISC-V: quattro load, due add, una sub, uno store.