## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 18
Il processore
Unità di controllo, registri, stack e ALU: il modello generale, e RISC-V come processore di riferimento
“Un Anello per domarli...”
J. R. R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, 1954-1955
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione della lezione. I listati, il programma completo e come provarlo sono nella presentazione del codice:
18-Architettura_dei_Calcolatori-Processore-Codice.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: L'ultimo blocco del corso apre la macchina che finora ha eseguito i vostri programmi. Questa lezione presenta il processore due volte: prima come modello generale, valido per ogni processore, con unità di controllo, registri, stack e unità aritmetica; poi come RISC-V, il processore che programmate dai primi giorni. Ogni elemento astratto del modello ha già, per voi, un nome familiare. L'anello della citazione è il processore stesso: l'unico componente che comanda tutti gli altri. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: accumulatore, pila, registri; il modello del processore; i registri di RISC-V; la convenzione di chiamata; la pila; il processore RV32. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: interruzioni e trap (Lezione 19). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Per il docente: La presentazione originale esponeva un modello generale di processore e finiva con l'architettura del Motorola MC68000. Qui il modello generale resta e il riferimento è RISC-V (RV32IMAC, come sull'ESP32-C6 del kit PRG32): gli studenti lo programmano dai primi giorni, quindi ogni elemento astratto ha un nome che conoscono già.

## Slide 2: Che cosa saprete fare alla fine
1
Nominare i componenti di un processore: unità di controllo, ALU, registri, collegamenti con memoria e ingresso/uscita
2
Distinguere i registri interni dai registri di macchina, e i registri generici da quelli speciali
3
Spiegare come funziona uno stack e come RISC-V realizza push e pop
4
Confrontare sullo stesso calcolo i modelli ad accumulatore, a stack e a registri generici
5
Descrivere RISC-V come processore load-store a registri generici, e leggere il nome RV32IMAC
6
Riportare ogni elemento del modello generale sul processore del kit PRG32
Notes: Sei obiettivi. Nominare i componenti di un processore. Distinguere i registri interni dai registri di macchina, e i registri generici da quelli speciali. Spiegare come funziona uno stack e come RISC-V realizza push e pop. Confrontare sullo stesso calcolo tre modelli di processore: accumulatore, stack e registri generici. Descrivere RISC-V come processore load-store a registri generici e leggere il nome RV32IMAC. E riportare ogni elemento del modello sul processore del kit.

## Slide 3: Il calcolatore e il suo processore
Un calcolatore elettronico è un sistema numerico, automatico, a programma memorizzato, costruito con circuiti elettronici
Tre sottosistemi: processore (CPU), memoria centrale, ingresso/uscita, collegati da bus
Il processore può eseguire soltanto un insieme di istruzioni, da qualche decina a poche centinaia, più o meno complesse
Linguaggio macchina: le stringhe di bit che codificano le istruzioni eseguibili dai circuiti di un processore
Le istruzioni richiedono
– trasferimenti di informazione, dentro il calcolatore e da o verso i dispositivi di I/O
– operazioni aritmetiche e logiche
Dati e istruzioni di un programma sono memorizzati nella memoria centrale
CPU
unità centrale di elaborazione: l'unico anello che governa memoria e ingresso/uscita
DA COMPRENDERE OGGI · il modello del processore
Notes: Un richiamo e una definizione. Un calcolatore ha tre sottosistemi, processore, memoria centrale e ingresso/uscita, collegati da bus. Il processore può eseguire soltanto un insieme fisso di istruzioni, da poche decine a poche centinaia, e il linguaggio macchina è l'insieme delle stringhe di bit che le codificano. Le istruzioni richiedono due tipi di cose: trasferimenti di informazione e operazioni aritmetiche o logiche. Programmi e dati stanno entrambi nella memoria centrale. DA COMPRENDERE OGGI: il modello del processore. Per il docente: RV32I, la base di RISC-V, ha circa quaranta istruzioni; con le estensioni M, A e C del kit, circa cento codifiche. Il Motorola 68000 aveva cinquantasei tipi di istruzione con molte varianti ciascuno.

## Slide 4: Il processore: un modello di riferimento
CPU
rete di
controllo
PC
D
R0
R1
. . .
Rn-1
O1
O2
ALU
U
bus interno
MA
MB
RI
RU
collegamento con la memoria
collegamento con l'I/O
Unità di controllo
– program counter (PC): la prossima istruzione
– registro di decodifica (D): l'istruzione in esecuzione
– la rete di controllo che emette i comandi
Registri di macchina R0 ... Rn-1
Unità aritmetico-logica
– due registri operando O1 e O2, un registro risultato U
Collegamento con la memoria
– indirizzo di memoria (MA) e dato di memoria (MB)
Collegamento con l'ingresso/uscita
– registri di transito RI e RU
DA COMPRENDERE OGGI · il modello del processore
Notes: Il modello di riferimento. L'unità di controllo contiene il program counter, con l'indirizzo della prossima istruzione, un registro di decodifica, con l'istruzione in esecuzione, e la rete che emette i comandi. I registri di macchina da R0 a Rn-1 sono quelli che usa il programmatore. L'unità aritmetico-logica ha due registri operando e un registro risultato. Due coppie di registri collegano il processore all'esterno: MA e MB verso la memoria, RI e RU verso ingresso e uscita. Un bus interno collega tutto. DA COMPRENDERE OGGI: il modello del processore. Per il docente: Modello di riferimento. Pur basati sullo stesso schema logico, e quindi fatti di componenti abbastanza simili, i processori in commercio possono essere molto diversi tra loro.

## Slide 5: Il modello e RISC-V, fianco a fianco
Elemento del modello | In RISC-V | Visto dal programmatore?
PC, program counter | pc, 32 bit | indirettamente: lo usano salti e auipc
D, registro di decodifica | il registro istruzione | no
R0 ... Rn-1, registri di macchina | x0 ... x31, trentadue registri di 32 bit | sì: zero, ra, sp, t0, a0, s0, ...
O1, O2, U, registri della ALU | gli ingressi e l'uscita della ALU | no
MA, MB, collegamento con la memoria | indirizzo e dato di un load o di uno store | no
RI, RU, collegamento con l'I/O | assenti: i dispositivi sono mappati in memoria | -
registro di stato con i flag | assente: nessun codice di condizione | -
registri speciali | i registri di controllo e stato (CSR) | solo dal software privilegiato
DA COMPRENDERE OGGI · il modello del processore
Notes: Ogni elemento del modello, e che cos'è in RISC-V. Il program counter è pc. I registri di macchina sono da x0 a x31, con i nomi che conoscete. I registri della ALU e quelli verso la memoria esistono nell'hardware ma sono invisibili al programmatore. Due righe dicono «assente», e sono scelte volute: non ci sono registri per ingresso e uscita, perché i dispositivi sono mappati in memoria, e non c'è un registro di stato con i flag. I registri speciali sono i CSR, riservati al software privilegiato. DA COMPRENDERE OGGI: il modello del processore. Per il docente: Le due righe «assente» sono semplificazioni volute di RISC-V, spiegate più avanti in questa lezione e nella Lezione 15. L'MC68000 della presentazione originale aveva tutti gli elementi del modello: otto registri dati e otto registri indirizzi, un registro di stato con i codici di condizione, e una circuiteria separata per le interruzioni.

## Slide 6: Registri interni e registri di macchina
Registri interni
– non direttamente visibili al programmatore, e necessari al funzionamento del processore: PC, MA, MB, D, O1, O2, U, ...
Registri di macchina
– definiscono il modello di programmazione; si dividono in registri generici e registri speciali
Il processore tratta tre tipi di informazione: istruzioni, indirizzi di memoria e dati
– la dimensione di MA e PC dipende da quella degli indirizzi
– la dimensione dei registri della ALU dipende da quella dei dati
In RV32 tutti e tre sono larghi 32 bit: una sola dimensione per registri, indirizzi e istruzioni
RV32
registri di 32 bit, indirizzi di 32 bit, istruzioni di 32 bit
DA COMPRENDERE OGGI · il modello del processore
Notes: Due classi di registri. I registri interni sono necessari al funzionamento del processore ma non sono visibili al programmatore: il program counter, i registri verso la memoria, quelli della ALU. I registri di macchina definiscono il modello di programmazione: sono quelli nominati nelle istruzioni. Il processore tratta tre tipi di informazione, istruzioni, indirizzi e dati, e ciascuno potrebbe avere una dimensione propria. In RV32 tutti e tre sono larghi 32 bit, e questo rende la macchina molto regolare. DA COMPRENDERE OGGI: il modello del processore. Per il docente: Tipi di dato del processore. Il «32» di RV32 è la larghezza dei registri; RV64 ha registri e indirizzi a 64 bit e le stesse istruzioni a 32 bit.

## Slide 7: Stato utente e stato supervisore
Stato | Chi vi gira | Che cosa può fare | Nome in RISC-V
supervisore | il sistema operativo | ogni istruzione dell'insieme | modo macchina (M); modo supervisore (S) dove c'è un sistema operativo completo
utente | un programma utente | tutto tranne le istruzioni privilegiate | modo utente (U)
Il processore è in stato supervisore quando esegue il sistema operativo, in stato utente quando esegue un programma utente.
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI · interruzioni e trap → Lezione 19
DA COMPRENDERE OGGI · il modello del processore
Notes: Un processore ha almeno due stati di funzionamento. In stato supervisore esegue il sistema operativo e può eseguire ogni istruzione. In stato utente esegue un programma qualunque e può eseguire tutto tranne le istruzioni privilegiate, quelle che potrebbero compromettere il sistema. RISC-V li chiama modi: il modo macchina, il più privilegiato e l'unico obbligatorio, il modo supervisore e il modo utente. Il chip del kit ha macchina e utente. Il passaggio dall'uno all'altro avviene attraverso le trap della prossima lezione. DA COMPRENDERE OGGI: il modello del processore. DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: interruzioni e trap (si studia nella Lezione 19). Per il docente: Stato utente o stato supervisore. RISC-V definisce tre modi di privilegio: M, il più privilegiato e l'unico obbligatorio, esegue il firmware; S esegue il kernel di un sistema operativo come Linux; U esegue le applicazioni. L'ESP32-C6 realizza M e U. Il cambio di modo avviene attraverso le trap (Lezione 19).

## Slide 8: Le funzioni dei registri
Transito dei dati
– da memoria a registro, da registro a registro, da registro a memoria: load, move, store
Accumulo dei risultati
– necessario per aritmetica e logica: R := (op) R, oppure R := R (op) X
Indirizzamento
– trovare l'indirizzo di un operando: registri indice, registri base
Puntatori allo stack
– gestione di uno stack realizzato in memoria
Indicatori, o flag
– informazione binaria su eventi: zero, segno, overflow, riporto, indirizzi o codici illeciti
– prodotti durante l'esecuzione di un'istruzione, possono condizionare le successive
DA COMPRENDERE OGGI · i registri di RISC-V
Notes: Cinque funzioni dei registri. Transito: portare i dati tra memoria e registri. Accumulo: contenere operandi e risultati dell'aritmetica. Indirizzamento: contenere un indirizzo o una sua parte, come fanno i registri base e indice. Puntatore allo stack: indicare la cima di uno stack in memoria. Flag: singoli bit che registrano eventi come zero, segno, overflow e riporto, per condizionare le istruzioni successive. In RISC-V i registri generici svolgono le prime quattro funzioni; la quinta non esiste come registro. DA COMPRENDERE OGGI: i registri di RISC-V. Per il docente: Funzione dei registri. In RISC-V le prime quattro funzioni sono svolte tutte dai registri generici; la quinta non esiste come registro.

## Slide 9: I trentadue registri di RISC-V
Registro | Nome | Funzione, per convenzione | Registro | Nome | Funzione, per convenzione
x0 | zero | sempre 0 | x8 - x9 | s0 - s1 | salvati
x1 | ra | indirizzo di ritorno | x10 - x11 | a0 - a1 | argomenti, risultati
x2 | sp | puntatore allo stack | x12 - x17 | a2 - a7 | argomenti
x3 | gp | puntatore globale | x18 - x27 | s2 - s11 | salvati
x4 | tp | puntatore al thread | x28 - x31 | t3 - t6 | temporanei
x5 - x7 | t0 - t2 | temporanei | pc | - | program counter (fuori dal banco)
DA COMPRENDERE OGGI · i registri di RISC-V
Notes: La tabella completa dei registri di RISC-V, con numeri, nomi e ruoli. Ne avete usati la maggior parte: zero, ra, sp, i temporanei da t0 a t6, gli argomenti da a0 ad a7, i registri salvati da s0 a s11. Due sono nuovi: gp e tp, usati da compilatori e sistemi operativi. L'hardware tratta allo stesso modo i registri da x1 a x31; solo x0 è speciale. I ruoli vengono dalla convenzione di chiamata. Il program counter non sta nel banco. DA COMPRENDERE OGGI: i registri di RISC-V; la convenzione di chiamata. Per il docente: L'hardware tratta allo stesso modo i registri da x1 a x31; solo x0 è speciale. I ruoli vengono dalla convenzione di chiamata (Lezione 02). L'MC68000 separava invece i registri dati D0-D7 dai registri indirizzi A0-A7, con A7 come puntatore allo stack.

## Slide 10: I flag: il registro di stato, e la sua assenza
Processori con registro di stato
Bit di flag accessibili dal programma
Z zero, N negativo, V overflow, C riporto, a volte la parità
Un'istruzione li imposta; un salto condizionato successivo li esamina
MC68000: il registro dei codici di condizione; x86: il registro dei flag
RISC-V: nessun flag
Un salto confronta due registri e salta, in una sola istruzione: beq, bne, blt, bge, bltu, bgeu
slt e sltu scrivono il risultato di un confronto in un registro generico
Riporto e overflow si calcolano quando servono (Lezione 05)
Meno stato nascosto: pipeline più semplici, interruzioni più semplici
DA COMPRENDERE OGGI · i registri di RISC-V
Notes: Molti processori hanno un registro di stato i cui bit, i flag, registrano l'esito dell'ultima operazione: zero, negativo, overflow, riporto. Un'istruzione li imposta, e un salto condizionato successivo li esamina. RISC-V non ne ha. Un salto confronta due registri e salta, tutto in una sola istruzione; slt scrive il risultato di un confronto in un registro ordinario; riporto e overflow si calcolano quando servono, come nella Lezione 05. Meno stato nascosto significa un processore più semplice e interruzioni più semplici. DA COMPRENDERE OGGI: i registri di RISC-V. Per il docente: Registro di stato. La presentazione originale elencava Z, N, P (positivo), V, C e un bit di parità.

## Slide 11: Registri speciali di RISC-V: i CSR
Registro | Nome | Che cosa contiene
mstatus | stato della macchina | l'abilitazione globale delle interruzioni e il modo di privilegio precedente
mtvec | vettore delle trap | l'indirizzo della routine che gestisce interruzioni ed eccezioni
mepc | program counter dell'eccezione | l'indirizzo dell'istruzione che è stata interrotta
mcause | causa della trap | un codice che dice perché è avvenuta la trap
mie, mip | interruzioni abilitate, interruzioni pendenti | un bit per sorgente di interruzione
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI · interruzioni e trap → Lezione 19
DA COMPRENDERE OGGI · i registri di RISC-V
Notes: I registri speciali di RISC-V sono i registri di controllo e stato, CSR: un banco separato, letto e scritto solo da codice privilegiato con istruzioni dedicate. Cinque vanno conosciuti per nome: mstatus, con l'abilitazione globale delle interruzioni; mtvec, l'indirizzo della routine che gestisce le trap; mepc, l'indirizzo dell'istruzione interrotta; mcause, la ragione della trap; e la coppia mie e mip, con un bit per sorgente di interruzione. La prossima lezione li usa tutti. DA COMPRENDERE OGGI: i registri di RISC-V. DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: interruzioni e trap (si studia nella Lezione 19). Per il docente: Registri di controllo e stato: un banco separato di al più 4096 registri, letti e scritti solo con le istruzioni csrrw, csrrs e csrrc, e solo da codice privilegiato. Sono i «registri delle interruzioni» del modello generale, e l'argomento della Lezione 19.

## Slide 12: Lo stack
Una struttura dati astratta con due operazioni: push memorizza un elemento come ultimo della pila, pop toglie l'ultimo elemento
Lavora sempre e solo sulla cima: non occorre dire dove memorizzare o prelevare
Serve a mettere da parte il contenuto dei registri da liberare per svolgere un compito, e a ripristinarlo dopo: sottoprogrammi, interruzioni
Realizzato con un puntatore, in memoria o in un registro dedicato, che indica in ogni istante la posizione dell'ultimo elemento
Le operazioni sullo stack dovrebbero controllare l'overflow su un push e lo stack vuoto su un pop
LIFO
l'ultimo valore inserito è il primo a essere estratto
DA COMPRENDERE OGGI · la pila
Notes: Uno stack ha due operazioni: push memorizza un elemento in cima alla pila, pop toglie l'elemento in cima. Lavora sempre sulla cima, quindi non occorre dire dove: l'ultimo a entrare è il primo a uscire. Serve a mettere da parte il contenuto dei registri da liberare per un compito e a ripristinarlo dopo. Si realizza con un puntatore che indica l'ultimo elemento. I programmi accurati controllano l'overflow su un push e lo stack vuoto su un pop. DA COMPRENDERE OGGI: la pila; la convenzione di chiamata. Per il docente: LIFO, last in, first out. Lo usate dalla Lezione 02 per salvare ra.

## Slide 13: Quattro architetture del processore
1
Registri generici
Il processore ha un insieme di registri REG0, REG1, ..., REGN-1 utilizzabili in modo intercambiabile.
2
Accumulatore
Tutte le istruzioni aritmetiche, logiche e di confronto hanno un operando implicito: un registro speciale, l'accumulatore.
3
Stack
Non ci sono né accumulatori né registri generici, solo il puntatore allo stack; le istruzioni lavorano sui dati in cima allo stack.
4
Ortogonale
Un unico banco di registri generici, alcuni dei quali fanno, quando serve, da puntatore allo stack o da altri registri speciali.
DA COMPRENDERE OGGI · accumulatore, pila, registri
Notes: Quattro architetture. Con i registri generici il processore ha un insieme di registri intercambiabili. Con un accumulatore, le istruzioni aritmetiche hanno un operando implicito, un registro speciale. In una macchina a stack non ci sono né gli uni né l'altro, solo un puntatore allo stack, e le istruzioni lavorano sulla cima dello stack. Un'architettura ortogonale ha un unico banco di registri generici, alcuni dei quali fanno anche da puntatore allo stack o svolgono altri ruoli speciali. RISC-V è di quest'ultimo tipo. DA COMPRENDERE OGGI: accumulatore, pila, registri. Per il docente: Modello a registri generici, ad accumulatore, a stack; architetture ortogonali. La definizione originale di ortogonale cita anche un registro di stato; RISC-V è ortogonale e non ha nemmeno quello.

## Slide 14: RISC-V: un processore load-store a registri generici
Le istruzioni che lavorano sui registri sono più veloci di quelle che lavorano su locazioni di memoria: i dati più usati si tengono nei registri
Solo load e store toccano la memoria; ogni altra istruzione lavora da registro a registro
Tre operandi: due sorgenti e una destinazione, così nessun valore viene distrutto se non lo si vuole
Ogni istruzione fa una cosa semplice e ha dimensione fissa: facile da decodificare, facile da eseguire in pipeline
È questo il significato di RISC: reduced instruction set computer
load, calcolo, store
il ritmo di ogni programma RISC-V, dal primo contatore all'ultimo gioco
DA COMPRENDERE OGGI · accumulatore, pila, registri
Notes: RISC-V è un processore load-store a registri generici. Solo load e store toccano la memoria; ogni altra istruzione lavora da registro a registro, che è più veloce. Le istruzioni hanno tre operandi, due sorgenti e una destinazione, così nessun valore viene distrutto se non lo si vuole. Ogni istruzione fa una cosa semplice e ha dimensione fissa, il che la rende facile da decodificare e da eseguire in pipeline. È questo il significato di RISC. Le sette righe del riscaldamento sono il prezzo, e la semplicità di ogni riga è il guadagno. DA COMPRENDERE OGGI: accumulatore, pila, registri. Per il docente: Da registro a registro: [REGX] + [REGY] dà [REGZ]. Le forme da memoria a registro e da registro a memoria della presentazione originale esistono nei processori CISC e sono esattamente ciò a cui RISC rinuncia.

## Slide 15: L'architettura di un processore RV32
PC
indirizzo
dell'istruzione
memoria
istruzioni
prelievo
decodificatore e
unità di controllo
campi e
comandi
banco dei registri
x0 - x31
32 x 32 bit
ALU
calcola, o forma
un indirizzo
memoria
dati
load, store
write back: il risultato torna nel registro indicato da rd
PC prossimo: PC + 4, oppure la destinazione del salto
Accanto, fuori dal percorso principale: il banco dei registri di controllo e stato, e la logica delle trap della Lezione 19. Rispetto all'MC68000 della presentazione originale non ci sono registri dati e indirizzi separati, né registro dei codici di condizione, né registro dell'indirizzo effettivo.
DA COMPRENDERE OGGI · il processore RV32
Notes: Lo schema a blocchi di un processore RV32, da sinistra a destra. Il PC dà l'indirizzo dell'istruzione. L'istruzione viene prelevata dalla memoria. Il decodificatore ne separa i campi e l'unità di controllo emette i comandi. Il banco dei registri fornisce gli operandi. La ALU calcola, oppure forma un indirizzo. La memoria dati viene letta o scritta da load e store. Due percorsi tornano indietro: il risultato torna nel registro indicato da rd, e il prossimo valore del PC è PC più 4 oppure la destinazione di un salto. Ogni istruzione che scrivete percorre questa strada. DA COMPRENDERE OGGI: il processore RV32. Per il docente: Il classico datapath RISC-V a ciclo singolo di Patterson e Hennessy, ridotto ai suoi blocchi; memoria istruzioni e memoria dati sono lo stesso spazio di indirizzi, disegnato due volte per chiarezza. Sostituisce la slide «Architettura del processore MC68000».

## Slide 16: Il processore del kit PRG32
Caratteristica | ESP32-C6
Insieme di istruzioni | RV32IMAC: insieme intero di base, moltiplicazione e divisione, atomiche, istruzioni compresse
Core principale | un core RISC-V a 32 bit, fino a 160 MHz, pipeline a quattro stadi
Secondo core | un core RISC-V a basso consumo, fino a 20 MHz, per i compiti che girano mentre il core principale dorme
Modi di privilegio | macchina e utente
Virgola mobile | nessuna: né estensione F né D
Memoria | 512 KB di SRAM, 320 KB di ROM, flash esterna
Sullo stesso chip | radio Wi-Fi 6, Bluetooth, Thread e Zigbee; periferiche SPI, I2S, GPIO e timer
DA COMPRENDERE OGGI · il processore RV32
Notes: Il processore del kit, in numeri: insieme di istruzioni RV32IMAC; un core principale fino a 160 MHz con pipeline a quattro stadi, e un secondo core a basso consumo; modi macchina e utente; nessuna virgola mobile; 512 KB di SRAM, 320 KB di ROM e una flash esterna; radio e periferiche sullo stesso chip. Un calcolatore completo in pochi millimetri quadrati, per circa due euro: processore, memoria e ingresso/uscita ci sono tutti, come nel modello. DA COMPRENDERE OGGI: il processore RV32. Per il docente: Dal datasheet Espressif dell'ESP32-C6. Un calcolatore completo su un chip di pochi millimetri quadrati che costa circa due euro: processore, memoria e ingresso/uscita ci sono tutti, come nel modello delle prime slide.

## Slide 17: Verifica la comprensione
1
Quale registro del modello generale non ha corrispettivo in RISC-V?
A
il program counter
B
il registro di stato con i flag
C
il puntatore allo stack
D
il registro istruzione
2
In RISC-V, quali istruzioni possono leggere o scrivere la memoria centrale?
A
tutte
B
add e sub
C
solo load e store
D
solo i salti
Notes: Tornate alla tabella che affianca il modello a RISC-V e cercate le righe con «assente». Una di esse è tra le opzioni. Ricordate il riscaldamento: quali istruzioni toccavano la memoria, e quali solo i registri? È la definizione di architettura load-store. Per il docente: 1. Risposta: B. RISC-V non ha codici di condizione: i salti confrontano direttamente i registri. 2. Risposta: C. È un'architettura load-store: lw, lh, lb, sw, sh, sb e le forme senza segno.

## Slide 18: Verifica la comprensione
1
Dopo addi sp, sp, -4 e sw t0, 0(sp), che cosa è successo?
A
t0 è stato estratto dallo stack
B
t0 è stato inserito sullo stack
C
lo stack è stato svuotato
D
sp è stato salvato in t0
2
In una macchina ad accumulatore, l'istruzione ADD y significa:
A
y := y + accumulatore
B
accumulatore := accumulatore + [y]
C
push di y, poi somma
D
y := accumulatore
Notes: Seguite le due istruzioni: il puntatore scende di una parola, poi un valore viene memorizzato all'indirizzo che ora contiene. Un valore è stato aggiunto in cima allo stack. In una macchina ad accumulatore l'accumulatore è l'operando implicito: è uno dei due addendi e riceve il risultato. L'operando scritto nell'istruzione viene soltanto letto. Per il docente: 1. Risposta: B. Il puntatore scende di una parola e il valore è memorizzato sulla nuova cima: un push. 2. Risposta: B. L'accumulatore è l'operando implicito e la destinazione.

## Slide 19: Glossario: inglese e italiano
Inglese | Italiano | Inglese | Italiano
control unit | unità di controllo | accumulator | accumulatore
program counter | contatore di programma | stack pointer | puntatore allo stack
machine register | registro di macchina | status register, flags | registro di stato, indicatori
general / special register | registro generico / speciale | supervisor / user state | stato supervisore / utente
instruction set | insieme (set) di istruzioni | privileged instruction | istruzione privilegiata
Notes: Dieci termini. Control unit è l'unità di controllo. Un machine register, registro di macchina, è un registro visibile al programmatore. I flag si dicono anche indicatori. Supervisor e user state, stato supervisore e stato utente, sono i due livelli di privilegio. Una privileged instruction, istruzione privilegiata, si può eseguire solo in stato supervisore.

## Slide 20: Conclusioni e letture
Il processore comanda e controlla, appoggiandosi alla memoria e ai sistemi di ingresso/uscita
I registri sono locazioni di memoria che possono stare fisicamente dentro o fuori dal processore
I tipi di registri e il modo in cui si usano determinano il modello di processore: accumulatore, stack, registri generici
La ALU svolge le operazioni tra operandi
RISC-V è un processore load-store a registri generici, senza flag e senza istruzioni di I/O: pochi elementi, ciascuno semplice
Letture
– Patterson, Hennessy: Struttura e progetto dei calcolatori, edizione RISC-V, capitoli 2 e 4
– The RISC-V Instruction Set Manual, volume I: Unprivileged Architecture
– Stallings: Computer Organization and Architecture, i capitoli su struttura e funzione del processore
Notes: Cinque conclusioni. Il processore comanda e controlla, appoggiandosi alla memoria e all'ingresso/uscita. I registri sono locazioni di memoria, dentro o fuori dal processore. I tipi di registri e il loro uso determinano il modello: accumulatore, stack, registri generici. La ALU svolge le operazioni. E RISC-V è un processore load-store a registri generici, senza flag e senza istruzioni di I/O: pochi elementi, ciascuno semplice. La prossima lezione segue un'istruzione per tutta la sua vita. Stato di apprendimento, riepilogo. DA COMPRENDERE OGGI: accumulatore, pila, registri; il modello del processore; i registri di RISC-V; la convenzione di chiamata; la pila; il processore RV32. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: interruzioni e trap (Lezione 19). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Per il docente: Prossima lezione: istruzioni e interruzioni.