## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 01
PRG32 e PRG32-QT: allestire la propria officina
La piattaforma in dettaglio, e l'installazione passo per passo su Windows, macOS e Linux
“Datemi sei ore per abbattere un albero e passerò le prime quattro ad affilare l'ascia.”
attribuita ad Abraham Lincoln
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione della lezione. I listati, il programma completo e come provarlo sono nella presentazione del codice:
01-Architettura_dei_Calcolatori-PRG32_e_PRG32-QT_Installazione-Codice.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa lezione è un'officina, in due sensi: si lavora con le mani, e si esce con un posto in cui costruire cose. Qui non c'è teoria. Alla fine il vostro portatile esegue PRG32-QT, il compilatore per RISC-V è installato, e una cartuccia compilata da voi è ferma nel debugger. La citazione sull'ascia giustifica le due ore spese sugli strumenti: ogni lezione successiva presuppone che compilare ed eseguire un programma vi costi un comando e dieci secondi. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: i componenti di PRG32. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32, il debugger di PRG32-QT, il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: contratto init/update/draw (Lezione 02); i registri (Lezione 02). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Per il docente: Novità del 2026/27: una lezione pratica. Gli studenti portano il portatile; alla fine ognuno ha PRG32-QT funzionante e una cartuccia compilata con la propria toolchain. I passi vengono dal README di PRG32, dalla documentazione di PRG32-QT e dal capitolo 3 del libro di PRG32. I comandi del passo 3 sono stati eseguiti su macOS con PRG32-QT; le installazioni su Windows e Linux seguono le istruzioni ufficiali e non sono state eseguite per queste slide. Chiedere agli studenti di fare a casa, prima della lezione, il lungo scaricamento del passo 2: la rete dell'aula non regge sessanta copie di ESP-IDF. I numeri di versione sono quelli di ottobre 2026: controllare le pagine dei rilasci prima della lezione.

## Slide 2: Che cosa avrete alla fine
1
Un quadro chiaro dei pezzi di PRG32: runtime, cartuccia, strumenti, host, Store
2
PRG32-QT installato sul portatile: potete giocare con qualunque cartuccia e guardarci dentro
3
La toolchain RISC-V installata e verificata: potete compilare cartucce vostre
4
Una cartuccia compilata da voi, in esecuzione in PRG32-QT, ferma nel debugger
5
Un elenco di che cosa fare quando qualcosa non funziona
Notes: Cinque risultati, nell'ordine in cui li raggiungerete: un quadro della piattaforma, PRG32-QT installato, la toolchain installata e verificata, una cartuccia compilata e ferma nel debugger, e un elenco di rimedi per i guasti più comuni. Trattatelo come una lista di controllo. Se uscite dalla lezione con i soli primi due, potete già seguire il corso; il terzo e il quarto devono essere a posto prima della Lezione 02, quando scriverete il primo programma.

## Slide 3: Quattro livelli: installate ciò che vi serve
Livello | Installate | Potete | Serve
1 | PRG32-QT | giocare con le cartucce, scaricarle dallo Store, usare il debugger | a tutti, oggi
2 | ESP-IDF e il repository di PRG32 | compilare cartucce vostre da assembly o da C | a tutti, prima della Lezione 02
3 | l'emulatore QEMU | eseguire il vero firmware sul portatile | facoltativo
4 | il kit: una scheda ESP32-C6 | eseguire su hardware reale | facoltativo
Il corso si può seguire con i soli livelli 1 e 2. Non serve alcuna scheda.
Notes: L'installazione ha quattro livelli, e non servono tutti. Il livello 1, PRG32-QT, richiede cinque minuti e permette di giocare con qualunque cartuccia e di farne il debug. Il livello 2, ESP-IDF e il repository di PRG32, è uno scaricamento corposo e permette di compilare cartucce proprie: serve a tutti prima della Lezione 02. Il livello 3, l'emulatore QEMU, e il livello 4, il kit fisico, sono facoltativi. La didascalia è la riga importante per chi si preoccupa dei costi: il corso si segue con i livelli 1 e 2, senza scheda. Per il docente: Il livello 1 richiede cinque minuti. Il livello 2 è uno scaricamento corposo e richiede da mezz'ora a un'ora: a casa, con una buona connessione. I livelli 3 e 4 sono per i curiosi, e per il laboratorio.

## Slide 4: PRG32: runtime, formato di file, insieme di strumenti
Una piattaforma open source per insegnare l'assembly RISC-V e il C, sviluppata alla Parthenope
Quattro cose, un nome
– un firmware residente: il programma che possiede schermo, pulsanti e suono
– un formato di cartuccia: il vostro gioco in un solo piccolo file, .prg32
– uno strumento sul portatile: python3 -m prg32 compila, carica, impacchetta
– un Cartridge Store: dove si condividono i giochi finiti
Il vostro codice gira come vero codice macchina RISC-V a 32 bit, RV32IMAC
Il contratto tra il vostro gioco e il runtime è fatto di tre funzioni: init, update, draw
github.com/riscv-prg32/PRG32
DA COMPRENDERE OGGI · i componenti di PRG32
Notes: Il nome PRG32 indica quattro cose. Un firmware, il programma residente che possiede schermo, pulsanti e suono. Un formato di cartuccia, il vostro gioco in un solo piccolo file. Uno strumento sul portatile, il comando python3 -m prg32, che compila, carica e impacchetta. E uno Store, dove si condividono i giochi finiti. Il vostro codice è vero codice macchina RISC-V a 32 bit, e incontra il firmware attraverso un contratto di tre funzioni: init, chiamata una volta, poi update e draw, chiamate a ogni frame. La Lezione 02 parte esattamente da questo contratto. DA COMPRENDERE OGGI: i componenti di PRG32. Per il docente: github.com/riscv-prg32/PRG32. Il runtime chiama init una volta, poi update e draw a ogni frame: la Lezione 02 parte da questo contratto.

## Slide 5: Dal vostro file allo schermo
verm1.S
il vostro sorgente: assembly o C
compilatore
la toolchain RISC-V lo trasforma in codice macchina
verm1.prg32
una cartuccia: codice, dati, un'intestazione
caricamento
via rete, verso un host
runtime
chiama init, update, draw
I primi tre riquadri stanno sul vostro portatile e richiedono il livello 2. Gli ultimi due sono un host: PRG32-QT, QEMU o la scheda.
DA COMPRENDERE OGGI · i componenti di PRG32
Notes: Seguite un programma da sinistra a destra. Scrivete un file sorgente in assembly o in C. Il compilatore della toolchain RISC-V lo trasforma in codice macchina. Il risultato è una cartuccia, un file con codice, dati e una breve intestazione. La cartuccia viene caricata via rete su un host, e lì il runtime ne chiama le tre funzioni. I primi tre riquadri stanno sul portatile e richiedono il livello 2; gli ultimi due sono un host, che può essere PRG32-QT, QEMU o la scheda. Lo stesso file gira su tutti e tre perché raggiunge il runtime attraverso una tabella di funzioni, l'ABI. DA COMPRENDERE OGGI: i componenti di PRG32. Per il docente: Il compilatore è riscv32-esp-elf-gcc, installato da ESP-IDF. La cartuccia viene caricata all'indirizzo 0x40800000 e raggiunge il runtime attraverso una tabella di funzioni, l'ABI: per questo lo stesso file gira su tre host diversi.

## Slide 6: Il kit: una console su breadboard
Un Espressif ESP32-C6: un core RISC-V a 160 MHz, con Wi-Fi
Un display a colori da 2,8 pollici, 320 per 240 pixel: i giochi disegnano in un'area di 320 per 200
Uno o due piccoli amplificatori audio, un joystick e dei pulsanti, collegati direttamente ai piedini del chip
Il gioco arriva via Wi-Fi: la scheda crea una rete di nome PRG32, e voi le caricate la cartuccia
Non serve per seguire il corso: tutto gira sul vostro portatile
Il kit PRG32 su breadboard
DA COMPRENDERE OGGI · i componenti di PRG32
Notes: Il kit è una piccola console montata su breadboard. Il suo cuore è un ESP32-C6, un chip con un core RISC-V a 160 MHz e il Wi-Fi. Attorno ci sono un display a colori da 2,8 pollici, uno o due amplificatori audio, un joystick e qualche pulsante, ciascuno collegato direttamente a un piedino del chip. Notate i due numeri dello schermo: il pannello ha 320 per 240 pixel, e i giochi disegnano in un'area di 320 per 200. Il gioco arriva alla scheda via Wi-Fi. Per seguire il corso il kit non serve; il laboratorio ne ha alcuni. DA COMPRENDERE OGGI: i componenti di PRG32. Per il docente: Display: ILI9341 su SPI. Audio: MAX98357A su I2S. L'elenco dei componenti e i collegamenti sono in docs/hardware del repository di PRG32. Il laboratorio dispone di kit.

## Slide 7: Tre modi di eseguire la stessa cartuccia
 | Scheda ESP32-C6 | QEMU di Espressif | PRG32-QT
Come gira il codice | in modo nativo sul chip | in modo nativo su un ESP32-C3 emulato | codice RV32IMAC interpretato
Serve una toolchain | sì (ESP-IDF) | sì (ESP-IDF) | no, per giocare e fare debug
La cartuccia arriva con | caricamento Wi-Fi, Store | copia nell'immagine della flash | importazione di file, Store, caricamento HTTP
Esecuzione passo-passo | con JTAG e GDB | con GDB | debugger integrato
Gira su | il kit hardware | Windows, Linux, macOS | desktop, Raspberry Pi, iOS, Android, TV
Il file della cartuccia è lo stesso in ogni colonna.
DA COMPRENDERE OGGI · i componenti di PRG32
Notes: Una cartuccia, tre host. Leggete la tabella per righe. Sulla scheda e in QEMU il codice gira in modo nativo, su un chip vero o emulato; in PRG32-QT è interpretato, un'istruzione dopo l'altra. Scheda e QEMU richiedono la toolchain; PRG32-QT no, per giocare e fare debug. L'esecuzione passo-passo richiede strumenti aggiuntivi sui primi due, ed è integrata nel terzo. Una regola pratica: usate la scheda quando volete la verità sul tempo, e PRG32-QT quando volete la verità su un registro. DA COMPRENDERE OGGI: i componenti di PRG32. Per il docente: Usate la scheda quando volete la verità sul tempo, e PRG32-QT quando volete la verità su un registro. Perché un ESP32-C3 in QEMU? Espressif mantiene per quel chip un emulatore maturo e con grafica; esegue le stesse istruzioni RISC-V, e la cartuccia non se ne accorge.

## Slide 8: PRG32-QT: la console sul vostro portatile
Un'applicazione per Windows, macOS, Linux, Raspberry Pi, telefoni, tablet e televisori
Contiene un interprete di RV32IMAC: esegue la vostra cartuccia istruzione per istruzione, e le offre le stesse funzioni del firmware
Tre velocità, in Settings
– Accurate: temporizzata come l'ESP32-C6, è quella predefinita
– Optimal: 30 frame al secondo
– Unlimited: veloce quanto il vostro portatile
Un navigatore dello Store, per scaricare ed eseguire le cartucce pubblicate
Un debugger: assembly, registri, memoria, breakpoint, un'istruzione alla volta
PRG32-QT che esegue una cartuccia
DA COMPRENDERE OGGI · i componenti di PRG32
Notes: PRG32-QT è la console in forma di applicazione: contiene un interprete di RV32IMAC e offre alla cartuccia le stesse funzioni del firmware. Tre cose da ricordare. I profili di velocità in Settings: Accurate, quello predefinito, temporizzato come l'ESP32-C6; Optimal, trenta frame al secondo; Unlimited. Il navigatore dello Store, che scarica ed esegue le cartucce pubblicate. E il debugger, che mostra assembly, registri e memoria ed esegue un'istruzione alla volta. Accurate è il profilo da tenere: vi dice quando il vostro programma sarebbe troppo lento sul chip vero. DA COMPRENDERE OGGI: i componenti di PRG32. Per il docente: github.com/riscv-prg32/PRG32-QT. Accurate addebita a ogni istruzione e a ogni chiamata un costo in cicli di un clock a 160 MHz: non è un modello esatto al ciclo del chip, ma è abbastanza vicino da far vedere quando un frame è in ritardo.

## Slide 9: I comandi, sulla tastiera
Sul kit | In PRG32-QT | In QEMU
Joystick | tasti freccia, oppure W A S D | gli stessi, battuti nel terminale
Pulsante A | Z oppure J | Z oppure J
Pulsante B | X oppure K | X oppure K
Start / Select | Invio oppure Spazio | Invio oppure Spazio
Uscire dal gioco | Esc: si torna a Setup | chiudere QEMU
DA COMPRENDERE OGGI · i componenti di PRG32
Notes: Sulla tastiera il joystick sono i tasti freccia, oppure W A S D; il pulsante A è Z oppure J; il pulsante B è X oppure K; Start e Select sono Invio oppure Spazio. In PRG32-QT, Esc lascia il gioco e torna a Setup. Un dettaglio di QEMU sorprende tutti la prima volta: i tasti vanno battuti nel terminale da cui QEMU è stato avviato, non nella finestra che mostra l'immagine. Se un gioco in QEMU sembra morto, cliccate sul terminale. DA COMPRENDERE OGGI: i componenti di PRG32. Per il docente: Un controller di gioco USB o Bluetooth viene riconosciuto da PRG32-QT appena lo si collega. QEMU legge la tastiera dal terminale che lo ha lanciato, non dalla finestra con l'immagine: la sorpresa classica.

## Slide 10: Un'idea dietro ogni installazione
Il compilatore per la famiglia ESP32 arriva con ESP-IDF, il kit di sviluppo di Espressif
PRG32 richiede ESP-IDF 5.4 o successivo, installato per due chip: esp32c6, il kit, ed esp32c3, l'emulatore
ESP-IDF non è attivo da solo: ogni nuovo terminale deve attivarlo prima che gli strumenti funzionino
Poi un solo comando fa tutto: python3 -m prg32
Quasi tutti i problemi di installazione sono ESP-IDF non attivo nel terminale in cui state scrivendo
Il messaggio che incontrerete
idf.py: command not found
ESP-IDF non è attivo in questo terminale. Attivatelo e riprovate.
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Un'idea sola spiega ogni installazione e quasi ogni problema. Il compilatore arriva con ESP-IDF, il kit di sviluppo di Espressif, installato per due chip: esp32c6, il kit, ed esp32c3, l'emulatore. Ma ESP-IDF non è attivo da solo: ogni nuovo terminale deve attivarlo prima che gli strumenti si possano trovare. Il riquadro a destra mostra il messaggio che incontrerete di sicuro, idf.py: command not found. Non significa che qualcosa è rotto. Significa che ESP-IDF non è attivo nel terminale in cui state scrivendo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Su Windows attivare significa aprire ESP-IDF PowerShell; su macOS e Linux, eseguire export.sh. Il sintomo è sempre lo stesso: idf.py, oppure riscv32-esp-elf-gcc, non trovato.

## Slide 11: Risoluzione dei problemi
Vedete | Significa | Fate così
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, oppure aprite ESP-IDF PowerShell
riscv32-esp-elf-gcc mancante | i compilatori non sono stati installati, o non sono attivi | ./install.sh esp32c3,esp32c6, poi export.sh
No module named prg32 | non siete nella cartella PRG32 | cd nella cartella che avete clonato
upload: connection refused | PRG32-QT non è in esecuzione, o un firewall blocca la porta 8080 | avviatelo; consentitelo; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
macOS non apre PRG32 | l'applicazione viene da fuori dell'App Store | clic destro, Apri; oppure Privacy e sicurezza, Apri comunque
Linux: PRG32 non parte | il Qt di sistema è più vecchio della 6.5 | una distribuzione più recente, o compilare da sorgente
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | cliccate sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Leggete la tabella da sinistra a destra: che cosa vedete, che cosa significa, che cosa fare. La prima riga copre la maggior parte dei casi: idf.py: command not found significa che ESP-IDF non è attivo in questo terminale. No module named prg32 significa che non siete nella cartella PRG32. Una connessione rifiutata significa che PRG32-QT non è in esecuzione, o che un firewall blocca la porta 8080. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e il messaggio completo come testo: una fotografia dello schermo non si può né cercare né copiare. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: La prima riga copre la maggior parte dei casi. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio: mai una fotografia dello schermo.

## Slide 12: Pronti per la Lezione 02?
 | Verifica | Come
1 | PRG32-QT parte ed esegue un gioco dello Store | passo 1
2 | In un nuovo terminale, dopo aver attivato ESP-IDF, doctor mostra solo OK | passo 2
3 | cartridge build produce pong.prg32 | passo 3
4 | upload-and-run lo avvia in PRG32-QT | passo 3
5 | In modalità debug, pausa e passo funzionano | passo 3
Notes: Cinque verifiche, una per ogni cosa che avete fatto: PRG32-QT esegue un gioco dello Store; in un nuovo terminale il doctor mostra solo OK; cartridge build produce pong.prg32; upload-and-run lo avvia; in modalità debug pausa e passo funzionano. Se ne manca una, l'ultima colonna dice quale passo ripetere. Chi è bloccato venga a ricevimento o in laboratorio prima della Lezione 02, con il portatile. Per il docente: Cinque spunte e l'officina è pronta. Chi è bloccato viene a ricevimento, o in laboratorio, prima della Lezione 02: con il portatile.

## Slide 13: Verifica la comprensione
1
In un nuovo terminale, python3 -m prg32 doctor dice: idf.py missing. Qual è la causa più probabile?
A
ESP-IDF va installato di nuovo
B
ESP-IDF non è attivo in questo terminale
C
PRG32-QT non è in esecuzione
D
la scheda non è collegata
2
Quale host permette di eseguire una cartuccia e farne il debug senza installare un compilatore?
A
la scheda ESP32-C6
B
QEMU
C
PRG32-QT
D
nessuno
Notes: Pensate a che cosa implica «un nuovo terminale» prima di rispondere. Nulla è stato disinstallato, PRG32-QT non c'entra con questo comando, e per il doctor non serve alcuna scheda. L'attivazione dura quanto il terminale in cui è stata fatta, quindi un terminale nuovo parte senza. Il rimedio è quello della routine quotidiana: export.sh, oppure ESP-IDF PowerShell. La domanda separa due attività: compilare una cartuccia ed eseguirla. Il compilatore serve solo per la prima. La scheda e QEMU eseguono il vero firmware, che va compilato; PRG32-QT interpreta la cartuccia e ha un proprio debugger, quindi è l'unico host a cui non serve altro. Per il docente: 1. Risposta: B. L'attivazione dura quanto il terminale: eseguite export.sh, oppure aprite ESP-IDF PowerShell. 2. Risposta: C. PRG32-QT interpreta la cartuccia e ha un debugger integrato; il compilatore serve solo per compilare le cartucce.

## Slide 14: Verifica la comprensione
Perché lo stesso pong.prg32 gira sulla scheda, su QEMU e su PRG32-QT?
A
viene ricompilato a ogni avvio
B
contiene tre programmi
C
chiama il runtime attraverso la stessa tabella di funzioni su ogni host
D
PRG32-QT lo traduce in C
Notes: La cartuccia non viene ricompilata, e non contiene tre programmi. Una cartuccia portabile non chiama il firmware a indirizzi fissi: passa da una tabella di funzioni, l'ABI, e ogni host fornisce quella tabella. È questo il significato dell'opzione --portable, e la ragione per cui il file è lo stesso in ogni colonna della tabella dei tre host. Per il docente: Risposta: C. Una cartuccia portabile dipende soltanto dall'ABI, la tabella di funzioni del runtime, che ogni host fornisce.

## Slide 15: Glossario: inglese e italiano
Inglese | Italiano | Inglese | Italiano
toolchain | catena di strumenti di sviluppo | firmware | firmware
cartridge | cartuccia | runtime | ambiente di esecuzione
emulator | emulatore | interpreter | interprete
to build | compilare (costruire) | to flash | scrivere nella memoria flash
host | macchina ospite | breakpoint | punto di interruzione
Notes: Dieci termini che incontrerete in ogni documento su PRG32, con l'italiano usato di solito in aula. Tre meritano attenzione. Una toolchain è la catena di programmi che trasforma un sorgente in un eseguibile: compilatore, assemblatore, linker. To flash significa scrivere un programma nella memoria flash di un chip. Un host è la macchina su cui gira una cartuccia: la scheda, QEMU o PRG32-QT.

## Slide 16: Riepilogo e letture
PRG32 è un runtime, un formato di cartuccia, uno strumento e uno Store; una cartuccia gira invariata sulla scheda, su QEMU e su PRG32-QT
PRG32-QT basta per giocare e fare debug; ESP-IDF e il repository di PRG32 servono per compilare
ESP-IDF va attivato in ogni nuovo terminale: ricordatelo e la maggior parte dei problemi sparisce
Avete compilato una cartuccia, l'avete inviata a PRG32-QT e l'avete fermata nel debugger: il ciclo di tutto il corso
Letture
– README e docs/usage di github.com/riscv-prg32/PRG32
– README e docs di github.com/riscv-prg32/PRG32-QT
– Playing with RISC-V: i capitoli sull'installazione e su PRG32-QT
Notes: Quattro frasi da tenere. PRG32 è un runtime, un formato di cartuccia, uno strumento e uno Store, e una cartuccia gira invariata su tre host. PRG32-QT basta per giocare e fare debug; ESP-IDF e il repository servono per compilare. ESP-IDF va attivato in ogni nuovo terminale. E avete completato il ciclo di tutto il corso: compilare, inviare, fermare nel debugger. Le letture sono i file README dei due repository; la Lezione 02 usa questa officina per il vostro primo programma in assembly. Stato di apprendimento, riepilogo. DA COMPRENDERE OGGI: i componenti di PRG32. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32, il debugger di PRG32-QT, il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: contratto init/update/draw (Lezione 02); i registri (Lezione 02). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Per il docente: A seguire: Lezione 02, il primo programma in assembly RISC-V, scritto dagli studenti nell'officina appena allestita.