## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 08
Elementi di algebra di Boole
Parte 1: il calcolatore come macchina logica; operatori e loro proprietà
“Povero me! Povero me! Arriverò troppo tardi!”
Lewis Carroll, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, 1865
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione della lezione. I listati, il programma completo e come provarlo sono nella presentazione del codice:
08-Architettura_dei_Calcolatori-Algebra_di_Boole_1-Codice.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Comincia il secondo blocco del corso: la logica. Dopo aver imparato che cosa significano i bit, imparate come si combinano. In realtà usate l'algebra di Boole fin dai primi giorni, ogni volta che avete esaminato un pulsante con andi; questa lezione dà un nome a quell'operazione e le costruisce attorno l'algebra. Il Bianconiglio in copertina va sempre di fretta: anche il processore fa tutto a minuscoli passi logici, miliardi al secondo. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit; l'architettura di von Neumann; analisi e sintesi; l'algebra di Boole; le porte logiche. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: minimizzazione, Karnaugh (Lezione 09). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Per il docente: Spirale: gli studenti usano andi per esaminare un pulsante fin dai primi giorni. La lezione dà un nome a ciò che hanno fatto (una maschera è un AND), poi costruisce l'algebra, poi torna alle istruzioni bit a bit.

## Slide 2: Che cosa saprete fare alla fine
1
Descrivere un calcolatore come processore, memoria e ingresso/uscita, collegati da un bus
2
Spiegare la differenza tra analisi e sintesi di un circuito logico
3
Scrivere le tabelle di verità di AND, OR, NOT, XOR, NAND e NOR e riconoscerne i simboli
4
Applicare le proprietà dell'algebra di Boole, leggi di De Morgan comprese, per semplificare un'espressione
5
Usare and, or, xor e not su RISC-V per esaminare, porre a 1, azzerare e invertire singoli bit
Notes: Cinque obiettivi. Descrivere un calcolatore come tre sottosistemi collegati da un bus. Distinguere i due problemi del progetto logico, analisi e sintesi. Scrivere le tabelle di verità e riconoscere i simboli di sei porte. Applicare le proprietà dell'algebra, leggi di De Morgan comprese, per semplificare un'espressione. E, di ritorno sulla macchina, usare le istruzioni bit a bit di RISC-V per esaminare, porre a 1, azzerare e invertire singoli bit di un registro.

## Slide 3: Il calcolatore elettronico: tre sottosistemi e un bus
Processore (CPU)
unità di controllo, ALU, registri
esegue le istruzioni
Memoria centrale
contiene le istruzioni
e i dati
Ingresso / uscita
joystick, display, suono,
rete, memoria di massa
Bus: linee degli indirizzi, linee dei dati, linee di controllo
Il modello di von Neumann in termini odierni: le unità del 1945, collegate da fili condivisi
Tutto ciò che viaggia sul bus è una configurazione di bit
DA COMPRENDERE OGGI · l'architettura di von Neumann
Notes: Un calcolatore ha tre sottosistemi: il processore, che esegue le istruzioni; la memoria centrale, che contiene istruzioni e dati; e l'ingresso/uscita, che collega la macchina al mondo. Sono uniti da un bus, un insieme di fili condivisi diviso in linee degli indirizzi, linee dei dati e linee di controllo. È il modello di von Neumann della Lezione 03 in termini odierni. Tutto ciò che viaggia sul bus è una configurazione di bit. Sull'ESP32-C6 tutto questo sta dentro un solo chip. DA COMPRENDERE OGGI: l'architettura di von Neumann. Per il docente: Sostituisce le due figure della presentazione originale (modello di von Neumann; architettura a bus). Sull'ESP32-C6 i tre sottosistemi e il bus stanno tutti dentro un solo chip.

## Slide 4: Il processore
La capacità di elaborazione del calcolatore risiede nel processore
Può eseguire un insieme di azioni elementari, più o meno complesse: le istruzioni
Le istruzioni sono comandi espliciti che
– governano il trasferimento dell'informazione dentro il calcolatore e tra il calcolatore e i dispositivi di I/O
– specificano le operazioni aritmetiche e logiche da eseguire
La memoria centrale contiene i dati di ingresso e di uscita del calcolo, e la sequenza delle istruzioni
Una sequenza di istruzioni memorizzata nella memoria centrale è un programma
preleva, esegui, ripeti
il processore prende le istruzioni dalla memoria e le esegue, una per una
DA COMPRENDERE OGGI · l'architettura di von Neumann
Notes: Nel processore risiede la capacità di elaborazione. Esegue istruzioni, che sono comandi espliciti di due tipi: quelli che governano il trasferimento dell'informazione, dentro il calcolatore e da e verso i dispositivi, e quelli che specificano operazioni aritmetiche e logiche. La memoria contiene i dati e la sequenza delle istruzioni, e una sequenza di istruzioni memorizzata è un programma. Il processore fa una cosa sola, all'infinito: preleva un'istruzione, la esegue, e ripete. DA COMPRENDERE OGGI: l'architettura di von Neumann. Per il docente: RV32I: circa quaranta istruzioni. Avete usato addi, lw, sw, andi, beqz, call e ret: trasferimento, aritmetica, logica e controllo ci sono tutti.

## Slide 5: Che tipo di sistema è un calcolatore elettronico?
1
Numerico
È un sistema digitale: tutta l'informazione che tratta è espressa come stringhe di bit.
2
Automatico
Una volta avviato procede da solo, istruzione dopo istruzione, senza intervento umano.
3
A programma memorizzato
Il programma è registrato in memoria e si può sostituire: la stessa macchina fa lavori diversi.
4
Elettronico
È costruito con circuiti elettronici che memorizzano i bit e li elaborano.
DA COMPRENDERE OGGI · l'architettura di von Neumann
Notes: Quattro aggettivi definiscono un calcolatore elettronico. Numerico, o digitale: tutta l'informazione è fatta di stringhe di bit. Automatico: una volta avviato procede da solo. A programma memorizzato: il programma sta in memoria e si può sostituire, quindi la stessa macchina fa lavori diversi. Elettronico: è costruito con circuiti che memorizzano ed elaborano bit. Ogni aggettivo esclude qualcosa: un abaco è numerico ma non automatico; un carillon meccanico è automatico ma il suo programma è fisso. DA COMPRENDERE OGGI: l'architettura di von Neumann.

## Slide 6: Circuiti logici
Tutta l'informazione trattata da un dispositivo numerico è espressa da stringhe di bit
I circuiti elettronici che memorizzano i bit e li elaborano si chiamano circuiti di commutazione, o circuiti logici
Un circuito logico forma una rete di commutazione; progettarlo si chiama progetto logico
Per descrivere il comportamento dei circuiti logici si usa un'algebra: una notazione matematica che semplifica l'analisi e la sintesi delle reti logiche
0 e 1
due livelli di tensione su un filo, due stati di un interruttore, due valori di una variabile booleana
DA COMPRENDERE OGGI · analisi e sintesi
Notes: I circuiti che memorizzano ed elaborano i bit si chiamano circuiti di commutazione, o circuiti logici; collegati tra loro formano una rete di commutazione, e progettarne una è il progetto logico. Per descrivere ciò che fanno questi circuiti si usa un'algebra. Svolge per i circuiti il ruolo che l'algebra ordinaria svolge per le grandezze: una notazione in cui si può calcolare invece di provare ogni caso. I valori sono due, 0 e 1: due livelli di tensione, due stati di un interruttore. DA COMPRENDERE OGGI: analisi e sintesi. Per il docente: Circuiti di commutazione: switching circuits. L'algebra è quella di Boole (1854), applicata agli interruttori da Nakajima e Shannon negli anni Trenta (Lezione 03).

## Slide 7: Due problemi, una sola algebra
Analisi
Data: la descrizione della STRUTTURA di un circuito (come è fatto)
Trovare: il suo COMPORTAMENTO (che cosa fa)
Esempio: leggere uno schema e ricavarne la tabella di verità
Esempio: leggere andi t3, t0, 1 e dire che cosa finisce in t3
Sintesi
Data: la descrizione del COMPORTAMENTO (che cosa deve fare)
Trovare: una STRUTTURA che lo realizza (come costruirlo)
Esempio: dalla tabella di verità di una somma a un circuito addizionatore
Esempio: da «muoviti se è premuto LEFT o RIGHT» a una maschera e un salto
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI · minimizzazione, Karnaugh → Lezione 09
DA COMPRENDERE OGGI · analisi e sintesi
Notes: Due problemi, e una sola algebra per entrambi. Analisi: è data la struttura di un circuito, come è fatto, e se ne deve trovare il comportamento, che cosa fa. Leggere andi t3, t0, 1 e dire che cosa finisce in t3 è analisi. La sintesi va nell'altro verso: da un comportamento desiderato a una struttura che lo realizza, per esempio dalla tabella di una somma a un addizionatore. La sintesi ha di solito molte soluzioni; scegliere la più economica è l'argomento della prossima lezione. DA COMPRENDERE OGGI: analisi e sintesi. DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: minimizzazione, Karnaugh (si studia nella Lezione 09). Per il docente: La sintesi ha di solito molte soluzioni; scegliere la più economica è il problema di minimizzazione della Lezione 09.

## Slide 8: Algebra di Boole
Definizione
L'algebra usata per analizzare e sintetizzare i circuiti logici: variabili che possono assumere solo due valori, 0 e 1, e tre operazioni di base.
Le variabili sono binarie e si scrivono di solito con lettere: A, B, ... oppure x, y, ...
AND, il prodotto logico: si scrive x AND y, oppure x . y, o semplicemente xy
OR, la somma logica: si scrive x OR y, oppure x + y
NOT, il complemento: si scrive NOT x, oppure x', oppure x con una barra sopra
DA COMPRENDERE OGGI · l'algebra di Boole
Notes: Nell'algebra di Boole una variabile può assumere solo due valori, 0 e 1, e le operazioni di base sono tre. AND, il prodotto logico, scritto con un punto o semplicemente accostando le variabili. OR, la somma logica, scritta con il segno più. NOT, il complemento, scritto qui con un apice, come in x', per poterlo battere a tastiera. Non fatevi ingannare dai simboli: il più non è una somma aritmetica, come vedrete subito nella tabella di verità di OR. DA COMPRENDERE OGGI: l'algebra di Boole. Per il docente: Congiunzione, disgiunzione, negazione: conjunction, disjunction, negation. In queste slide il complemento si scrive con un apice (x') per poterlo battere a tastiera.

## Slide 9: Le tre operazioni fondamentali
AND (congiunzione)
DA COMPRENDERE OGGI · le porte logiche
z = x . y
x | y | z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
OR (disgiunzione)
z = x + y
x | y | z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
NOT (negazione)
z = x'
x | z
0 | 1
1 | 0
Notes: Ogni riquadro mostra un'operazione in tre modi: il simbolo della porta, la notazione e la tabella di verità, che elenca l'uscita per ogni combinazione degli ingressi. AND dà 1 solo quando entrambi gli ingressi valgono 1. OR dà 0 solo quando entrambi valgono 0, quindi 1 OR 1 fa 1, non 2. NOT ha un solo ingresso e lo inverte. Imparate le tre forme: dorso piatto e fronte tonda per AND, dorso curvo e fronte a punta per OR, un triangolo con un cerchietto per NOT. DA COMPRENDERE OGGI: le porte logiche. Per il docente: AND vale 1 solo quando entrambi gli ingressi valgono 1; OR vale 0 solo quando entrambi valgono 0; NOT inverte. Una tabella di verità elenca l'uscita per ogni combinazione degli ingressi.

## Slide 10: Altre tre porte che incontrerete ovunque
XOR (or esclusivo)
DA COMPRENDERE OGGI · le porte logiche
z = x'y + xy'
x | y | z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
NAND (not and)
z = (x . y)'
x | y | z
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
NOR (not or)
z = (x + y)'
x | y | z
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Notes: Altre tre porte. XOR, l'or esclusivo, dà 1 quando i due ingressi sono diversi: è il bit di somma di un'addizione a un bit. NAND e NOR sono AND e OR seguiti da una negazione: il cerchietto sull'uscita di un simbolo significa sempre NOT. NAND dà 0 solo quando entrambi gli ingressi valgono 1; NOR dà 1 solo quando entrambi valgono 0. In pratica contano perché sono le porte più economiche da costruire con i transistor, come mostrerà la Lezione 10. DA COMPRENDERE OGGI: le porte logiche. Per il docente: Slide nuova. XOR vale 1 quando gli ingressi sono diversi: è il bit di somma di un'addizione, e RISC-V lo ha come istruzione. Il cerchietto su un simbolo significa negazione.

## Slide 11: Proprietà dell'algebra di Boole (1)
Proprietà | Forma AND | Forma OR
Commutativa | x . y = y . x | x + y = y + x
Associativa | (x . y) . z = x . (y . z) | (x + y) + z = x + (y + z)
Idempotenza | x . x = x | x + x = x
Assorbimento | x . (x + y) = x | x + (x . y) = x
Per l'associatività AND e OR si estendono a un numero qualsiasi di operandi: x . y . z, x + y + z.
DA COMPRENDERE OGGI · l'algebra di Boole
Notes: Le prime quattro proprietà, ciascuna in due forme, una per AND e una per OR. Commutativa e associativa sono come nell'algebra ordinaria; grazie alla seconda, AND e OR si estendono a un numero qualsiasi di operandi. L'idempotenza è nuova: x AND x è x, e x OR x è x; ripetere una variabile non aggiunge nulla. L'assorbimento è la più utile per semplificare: x OR (x AND y) è semplicemente x, perché quando x vale 1 il risultato è 1 qualunque sia y, e quando x vale 0 entrambi i termini valgono 0. DA COMPRENDERE OGGI: l'algebra di Boole. Per il docente: Grazie alla proprietà associativa AND e OR si possono definire su più di due operandi: x . y . z. Ogni proprietà viene in coppia: si scambia AND con OR.

## Slide 12: Proprietà dell'algebra di Boole (2)
Proprietà | Forma AND | Forma OR
Distributiva | x . (y + z) = x . y + x . z | x + y . z = (x + y) . (x + z)
Elemento neutro | x . 1 = x | x + 0 = x
Elemento nullo | x . 0 = 0 | x + 1 = 1
Complemento | x . x' = 0 | x + x' = 1
Involuzione | (x')' = x | 
Attenzione: anche OR si distribuisce rispetto ad AND. Per somma e prodotto ordinari è falso.
DA COMPRENDERE OGGI · l'algebra di Boole
Notes: Altre cinque proprietà. La prima legge distributiva è quella consueta. La seconda, x + yz = (x + y)(x + z), non ha equivalente nell'algebra ordinaria: qui anche OR si distribuisce rispetto ad AND. Poi le costanti: 1 è l'elemento neutro per AND e 0 per OR; 0 annulla un AND e 1 satura un OR. Le leggi del complemento dicono che una variabile e la sua negazione danno 0 con AND e 1 con OR. Involuzione: negare due volte restituisce la variabile. Due di queste, elemento neutro ed elemento nullo, spiegano come funziona una maschera. DA COMPRENDERE OGGI: l'algebra di Boole. Per il docente: La seconda legge distributiva non ha un corrispettivo nell'algebra ordinaria. La slide originale chiamava l'involuzione «convoluzione» e raggruppava elemento neutro ed elemento nullo come «minimo e massimo»; le leggi del complemento sono aggiunte qui.

## Slide 13: Le leggi di De Morgan
(x . y)' = x' + y'
(x + y)' = x' . y'
Il complemento di un prodotto è la somma dei complementi, e viceversa
Dimostrazione per induzione perfetta: si verifica ogni riga della tabella di verità
Un NAND è un OR degli ingressi negati; un NOR è un AND degli ingressi negati
x | y | x . y | (x . y)' | x' | y' | x' + y'
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Le due colonne evidenziate sono identiche: la prima legge vale. La seconda si dimostra allo stesso modo.
DA COMPRENDERE OGGI · l'algebra di Boole
Notes: Le leggi di De Morgan collegano le tre operazioni: il complemento di un prodotto è la somma dei complementi, e il complemento di una somma è il prodotto dei complementi. La tabella dimostra la prima per induzione perfetta: poiché le variabili hanno solo due valori, una legge si verifica controllando ogni riga. Le due colonne evidenziate sono identiche. In termini di porte: un NAND è un OR con gli ingressi negati. Userete queste leggi di continuo, su carta e nei programmi. DA COMPRENDERE OGGI: l'algebra di Boole. Per il docente: Augustus De Morgan, 1847. Le leggi si generalizzano a un numero qualsiasi di variabili. La presentazione originale mostrava la dimostrazione come immagine.

## Slide 14: Dualità e precedenza
Principio di dualità: ogni identità resta vera scambiando AND con OR e 0 con 1
– x . 1 = x diventa x + 0 = x; le due leggi di De Morgan sono l'una la duale dell'altra
Precedenza: prima NOT, poi AND, poi OR, come per potenze, prodotti e somme
– x + y . z' significa x + (y . (z'))
Le parentesi cambiano l'ordine, esattamente come nell'algebra ordinaria
Due espressioni sono equivalenti se hanno la stessa tabella di verità
DA COMPRENDERE OGGI · l'algebra di Boole
Notes: Due regole generali. Dualità: ogni identità resta vera scambiando AND con OR e 0 con 1; per questo le proprietà venivano a coppie, e dimostrarle costa la metà. Precedenza: prima si applica NOT, poi AND, poi OR, come le potenze vengono prima dei prodotti e i prodotti prima delle somme; le parentesi cambiano l'ordine. E una definizione da ricordare: due espressioni sono equivalenti quando hanno la stessa tabella di verità. DA COMPRENDERE OGGI: l'algebra di Boole. Per il docente: La dualità dimezza il lavoro: dimostrata una legge di ogni coppia, l'altra segue.

## Slide 15: Semplificare con l'algebra
Espressione | Legge applicata
x . y + x . y' | l'espressione da semplificare: tre porte e un invertitore
= x . (y + y') | legge distributiva, letta da destra a sinistra
= x . 1 | legge del complemento: y + y' = 1
= x | elemento neutro: resta solo un filo
Allo stesso modo: x + x' . y = (x + x') . (x + y) = 1 . (x + y) = x + y
DA COMPRENDERE OGGI · l'algebra di Boole
Notes: L'algebra al lavoro. L'espressione xy + xy' richiede due porte AND, una OR e un invertitore. Raccogliendo x con la legge distributiva si ottiene x(y + y'); la legge del complemento trasforma la parentesi in 1; l'elemento neutro lascia x. Tre porte sono diventate un pezzo di filo. Ogni riga della tabella nomina la legge che la giustifica: quando semplificate, siate sempre in grado di dire quale legge state applicando. La didascalia mostra una seconda semplificazione che servirà ancora. DA COMPRENDERE OGGI: l'algebra di Boole. Per il docente: Due letterali e tre porte diventano un filo. L'identità nella didascalia (detta a volte teorema di semplificazione) usa la distributività di OR rispetto ad AND; la si riusa nella Lezione 09.

## Slide 16: Verifica la comprensione
1
Per quali ingressi x NAND y vale 0?
A
x = 0, y = 0
B
x = 0, y = 1
C
x = 1, y = 1
D
mai
2
Per De Morgan, (a . b')' è uguale a:
A
a' . b
B
a' + b
C
a + b'
D
a' + b'
Notes: NAND è AND seguito da NOT. Partite da AND: per quale unica riga della sua tabella l'uscita vale 1? Quella è la sola riga in cui NAND vale 0. Applicate la prima legge di De Morgan al prodotto di a e b': il complemento diventa la somma dei complementi, a' più il complemento di b'. Poi usate l'involuzione sul secondo termine. Per il docente: 1. Risposta: C. NAND è il complemento di AND: vale 0 solo quando entrambi gli ingressi valgono 1. 2. Risposta: B. (a . b')' = a' + (b')' = a' + b, usando l'involuzione sul secondo termine.

## Slide 17: Verifica la comprensione
1
t0 = 0x0000005A. Che cosa c'è in t1 dopo andi t1, t0, 0x0F?
A
0x0000005A
B
0x00000050
C
0x0000000A
D
0x0000000F
2
Quale istruzione porta a 1 il bit 5 di t0 e lascia invariati tutti gli altri bit?
A
andi t0, t0, 0x20
B
ori t0, t0, 0x20
C
xori t0, t0, 0x20
D
addi t0, t0, 0x20
Notes: Scrivete in binario 0x5A, 0101 1010, e la maschera 0x0F, 0000 1111. L'AND conserva i bit dove la maschera ha 1, i quattro bassi, e azzera gli altri. Confrontate le quattro istruzioni con la tabella della maschera. AND con 0x20 azzererebbe tutti gli altri bit. XOR invertirebbe il bit, trasformando un 1 in uno 0. Una somma aritmetica funzionerebbe solo se il bit fosse 0, e altrimenti produrrebbe un riporto. Solo OR pone il bit a 1 e lascia invariato il resto. Per il docente: 1. Risposta: C. 0x5A = 0101 1010; AND con 0000 1111 conserva il nibble basso: 1010 = 0xA. 2. Risposta: B. OR con una maschera: x + 1 = 1 sul bit 5, x + 0 = x altrove. xori lo invertirebbe; addi propagherebbe un riporto nel bit 6 se il bit fosse già a 1.

## Slide 18: Glossario: inglese e italiano
Inglese | Italiano | Inglese | Italiano
logic circuit | circuito logico | truth table | tabella di verità
switching network | rete di commutazione | logic gate | porta logica
analysis / synthesis | analisi / sintesi | complement | complemento (negazione)
logical product (AND) | prodotto logico (congiunzione) | duality | dualità
logical sum (OR) | somma logica (disgiunzione) | mask | maschera
involution | involuzione | to set / clear / toggle | porre a 1 / azzerare / invertire
Notes: Dodici termini. Truth table, tabella di verità, è la tabella che definisce una funzione elencando tutti i casi. Logical product e logical sum, prodotto e somma logica, sono AND e OR. To set, to clear e to toggle un bit significano porlo a 1, azzerarlo e invertirlo; l'italiano non ha verbi singoli e usa brevi locuzioni.

## Slide 19: Conclusioni e letture
L'architettura di von Neumann rappresenta in forma semplificata una macchina reale: processore, memoria, ingresso/uscita
L'algebra di Boole rappresenta funzioni logiche realizzabili con circuiti elettronici
Tre operazioni, una manciata di proprietà e le leggi di De Morgan bastano a trasformare qualunque espressione
Un'istruzione bit a bit è l'algebra applicata a trentadue bit insieme; una maschera è la legge dell'elemento neutro al lavoro
Letture
– Patterson, Hennessy: Struttura e progetto dei calcolatori, edizione RISC-V, appendice A (fondamenti di progetto logico)
– Playing with RISC-V, capitolo 6: State and Input: Branches, Bitmasks, and Boundaries
– Bucci: Architettura dei calcolatori elettronici, i capitoli sull'algebra di Boole
Notes: Quattro conclusioni. L'architettura di von Neumann descrive in forma semplificata una macchina reale. L'algebra di Boole descrive funzioni logiche che i circuiti elettronici possono realizzare. Tre operazioni, poche proprietà e le leggi di De Morgan bastano a trasformare qualunque espressione. E un'istruzione bit a bit è l'algebra applicata a trentadue bit insieme, con la maschera come legge dell'elemento neutro al lavoro. La prossima lezione passa dagli operatori alle funzioni: forme canoniche e minimizzazione. Stato di apprendimento, riepilogo. DA COMPRENDERE OGGI: le maschere di bit; l'architettura di von Neumann; analisi e sintesi; l'algebra di Boole; le porte logiche. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: minimizzazione, Karnaugh (Lezione 09). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Per il docente: Prossima lezione: funzioni booleane, forme canoniche e minimizzazione.