## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 11
Macchine combinatorie: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
11-Architettura_dei_Calcolatori-Macchine_Combinatorie.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 11. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: i multiplexer; le reti combinatorie; i codici; decoder ed encoder; comparatori e parità; l'ALU. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: macchine a stati finiti (Lezione 13). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 2 listati della Lezione 11, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l11.S, 50 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l11.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l11.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Scegliere uno di quattro colori
# a0 = selector, 0 to 3 result: a4 = the selected colour
la t0, palette # four words: the data inputs
slli t1, a0, 2 # selector * 4 bytes
add t0, t0, t1 # address of the selected word
lw a4, 0(t0) # the selected input reaches the output
.section .rodata
# red, green, blue, yellow
palette: .word 0xf800, 0x07e0, 0x001f, 0xffe0
1
Lo stesso selettore dà sempre lo stesso colore: il risultato dipende solo dagli ingressi presenti
2
Nulla viene ricordato da un uso al successivo
3
In hardware è un multiplexer: quattro ingressi dati, due bit di selezione, un'uscita
4
Un processore ne contiene decine. Come sono fatti?
DA COMPRENDERE OGGI · i multiplexer
Notes: a0 contiene un numero da 0 a 3. Le quattro istruzioni sono l'accesso al vettore della Lezione 04: si carica l'indirizzo della tabella, si moltiplica il selettore per 4, si somma, e si carica la parola selezionata. Lo stesso selettore dà sempre lo stesso colore, e nulla viene ricordato da un uso al successivo. Questo comportamento, uscite che dipendono solo dagli ingressi presenti, definisce le macchine di oggi. In hardware questa in particolare è un multiplexer: quattro ingressi dati, due bit di selezione, un'uscita. DA COMPRENDERE OGGI: i multiplexer. Per il docente: L'accesso al vettore della Lezione 04, letto come circuito. Nel processore la selezione è fatta da porte in molto meno di un nanosecondo; qui richiede quattro istruzioni.

## Slide 4: Nel processore: quale registro viene scritto?
addi t1, t1, 1 = 0x00130313
000000000001
31
20
00110
19
15
000
14
12
00110
rd = 6
11
7
0010011
6
0
decodificatore 5-a-32
0
x0
0
x1
0
x2
0
x3
0
x4
0
x5
1
x6
0
x7
0
x8
0
x9
0
x10
0
x11
0
x12
0
x13
0
x14
0
x15
0
x16
0
x17
0
x18
0
x19
0
x20
0
x21
0
x22
0
x23
0
x24
0
x25
0
x26
0
x27
0
x28
0
x29
0
x30
0
x31
I cinque bit di rd sono una parola codice: 32 registri, ceil(log2 32) = 5
Un decodificatore 5-a-32 ne ricava 32 linee di abilitazione alla scrittura: solo x6, cioè t1, riceve il risultato
Altre due selezioni, su rs1 e rs2, scelgono i registri da leggere
DA COMPRENDERE OGGI · decoder ed encoder
Notes: Un decodificatore al lavoro nel processore. L'istruzione addi t1, t1, 1 contiene un campo di 5 bit, rd, con il numero del registro di destinazione: 00110, cioè 6, il registro t1. Un decodificatore 5-a-32 trasforma quei cinque bit in trentadue linee di abilitazione alla scrittura, di cui è attiva solo la sesta: solo quel registro riceve il risultato. La stessa istruzione contiene altri due numeri di registro, che selezionano i registri da leggere. DA COMPRENDERE OGGI: decoder ed encoder. Per il docente: L'istruzione della Lezione 02. I campi grigi non sono coinvolti. L'abilitazione alla scrittura di x0 semplicemente non è collegata: x0 si legge sempre zero. La lettura usa multiplexer, mostrati tra qualche slide.

## Slide 5: Nel processore: registro o costante?
banco dei registri
valore di rs1
banco dei registri
valore di rs2
immediato dell'istruzione,
con segno esteso
MUX
ALU
A
0
1
B
selezione: 0 per add, 1 per addi
risultato
add t2, t0, t1 e addi t2, t0, 5 usano lo stesso addizionatore
Un multiplexer davanti alla ALU sceglie il secondo operando: un registro o la costante
È un multiplexer su parole: trentadue multiplexer a un bit con una linea di selezione comune
Anche leggere un registro è un multiplexer: 32 parole in ingresso, 5 bit di selezione (rs1), una parola in uscita
DA COMPRENDERE OGGI · i multiplexer
Notes: Un multiplexer al lavoro nel processore. add t2, t0, t1 somma due registri; addi t2, t0, 5 somma un registro e una costante presa dall'istruzione. Entrambe usano lo stesso addizionatore. Un multiplexer davanti al secondo ingresso della ALU sceglie tra il valore di un registro e la costante: la sua linea di selezione vale 0 per add e 1 per addi. È un multiplexer su parole intere: trentadue multiplexer a un bit con una linea di selezione comune. Anche leggere un registro è un multiplexer. DA COMPRENDERE OGGI: i multiplexer. Per il docente: Nel datapath del libro di Patterson e Hennessy il segnale di selezione si chiama ALUSrc. Una porta applicata a ogni bit di una parola con un controllo comune è una porta di parola.

## Slide 6: Una rete di parità in sette istruzioni
# a0 = one byte result: a0 = 1 if the number of 1 bits is odd
srli t0, a0, 4
xor a0, a0, t0 # fold eight bits onto four
srli t0, a0, 2
xor a0, a0, t0 # fold four bits onto two
srli t0, a0, 1
xor a0, a0, t0 # fold two bits onto one
andi a0, a0, 1 # keep the parity bit
1
Ogni xor combina la metà alta dei bit con la metà bassa
2
Tre livelli per otto bit: la versione software di un albero di porte XOR
3
Lo stesso valore accodato al byte ne rende pari la parità totale
DA COMPRENDERE OGGI · comparatori e parità
Notes: Una rete di parità in software, per un byte. Ogni coppia di istruzioni scorre il valore a destra e lo combina con se stesso tramite XOR: il primo ripiegamento porta otto bit su quattro, il secondo quattro su due, il terzo due su uno. L'ultima istruzione tiene solo il bit più basso, che è la parità. In hardware gli stessi tre livelli sono un albero di sette porte XOR. Tracciatela a mano con 0x53, che ha quattro 1, e con 0x13, che ne ha tre. DA COMPRENDERE OGGI: comparatori e parità. Per il docente: Scritto per questa lezione. Tracciarlo con 0x53 = 0101 0011 (quattro 1, risultato 0) e con 0x13 = 0001 0011 (tre 1, risultato 1). In hardware i tre livelli sono un albero di sette porte XOR.

## Slide 7: Le istruzioni RISC-V e la ALU
Istruzione | funct3 | Operazione della ALU | Unità che produce il risultato
add, sub | 000 | somma o differenza | addizionatore / sottrattore (sceglie un altro bit, in funct7)
sll | 001 | scorrimento a sinistra | shifter
slt, sltu | 010, 011 | pone a 1 se minore | sottrattore, poi le regole di segno
xor | 100 | XOR bit a bit | porte XOR
srl, sra | 101 | scorrimento a destra | shifter (funct7 sceglie logico o aritmetico)
or | 110 | OR bit a bit | porte OR
and | 111 | AND bit a bit | porte AND
funct3 è un codice di 3 bit dentro l'istruzione: decodificandolo si pilota il multiplexer della ALU.
DA COMPRENDERE OGGI · l'ALU
Notes: Come un'istruzione sceglie l'operazione. Il campo di 3 bit funct3 dell'istruzione è un codice compatto: 000 per somma o differenza, 001 per lo scorrimento a sinistra, 100 per XOR, 110 per OR, 111 per AND. Un piccolo decodificatore lo trasforma nelle linee di selezione del multiplexer della ALU. Dove due istruzioni condividono un valore, come add e sub, le distingue un altro bit altrove nell'istruzione. Un codice, un decodificatore, un multiplexer: l'intera lezione in una tabella. DA COMPRENDERE OGGI: l'ALU. Per il docente: funct3 è il campo di 3 bit dell'istruzione visto nella Lezione 02 (bit da 14 a 12). Tre bit, otto parole codice: un codice compatto che un piccolo decodificatore trasforma nelle linee di selezione del multiplexer della ALU.

## Slide 8: Il programma completo: l11.S (1 di 3)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 11: Combinational Machines
# l11.S: a multiplexer in software: a selector chooses one of four colours
#
# On the screen: four horizontal bars, red, green, blue and yellow from the top: bar k
# is drawn in the colour that the selector k chooses in the table.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l11.S --portable \
# --entry-prefix l11 --name l11 --out l11.prg32
.option norelax
.section .text
.global l11_init
.global l11_update
.global l11_draw
l11_init:
ret
l11_update:
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l11.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 9: Il programma completo: l11.S (2 di 3)
l11_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
li a0, 0
call prg32_gfx_clear
li s0, 0 # the selector, 0 to 3
bars:
mv a0, s0 # a0 = selector, 0 to 3
la t0, palette # four words: the data inputs
slli t1, a0, 2 # selector * 4 bytes
add t0, t0, t1 # address of the selected word
lw a4, 0(t0) # the selected input reaches the output
li a0, 20
slli a1, s0, 5
addi a1, a1, 20 # y = 20 + 32 * selector
li a2, 200
li a3, 16
call prg32_gfx_rect
addi s0, s0, 1
li t0, 4
blt s0, t0, bars
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l11.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 10: Il programma completo: l11.S (3 di 3)
addi sp, sp, 16
ret
.section .rodata
# red, green, blue, yellow
palette: .word 0xf800, 0x07e0, 0x001f, 0xffe0
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l11.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 11: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– quattro barre orizzontali, rossa, verde, blu e gialla dall'alto: la barra k è disegnata nel colore che il selettore k sceglie nella tabella.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 12: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l11.S --portable \
--entry-prefix l11 --name l11 --out l11.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l11.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 13: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l11.S --portable \
--entry-prefix l11 --name l11 --architecture qemu \
--out l11-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l11-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 14: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l11.S --portable \
--entry-prefix l11 --name l11 --architecture esp32c6 \
--out l11-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l11-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 15: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l11; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 16: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Sintetizzate con una mappa di Karnaugh il segmento g del transcodificatore a sette segmenti, usando le indifferenze
2
Costruite un decodificatore 3-a-8 con due decodificatori 2-a-4 con abilitazione e un invertitore
3
Realizzate F = somma di m(1, 2, 4, 7) con un multiplexer a 8 ingressi. Che funzione è?
4
Scrivete un comparatore in assembly: a0 = 1 se a0 e a1 sono uguali, usando solo xor e sltiu
5
Disegnate su PRG32 una cifra a sette segmenti: una tabella di dieci byte, uno per cifra, e sette rettangoli accesi esaminandone i bit
Risultato atteso
Su PRG32: una grande cifra che conta da 0 a 9, un passo al secondo, disegnata con sette rettangoli.
Notes: Cinque esercizi. Sintetizzate il segmento g con una mappa, usando le indifferenze. Costruite un decodificatore 3-a-8 con due decodificatori 2-a-4 con abilitazione e un invertitore. Realizzate una funzione con un solo multiplexer mettendo la sua tabella di verità sugli ingressi dati, e riconoscete la funzione. Scrivete un comparatore in assembly con le sole xor e sltiu. E disegnate su PRG32 una cifra a sette segmenti: una tabella di dieci byte, uno per cifra, e sette rettangoli accesi esaminandone i bit: un transcodificatore in software. Per il docente: Esercizio 3: si mettono 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 sugli ingressi dati: è lo XOR a tre ingressi, il bit di somma del sommatore completo. Esercizio 4: xor a0, a0, a1 e poi sltiu a0, a0, 1 (la pseudo-istruzione seqz). L'esercizio 5 è un transcodificatore software seguito da sette test di bit: la tabella è la tabella di verità di questa lezione, una riga per byte.