## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 14
Macchine elementari: registri e bus: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
14-Architettura_dei_Calcolatori-Registri_e_Bus.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 14. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: i registri a scorrimento; i registri come flip-flop; bus e porte three-state. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: l'I/O mappato in memoria (Lezione 15); memorie e indirizzi (Lezione 15). Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 2 listati della Lezione 14, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l14.S, 94 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l14.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l14.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Inviare un byte un bit alla volta
# a0 = the byte to send, most significant bit first
li t0, 8 # eight bits to go
1: srli t1, a0, 7 # bring bit 7 down to bit 0
andi t1, t1, 1 # t1 = the bit to put on the wire
... # drive the data line with t1,
... # then pulse the clock line
slli a0, a0, 1 # shift left: the next bit moves up
addi t0, t0, -1
bnez t0, 1b
1
Il display e il chip audio del kit sono collegati da pochi fili, non da trentadue
2
Una parola deve quindi viaggiare un bit dopo l'altro: un trasferimento seriale
3
Il ciclo è un registro a scorrimento in software: scorrere, prendere un bit, ripetere
4
L'ESP32-C6 ha hardware che fa esattamente questo, milioni di volte al secondo
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI · l'I/O mappato in memoria → Lezione 15
DA COMPRENDERE OGGI · i registri a scorrimento
Notes: Il ciclo invia un byte un bit alla volta, a partire dal più significativo. A ogni giro il byte viene scorso a destra di 7 e mascherato con 1, il che ne isola il bit più alto; quel bit verrebbe messo su una linea dati e si darebbe un impulso su una linea di clock; poi il byte viene scorso a sinistra di uno, così il bit successivo sale nella posizione più alta. Dopo otto giri tutto il byte è partito. Il ciclo è un registro a scorrimento in software. Il chip del kit contiene hardware che fa la stessa cosa, milioni di volte al secondo. DA COMPRENDERE OGGI: i registri a scorrimento. DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: l'I/O mappato in memoria (si studia nella Lezione 15). Per il docente: Scritto per questa lezione. Sul kit il display usa SPI e l'amplificatore I2S: entrambi sono bus seriali pilotati da registri a scorrimento interni al chip. Le due righe omesse scriverebbero in registri GPIO mappati in memoria (Lezione 15).

## Slide 4: I bus del kit PRG32
Collegamento | Tipo | Linee | Che cosa vi viaggia
dentro l'ESP32-C6 | parallelo | 32 linee dati, indirizzi e controllo | istruzioni, dati e trasferimenti tra registri
display (ILI9341) | seriale, SPI | clock, dati in uscita, chip select, dato/comando | ogni pixel di ogni frame, bit per bit
amplificatore audio | seriale, I2S | clock di bit, selezione di parola, dati | campioni audio, 22.050 al secondo
joystick e pulsanti | un filo per pulsante | un piedino di ingresso ciascuno | una rappresentazione decodificata: una linea per pulsante
USB verso il portatile | seriale, coppia differenziale | due fili di dati | il firmware e la console di debug
DA COMPRENDERE OGGI · bus e porte three-state
Notes: I bus del kit. Dentro il chip il bus è parallelo. Il display è collegato con SPI, un bus seriale con un clock, una linea dati, un chip select e una linea che distingue i dati dai comandi: ogni pixel di ogni frame vi viaggia bit per bit. L'amplificatore è collegato con I2S, un altro bus seriale, che porta 22.050 campioni audio al secondo. I pulsanti usano un filo ciascuno: una rappresentazione decodificata. USB, anch'esso seriale, porta il firmware e la console di debug. DA COMPRENDERE OGGI: bus e porte three-state. Per il docente: Dalla descrizione hardware del repository di PRG32 (docs/hardware). Chip select è il CS della piccola memoria della presentazione della lezione: più dispositivi possono condividere lo stesso bus seriale perché ascolta solo quello selezionato.

## Slide 5: Scorrimenti in RISC-V: uno shift register in un'istruzione
slli e srli spostano tutti i bit di un registro di un dato numero di posizioni, riempiendo di zeri
srai riempie con copie del bit di segno (Lezione 05)
sll, srl e sra prendono la quantità da un secondo registro
In hardware uno scorrimento di una quantità qualsiasi in un solo passo è fatto da un barrel shifter: strati di multiplexer, non una catena di flip-flop
Lo shifter è una delle unità della ALU della Lezione 11
# parallel to serial, LSB first
andi t1, a0, 1 # take bit 0
srli a0, a0, 1 # next bit
# serial to parallel, MSB first
slli a1, a1, 1 # make room
or a1, a1, t1 # insert bit
DA COMPRENDERE OGGI · i registri a scorrimento
Notes: Le istruzioni di scorrimento spostano tutti i bit di un registro in un solo passo: slli e srli riempiono di zeri, srai con copie del bit di segno; sll, srl e sra prendono il numero di posizioni da un registro. In hardware non si tratta di una catena di flip-flop, che richiederebbe un impulso di clock per posizione, ma di un barrel shifter, una rete combinatoria fatta di strati di multiplexer, ed è una delle unità della ALU. Il codice a destra mostra le due conversioni tra parallelo e seriale. DA COMPRENDERE OGGI: i registri a scorrimento. Per il docente: A un vero registro a scorrimento servono n impulsi di clock per n posizioni; il barrel shifter della ALU è combinatorio e lo fa entro un periodo di clock.

## Slide 6: Il programma completo: l14.S (1 di 6)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 14: Elementary Machines: Registers and Buses
# l14.S: a byte sent one bit at a time, and rebuilt at the other end
#
# On the screen: top row: the eight bits of 0xA5 in the order in which they leave,
# most significant first (lit, dark, lit, dark, dark, lit, dark, lit). Bottom row: the
# byte rebuilt by the receiver. A green square says that it is equal to the byte sent.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l14.S --portable \
# --entry-prefix l14 --name l14 --out l14.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ GREY, 0x4208
.equ YELLOW, 0xffe0
.equ GREEN, 0x07e0
.equ RED, 0xf800
.equ BYTE, 0xA5 # the byte to send: 1010 0101
.section .text
.global l14_init
.global l14_update
.global l14_draw
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l14.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 7: Il programma completo: l14.S (2 di 6)
l14_init:
ret
l14_update:
ret
# lamp: a0 = position 0 to 7, a1 = y, a2 = bit
lamp:
li a4, GREY
beqz a2, 1f
li a4, YELLOW
1: slli a0, a0, 5
addi a0, a0, 36 # x = 36 + 32 * position
li a2, 24
li a3, 24
tail prg32_gfx_rect
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l14.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 8: Il programma completo: l14.S (3 di 6)
l14_draw:
addi sp, sp, -32
sw ra, 28(sp)
sw s0, 24(sp)
sw s1, 20(sp)
sw s2, 16(sp)
sw s3, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l14.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 9: Il programma completo: l14.S (4 di 6)
li s0, BYTE # a0 of the slide: the byte to send
li s1, 0 # the receiver's shift register
li s2, 0 # how many bits have gone
1: srli t1, s0, 7 # bring bit 7 down to bit 0
andi s3, t1, 1 # s3 = the bit to put on the wire
mv a0, s2 # ... here the wire is a lamp:
li a1, 40 # position = the order of sending
mv a2, s3
call lamp
slli s1, s1, 1 # receiver: make room (serial to parallel)
or s1, s1, s3 # insert the bit
slli s0, s0, 1 # sender: shift left, the next bit moves up
andi s0, s0, 255 # (keep eight bits)
addi s2, s2, 1
li t0, 8 # eight bits to go
blt s2, t0, 1b
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l14.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 10: Il programma completo: l14.S (5 di 6)
li s2, 0 # show the byte that the receiver rebuilt
2: li t0, 7
sub t0, t0, s2
srl a2, s1, t0
andi a2, a2, 1
mv a0, s2
li a1, 100
call lamp
addi s2, s2, 1
li t0, 8
blt s2, t0, 2b
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l14.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 11: Il programma completo: l14.S (6 di 6)
li a4, RED # is it the byte that was sent?
li t0, BYTE
bne s1, t0, 3f
li a4, GREEN
3: li a0, 152
li a1, 150
li a2, 16
li a3, 16
call prg32_gfx_rect
lw s3, 12(sp)
lw s2, 16(sp)
lw s1, 20(sp)
lw s0, 24(sp)
lw ra, 28(sp)
addi sp, sp, 32
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l14.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 12: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– riga in alto: gli otto bit di 0xA5 nell'ordine in cui escono, il più significativo per primo (accesa, spenta, accesa, spenta, spenta, accesa, spenta, accesa). Riga in basso: il byte ricostruito dal ricevitore. Un quadrato verde dice che è uguale al byte inviato.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 13: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l14.S --portable \
--entry-prefix l14 --name l14 --out l14.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l14.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 14: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l14.S --portable \
--entry-prefix l14 --name l14 --architecture qemu \
--out l14-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l14-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 15: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l14.S --portable \
--entry-prefix l14 --name l14 --architecture esp32c6 \
--out l14-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l14-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 16: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l14; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 17: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Disegnate un registro a scorrimento a 4 bit, ingresso seriale e uscita parallela, con flip-flop D, e compilatene il contenuto su quattro impulsi di clock per l'ingresso 1, 0, 1, 1
2
Tre registri condividono un bus comune: scrivete i segnali di abilitazione e di caricamento necessari per copiare il registro B nel registro A
3
Completate il riscaldamento: scrivete il ciclo che riceve otto bit da una linea e ricostruisce il byte
4
Su PRG32 mostrate un byte come otto lampade e fatelo scorrere a sinistra di una posizione ogni mezzo secondo
5
Fate rientrare da destra il bit che esce a sinistra (una rotazione): un contatore ad anello
Risultato atteso
Su PRG32: una configurazione di lampade che cammina verso sinistra e, nell'ultimo esercizio, gira all'infinito.
Notes: Cinque esercizi. Disegnate un registro a scorrimento a 4 bit con ingresso seriale e uscita parallela e seguitene il contenuto su quattro impulsi di clock. Scrivete i segnali di abilitazione e di caricamento che copiano un registro in un altro su un bus comune. Completate il riscaldamento con il ciclo di ricezione. Su PRG32 mostrate un byte come otto lampade e fatelo scorrere ogni mezzo secondo. Infine fate rientrare da un lato il bit che esce dall'altro: una rotazione, detta anche contatore ad anello. Per il docente: Esercizio 3: slli a1, a1, 1 e poi or con il bit ricevuto, otto volte. Esercizio 5: srli t1, a0, 7; andi t1, t1, 1; slli a0, a0, 1; or a0, a0, t1; andi a0, a0, 255.