## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 09
Elementi di algebra di Boole: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
09-Architettura_dei_Calcolatori-Algebra_di_Boole_2.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 09. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: il sommatore; le funzioni booleane; le forme canoniche; minimizzazione, Karnaugh. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 2 listati della Lezione 09, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l09.S, 107 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l09.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l09.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Somma a un bit senza add
# a0 and a1 hold one bit each: 0 or 1
# goal: compute a0 + a1, which needs two bits (0, 1 or 2)
xor t0, a0, a1 # low bit of the sum: 1 when the bits differ
and t1, a0, a1 # high bit, the carry: 1 when both are 1
# a0 a1 | t1 t0
# 0 0 | 0 0 0 + 0 = 0
# 0 1 | 0 1 0 + 1 = 1
# 1 0 | 0 1 1 + 0 = 1
# 1 1 | 1 0 1 + 1 = 2 (binary 10)
1
Due istruzioni logiche sommano due bit: nessuna aritmetica
2
Il commento è una tabella di verità con due uscite
3
Questa coppia di porte si chiama semisommatore
4
Come si trovano le porte quando è data la tabella? È il metodo di oggi
DA COMPRENDERE OGGI · il sommatore
Notes: Il riscaldamento. La somma di due bit può valere 0, 1 o 2, quindi il risultato richiede due bit. xor produce il bit basso, che vale 1 quando gli ingressi differiscono; and produce il bit alto, il riporto, che vale 1 solo quando entrambi gli ingressi valgono 1. Il commento sotto il codice è una tavola di verità con due uscite, di cui vanno verificate le quattro righe. Questa coppia di porte ha un nome, il semisommatore. L'ultimo richiamo enuncia il problema della lezione: qui le porte erano date; come si trovano quando si conosce solo la tavola? DA COMPRENDERE OGGI: il sommatore. Per il docente: Eseguirlo in PRG32-QT con le quattro coppie di ingressi. La Lezione 05 diceva che a un processore per l'aritmetica basta un addizionatore; questo è il suo primo bit.

## Slide 4: Un sommatore completo, una porta per istruzione
# a0 = A, a1 = B, a2 = Cin (each 0 or 1)
# result: a3 = S, a4 = Cout
xor t0, a0, a1 # t0 = A xor B
xor a3, t0, a2 # S = A xor B xor Cin
and t1, a0, a1 # t1 = A . B
and t2, t0, a2 # t2 = (A xor B) . Cin
or a4, t1, t2 # Cout = A . B + (A xor B) . Cin
1
Cinque istruzioni, cinque porte: il programma è lo schema, letto da sinistra a destra
2
Analisi: eseguitelo passo-passo in PRG32-QT e compilate la tabella di verità
3
Sintesi: avete ricavato queste porte dalla tabella con il metodo di questa lezione
4
Con registri interi in ingresso, le stesse righe lavorano su tutte e trentadue le posizioni di bit insieme
DA COMPRENDERE OGGI · il sommatore
Notes: Il sommatore completo scritto come cinque istruzioni, una per porta: due xor per la somma, due and e un or per il riporto uscente. Il programma è lo schema elettrico, letto da sinistra a destra, e permette di esercitare entrambi i problemi della Lezione 08. Analisi: eseguirlo passo-passo in PRG32-QT per le otto combinazioni di ingresso e compilare la tavola di verità. Sintesi: ricavare queste porte dalla tavola con il metodo della lezione. Con interi registri come ingressi, le stesse cinque righe operano su tutte e trentadue le posizioni di bit contemporaneamente, ma senza propagare i riporti tra di esse; la propagazione è ciò che aggiunge la catena a propagazione del riporto. DA COMPRENDERE OGGI: il sommatore. Per il docente: Attività di laboratorio suggerita: un ciclo sulle otto combinazioni di ingresso che disegna i due bit di uscita come lampade, come nel laboratorio 06.

## Slide 5: Il programma completo: l09.S (1 di 6)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 09: Elements of Boolean Algebra
# l09.S: a full adder, one gate per instruction, on its eight input combinations
#
# On the screen: eight rows, one per combination of A, B and Cin (000 at the top):
# three lamps for the inputs on the left, then S and Cout on the right. It is the
# truth table of the full adder.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l09.S --portable \
# --entry-prefix l09 --name l09 --out l09.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ GREY, 0x4208
.equ YELLOW, 0xffe0
.equ CYAN, 0x07ff
.section .text
.global l09_init
.global l09_update
.global l09_draw
l09_init:
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l09.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 6: Il programma completo: l09.S (2 di 6)
l09_update:
ret
# full_adder: a0 = A, a1 = B, a2 = Cin (each 0 or 1); result: a3 = S, a4 = Cout
full_adder:
xor t0, a0, a1 # t0 = A xor B
xor a3, t0, a2 # S = A xor B xor Cin
and t1, a0, a1 # t1 = A . B
and t2, t0, a2 # t2 = (A xor B) . Cin
or a4, t1, t2 # Cout = A . B + (A xor B) . Cin
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l09.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 7: Il programma completo: l09.S (3 di 6)
# lamp: a0 = column, a1 = row, a2 = bit (0 or 1), a3 = colour when the bit is 1
lamp:
li a4, GREY
beqz a2, 1f
mv a4, a3
1: slli a0, a0, 5
addi a0, a0, 60 # x = 60 + 32 * column
slli a1, a1, 4
slli t0, a1, 1
srli a1, a1, 1
add a1, a1, t0 # 40 * row ...
srli a1, a1, 1 # ... / 2 = 20 * row
addi a1, a1, 20 # y = 20 + 20 * row
li a2, 24
li a3, 14
tail prg32_gfx_rect # a tail call: rect returns to our caller
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l09.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 8: Il programma completo: l09.S (4 di 6)
l09_draw:
addi sp, sp, -32
sw ra, 28(sp)
sw s0, 24(sp)
sw s1, 20(sp)
sw s2, 16(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li s0, 0 # row = the three inputs as a number, 0 to 7
1: srli a0, s0, 2
andi a0, a0, 1 # A = bit 2 of the row
srli a1, s0, 1
andi a1, a1, 1 # B = bit 1
andi a2, s0, 1 # Cin = bit 0
call full_adder
mv s1, a3 # keep S and Cout: they are in a registers,
mv s2, a4 # which the next calls destroy
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l09.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 9: Il programma completo: l09.S (5 di 6)
li a0, 0 # column 0: A
mv a1, s0
srli a2, s0, 2
andi a2, a2, 1
li a3, YELLOW
call lamp
li a0, 1 # column 1: B
mv a1, s0
srli a2, s0, 1
andi a2, a2, 1
li a3, YELLOW
call lamp
li a0, 2 # column 2: Cin
mv a1, s0
andi a2, s0, 1
li a3, YELLOW
call lamp
li a0, 4 # column 4: S
mv a1, s0
mv a2, s1
li a3, CYAN
call lamp
li a0, 5 # column 5: Cout
mv a1, s0
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l09.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 10: Il programma completo: l09.S (6 di 6)
mv a2, s2
li a3, CYAN
call lamp
addi s0, s0, 1
li t0, 8
blt s0, t0, 1b
lw s2, 16(sp)
lw s1, 20(sp)
lw s0, 24(sp)
lw ra, 28(sp)
addi sp, sp, 32
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l09.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 11: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– otto righe, una per combinazione di A, B e Cin (000 in alto): tre lampade per gli ingressi a sinistra, poi S e Cout a destra. È la tabella di verità del sommatore completo.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 12: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l09.S --portable \
--entry-prefix l09 --name l09 --out l09.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l09.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 13: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l09.S --portable \
--entry-prefix l09 --name l09 --architecture qemu \
--out l09-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l09-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 14: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l09.S --portable \
--entry-prefix l09 --name l09 --architecture esp32c6 \
--out l09-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l09-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 15: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l09; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 16: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Scrivete le forme canoniche P e S delle uscite S e Cout del sommatore completo
2
Minimizzate Cout con una mappa di Karnaugh di tre variabili. Quante porte risparmiate?
3
Minimizzate F = somma di m(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10) con una mappa di quattro variabili
4
Costruite NOT, AND e OR usando solo NAND, e verificate ciascuno con una tabella di verità
5
Programmate il sommatore completo su PRG32 e mostrate S e Cout come lampade per le otto combinazioni di ingresso
Risultato atteso
Su carta: Cout = AB + ACin + BCin. Su PRG32: otto coppie di lampade che riproducono la tabella di verità del sommatore completo.
Notes: Cinque esercizi. Scrivere le forme canoniche delle due uscite del sommatore completo. Minimizzare il riporto uscente con una mappa a tre variabili e contare le porte risparmiate. Minimizzare una funzione di quattro variabili data come elenco di mintermini, ricordando che gli angoli sono adiacenti. Costruire NOT, AND e OR con sole porte NAND, verificando ciascuna con la sua tavola di verità, il che dimostra in modo costruttivo la completezza funzionale. Poi programmare il sommatore completo su PRG32 e mostrarne le uscite come lampade per le otto combinazioni di ingresso. Per il docente: Esercizio 3: F = B'D' + B'C' + A'C'D (gli angoli; le coppie in alto a sinistra e in basso a sinistra con le loro vicine; m1 con m5). Esercizio 2: la forma canonica di Cout ha quattro mintermini (3, 5, 6, 7); la mappa dà tre clausole di due letterali.