## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 19
Istruzioni e interruzioni: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
19-Architettura_dei_Calcolatori-Istruzioni_e_Interruzioni.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 19. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: formati delle istruzioni; i modi di indirizzamento; il ciclo del processore; interruzioni e trap. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo, gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 2 listati della Lezione 19, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l19.S, 112 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l19.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l19.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Quattro parole in memoria
indirizzo codice macchina che cosa avete scritto
0x000 0x0002A303 lw t1, 0(t0)
0x004 0x00130313 addi t1, t1, 1
0x008 0x0062A023 sw t1, 0(t0)
0x00C 0x00008067 ret
1
È first_update della Lezione 02 così come sta in memoria: quattro numeri, a quattro indirizzi di distanza
2
Come fa il processore a sapere che il primo è un caricamento e il secondo una somma?
3
Quali passi compie per ciascuno?
4
E mentre li esegue, come si accorge che è stato premuto un pulsante o che è scaduto un timer?
DA COMPRENDERE OGGI · formati delle istruzioni
Notes: Il riscaldamento: quattro parole di memoria, a quattro indirizzi di distanza l'una dall'altra, che insieme costituiscono first_update, la funzione della Lezione 02 che incrementa un contatore. A sinistra ci sono gli indirizzi, al centro il codice macchina, a destra il sorgente così come è stato scritto. Il processore possiede solo la colonna centrale. Tre domande organizzano la lezione. Come fa a sapere che la prima parola è un caricamento e la seconda un'addizione? Quali passi compie per eseguire ciascuna? E mentre le esegue, come si accorge che è stato premuto un pulsante o che un timer è scaduto? DA COMPRENDERE OGGI: formati delle istruzioni. Per il docente: La la che precede queste istruzioni è omessa, e le codifiche sono quelle non compresse a 32 bit: con l'estensione C l'assemblatore può scegliere per alcune le forme a 16 bit. Gli indirizzi sono relativi all'inizio della funzione.

## Slide 4: Decodifica a mano
0x006283B3
add t2, t0, t1
0000000
funct7
add, non sub
31
25
00110
rs2
x6 = t1
24
20
00101
rs1
x5 = t0
19
15
000
funct3
add
14
12
00111
rd
x7 = t2
11
7
0110011
opcode
registro-registro
6
0
0x0002A303
lw t1, 0(t0)
000000000000
immediato
scostamento 0
31
20
00101
rs1
x5 = t0
19
15
010
funct3
una parola
14
12
00110
rd
x6 = t1
11
7
0000011
opcode
load
6
0
DA COMPRENDERE OGGI · formati delle istruzioni
Notes: Due istruzioni decodificate a mano. Le otto cifre esadecimali si scrivono in binario; si separano per primi gli ultimi sette bit, l'opcode, perché determinano il formato; poi si separano di conseguenza i campi restanti. Per 0x006283B3 l'opcode indica un'operazione tra registri, i campi danno x7, x5 e x6, e funct3 con funct7 selezionano l'addizione: add t2, t0, t1. Per 0x0002A303 l'opcode indica un caricamento, l'immediato è 0, la base x5 e la destinazione x6: lw t1, 0(t0). L'esercizio va fatto una volta con carta e matita; è l'inverso del lavoro dell'assemblatore. DA COMPRENDERE OGGI: formati delle istruzioni. Per il docente: Metodo: scrivere in binario le otto cifre esadecimali, staccare gli ultimi sette bit (l'opcode), cercare il formato, poi tagliare i campi. I decodificatori della Lezione 11 fanno la stessa cosa in una frazione di nanosecondo.

## Slide 5: La fase di prelievo, trasferimento per trasferimento
Passo | Trasferimento tra registri | Significato
1 | MA := PC | l'indirizzo dell'istruzione va nel registro degli indirizzi di memoria
2 | abilita lettura; MB := M[MA] | la memoria mette l'istruzione sul bus dati; viene catturata nel buffer
3 | D := MB | l'istruzione viene copiata nel registro di decodifica
4 | PC := PC + 4 | il PC ora punta all'istruzione successiva
DA COMPRENDERE OGGI · il ciclo del processore
Notes: La fase di prelievo espressa come quattro trasferimenti tra registri, usando i registri del modello di riferimento della Lezione 18. Il contenuto del PC va in MA, il registro indirizzo di memoria. La memoria viene letta, e la parola arriva in MB, il registro buffer. La parola viene copiata in D, il registro di decodifica. Il PC viene incrementato di 4, perché un'istruzione occupa quattro byte, così che punti all'istruzione successiva. Ogni riga è un trasferimento sul bus interno, comandato dall'unità di controllo. DA COMPRENDERE OGGI: il ciclo del processore. Per il docente: Fase fetch. PC, D, MA e MB sono i registri del modello di riferimento della Lezione 18; i trasferimenti viaggiano sul bus interno. Nella presentazione originale la macchina aveva parole di 16 bit e il PC avanzava di 2; in RV32 una parola è di quattro byte, quindi il PC avanza di 4 (di 2 dopo un'istruzione compressa).

## Slide 6: Il resto del ciclo per due istruzioni
Fase | add t2, t0, t1 | lw t1, 0(t0)
decodifica | O1 := R[t0]; O2 := R[t1] | O1 := R[t0]; O2 := 0 (l'immediato)
esecuzione | U := O1 + O2 | U := O1 + O2 (un indirizzo)
memoria | - | MA := U; abilita lettura; MB := M[MA]
scrittura | R[t2] := U | R[t1] := MB
La stessa ALU somma due registri per add e forma un indirizzo per lw. L'unità di controllo, decodificando l'opcode, decide quali trasferimenti avvengono.
DA COMPRENDERE OGGI · il ciclo del processore
Notes: Le restanti quattro fasi, affiancate per due istruzioni. Per add la decodifica legge i due registri nei registri operando della ALU, l'esecuzione li somma, la fase di memoria si salta, e la somma si scrive in t2. Per lw il secondo operando è l'immediato, la somma è un indirizzo, la fase di memoria legge la parola a quell'indirizzo, e la parola letta si scrive in t1. Lo stesso sommatore serve entrambe le istruzioni; cambiano solo i comandi emessi dall'unità di controllo. L'economia del percorso dei dati poggia su questa condivisione. DA COMPRENDERE OGGI: il ciclo del processore. Per il docente: O1, O2 e U sono i registri della ALU. Lo stesso sommatore calcola una somma per add e un indirizzo per lw: cambiano solo i segnali di controllo. Uno store finisce alla fase di memoria; un salto condizionato finisce all'esecuzione, scegliendo il prossimo PC.

## Slide 7: Un gestore di trap, per sommi capi
trap_entry:
addi sp, sp, -16
sw t0, 0(sp) # software context: save what we use
sw t1, 4(sp)
csrr t0, mcause # why are we here?
bgez t0, exception # top bit 0: an exception
... # top bit 1: find the device, serve it
lw t0, 0(sp) # restore the context
lw t1, 4(sp)
addi sp, sp, 16
mret # MIE := MPIE, PC := mepc
1
Il programma interrotto non deve accorgersene: ogni registro toccato dal gestore viene salvato e ripristinato
2
mcause letto come numero con segno è negativo per le interruzioni: bgez separa le due famiglie
3
mret è l'unica via del ritorno: riabilita le interruzioni e ricarica il PC in un solo passo
4
Il firmware del kit contiene proprio una routine così; la vostra cartuccia viene interrotta molte volte per frame
DA COMPRENDERE OGGI · interruzioni e trap
Notes: Un gestore di trap a grandi linee. Riserva spazio sullo stack e salva i registri che userà, la parte software del contesto. Legge mcause con csrr e ne verifica il segno: il bit più alto è il bit di segno, quindi bgez separa le eccezioni dalle interruzioni in una sola istruzione. Dopo aver servito l'evento ripristina i registri, rilascia lo stack ed esegue mret. Il programma interrotto non deve osservare nulla: un solo registro lasciato modificato qui produce un errore che compare a caso, dovunque, il che rende irrinunciabile la disciplina del salvataggio del contesto. Un gestore reale salva tutti i registri salvati dal chiamante, di solito su uno stack separato raggiunto attraverso mscratch. DA COMPRENDERE OGGI: interruzioni e trap. Per il docente: Uno schema, non il sorgente di PRG32: un gestore vero salva tutti i registri caller-saved, di solito su uno stack separato raggiunto tramite mscratch. csrr t0, mcause è la pseudo-istruzione per csrrs t0, mcause, zero.

## Slide 8: Il programma completo: l19.S (1 di 6)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 19: Instructions and Interrupts
# l19.S: four words in memory: a function read back as machine code
#
# On the screen: four rows of 32 lamps, the machine code of lw t1, 0(t0) / addi t1,
# t1, 1 / sw t1, 0(t0) / ret, and beside each a green square: the word in memory is
# the one decoded by hand in the lecture.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l19.S --portable \
# --entry-prefix l19 --name l19 --out l19.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ GREY, 0x4208
.equ YELLOW, 0xffe0
.equ GREEN, 0x07e0
.equ RED, 0xf800
.section .text
.global l19_init
.global l19_update
.global l19_draw
l19_init:
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l19.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 9: Il programma completo: l19.S (2 di 6)
l19_update:
ret
# The function of Lecture 02, kept in its uncompressed 32-bit forms.
.option push
.option norvc
sample:
lw t1, 0(t0) # 0x0002A303
addi t1, t1, 1 # 0x00130313
sw t1, 0(t0) # 0x0062A023
ret # 0x00008067
.option pop
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l19.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 10: Il programma completo: l19.S (3 di 6)
l19_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
sw s1, 4(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li s0, 0 # which instruction, 0 to 3
1: la t0, sample
slli t1, s0, 2 # instructions are 4 bytes apart
add t0, t0, t1
lw s1, 0(t0) # the instruction, fetched as a datum
mv a0, s1
slli a1, s0, 5
addi a1, a1, 30 # y = 30 + 32 * s0
call lamps32
la t0, expected # compare with the encoding worked out by hand
slli t1, s0, 2
add t0, t0, t1
lw t2, 0(t0)
li a4, RED
bne s1, t2, 2f
li a4, GREEN
2: li a0, 306
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l19.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 11: Il programma completo: l19.S (4 di 6)
slli a1, s0, 5
addi a1, a1, 30
li a2, 8
li a3, 8
call prg32_gfx_rect
addi s0, s0, 1
li t0, 4
blt s0, t0, 1b
lw s1, 4(sp)
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l19.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 12: Il programma completo: l19.S (5 di 6)
# lamps32: show the 32 bits of a word as a row of lamps, bit 31 on the left.
# a0 = the word, a1 = y of the row. A lamp is yellow for 1, grey for 0.
lamps32:
addi sp, sp, -32
sw ra, 28(sp)
sw s0, 24(sp)
sw s1, 20(sp)
sw s2, 16(sp)
mv s0, a0 # the word
mv s1, a1 # y
li s2, 0 # lamp number, 0 on the left
1: li t0, 31
sub t0, t0, s2 # lamp i shows bit 31 - i
srl t1, s0, t0 # bring that bit down to bit 0
andi t1, t1, 1 # keep it, clear all the others
li a4, GREY # lamp off
beqz t1, 2f
li a4, YELLOW # lamp on
2: slli a0, s2, 3
add a0, a0, s2 # 9 * i
addi a0, a0, 16 # x = 16 + 9 * i
mv a1, s1
li a2, 8
li a3, 8
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l19.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 13: Il programma completo: l19.S (6 di 6)
call prg32_gfx_rect
addi s2, s2, 1
li t0, 32
blt s2, t0, 1b
lw s2, 16(sp)
lw s1, 20(sp)
lw s0, 24(sp)
lw ra, 28(sp)
addi sp, sp, 32
ret
.section .rodata
expected: .word 0x0002A303, 0x00130313, 0x0062A023, 0x00008067
DA UTILIZZARE OGGI · il programma completo
Notes: Una pagina del programma completo, riprodotta esattamente com'è nel repository. Va letta dall'inizio. L'intestazione dice che cosa mostra il programma e come si compila; seguono i tre punti di ingresso, init, update e draw, e le sezioni dei dati chiudono il file. Le righe già incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti, così che ogni frammento si possa ritrovare nell'insieme. DA UTILIZZARE OGGI: il programma completo (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: code/l19.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 14: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– quattro righe di 32 lampade, il codice macchina di lw t1, 0(t0) / addi t1, t1, 1 / sw t1, 0(t0) / ret, e accanto a ciascuna un quadrato verde: la parola in memoria è quella decodificata a mano a lezione.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 15: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l19.S --portable \
--entry-prefix l19 --name l19 --out l19.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l19.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 16: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l19.S --portable \
--entry-prefix l19 --name l19 --architecture qemu \
--out l19-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l19-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 17: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l19.S --portable \
--entry-prefix l19 --name l19 --architecture esp32c6 \
--out l19-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l19-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 18: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l19; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 19: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Decodificate a mano 0x00A28293 e 0x40628333: formato, campi, assembly
2
Codificate sub t0, t1, t2 e sw a0, 8(sp)
3
Scrivete i trasferimenti tra registri dell'intero ciclo per sw t1, 0(t0) e per beq t0, t1, target
4
Disegnate il diagramma della pipeline per sei istruzioni su una pipeline a quattro stadi: quando termina la sesta?
5
In PRG32-QT mettete un breakpoint in first_update, avanzate di un passo, e confrontate il codice macchina mostrato con la vostra decodifica del riscaldamento
Risultato atteso
Su carta: addi t0, t0, 10 e sub t1, t0, t1. Su PRG32-QT: le quattro parole del riscaldamento, o i loro equivalenti compressi.
Notes: Cinque esercizi. Decodificare a mano due parole, dando formato, campi e assembly. Codificare sub t0, t1, t2 e sw a0, 8(sp), seguendo il percorso inverso. Scrivere i trasferimenti tra registri dell'intero ciclo per una memorizzazione e per un salto. Disegnare il diagramma della pipeline di sei istruzioni su quattro stadi e stabilire in quale ciclo si completa la sesta. E in PRG32-QT, fermarsi in first_update, eseguire passo-passo e confrontare il codice macchina mostrato con la propria decodifica del riscaldamento. Per il docente: 0x00A28293: imm 10, rs1 x5, funct3 000, rd x5, opcode 0010011. 0x40628333: funct7 0100000, rs2 x6, rs1 x5, funct3 000, rd x6, opcode 0110011. sub t0, t1, t2 = 0x407302B3. sw a0, 8(sp) = 0x00A12423. Sei istruzioni su quattro stadi terminano al ciclo 9.