## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 22
Verm1, parte 4: il gioco finito: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Implementazione di riferimento di Verm1: contributo di Giuseppe Coviello
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
22-Architettura_dei_Calcolatori-Verm1_Parte_4.pptx
DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI
DA UTILIZZARE OGGI
DA COMPRENDERE OGGI
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 22. Mentre la presentazione della lezione sviluppa i concetti, questa raccoglie tutto ciò che si scrive e si esegue: ogni listato con il suo commento, il programma completo della lezione, il risultato che deve produrre, e la procedura per provarlo su ciascuno dei tre host. Le due presentazioni vanno lette insieme: i concetti spiegano il codice, e il codice dà ai concetti una conseguenza osservabile. Stato di apprendimento: DA COMPRENDERE OGGI, alla fine di questa lezione lo spiegate, lo seguite passo passo e lo applicate da soli; DA UTILIZZARE OGGI, oggi seguite e usate la ricetta; come funziona dentro si spiega più avanti, o non fa parte del corso; DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI, riconoscete il nome e lo scopo; lo spiega una lezione successiva. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio. Stato di apprendimento di questa lezione. DA COMPRENDERE OGGI: quoziente e resto; caratteri e stringhe; la virgola fissa; la convenzione di chiamata; gli array in memoria; macchine a stati finiti; il frame buffer; il ciclo del processore. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32, il debugger di PRG32-QT (si usa, non si studia, in questo corso). DA COMPRENDERE PIÙ AVANTI: niente. Una slide senza etichetta è contesto: una storia, un esempio, una domanda, un esercizio.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 31 listati della Lezione 22, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma è il vostro verm1.S; il riferimento è verm1/verm1_part4.S, 565 righe, mostrato qui regione per regione
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Il contenuto della presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file sorgente completo, che si può compilare ed eseguire così com'è. Il percorso consigliato è eseguirlo per primo, osservarne il comportamento, e poi tornare ai singoli listati per capire come ciascuna parte contribuisce a quel comportamento. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part4.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part4.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Il ciclo di lavoro, di nuovo
# 1. build the cartridge (from your PRG32 folder, toolchain active)
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out ~/verm1/verm1.prg32
# 2. send it to PRG32-QT, running on the same computer
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run ~/verm1/verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# or: in PRG32-QT, import the file verm1.prg32 and choose Run Cartridge
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I soliti due comandi. Prima di cambiare qualsiasi cosa si esegue la Parte 3 in modalità debug e si annota la telemetria durante una partita: istruzioni eseguite, frame al secondo, frame in ritardo. Queste cifre sono il riferimento della misura che chiude la lezione; senza di esse nessuna affermazione di miglioramento sarebbe sostenibile. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Gli stessi due comandi. Prima di cominciare, eseguite la Parte 3 in modalità debug e annotate ciò che mostra la telemetria durante una partita: istruzioni eseguite (retired), frame al secondo, frame in ritardo. I numeri vi serviranno nel passo 5.

## Slide 4: NUOVO to_decimal: dividere per dieci, tre volte
to_decimal: # a0 = value 0..999, a1 = address of 3 chars
li t0, 10
remu t1, a0, t0 # the units: the remainder of value / 10
addi t1, t1, 48 # 48 is the ASCII code of '0'
sb t1, 2(a1)
divu a0, a0, t0
remu t1, a0, t0 # the tens
addi t1, t1, 48
sb t1, 1(a1)
divu a0, a0, t0
remu t1, a0, t0 # the hundreds
addi t1, t1, 48
sb t1, 0(a1)
ret # a leaf function: no stack frame needed
1
Contratto: a0 = valore, a1 = dove vanno i 3 caratteri
2
remu dà la cifra, divu ciò che resta
3
sb memorizza un byte: scostamenti 2, 1, 0 da a1
4
Una foglia: solo registri t, nessun frame
DA COMPRENDERE OGGI · quoziente e resto
Notes: to_decimal dichiara il suo contratto in un commento: il valore in a0, l'indirizzo di tre caratteri in a1. Esegue tre volte la stessa operazione: remu dà il resto della divisione per dieci, gli si somma 48, sb memorizza il byte, e divu lascia il quoziente per il giro successivo. Gli spiazzamenti sono 2, 1 e 0, dalle unità alle centinaia. La funzione è una foglia: non chiama nulla e usa solo temporanei, quindi non le serve alcuno stack frame. Le istruzioni di divisione sono lente su un piccolo processore, decine di cicli ciascuna, ma dieci di esse per passo sono trascurabili. DA COMPRENDERE OGGI: quoziente e resto. Per il docente: I valori sopra 999 mostrerebbero solo le ultime tre cifre: un limite che nessun giocatore incontrerà presto. Le istruzioni di divisione sono lente, decine di cicli di clock ciascuna su un processore piccolo, e dieci per passo del verme non sono nulla.

## Slide 5: MODIFICATO draw_score: due numeri, due testi
draw_score:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, score
lw a0, 0(t0)
la a1, score_txt
call to_decimal # the score, as three characters
li a0, 56
li a1, 0
la a2, score_txt
call draw_text
la t0, best
lw a0, 0(t0)
la a1, best_txt+5 # after the letters "BEST "
call to_decimal
li a0, 256
li a1, 0
la a2, best_txt
call draw_text
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Sostituite draw_score della Parte 3: via le tacche
2
Le cifre vengono scritte in una stringa in RAM
3
best_txt+5: salta BEST e lo spazio, cinque caratteri
4
Poi la stringa si disegna come ogni altra
DA COMPRENDERE OGGI · caratteri e stringhe
Notes: draw_score sostituisce quella della Parte 3. Chiama to_decimal due volte, una per il punteggio e una per il punteggio migliore, ogni volta con un indirizzo dentro una stringa in cui vanno le cifre: best_txt+5 salta la parola BEST e lo spazio che la segue. Le due stringhe si disegnano poi come qualsiasi altro testo. Poiché il testo si disegna con il suo colore di sfondo, le nuove cifre coprono le vecchie senza bisogno di cancellarle prima. DA COMPRENDERE OGGI: caratteri e stringhe. Per il docente: score_txt e best_txt sono stringhe in .data, non in .rodata: il programma ci scrive dentro. Il testo viene disegnato con il suo colore di sfondo, quindi le nuove cifre coprono le vecchie senza cancellare.

## Slide 6: MODIFICATO .data: le variabili della Parte 4
.section .data # variables: they live in RAM
state: .word TITLE
prev_btn: .word 0 # the buttons one frame ago
dir: .word 0
want: .word 0
step_q8: .word 0
score: .word 0
best: .word 0 # lost when the power goes
food_x: .word 0
food_y: .word 0
head_i: .word 0 # ring index of the head
length: .word 0 # number of cells of the worm
body_x: .space 256 # the ring: one byte per segment
body_y: .space 256
grid: .space COLS*ROWS # one byte per cell: 1 = worm
dirty: .word 2 # 0 nothing to draw, 1 a step, 2 everything
old_x: .word 0 # where the head was before the step
old_y: .word 0
erase_on: .word 0 # 1 if the tail left a cell
erase_x: .word 0
erase_y: .word 0
score_txt: .asciz "000" # filled in by to_decimal
best_txt: .asciz "BEST 000"
1
Sostituite la .data della Parte 3
2
Due stringhe che il programma compila
3
dirty, old ed erase: usate nei passi 3 e 4
DA COMPRENDERE OGGI · caratteri e stringhe
Notes: La nuova sezione .data. Due stringhe che il programma riempie, poste in .data e non in .rodata proprio perché il programma vi scrive. Seguono sei nuove variabili: dirty, la posizione precedente della testa, e la cella da cancellare. Non si usano fino al terzo passo, ma si scrivono ora perché la sezione si scriva una volta sola. DA COMPRENDERE OGGI: caratteri e stringhe. Per il docente: Scrivetela tutta adesso. Le sei variabili da dirty a erase_y non vengono usate fino al passo 3.

## Slide 7: Eseguite: le cifre
PROVA TU
1
Compilate ed eseguite, premete A: la riga in alto dice VERM1 000 e, a destra, BEST 000
2
Giocate e mangiate: 001, 002, ...
3
Perdete: nella schermata di game over BEST mostra il vostro punteggio
4
Nel debugger trovate score_txt in memoria e leggetene i byte: 30 30 33 00 dopo tre pasti
Risultato atteso
Il punteggio e il punteggio migliore in cifre; tutto il resto come nella Parte 3.
Notes: Compilare ed eseguire. La riga in alto mostra VERM1 000 e, a destra, BEST 000; ogni pasto incrementa il primo; perdendo, BEST mostra il punteggio raggiunto. Nel debugger si può ispezionare score_txt in memoria: dopo tre pasti i suoi byte sono 30 30 33 00, i caratteri prodotti dalla divisione dello studente. Per il docente: Questo programma intermedio, la Parte 3 con le nuove draw_score, to_decimal e .data, viene compilato ed eseguito da tests/verm1_steps.py.

## Slide 8: MODIFICATO Costanti: due velocità invece di una
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000 # RGB565 colours
.equ WHITE, 0xffff
.equ GREEN, 0x07e0 # the head
.equ BODY, 0x03e0 # the body: a darker green
.equ RED, 0xf800 # the food
.equ CELL, 8 # a cell is 8 x 8 pixels
.equ COLS, 40
.equ ROWS, 24
.equ TOP, 8
.equ SPEED_MIN, 32 # 32/256 of a cell per frame at the start
.equ SPEED_MAX, 96 # the worm never goes faster than this
.equ BTN_LEFT, 0x01
.equ BTN_RIGHT, 0x02
.equ BTN_UP, 0x04
.equ BTN_DOWN, 0x08
.equ BTN_A, 0x10
.equ DIR_RIGHT, 0 # bit 0 = vertical, bit 1 = backwards
.equ DIR_DOWN, 1
.equ DIR_LEFT, 2
.equ DIR_UP, 3
.equ TITLE, 0 # the three states of the game
.equ PLAY, 1
.equ OVER, 2
1
SPEED_Q8 è sostituita da un minimo e un massimo
2
32/256: un passo ogni 8 frame all'inizio
3
96/256: al massimo tre passi ogni 8 frame
DA COMPRENDERE OGGI · la virgola fissa
Notes: La costante SPEED_Q8 è sostituita da due: un minimo di 32 e un massimo di 96. Entrambi sono valori in virgola fissa in 256-esimi di cella per frame, come nella Parte 2: 32 significa un passo ogni otto frame, 96 tre passi ogni otto frame. DA COMPRENDERE OGGI: la virgola fissa. Per il docente: Sostituite le costanti della Parte 3. Cambiano solo le due righe SPEED.

## Slide 9: MODIFICATO play_update: una velocità che cresce
la t0, score
lw t3, 0(t0)
slli t3, t3, 2
addi t3, t3, SPEED_MIN # speed = 32 + 4 * score, in 1/256 of a cell
li t4, SPEED_MAX
ble t3, t4, 8f
mv t3, t4 # ... but never more than 96
8: la t0, step_q8
lw t1, 0(t0)
add t1, t1, t3 # add a fraction of a cell
li t2, 256
blt t1, t2, 6f # less than one whole cell: wait
sub t1, t1, t2
sw t1, 0(t0)
call step # one whole cell: move
j 7f
6: sw t1, 0(t0)
7: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
speed = 32 + 4 x score: uno scorrimento e una somma
2
ble e mv: il minore tra speed e 96
3
Il resto è il timer che conoscete
4
Il limite si raggiunge a 16 punti
DA COMPRENDERE OGGI · la virgola fissa
Notes: Il timer alla fine di play_update. La velocità è 32 più quattro volte il punteggio, calcolata con uno scorrimento di due posizioni e una somma. Un confronto conserva poi il minore tra questo valore e il massimo. Il resto è il timer consueto: la velocità si somma a un accumulatore, e si fa un passo ogni volta che supera 256. Una grandezza che segue una retta e poi resta a un limite si dice che satura, la stessa idea del clamping della Lezione 05. DA COMPRENDERE OGGI: la virgola fissa. Per il docente: Sostituite il timer alla fine di play_update. Una saturazione: il valore segue una retta e poi resta al limite, come il clamp del primo laboratorio. Con la virgola fissa la velocità cambia di un sessantaquattresimo di cella per frame a ogni pasto: nessuna velocità intera potrebbe essere così fine.

## Slide 10: Eseguite: sempre più veloce
PROVA TU
1
Compilate ed eseguite: il verme parte più lento che nella Parte 3, e accelera a ogni pasto
2
Contate con il debugger i frame tra due passi a punteggio 0: otto
3
Arrivate a 16 punti: la velocità non cambia più
4
Provate SPEED_MAX = 256, se ne avete il coraggio
Risultato atteso
Una partenza lenta, un passo ogni 8 frame, e un'accelerazione visibile nei primi pasti.
Notes: Compilare ed eseguire: il verme parte più lento che nella Parte 3 e accelera a ogni pasto. Con il debugger si possono contare i frame tra due passi a punteggio zero: otto, come previsto. Raggiunti i sedici punti, si può verificare che la velocità resti costante. I più audaci possono poi provare un massimo di 256, un passo per frame. Per il docente: Verificato da tests/verm1_steps.py: 8 passi nei primi 64 frame di una partita.

## Slide 11: MODIFICATO play_note: una funzione, ogni nota
play_note: # a2 = MIDI note, a4 = milliseconds
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, 0 # channel
li a1, 0 # instrument
li a3, 255 # volume
call prg32_audio_note
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Sostituite eat_sound con play_note
2
Il chiamante sceglie nota e durata: a2 e a4
3
La funzione compila gli altri tre argomenti
DA COMPRENDERE OGGI · la convenzione di chiamata
Notes: play_note sostituisce eat_sound. Il chiamante sceglie nota e durata, in a2 e a4; la funzione fornisce canale, strumento e volume e chiama prg32_audio_note. La scelta dei registri è voluta: nota e durata stanno già dove la funzione del runtime le aspetta, quindi non serve spostare nulla. Progettare un contratto attorno all'interfaccia della funzione chiamata risparmia istruzioni, un esempio piccolo ma caratteristico di progetto delle interfacce. DA COMPRENDERE OGGI: la convenzione di chiamata. Per il docente: Gli argomenti restano nei registri in cui prg32_audio_note li aspetta: a2 è la nota e a4 la durata in entrambe le funzioni. Progettare un contratto attorno al chiamato risparmia spostamenti.

## Slide 12: MODIFICATO step: ricordare la vecchia testa
la t0, head_i
lw t5, 0(t0) # t5 = ring index of the head
la t0, body_x
add t0, t0, t5
lbu s0, 0(t0) # one byte: the column of the head
la t0, old_x
sw s0, 0(t0) # remember where the head was
add s0, s0, t2
bgez s0, 1f
li s0, COLS-1 # off the left edge: wrap
1: li t4, COLS
blt s0, t4, 2f
li s0, 0
2: la t0, body_y
add t0, t0, t5
lbu s1, 0(t0)
la t0, old_y
sw s1, 0(t0)
add s1, s1, t3
bgez s1, 3f
li s1, ROWS-1
3: li t4, ROWS
blt s1, t4, 4f
li s1, 0
4:
1
Sostituite la stessa parte di step
2
old_x, old_y: la cella che la testa sta lasciando
3
draw la ridipingerà con il colore del corpo
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: L'inizio di step, con due memorizzazioni aggiunte: prima che la testa si muova, le sue coordinate si scrivono in old_x e old_y. Quella cella sta per smettere di essere la testa e diventare corpo, e draw dovrà ridipingerla. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: Al codice della Parte 3 si aggiungono due store: le righe che scrivono old_x e old_y.

## Slide 13: MODIFICATO step: c'è una cella da cancellare?
la t0, food_x
lw t1, 0(t0)
xor t1, t1, s0
la t0, food_y
lw t2, 0(t0)
xor t2, t2, s1
or s2, t1, t2 # s2 = 0 if the new head is on the food
la t0, length
lw t1, 0(t0)
bnez s2, 5f # not eating: the tail moves on
li t2, 255
bge t1, t2, 5f # the ring is full: no more growth
addi t1, t1, 1
sw t1, 0(t0) # eating: one cell longer, the tail stays
la t0, erase_on
sw zero, 0(t0) # ... so there is no cell to erase
j 6f
5: la t0, head_i
lw t2, 0(t0)
sub t2, t2, t1
addi t2, t2, 1
andi t2, t2, 255 # ring index of the tail
la t0, body_x
add t0, t0, t2
lbu t3, 0(t0)
la t0, body_y
add t0, t0, t2
lbu t4, 0(t0)
1
Mangiando: la coda resta, niente da cancellare
2
erase_on = 0 lo dice a draw
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: Il ramo seguito in caso di pasto. Quando il verme mangia, la coda non si muove, quindi non c'è cella da cancellare, e erase_on si pone a zero per registrarlo. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: Si aggiungono due righe: lo store di zero in erase_on.

## Slide 14: MODIFICATO step: annotare la coda, chiamare la fine
la t0, erase_x
sw t3, 0(t0) # remember the cell the tail leaves
la t0, erase_y
sw t4, 0(t0)
la t0, erase_on
li t5, 1
sw t5, 0(t0)
li t5, COLS
mul t4, t4, t5
add t4, t4, t3 # cell number of the tail = row * 40 + column
la t0, grid
add t0, t0, t4
sb zero, 0(t0) # the tail cell is free again
6: li t5, COLS
mul t4, s1, t5
add t4, t4, s0 # cell number of the new head
la t0, grid
add t0, t0, t4
lbu t1, 0(t0)
beqz t1, 7f # a free cell: go on
call game_is_over # the worm bit itself
j 9f
1
La coda lascia una cella: ricordare quale
2
erase_on = 1: draw deve dipingerla di nero
3
La collisione ora è una chiamata: game_is_over
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: Quando il verme non mangia, la coda lascia una cella: le sue coordinate si salvano in erase_x ed erase_y, ed erase_on si pone a 1. Più avanti la collisione con il corpo non si gestisce più sul posto: è diventata una sola chiamata a game_is_over. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: L'inizio è nuovo, sette righe; la fine è più corta che nella Parte 3, perché la transizione a OVER è diventata una funzione.

## Slide 15: MODIFICATO step: scrivere la nuova testa
7: li t1, 1
sb t1, 0(t0) # occupy the new cell
la t0, head_i
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, 1
andi t1, t1, 255 # the ring wraps after entry 255
sw t1, 0(t0)
la t0, body_x
add t0, t0, t1
sb s0, 0(t0) # write the new head into the ring
la t0, body_y
add t0, t0, t1
sb s1, 0(t0)
1
Come nella Parte 3, fino ai due sb
2
La fine della funzione è nella prossima slide
DA COMPRENDERE OGGI · gli array in memoria
Notes: La nuova testa si scrive nell'anello e nella mappa esattamente come nella Parte 3. La slide compare solo perché la funzione continua nella successiva. DA COMPRENDERE OGGI: gli array in memoria. Per il docente: Righe invariate, mostrate perché la funzione continua.

## Slide 16: NUOVO step: qualcosa è cambiato
la t0, dirty
li t1, 1
sw t1, 0(t0) # the screen must follow: a few cells
bnez s2, 9f
la t0, score
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, 1
sw t1, 0(t0)
call place_food
li a2, 72 # a short high note
li a4, 60
call play_note
9: lw s2, 0(sp)
lw s1, 4(sp)
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
dirty = 1: c'è stato un passo, draw ha da fare
2
Un pasto: un punto, nuovo cibo, una nota breve e acuta
3
li a2 e li a4, poi call: argomenti per contratto
DA COMPRENDERE OGGI · la convenzione di chiamata
Notes: La nuova fine di step. Prima si pone dirty a 1, perché è avvenuto un passo e draw ha del lavoro da fare. Poi, se il verme ha mangiato: un punto in più, un nuovo cibo, e una nota breve e acuta, la numero 72 per 60 millisecondi, richiesta con due istruzioni li e una chiamata, con gli argomenti passati per contratto. DA COMPRENDERE OGGI: la convenzione di chiamata. Per il docente: Questo sostituisce la fine di step. Nota 72 per 60 millisecondi: il suono della Parte 2, attraverso la nuova funzione.

## Slide 17: NUOVO game_is_over: la transizione, in un posto solo
game_is_over:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, state
li t1, OVER
sw t1, 0(t0) # PLAY --> OVER
la t0, dirty
li t1, 2
sw t1, 0(t0) # a new screen: draw everything
la t0, score
lw t1, 0(t0)
la t0, best
lw t2, 0(t0)
ble t1, t2, 1f
sw t1, 0(t0) # a new best score
1: li a2, 36 # a long low note
li a4, 400
call play_note
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Da PLAY a OVER, e il punteggio migliore, come nella Parte 3
2
dirty = 2: va disegnata una nuova schermata
3
Una nota lunga e bassa: 36, per 400 millisecondi
DA COMPRENDERE OGGI · macchine a stati finiti
Notes: game_is_over raccoglie in un solo punto tutto ciò che comporta la transizione da PLAY a OVER: il nuovo stato, l'aggiornamento del punteggio migliore, dirty posto a 2 perché va disegnata un'intera schermata nuova, e una nota lunga e grave, la numero 36 per 400 millisecondi. Una transizione della macchina a stati merita una funzione propria, così che i suoi effetti non possano essere sparsi o dimenticati in parte. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti. Per il docente: Una transizione della macchina a stati merita una funzione tutta sua: stato, uscite e suono in un posto solo.

## Slide 18: Eseguite: il suono della sconfitta
PROVA TU
1
Compilate ed eseguite: il gioco appare esattamente come dopo il passo 2
2
Un pasto suona come prima; mordersi dà una nota lunga e bassa
3
Nel debugger guardate erase_x ed erase_y seguire la coda, un passo indietro
4
dirty resta a 1 o 2: nessuno lo legge ancora
Risultato atteso
Nessun cambiamento visibile: lo schermo viene ancora disegnato per intero a ogni frame. Le nuove variabili vengono scritte e non ancora usate.
Notes: Compilare ed eseguire: il gioco appare esattamente come dopo il secondo passo. Ciò che cambia si sente: una nota grave quando ci si morde. Nel debugger si vedono erase_x ed erase_y seguire la coda con un passo di ritardo, e dirty valere 1 o 2: viene scritto, e ancora nulla lo legge. Per il docente: Questo programma intermedio viene compilato ed eseguito da tests/verm1_steps.py: verm1_draw della Parte 3 con step, play_note e game_is_over della Parte 4.

## Slide 19: MODIFICATO draw: niente, poco, o tutto
verm1_draw:
la t0, dirty
lw t1, 0(t0)
beqz t1, 3f # nothing changed: nothing to draw
sw zero, 0(t0)
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li t2, 2
beq t1, t2, 1f
call draw_changes # one step: a few cells
j 2f
1: call draw_full # a new screen: everything
2: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
3: ret
1
dirty = 0: ritorno immediato, niente frame né chiamate
2
dirty = 1: c'è stato un passo, disegna i cambiamenti
3
dirty = 2: una nuova schermata, disegna tutto
4
Il flag viene azzerato appena letto
DA COMPRENDERE OGGI · il frame buffer
Notes: La nuova verm1_draw legge dirty e lo azzera subito. Se valeva zero, la funzione ritorna immediatamente: nessuno stack frame, nessuna chiamata, cinque istruzioni macchina. Se valeva 1, è avvenuto un passo e si chiama draw_changes. Se valeva 2, lo stato è cambiato e draw_full ridisegna tutto. Il caso più frequente è il più economico, che è il segno di un'ottimizzazione ben concepita. DA COMPRENDERE OGGI: il frame buffer. Per il docente: Sostituite verm1_draw. Il frame viene creato solo se c'è qualcosa da fare: il caso comune, nulla è cambiato, costa cinque istruzioni macchina.

## Slide 20: NUOVO draw_changes: tre celle e il punteggio
draw_changes:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, erase_on
lw t1, 0(t0)
beqz t1, 1f
la t0, erase_x
lw a0, 0(t0)
la t0, erase_y
lw a1, 0(t0)
li a2, BLACK
call draw_cell # the cell the tail has left
1: la t0, old_x
lw a0, 0(t0)
la t0, old_y
lw a1, 0(t0)
li a2, BODY
call draw_cell # the old head is now body
call draw_head
call draw_food
call draw_score
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
La cella lasciata dalla coda, se c'è: nera
2
La vecchia testa: colore del corpo
3
Poi la nuova testa, il cibo, il punteggio
4
L'ordine conta: la testa si disegna dopo la cancellazione
DA COMPRENDERE OGGI · il frame buffer
Notes: draw_changes dipinge al più tre celle. Se erase_on è impostato, la cella lasciata dalla coda si dipinge di nero. La vecchia testa si ridipinge nel colore del corpo. Poi si disegnano la nuova testa, il cibo e il punteggio. L'ordine conta: la testa può entrare proprio nella cella che la coda ha appena lasciato, quindi la cancellazione deve precedere il disegno della testa. DA COMPRENDERE OGGI: il frame buffer. Per il docente: La testa può entrare nella cella che la coda ha appena lasciato: cancellare prima e disegnare la testa dopo dà l'immagine giusta.

## Slide 21: NUOVO draw_full: una schermata intera
draw_full:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li a0, 0
li a1, 0
la a2, title
call draw_text
call draw_score
la t0, state
lw t1, 0(t0)
li t2, TITLE
bne t1, t2, 1f
li a0, 132 # TITLE: only an invitation
li a1, 96
la a2, press_a
call draw_text
j 2f
1
Il corpo della vecchia verm1_draw
2
Il punteggio si disegna anche nella schermata del titolo
3
TITLE: l'invito, e nient'altro
DA COMPRENDERE OGGI · il frame buffer
Notes: draw_full è il corpo della vecchia verm1_draw: cancella lo schermo e disegna il punteggio, e nello stato TITLE aggiunge l'invito e ritorna. Si chiama una volta per ogni cambio di stato, non a ogni frame. DA COMPRENDERE OGGI: il frame buffer. Per il docente: Chiamata una volta per ogni cambio di stato.

## Slide 22: NUOVO draw_full: PLAY e OVER
1: call draw_worm # PLAY and OVER: the whole scene
call draw_food
la t0, state
lw t1, 0(t0)
li t2, OVER
bne t1, t2, 2f
li a0, 124
li a1, 96
la a2, game_over
call draw_text
2: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Il verme e il cibo, con le loro funzioni
2
OVER aggiunge le due parole
DA COMPRENDERE OGGI · il frame buffer
Notes: La seconda metà di draw_full: in PLAY e OVER disegna il verme e il cibo attraverso le loro funzioni, e in OVER aggiunge le due parole della schermata di fine partita. DA COMPRENDERE OGGI: il frame buffer. Per il docente: La seconda metà di draw_full.

## Slide 23: NUOVO draw_head
draw_head:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, head_i
lw t1, 0(t0)
la t0, body_x
add t0, t0, t1
lbu a0, 0(t0)
la t0, body_y
add t0, t0, t1
lbu a1, 0(t0)
li a2, GREEN
call draw_cell
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
La testa è la voce head_i dell'anello
2
Una cella, verde brillante
DA COMPRENDERE OGGI · il frame buffer
Notes: draw_head disegna una cella in verde brillante, la voce head_i dell'anello. È una piccola funzione con una sola responsabilità, usata da draw_changes. DA COMPRENDERE OGGI: il frame buffer. Per il docente: Una piccola funzione usata da draw_changes.

## Slide 24: NUOVO draw_food
draw_food:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, food_x
lw a0, 0(t0)
la t0, food_y
lw a1, 0(t0)
li a2, RED
call draw_cell
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Le tre righe che stavano dentro draw
2
Ora hanno un nome, e due chiamanti
DA COMPRENDERE OGGI · il frame buffer
Notes: draw_food: le tre righe che stavano dentro draw hanno ora un nome e due chiamanti, il disegno completo e quello parziale. DA COMPRENDERE OGGI: il frame buffer.

## Slide 25: INVARIATO draw_text
draw_text: # a0 = x, a1 = y, a2 = address of the string
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a3, WHITE
li a4, BLACK
call prg32_gfx_text8
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
La funzione di servizio della Parte 3, in una slide tutta sua
Notes: draw_text, l'aiutante della Parte 3, invariato. Compare in una slide propria perché nella Parte 3 ne condivideva una con il testo di fine partita. Per il docente: Invariata: era mostrata insieme al testo del game over nella Parte 3.

## Slide 26: MODIFICATO init: chiedere la prima schermata
.section .text
.global verm1_init
.global verm1_update
.global verm1_draw
verm1_init:
la t0, state
sw zero, 0(t0) # start on the title screen
la t0, prev_btn
sw zero, 0(t0)
la t0, dirty
li t1, 2
sw t1, 0(t0) # draw the whole title screen, once
ret
1
dirty = 2: la schermata del titolo va disegnata una volta
DA COMPRENDERE OGGI · macchine a stati finiti
Notes: verm1_init con tre righe aggiunte: dirty parte da 2, perché la schermata del titolo va disegnata una volta. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti. Per il docente: Sostituite verm1_init: si aggiungono tre righe.

## Slide 27: MODIFICATO update: un nuovo stato è una nuova schermata
la t0, state
lw t1, 0(t0) # t1 = present state
li t2, PLAY
beq t1, t2, u_play
andi t3, s1, BTN_A # TITLE or OVER: wait for a new press of A
beqz t3, u_done
li t2, TITLE
beq t1, t2, u_start
sw t2, 0(t0) # OVER --A--> TITLE
la t0, dirty
li t1, 2
sw t1, 0(t0) # a new screen: draw everything
j u_done
u_start:
call new_game # TITLE --A--> PLAY
j u_done
u_play:
mv a0, s0
call play_update
u_done:
lw s1, 4(sp)
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Da OVER a TITLE: dirty = 2
2
Si aggiungono tre righe, dopo lo store dello stato
DA COMPRENDERE OGGI · macchine a stati finiti
Notes: In verm1_update la transizione da OVER di nuovo a TITLE pone ora anche dirty a 2: un nuovo stato richiede una nuova schermata. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti. Per il docente: Sostituite la stessa parte di verm1_update.

## Slide 28: MODIFICATO new_game: e anche qui
la t0, head_i
li t1, 2
sw t1, 0(t0) # the head is entry 2 of the ring
la t0, length
li t1, 3
sw t1, 0(t0)
la t0, dir
sw zero, 0(t0)
la t0, want
sw zero, 0(t0)
la t0, step_q8
sw zero, 0(t0)
la t0, score
sw zero, 0(t0)
call place_food
la t0, state
li t1, PLAY
sw t1, 0(t0)
la t0, dirty
li t1, 2
sw t1, 0(t0) # a new screen: draw everything
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Da TITLE a PLAY: dirty = 2
2
Si aggiungono tre righe, prima del ritorno
DA COMPRENDERE OGGI · macchine a stati finiti
Notes: Lo stesso in new_game, per la transizione da TITLE a PLAY. È la regola che governa la tecnica: ogni transizione richiede un disegno completo, ogni passo uno parziale. Dimenticarne una produce il difetto caratteristico del disegno incrementale, uno schermo che rappresenta uno stato non più vero. DA COMPRENDERE OGGI: macchine a stati finiti. Per il docente: Ogni transizione della macchina chiede un disegno completo; ogni passo ne chiede uno parziale. Dimenticarne uno è il tipico errore di questa tecnica: lo schermo mostra uno stato che non è più vero.

## Slide 29: Eseguite: il Verm1 finito
Punteggio 004, sette celle
La fine di una partita
Atteso: lo stesso gioco di dopo il passo 3, pixel per pixel. Se vedete scie o buchi, un cambiamento non è stato annotato: usate il debugger.
Notes: Il Verm1 finito. Deve essere lo stesso gioco di dopo il terzo passo, pixel per pixel: l'ottimizzazione deve essere invisibile. Scie o buchi indicano che qualche cambiamento non è stato registrato, e va cercato con il debugger, a partire dalle tre variabili che step scrive. Per il docente: Schermate prodotte da tools/tests/verm1_check.py.

## Slide 30: Appendice: le funzioni che non sono cambiate
Otto parti del file sono quelle della Parte 3: tenetele come sono
Sono nelle prossime slide, così questa presentazione contiene l'intero programma
update, new_game (prima metà), play_update (sterzata), step (ricerca in tabella), place_food, draw_worm, draw_cell, .rodata
Notes: Segue un'appendice: le otto parti del file invariate dalla Parte 3. Sono incluse perché questa presentazione contenga l'intero programma, e vanno tenute così come sono. Per il docente: File di riferimento di questa parte: verm1/verm1_part4.S (565 righe).

## Slide 31: INVARIATO update: pulsanti e fronti
verm1_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
sw s1, 4(sp)
call prg32_input_read
mv s0, a0 # s0 = buttons held in this frame
la t0, prev_btn
lw t1, 0(t0) # t1 = buttons held one frame ago
sw s0, 0(t0)
not t1, t1
and s1, s0, t1 # s1 = buttons pressed just now
1
Il rilevatore di fronte della Parte 3
Notes: verm1_update: la lettura dei pulsanti e il rilevatore di fronti della Parte 3.

## Slide 32: INVARIATO new_game: la mappa e il verme
new_game:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, grid
li t1, COLS*ROWS
1: sb zero, 0(t0) # empty the grid, one byte per cell
addi t0, t0, 1
addi t1, t1, -1
bnez t1, 1b
li t1, 0 # i = 0, 1, 2: three cells in row 12
2: la t0, body_x
add t0, t0, t1
addi t2, t1, 3
sb t2, 0(t0) # columns 3, 4, 5
la t0, body_y
add t0, t0, t1
li t3, 12
sb t3, 0(t0)
la t0, grid+12*COLS
add t0, t0, t2
li t3, 1
sb t3, 0(t0) # mark the cell as occupied
addi t1, t1, 1
li t3, 3
blt t1, t3, 2b
1
La prima metà di new_game
Notes: La prima metà di new_game: la mappa viene azzerata e il verme steso.

## Slide 33: INVARIATO play_update: la sterzata
play_update: # a0 = buttons held
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, dir
lw t1, 0(t0) # t1 = direction of the last step
la t0, want
lw t2, 0(t0) # t2 = wanted direction, so far
andi t3, a0, BTN_RIGHT
beqz t3, 1f
li t2, DIR_RIGHT
1: andi t3, a0, BTN_DOWN
beqz t3, 2f
li t2, DIR_DOWN
2: andi t3, a0, BTN_LEFT
beqz t3, 3f
li t2, DIR_LEFT
3: andi t3, a0, BTN_UP
beqz t3, 4f
li t2, DIR_UP
4: xor t3, t2, t1 # opposite directions differ in bit 1 only
li t4, 2
beq t3, t4, 5f # a U-turn: ignore the request
sw t2, 0(t0)
5:
1
Le maschere e la regola dell'inversione a U della Parte 2
Notes: La guida dentro play_update: le maschere dei pulsanti e la regola che vieta l'inversione a U, dalla Parte 2.

## Slide 34: INVARIATO step: la ricerca in tabella
step:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp) # s0 = column of the new head
sw s1, 4(sp) # s1 = row of the new head
sw s2, 0(sp) # s2 = 0 when the worm eats
la t0, want
lw t1, 0(t0)
la t0, dir
sw t1, 0(t0) # the wanted direction is now the direction
slli t1, t1, 2 # table offset = direction * 4 bytes
la t0, dx
add t0, t0, t1
lw t2, 0(t0) # t2 = dx[direction]
la t0, dy
add t0, t0, t1
lw t3, 0(t0) # t3 = dy[direction]
1
Il frame e le tabelle dx, dy
Notes: L'inizio di step: lo stack frame e la consultazione della direzione nelle tabelle dx e dy.

## Slide 35: INVARIATO place_food
place_food:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
1: li a0, 0
li a1, COLS-1
call prg32_random_number
mv s0, a0 # s0 = a column
li a0, 0
li a1, ROWS-1
call prg32_random_number # a0 = a row
li t1, COLS
mul t2, a0, t1
add t2, t2, s0
la t0, grid
add t0, t0, t2
lbu t3, 0(t0)
bnez t3, 1b # on the worm: try again
la t0, food_x
sw s0, 0(t0)
la t0, food_y
sw a0, 0(t0)
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Una cella libera a caso
Notes: place_food: una cella casuale, estratta di nuovo finché non ne esce una libera.

## Slide 36: INVARIATO draw_worm
draw_worm:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
li s0, 0 # s0 = i: segment 0 is the head
1: la t0, length
lw t1, 0(t0)
bge s0, t1, 3f
la t0, head_i
lw t1, 0(t0)
sub t1, t1, s0
andi t1, t1, 255 # ring index of segment i
la t0, body_x
add t0, t0, t1
lbu a0, 0(t0)
la t0, body_y
add t0, t0, t1
lbu a1, 0(t0)
li a2, BODY
bnez s0, 2f
li a2, GREEN # the head is brighter
2: call draw_cell
addi s0, s0, 1
j 1b
3: lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Usata solo da draw_full, una volta per nuova schermata
Notes: draw_worm, che percorre l'anello all'indietro. Ora la usa solo draw_full, una volta per ogni nuova schermata.

## Slide 37: INVARIATO draw_cell
draw_cell: # a0 = column, a1 = row, a2 = colour
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
slli a0, a0, 3 # x = column * 8
slli a1, a1, 3
addi a1, a1, TOP # y = row * 8 + 8
mv a4, a2 # the colour is the fifth argument
li a2, CELL
li a3, CELL
call prg32_gfx_rect
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Dalle celle ai pixel, dalla Parte 2
Notes: draw_cell, dalle celle ai pixel: la stessa funzione dalla Parte 2.

## Slide 38: INVARIATO .rodata
.section .rodata # constants: they stay in the cartridge file
title: .asciz "VERM1"
press_a: .asciz "PRESS A"
game_over: .asciz "GAME OVER"
dx: .word 1, 0, -1, 0 # right, down, left, up
dy: .word 0, 1, 0, -1
1
Stringhe e tabelle
Notes: La sezione .rodata: le stringhe e le tabelle delle direzioni.

## Slide 39: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– il gioco finito: il punteggio e il punteggio migliore in cifre, un verme che va più veloce al crescere del punteggio, una nota breve per un pasto e una lunga e grave per la fine.
Che cosa premere
– A avvia una partita; guidate con il joystick
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Il comportamento atteso del programma, e l'ingresso che richiede. Il risultato va previsto prima di eseguire: ogni differenza tra la previsione e lo schermo è un'informazione sul proprio modello della macchina, e conviene spiegarla prima di correggerla. L'immagine è stata prodotta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 40: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out verm1.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: La via più diretta: PRG32-QT sul proprio computer, in quattro passi, ciascuno con il suo comando. Per gli strumenti PRG32-QT si presenta come una scheda in ascolto sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento nomina l'esp32c6. Con la modalità debug attiva si può fermare l'esecuzione su qualsiasi istruzione e ispezionare registri e memoria. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 41: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture qemu \
--out verm1-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload verm1-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu e caricata mentre QEMU non è in esecuzione. Il firmware si avvia sul menu Setup, da cui si scelgono Run Cartridge e lo slot. La tastiera è letta dal terminale da cui QEMU è stato avviato, non dalla finestra che mostra l'immagine. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 42: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture esp32c6 \
--out verm1-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: Lo stesso programma sul kit fisico. Il firmware si scrive una volta, via USB; da quel momento le cartucce viaggiano sul Wi-Fi con lo stesso comando di caricamento usato per PRG32-QT, indirizzato alla scheda. È l'unico host non esercitato dai test automatici, quindi le osservazioni fatte sulla scheda sono particolarmente preziose e vanno riferite. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 43: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix verm1; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
DA UTILIZZARE OGGI · gli strumenti di PRG32
Notes: I cinque sintomi più frequenti, il loro significato e il rimedio. Il messaggio di errore va letto per intero prima di cambiare qualsiasi cosa: quasi sempre nomina la causa. Quando si chiede aiuto, vanno riportati alla lettera il comando e il messaggio completo. DA UTILIZZARE OGGI: gli strumenti di PRG32 (si usa, non si studia, in questo corso). Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 44: Fatelo vostro
PROVA TU
1
Una pausa: il pulsante B ferma il gioco e scrive PAUSE; di nuovo B lo riprende. Un quarto stato
2
Una melodia nella schermata del titolo: una tabella di note in .rodata, una nota ogni 15 frame
3
Cibo bonus: un pezzo su cinque è giallo, vale tre punti, e scompare dopo 100 frame
4
I vostri colori con prg32_palette_set, o le vostre regole: ora il gioco è vostro
Risultato atteso
La versione che pubblicherete nella Lezione 23 dovrebbe avere qualcosa di vostro. Cambiate anche la stringa del titolo.
Notes: Quattro idee per fare proprio il gioco. Una pausa sul pulsante B, che richiede un quarto stato. Una melodia sulla schermata del titolo, letta da una tabella di note. Un cibo bonus che vale di più e scompare dopo un certo tempo. Colori propri, o regole proprie. La versione pubblicata nella prossima lezione dovrebbe contenere qualcosa dell'autore, a cominciare dal titolo. Per il docente: Pausa: uno stato PAUSED con transizioni sul fronte di B (0x20), e dirty = 2 a entrambe le transizioni. Melodia: un indice e un contatore di frame in .data; la tabella si legge come dx.