## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 00
Introduzione al corso: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
00-Architettura_dei_Calcolatori-Introduzione_al_Corso.pptx
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 00. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host.

## Slide 2: In questa presentazione
1
Nessun listato nella Lezione 00: questa presentazione vi dà il programma da eseguire
2
Il programma completo: code/l00.S, 46 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l00.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l00.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Prima della prossima lezione: installiamo tutto insieme
PROVA TU
1
Portate il portatile, carico, con i permessi per installare programmi
2
Scaricate l'installatore di PRG32-QT per il vostro sistema: github.com/riscv-prg32/PRG32-QT, Releases
3
A casa, con una buona connessione, avviate lo scaricamento lungo: ESP-IDF, seguendo il README di github.com/riscv-prg32/PRG32 per il vostro sistema
4
Se qualcosa non va, non combattete da soli: portate il messaggio d'errore, lo risolviamo in aula
5
Inviate il vostro indirizzo per la cartella condivisa e compilate il questionario del Cappello Parlante
Risultato atteso
Arrivate alla Lezione 01 con gli scaricamenti fatti. In due ore ognuno esce con PRG32-QT funzionante e una cartuccia compilata sul proprio portatile.
Notes: Il compito per la prossima lezione, che è un'installazione pratica. Portate il portatile, carico, su cui avete il permesso di installare programmi. Scaricate l'installatore di PRG32-QT per il vostro sistema. A casa, con una buona connessione, avviate il lungo scaricamento di ESP-IDF, seguendo il README di PRG32. Se qualcosa non va, non perdeteci una serata: portate il messaggio d'errore esatto e lo si risolve in aula. Il risultato atteso è scritto in fondo: dopo la Lezione 01 ognuno ha PRG32-QT funzionante e una cartuccia compilata sulla propria macchina. Per il docente: La Lezione 01 è l'installazione, passo per passo, per Windows, macOS e Linux. L'unica cosa che non si può fare in aula è scaricare ESP-IDF: qualche gigabyte per studente.

## Slide 4: Il programma completo: l00.S (1 di 2)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 00: Course Introduction
# l00.S: the first program of the course, to read before you can write it
#
# On the screen: the word ARC12 in white on a blue screen, and under it HELLO, RISC-V.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l00.S --portable \
# --entry-prefix l00 --name l00 --out l00.prg32
.option norelax
.equ BLUE, 0x001f # a colour is a 16-bit number (Lecture 04)
.equ WHITE, 0xffff
.section .text
.global l00_init
.global l00_update
.global l00_draw
l00_init: # called once, when the cartridge starts
ret
l00_update: # called once per frame: nothing changes here
ret
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l00.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 5: Il programma completo: l00.S (2 di 2)
l00_draw: # called once per frame: paint the screen
addi sp, sp, -16 # a function that calls others saves ra
sw ra, 12(sp)
li a0, BLUE
call prg32_gfx_clear # fill the screen with one colour
li a0, 140 # x, in pixels
li a1, 88 # y
la a2, line1 # the ADDRESS of the text
li a3, WHITE # foreground
li a4, BLUE # background
call prg32_gfx_text8
li a0, 104
li a1, 104
la a2, line2
li a3, WHITE
li a4, BLUE
call prg32_gfx_text8
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
.section .rodata # constants: two strings, each ending with a zero byte
line1: .asciz "ARC12"
line2: .asciz "HELLO, RISC-V"
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l00.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 6: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– la parola ARC12 in bianco su uno schermo blu, e sotto HELLO, RISC-V.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 7: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l00.S --portable \
--entry-prefix l00 --name l00 --out l00.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l00.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 8: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l00.S --portable \
--entry-prefix l00 --name l00 --architecture qemu \
--out l00-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l00-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 9: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l00.S --portable \
--entry-prefix l00 --name l00 --architecture esp32c6 \
--out l00-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l00-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 10: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l00; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.