## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 05
Rappresentazione dei numeri: gli interi: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
05-Architettura_dei_Calcolatori-Rappresentazione_dei_Numeri_Interi.pptx
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 05. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 5 listati della Lezione 05, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l05.S, 93 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l05.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l05.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Tenete premuto LEFT e guardate il numero
steer_update:
...
call prg32_input_read # a0 = button mask
mv t0, a0
la t1, marker_x
lw t2, 0(t1) # t2 = marker_x, starts at 2
andi t3, t0, BTN_LEFT # is LEFT pressed?
beqz t3, 1f
addi t2, t2, -1 # one step to the left
1: sw t2, 0(t1)
...
# draw prints marker_x with prg32_console_hex32
1
Tenete premuto LEFT: il valore mostrato fa 00000002, 00000001, 00000000 ...
2
... e poi FFFFFFFF. È un bug?
3
0xFFFFFFFF è il numero 4.294.967.295 oppure il numero -1?
4
Entrambi. Dipende da come si leggono i bit: questa lezione dà le regole
Notes: Il codice legge i pulsanti, carica marker_x dalla memoria, sottrae 1 se LEFT è premuto e riscrive il valore: il load, modify, store della Lezione 02. Tenete premuto LEFT e il valore stampato fa 00000002, 00000001, 00000000, e poi FFFFFFFF. È un bug? FFFFFFFF è il numero 4.294.967.295, oppure è meno uno? La quarta nota anticipa la risposta: entrambi, a seconda di come si leggono i bit. Il resto della lezione è l'insieme di regole che sta dietro a quella frase. Per il docente: Adattato dal laboratorio 06-asm-state-and-input del libro di PRG32 (step2_move.S) con SPEED 1 e una stampa sulla console. Dove guardare: sulla scheda e in QEMU la console è disegnata sullo schermo, come 0x00000002 ... 0xffffffff; PRG32-QT non disegna la console, la raccoglie nel suo log, come 00000002 ... FFFFFFFF. Eseguirlo dal vivo prima di ogni teoria, e scrivere alla lavagna le ipotesi degli studenti.

## Slide 4: Proprietà delle stringhe binarie
L'estensione a sinistra con zeri non cambia il valore
– 5 = 101 = 00101
Moltiplicare per 2^k è uno scorrimento a sinistra di k posizioni
– 00101 x 2 = 01010: cinque diventa dieci
La divisione intera per 2^k è uno scorrimento a destra di k posizioni
– 00101 / 2 = 00010: cinque diventa due, il resto si perde
Gli scorrimenti costano molto meno delle moltiplicazioni: i compilatori li usano ogni volta che possono
# multiply by 4
slli t0, t0, 2
# divide by 2 (unsigned)
srli t0, t0, 1
# x * 10 = x*8 + x*2
slli t1, t0, 3
slli t2, t0, 1
add t0, t1, t2
Notes: Tre proprietà delle stringhe binarie, ciascuna con un uso. Aggiungere zeri a sinistra non cambia il valore. Scorrere a sinistra di k posizioni moltiplica per 2 alla k: 00101, cinque, diventa 01010, dieci. Scorrere a destra di k divide per 2 alla k e scarta il resto. Per un circuito uno scorrimento costa molto meno di una moltiplicazione, e il codice a destra mostra il trucco usato dai compilatori: dieci volte x è otto volte x più due volte x, due scorrimenti e una somma. Per il docente: Nella Lezione 04 avete usato slli t1, t1, 2 per moltiplicare per quattro l'indice di un vettore. Gli scorrimenti sono anche la base dell'aritmetica in virgola fissa (Lezione 06).

## Slide 5: Cambiare segno a un numero
Per definizione -x è rappresentato da 2^n - x
Metodo 1: si complementa ogni bit, poi si somma 1
– 6 = 0110, complemento 1001, più uno: 1010 = -6
Metodo 2: da destra, si copiano i bit fino al primo 1 compreso e si complementano tutti gli altri
– 5 = 0101 dà 1011 = -5; 1 = 0001 dà 1111 = -1
Cambiando segno due volte si torna al numero di partenza, con un'eccezione: il numero più negativo non ha un compagno positivo
# neg t0, t1 is a pseudo-instruction:
sub t0, zero, t1
# the same thing by hand:
not t0, t1 # complement
addi t0, t0, 1 # plus one
Notes: Per cambiare segno a un numero ci sono due metodi. Il primo: si complementa ogni bit, poi si somma 1; sei, 0110, diventa 1001 e poi 1010, meno sei. Il secondo, più rapido a mano: partendo da destra si copiano i bit fino al primo 1 compreso, e si complementano tutti gli altri. Il codice mostra che a RISC-V non serve nemmeno un'istruzione apposita: neg è una pseudo-istruzione per sub dal registro zero. Un'eccezione: il numero più negativo non ha un compagno positivo, e cambiandogli segno si riottiene il numero stesso. Per il docente: Perché il metodo 1 funziona: il complemento di x è (2^n - 1) - x, quindi sommando 1 si ottiene 2^n - x. La slide originale descriveva il metodo 2 «da sinistra»; la regola scorre da destra.

## Slide 6: Il riscaldamento, spiegato
marker_x valeva 0; addi t2, t2, -1 ha fatto un passo indietro su una ruota con 2^32 posizioni
Il registro contiene ora trentadue uni: 0xFFFFFFFF
Letto senza segno vale 4.294.967.295; letto in complemento a due vale -1
– l'addizionatore ha fatto la stessa cosa nei due casi
prg32_console_hex32 stampa la configurazione, non un'interpretazione: non è né giusta né sbagliata
Il segnalino scompare perché a prg32_gfx_rect si chiede di disegnare a una x enorme, oppure a -1: in ogni caso fuori schermo
Laboratorio 06, passo 2: sette lampade per i bit dei pulsanti e un segnalino
Notes: Ora il riscaldamento si può spiegare per intero. Il segnalino era a 0, e addi con meno 1 ha fatto un passo indietro su una ruota di 2 alla 32 posizioni: il registro contiene ora trentadue uni. Letti senza segno valgono 4.294.967.295; in complemento a due valgono meno 1. La funzione che stampa mostra la configurazione e non prende posizione. Il segnalino scompare perché in entrambe le letture viene disegnato fuori schermo. Non è mai stato un bug del processore: al programma mancava una decisione. Per il docente: Non è un bug del processore: è una decisione che manca nel programma. La correzione è nelle prossime slide.

## Slide 7: Con segno o senza? Si sceglie con l'istruzione
Operazione | Con segno | Senza segno | Perché differiscono
somma, sottrazione | add, addi, sub | le stesse | complemento a due: un addizionatore per entrambe
prodotto (parola bassa) | mul | la stessa | i 32 bit bassi non dipendono dal segno
confronto | slt, slti | sltu, sltiu | 0xFFFFFFFF è minore di 0? sì, se con segno
salto condizionato | blt, bge | bltu, bgeu | la stessa domanda, come salto
scorrimento a destra | sra, srai | srl, srli | copia il bit di segno, oppure inserisce zeri
caricamento di un byte | lb | lbu | estensione del segno o estensione con zeri
divisione, resto | div, rem | divu, remu | i moduli si leggono in modo diverso
Notes: I registri RISC-V non hanno tipo: trentadue bit sono con segno o senza segno solo per l'istruzione che li legge. La tabella mostra dove le due letture richiedono istruzioni diverse. Somma, sottrazione e parte bassa del prodotto sono le stesse. Confronti, salti condizionati, scorrimenti a destra, caricamenti di un byte e divisioni vanno a coppie: slt e sltu, blt e bltu, sra e srl, lb e lbu, div e divu. La lettera u nel nome significa sempre unsigned, senza segno. Scegliere il membro sbagliato della coppia è un errore classico. Per il docente: I registri RISC-V non hanno tipo. Gli stessi 32 bit sono con segno o senza segno solo agli occhi dell'istruzione che li legge.

## Slide 8: Tenere il segnalino sullo schermo
andi t3, t0, BTN_LEFT
beqz t3, 1f
addi t2, t2, -SPEED
1: andi t3, t0, BTN_RIGHT
beqz t3, 2f
addi t2, t2, SPEED
2:
bgez t2, 3f # x < 0 ? clamp to 0
li t2, 0
3: li t3, MAX_X # .equ MAX_X, 304
ble t2, t3, 4f # x > 304 ? clamp to 304
mv t2, t3
4:
sw t2, 0(t1) # one store, after all adjustments
1
bgez legge t2 come numero con segno: ne esamina il bit di segno
2
Anche ble è un confronto con segno: -1 è minore di 304. Con bleu, 0xFFFFFFFF sarebbe molto maggiore
3
Un gioco non rileva l'overflow a cose fatte: tiene i valori in un intervallo in cui l'overflow non può avvenire
4
-SPEED è un immediato: dodici bit in complemento a due, da -2048 a +2047
Notes: Il programma corretto tiene il segnalino sullo schermo. Dopo i due possibili passi, bgez chiede se la posizione è maggiore o uguale a zero, leggendola come numero con segno: se no, la posizione viene posta a 0. Poi ble la confronta con il massimo, 304, sempre con segno, e la limita. Si chiama clamping. Notate il metodo: un gioco non rileva l'overflow a cose fatte; tiene i valori in un intervallo in cui l'overflow non può avvenire. Una sola sw alla fine memorizza il valore corretto. Per il docente: Sorgente: laboratorio 06-asm-state-and-input del libro di PRG32, step3_clamp.S. Chiedere che cosa accade con bgeu o bltu al loro posto: un bug istruttivo da provare.

## Slide 9: Rilevare l'overflow senza flag
# unsigned: did the sum wrap around?
add t2, t0, t1 # t2 = t0 + t1 (modulo 2^32)
sltu t3, t2, t0 # t3 = 1 if the sum is smaller than
# an operand: a carry was lost
# signed: did the sign come out wrong?
add t2, t0, t1
slti t3, t1, 0 # t3 = 1 if t1 is negative
slt t4, t2, t0 # t4 = 1 if the sum is less than t0
bne t3, t4, overflow # they must agree
1
RISC-V non ha flag di carry né di overflow: meno stati nascosti, un processore più semplice
2
Senza segno: una somma che ha fatto il giro è sempre minore di ciascun operando
3
Con segno: sommare un negativo deve rendere la somma minore; sommare un non negativo no
Notes: Molti processori hanno un flag di riporto e uno di overflow; RISC-V non ha né l'uno né l'altro, e un overflow si rileva con un confronto. Senza segno: dopo add, se la somma è minore di uno degli operandi, la somma ha fatto il giro; sltu lo verifica con una sola istruzione. Con segno: sommare un numero negativo deve rendere la somma minore, sommarne uno non negativo no; se i due fatti non concordano, c'è stato overflow. Confrontate con la ruota: il primo test rileva l'attraversamento in alto, il secondo quello in basso. Per il docente: Entrambi gli idiomi sono quelli suggeriti nella specifica RISC-V. Confrontare con la ruota: sltu rileva l'attraversamento in alto, il test con segno quello in basso.

## Slide 10: Il programma completo: l05.S (1 di 5)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 05: Number Representation: Integers
# l05.S: hold LEFT and watch a number go below zero
#
# On the screen: the 32 bits of marker_x as lamps. It starts at 2 (one lamp); each
# frame with LEFT held subtracts 1: after 2, 1 and 0 every lamp lights up, 0xFFFFFFFF,
# which is -1.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l05.S --portable \
# --entry-prefix l05 --name l05 --out l05.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ GREY, 0x4208
.equ YELLOW, 0xffe0
.equ BTN_LEFT, 1
.section .text
.global l05_init
.global l05_update
.global l05_draw
l05_init:
ret
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l05.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 11: Il programma completo: l05.S (2 di 5)
l05_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
call prg32_input_read # a0 = button mask
mv t0, a0
la t1, marker_x
lw t2, 0(t1) # t2 = marker_x, starts at 2
andi t3, t0, BTN_LEFT # is LEFT pressed?
beqz t3, 1f
addi t2, t2, -1 # one step to the left
1: sw t2, 0(t1)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l05.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 12: Il programma completo: l05.S (3 di 5)
l05_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
call prg32_console_clear # the number in hexadecimal, on the console
la t0, marker_x # (the board and QEMU show it on the screen,
lw a0, 0(t0) # PRG32-QT in its log)
call prg32_console_hex32
la t0, marker_x # and the same number, bit by bit
lw a0, 0(t0)
li a1, 96
call lamps32
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l05.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 13: Il programma completo: l05.S (4 di 5)
# lamps32: show the 32 bits of a word as a row of lamps, bit 31 on the left.
# a0 = the word, a1 = y of the row. A lamp is yellow for 1, grey for 0.
lamps32:
addi sp, sp, -32
sw ra, 28(sp)
sw s0, 24(sp)
sw s1, 20(sp)
sw s2, 16(sp)
mv s0, a0 # the word
mv s1, a1 # y
li s2, 0 # lamp number, 0 on the left
1: li t0, 31
sub t0, t0, s2 # lamp i shows bit 31 - i
srl t1, s0, t0 # bring that bit down to bit 0
andi t1, t1, 1 # keep it, clear all the others
li a4, GREY # lamp off
beqz t1, 2f
li a4, YELLOW # lamp on
2: slli a0, s2, 3
add a0, a0, s2 # 9 * i
addi a0, a0, 16 # x = 16 + 9 * i
mv a1, s1
li a2, 8
li a3, 8
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l05.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 14: Il programma completo: l05.S (5 di 5)
call prg32_gfx_rect
addi s2, s2, 1
li t0, 32
blt s2, t0, 1b
lw s2, 16(sp)
lw s1, 20(sp)
lw s0, 24(sp)
lw ra, 28(sp)
addi sp, sp, 32
ret
.section .data
marker_x: .word 2
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l05.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 15: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– i 32 bit di marker_x come lampade. Parte da 2 (una lampada); ogni frame con LEFT premuto sottrae 1: dopo 2, 1 e 0 si accendono tutte le lampade, 0xFFFFFFFF, cioè -1.
Che cosa premere
– tenete premuto LEFT per qualche frame
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 16: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l05.S --portable \
--entry-prefix l05 --name l05 --out l05.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l05.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 17: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l05.S --portable \
--entry-prefix l05 --name l05 --architecture qemu \
--out l05-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l05-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 18: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l05.S --portable \
--entry-prefix l05 --name l05 --architecture esp32c6 \
--out l05-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l05-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 19: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l05; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 20: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Convertite 2026 in binario, ottale ed esadecimale; convertite 0,1 in binario fino a otto bit frazionari
2
Scrivete -100 su 8 bit in segno e modulo e in complemento a due
3
Calcolate su 8 bit in complemento a due: 90 + 60, -90 - 60, 90 - 60. Quali danno overflow?
4
Nel codice del clamp sostituite bgez e ble con le versioni senza segno, prevedete il comportamento, poi eseguite
5
Scrivete una update che somma 0x10000000 a un contatore a ogni frame e accende un rettangolo rosso quando la somma con segno dà overflow
Risultato atteso
Su carta: 2026 = 0x7EA = 111 1110 1010. Su PRG32: il rettangolo rosso lampeggia una volta ogni sedici frame, quando il contatore passa da 0x7... a 0x8...
Notes: Cinque esercizi, tre su carta e due sulla macchina. Convertite 2026 e la frazione 0,1; scrivete meno 100 in due rappresentazioni; calcolate tre somme su otto bit e dite quali danno overflow. Poi, nel codice del clamp, sostituite i salti con segno con quelli senza segno e prevedete il comportamento prima di eseguire: è un bug istruttivo. Infine scrivete una update che somma 0x10000000 a ogni frame e segnala l'overflow con segno. I risultati attesi sono nel riquadro verde: copritelo finché non avete i vostri. Per il docente: 2026 = 3752 ottale. -100: segno e modulo 1110 0100, complemento a due 1001 1100. 90 + 60 = 150 dà overflow; -90 - 60 = -150 dà overflow; 90 - 60 = 30 no. 0,1 = 0,00011001(1001...).