## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 13
Macchine sequenziali: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Presentazione del codice. I concetti, le figure e le domande sono nella presentazione della lezione:
13-Architettura_dei_Calcolatori-Macchine_Sequenziali.pptx
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 13. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host.

## Slide 2: In questa presentazione
1
Il listato della Lezione 13: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l13.S, 65 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l13.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l13.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Un gioco è una macchina a stati
.equ TITLE, 0
.equ PLAY, 1
.equ OVER, 2
game_update:
...
call prg32_input_read # a0 = buttons: the INPUT
la t0, state
lw t1, 0(t0) # t1 = the present STATE
andi t2, a0, 0x10 # button A
li t3, TITLE
bne t1, t3, 1f
beqz t2, done # TITLE: stay until A is pressed
li t1, PLAY # TITLE --A--> PLAY
j store
1: li t3, OVER
bne t1, t3, done # PLAY is handled elsewhere
beqz t2, done # OVER: stay until A is pressed
li t1, TITLE # OVER --A--> TITLE
store:
sw t1, 0(t0) # the next state becomes the present state
done:
...
1
Premere A avvia il gioco dalla schermata del titolo e vi ritorna dalla schermata di fine partita: l'effetto dipende dallo stato
2
Lo stato è una parola in memoria che sopravvive da un frame all'altro
3
update calcola lo stato prossimo dallo stato presente e dall'ingresso
4
draw mostra una schermata diversa per ogni stato: l'uscita
Notes: Un gioco con una schermata del titolo, un campo di gioco e una schermata di fine partita. La variabile state contiene uno di tre valori. game_update legge il pulsante A e lo stato presente: in TITLE, premere A porta a PLAY; in OVER, premere A riporta a TITLE; altrimenti non cambia nulla. Quindi l'effetto di A dipende dallo stato. È una macchina a stati: update calcola lo stato prossimo dallo stato presente e dall'ingresso, lo stato sopravvive in memoria da un frame all'altro, e draw mostra una schermata per ogni stato. Per il docente: Scritto per questa lezione; il gioco finale del libro di PRG32 ha la stessa struttura. Bug da discutere: tenendo premuto A nella schermata OVER si va a TITLE e, un frame dopo, a PLAY. Per correggerlo bisogna ricordare il valore precedente del pulsante: un bit di stato in più.

## Slide 4: Il riscaldamento come diagramma degli stati
Stato presente | Ingresso che lo cambia | Stato prossimo | Uscita (draw)
TITLE | A premuto | PLAY | la schermata del titolo
PLAY | vite = 0 | OVER | il campo di gioco
OVER | A premuto | TITLE | il punteggio finale
Notes: Il gioco del riscaldamento disegnato come diagramma: tre stati, con A che porta da TITLE a PLAY e da OVER a TITLE, e la fine delle vite che porta da PLAY a OVER. Gli anelli su ogni stato sono i casi in cui non cambia nulla. La tabella sotto elenca, per ogni stato, l'ingresso che lo cambia, lo stato prossimo e l'uscita disegnata. Disegnate il diagramma prima di scrivere il codice: per un gioco è l'abitudine di progetto più utile che ci sia. Per il docente: Una macchina di Moore con tre stati: basterebbero due bit di stato, il programma usa una parola intera. Disegnare il diagramma prima di scrivere il codice è l'abitudine di progetto più utile per un gioco.

## Slide 5: Il program counter: un registro in un anello
PC
registro, 32 bit
sommatore
+ 4
MUX
destinazione del
salto, dalla ALU
PC prossimo
clock
salto eseguito?
Il PC contiene l'indirizzo dell'istruzione in esecuzione: è lo stato che dice dove si trova il programma
Stato prossimo: PC + 4 per un'istruzione normale, oppure la destinazione quando un salto viene eseguito
Stato presente, rete combinatoria, stato prossimo, clock: esattamente l'architettura generale
Con il solo percorso + 4 è un contatore: la più semplice macchina a stati finiti
first_update della Lezione 02 era la stessa macchina in software
Notes: Il program counter, PC, è il registro che contiene l'indirizzo dell'istruzione in esecuzione. Il suo valore prossimo è calcolato da una piccola rete: un sommatore dà PC più 4, l'indirizzo dell'istruzione seguente, e un multiplexer sceglie tra quello e la destinazione di un salto. A ogni fronte di clock il valore prossimo diventa quello presente. Ha esattamente la forma dell'architettura generale. Con il solo percorso più 4 è un contatore, la più semplice delle macchine a stati. Per il docente: Il comparatore della Lezione 11 produce «salto eseguito?» per beq e bne. Le istruzioni distano 4 byte; con l'estensione compressa il sommatore aggiunge 2 per le istruzioni a 16 bit.

## Slide 6: Il processore è una macchina sequenziale
Stato
il program counter, i trentadue registri, la memoria
Ingresso
l'istruzione all'indirizzo contenuto nel PC, e i dati che legge
Rete dello stato prossimo
decodificatori, multiplexer e ALU calcolano i nuovi valori
Fronte di clock
i registri indicati dall'istruzione prendono i nuovi valori
Eseguire un programma non è che una lunga passeggiata tra gli stati di una macchina a stati finiti molto grande, un fronte di clock alla volta. L'esecuzione passo-passo in PRG32-QT mostra quella passeggiata uno stato dopo l'altro.
Notes: L'intero processore è una macchina sequenziale. Il suo stato è il program counter, i trentadue registri e la memoria. Il suo ingresso è l'istruzione che si trova all'indirizzo contenuto nel PC, con i dati che legge. La rete dello stato prossimo è fatta di decodificatori, multiplexer e della ALU. Al fronte del clock i registri indicati dall'istruzione prendono i nuovi valori. Eseguire un programma è una passeggiata tra gli stati di una macchina a stati molto grande, e l'esecuzione passo-passo in PRG32-QT mostra quella passeggiata uno stato alla volta. Per il docente: È il ponte verso le lezioni sul processore: datapath (la parte combinatoria e i registri) e controllo (a sua volta una macchina a stati finiti nei progetti multiciclo e microprogrammati).

## Slide 7: Il programma completo: l13.S (1 di 3)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 13: Sequential Machines
# l13.S: a game is a state machine
#
# On the screen: one colour per state. Blue is TITLE: press A and the screen turns
# green, PLAY. (OVER, red, is reached only when a game ends: this warm-up has no game
# yet. Hold A on the red screen and you meet the bug discussed in the lecture.)
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l13.S --portable \
# --entry-prefix l13 --name l13 --out l13.prg32
.option norelax
.equ TITLE, 0
.equ PLAY, 1
.equ OVER, 2
.section .text
.global l13_init
.global l13_update
.global l13_draw
l13_init:
ret
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l13.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 8: Il programma completo: l13.S (2 di 3)
l13_update:
game_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
call prg32_input_read # a0 = buttons: the INPUT
la t0, state
lw t1, 0(t0) # t1 = the present STATE
andi t2, a0, 0x10 # button A
li t3, TITLE
bne t1, t3, 1f
beqz t2, done # TITLE: stay until A is pressed
li t1, PLAY # TITLE --A--> PLAY
j store
1: li t3, OVER
bne t1, t3, done # PLAY is handled elsewhere
beqz t2, done # OVER: stay until A is pressed
li t1, TITLE # OVER --A--> TITLE
store:
sw t1, 0(t0) # the next state becomes the present state
done:
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l13.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 9: Il programma completo: l13.S (3 di 3)
l13_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, state
lw t1, 0(t0)
la t0, colours # the OUTPUT depends on the state only:
slli t1, t1, 2 # a Moore machine
add t0, t0, t1
lw a0, 0(t0)
call prg32_gfx_clear
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
.section .rodata
colours: .word 0x001f, 0x07e0, 0xf800 # TITLE blue, PLAY green, OVER red
.section .data
state: .word TITLE
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l13.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 10: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– un colore per stato. Blu è TITLE: premete A e lo schermo diventa verde, PLAY. (OVER, rosso, si raggiunge solo quando una partita finisce: questo riscaldamento non ha ancora un gioco.)
Che cosa premere
– premete A
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 11: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l13.S --portable \
--entry-prefix l13 --name l13 --out l13.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l13.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 12: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l13.S --portable \
--entry-prefix l13 --name l13 --architecture qemu \
--out l13-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l13-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 13: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l13.S --portable \
--entry-prefix l13 --name l13 --architecture esp32c6 \
--out l13-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l13-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 14: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l13; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 15: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Disegnate il diagramma degli stati di una macchina che dà 1 quando gli ultimi due ingressi erano entrambi 1; scrivetela come macchina di Moore e come macchina di Mealy
2
Completate il diagramma temporale di un latch SR per una sequenza data di S e R, segnando dove mantiene
3
Sintetizzate un contatore modulo 3 (0, 1, 2, 0, ...) con due flip-flop D; che cosa accade nello stato non usato?
4
Aggiungete al gioco del riscaldamento uno stato PAUSE, in cui si entra e da cui si esce con il pulsante SELECT, disegnando prima il nuovo diagramma
5
Correggete il riscaldamento perché A debba essere rilasciato e premuto di nuovo: memorizzate lo stato precedente del pulsante e reagite solo a un passaggio da 0 a 1
Risultato atteso
Su PRG32: quattro schermate, e un pulsante tenuto premuto che causa esattamente una transizione. L'ultimo esercizio è il rilevamento del fronte in software: il programma si comporta da flip-flop invece che da latch.
Notes: Cinque esercizi. Progettate una macchina che dà 1 quando gli ultimi due ingressi erano entrambi 1, come macchina di Moore e come macchina di Mealy, e confrontate il numero di stati. Completate un diagramma temporale di un latch SR. Sintetizzate un contatore modulo 3 con due flip-flop D, e riflettete sul quarto stato, non usato. Aggiungete uno stato PAUSE al gioco del riscaldamento, disegnando prima il diagramma. E fate funzionare il pulsante A solo quando viene premuto di nuovo: è il rilevamento del fronte in software. Per il docente: Esercizio 1: a Moore servono tre stati (nessun 1 visto, un 1 visto, due o più), a Mealy due. Esercizio 3: D1 = Q0, D0 = Q1'Q0' con lo stato 11 come indifferenza, oppure progettato per tornare a 00. Esercizio 5: si tiene prev in memoria; pressed_now = buttons AND NOT prev; poi si memorizza buttons in prev.