## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 01
PRG32 e PRG32-QT: allestire la propria officina: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 01. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 10 listati della Lezione 01, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l01.S, 57 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l01.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l01.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Scaricate l'installatore per il vostro sistema
Il vostro sistema | File da scaricare | Tipo
Windows 10 o 11 | PRG32-QT-0.4.1-Windows-X64-Setup.exe | installatore
macOS, Apple Silicon (M1 e successivi) | PRG32-QT-0.4.1-macOS-ARM64.dmg | immagine disco
macOS, Intel | PRG32-QT-0.4.1-macOS-Intel-X64.dmg | immagine disco
Linux, PC a 64 bit | PRG32-QT-0.4.1-Linux-X64.deb | pacchetto Debian
Raspberry Pi OS, 64 bit | PRG32-QT-0.4.1-Raspberry-Pi-OS-ARM64.deb | pacchetto Debian
github.com/riscv-prg32/PRG32-QT, poi Releases. Prendete l'ultima versione.
Notes: Trovate la riga del vostro sistema e scaricate quel file dalla pagina Releases del repository di PRG32-QT, sempre dall'ultimo rilascio. Windows ha un installatore, macOS un'immagine disco (una per Apple Silicon, una per Intel), Linux e Raspberry Pi OS un pacchetto Debian. Il numero 0.4.1 è la versione di ottobre 2026: quando leggerete potrà essere più alto, e i nomi dei file seguono lo stesso schema. Se non sapete quale Mac avete, la slide su macOS dice come scoprirlo. Per il docente: Da github.com/riscv-prg32/PRG32-QT, Releases, l'ultimo rilascio. 0.4.1 è la versione di ottobre 2026: i nomi dei file seguono questo schema con il numero corrente. Il file SHA256SUMS-platforms.txt elenca le somme di controllo. Nella stessa pagina ci sono i pacchetti per Android e Android TV.

## Slide 4: PRG32-QT su Windows
1
Scaricare
Il file che termina in Windows-X64-Setup.exe, dalla pagina Releases
2
Eseguire
Se Windows mostra l'avviso blu di SmartScreen: Ulteriori informazioni, poi Esegui comunque
3
Installare
Accettate la cartella proposta: l'installatore porta con sé tutto ciò che serve al programma
4
Avviare
PRG32, dal menu Start. Se il firewall lo chiede, consentitelo sulle reti private
Notes: Su Windows le mosse sono quattro: scaricare il file Setup, eseguirlo, accettare la cartella proposta, e avviare PRG32 dal menu Start. Possono comparire due avvisi, entrambi previsti. SmartScreen può mostrare un riquadro blu perché l'installatore non viene dal Microsoft Store: scegliete Ulteriori informazioni, poi Esegui comunque. Il firewall può chiedere un permesso: concedetelo sulle reti private. PRG32-QT ascolta sulla porta 8080 per ricevere le cartucce dagli strumenti, e lo userete nel passo 3. Per il docente: L'installatore contiene le librerie Qt e il runtime del compilatore: non c'è altro da installare. La domanda del firewall compare perché PRG32-QT ascolta sulla porta 8080 le cartucce inviate dagli strumenti: il passo 3 la usa.

## Slide 5: PRG32-QT su macOS
1
Quale Mac?
Menu Apple, Informazioni su questo Mac: Chip Apple M... significa ARM64; Processore Intel significa X64
2
Installare
Aprite il .dmg e trascinate PRG32 sulla cartella Applicazioni
3
Primo avvio
Clic destro su PRG32 e Apri; oppure Impostazioni di Sistema, Privacy e sicurezza, Apri comunque
4
Consentire
Accettate le connessioni in entrata e l'accesso alla rete locale quando macOS lo chiede
Notes: Su un Mac, scoprite prima quale processore avete: menu Apple, Informazioni su questo Mac. «Chip Apple M...» significa il file ARM64; «Processore Intel» significa quello Intel. Aprite l'immagine disco e trascinate PRG32 su Applicazioni. Al primo avvio macOS può rifiutarsi di aprire un'applicazione che non viene dall'App Store: clic destro e Apri, oppure Privacy e sicurezza nelle Impostazioni di Sistema. Poi accettate le connessioni in entrata e l'accesso alla rete locale, che servono all'applicazione per ricevere le cartucce. Per il docente: Il passo del primo avvio serve se macOS dice che lo sviluppatore non può essere verificato: l'applicazione è distribuita fuori dall'App Store. I due permessi servono all'interfaccia di dispositivo sulla porta 8080 e al suo annuncio sulla rete locale.

## Slide 6: PRG32-QT su Linux
# Debian 13, Ubuntu 25.04 and later, or another system with Qt 6.5 or newer
cd ~/Downloads
sudo apt install ./PRG32-QT-0.4.1-Linux-X64.deb
PRG32 &
# On older systems (Ubuntu 24.04 has Qt 6.4: too old): build from source
sudo apt install git cmake ninja-build g++ qt6-base-dev qt6-declarative-dev \
qt6-multimedia-dev qt6-websockets-dev
git clone https://github.com/riscv-prg32/PRG32-QT
cd PRG32-QT
./scripts/build-linux.sh
1
apt install con ./ installa il file e ciò di cui ha bisogno
2
Il programma è /usr/bin/PRG32
3
Serve Qt 6.5 o successivo: controllate la vostra distribuzione
4
Anche la compilazione da sorgente richiede un Qt recente
Notes: Su Linux la metà superiore del listato installa il pacchetto: apt install con ./ davanti al nome del file installa il file insieme a ciò da cui dipende. Il programma è poi /usr/bin/PRG32. Il requisito da controllare è Qt 6.5 o successivo: Debian 13 e Ubuntu 25.04 lo hanno; Ubuntu 24.04 no. La metà inferiore è l'alternativa per i sistemi più vecchi, la compilazione da sorgente con lo script del repository. Le righe che cominciano con # sono commenti: non vanno battute. Per il docente: Il pacchetto dipende dai pacchetti Qt 6 QML, Multimedia e WebSockets della distribuzione. Dove il Qt di sistema è più vecchio della 6.5, installate Qt con l'installatore online di qt.io e compilate con quello. Su Raspberry Pi OS usate il pacchetto ARM64, oppure scripts/build-raspbian.sh.

## Slide 7: Eseguite: la prima cartuccia, dallo Store
PROVA TU
1
Avviate PRG32-QT: compare la schermata Setup, la stessa che il firmware mostra sul kit
2
Scegliete Browse Store: viene scaricato il catalogo del Cartridge Store
3
Scegliete un gioco, scaricatelo, e scegliete Run Cartridge
4
Giocate con i tasti freccia, Z e X. Esc riporta a Setup
5
Aprite Settings: guardate i tre profili di prestazione e le scelte di layout
Risultato atteso
Un gioco dello Store gira sul vostro portatile. Questo è il livello 1: da ora potete eseguire qualunque cartuccia, e guardarci dentro.
Notes: La prima esecuzione. Avviate PRG32-QT: la schermata Setup è la stessa che il firmware mostra sul kit. Scegliete Browse Store, prendete un gioco, scaricatelo e scegliete Run Cartridge. Giocate con i tasti freccia, Z e X; Esc vi riporta indietro. Poi aprite Settings e guardate i tre profili. Il riquadro verde dice che aspetto ha il successo: un gioco dello Store gira sul vostro portatile. Se il catalogo resta vuoto, il problema è la rete, non PRG32-QT. Per il docente: Lo Store predefinito è store.prg32.uniparthenope.it. Se l'elenco resta vuoto, il portatile non raggiunge Internet oppure c'è di mezzo un proxy: Settings mostra l'indirizzo dello Store.

## Slide 8: Che cosa dovreste vedere
Il menu Setup
Browse Store
Settings
Le stesse tre schermate su ogni sistema. Se siete qui, il passo 1 è fatto.
Notes: Sono le tre schermate che dovreste aver visto: il menu Setup, il navigatore dello Store e Settings. Hanno lo stesso aspetto su ogni sistema operativo. Confrontatele con il vostro schermo; se corrispondono, il livello 1 è completo, e da ora potete eseguire qualunque cartuccia e guardarci dentro. Se non corrispondono, alzate la mano adesso e non più tardi. Per il docente: Schermate dalla documentazione di PRG32 e PRG32-QT (macOS).

## Slide 9: La toolchain su Windows
# 1. Install Git for Windows (git-scm.com) and Python 3 (python.org)
# 2. Run the ESP-IDF Tools Installer (dl.espressif.com/dl/esp-idf):
# - choose an ESP-IDF release 5.4 or newer
# - select the targets esp32c3 and esp32c6
# - optional: tick the QEMU RISC-V emulator
# 3. Open the shortcut "ESP-IDF PowerShell" that the installer created
# 4. In that window:
cd $HOME\Documents
git clone https://github.com/riscv-prg32/PRG32
cd PRG32
pip install pyaudio zeroconf
python -m prg32 doctor
1
Usate ESP-IDF PowerShell, mai un terminale qualsiasi
2
Su Windows il comando è python, non python3
3
pip installa nell'ambiente di ESP-IDF: è voluto
4
doctor controlla l'installazione: si vedano le prossime slide
Notes: Su Windows i primi tre passi usano installatori grafici: Git, Python, e l'ESP-IDF Tools Installer, in cui si scelgono un rilascio 5.4 o successivo e i target esp32c3 ed esp32c6. L'installatore crea un collegamento chiamato ESP-IDF PowerShell: lavorate sempre in quella finestra, mai in un terminale qualsiasi. I cinque comandi clonano il repository di PRG32, installano due pacchetti Python ed eseguono il doctor. Su Windows l'interprete si chiama python, non python3. Per il docente: Dal README di PRG32. Un'alternativa per chi preferisce un editor: Visual Studio Code con l'estensione Espressif ESP-IDF, che installa la stessa toolchain. Evitate cartelle con spazi o lettere accentate nel percorso: i vecchi strumenti di compilazione non li gradiscono.

## Slide 10: La toolchain su macOS
# 1. Homebrew (brew.sh), then the prerequisites
brew install git cmake ninja dfu-util ccache libusb python curl zip portaudio
# 2. ESP-IDF 5.4 for the two chips (a large download)
cd $HOME
git clone -b v5.4 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
cd esp-idf
./install.sh esp32c3,esp32c6
. ./export.sh
pip install pyaudio zeroconf
# 3. PRG32
cd $HOME
git clone https://github.com/riscv-prg32/PRG32
cd PRG32
python3 -m prg32 doctor
1
Prima Homebrew: fornisce git, cmake, python
2
install.sh scarica i compilatori: abbiate pazienza
3
Il punto prima di export.sh conta: modifica questo terminale
4
Funziona su Apple Silicon e su Intel
Notes: Su macOS i blocchi sono tre. Homebrew installa i prerequisiti. Poi si clona ESP-IDF e install.sh scarica i compilatori per i due chip: abbiate pazienza, è la parte lunga. La riga . ./export.sh comincia con un punto e uno spazio, e il punto conta: fa sì che lo script modifichi il terminale in cui siete, invece di una copia che scompare. L'ultimo blocco clona PRG32 ed esegue il doctor. Gli stessi comandi funzionano su Apple Silicon e su Intel. Per il docente: Dal README di PRG32. git può chiedere prima di installare gli strumenti da riga di comando di Xcode: accettate. Il clone ricorsivo e install.sh scaricano qualche gigabyte.

## Slide 11: La toolchain su Linux (Debian, Ubuntu)
# 1. Prerequisites
sudo apt update
sudo apt install -y git wget flex bison gperf python3 python3-venv python3-pip \
python3-zeroconf cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util \
libusb-1.0-0 curl zip portaudio19-dev
# 2. ESP-IDF 5.4 for the two chips (a large download)
cd $HOME
git clone -b v5.4 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
cd esp-idf
./install.sh esp32c3,esp32c6
. ./export.sh
pip install pyaudio zeroconf
# 3. PRG32
cd $HOME
git clone https://github.com/riscv-prg32/PRG32
cd PRG32
python3 -m prg32 doctor
1
Una lunga riga apt: copiatela intera
2
I passi 2 e 3 sono gli stessi di macOS
3
Altre distribuzioni: stessi pacchetti, altri nomi
4
Solo per il kit: sudo usermod -aG dialout $USER
Notes: Su Debian e Ubuntu il primo blocco è un unico lungo comando apt, spezzato su tre righe dalle barre rovesciate: copiatelo intero. I passi 2 e 3 sono identici a quelli di macOS. Sulle altre distribuzioni i pacchetti sono gli stessi, con altri nomi. L'ultima nota riguarda solo chi ha un kit: il vostro utente deve appartenere al gruppo dialout per raggiungere la porta seriale della scheda, e bisogna uscire dalla sessione e rientrare perché la modifica abbia effetto. Per il docente: Dal README di PRG32. Il gruppo dialout dà accesso alla porta seriale della scheda: dopo il comando uscite dalla sessione e rientrate. Non serve per PRG32-QT né per QEMU.

## Slide 12: Ogni nuovo terminale: attivare ESP-IDF
# macOS and Linux: in every new terminal, before anything else
. $HOME/esp-idf/export.sh
cd $HOME/PRG32
# save typing: add these two lines to ~/.zshrc or ~/.bashrc
alias get_idf=". $HOME/esp-idf/export.sh"
alias prg="python3 -m prg32"
# then, in a new terminal
get_idf
prg doctor
# Windows: open "ESP-IDF PowerShell" from the Start menu, then
cd $HOME\Documents\PRG32
1
export.sh agisce sul terminale in cui viene eseguito, e solo su quello
2
Una nuova finestra è un nuovo terminale: attivate di nuovo
3
Gli alias sono una comodità, non un obbligo
4
Eseguite i comandi prg32 dalla cartella PRG32
Notes: Questa slide è la routine quotidiana, e previene l'errore più comune delle prime settimane. In ogni nuovo terminale, prima di ogni altra cosa, attivate ESP-IDF con export.sh e spostatevi nella cartella PRG32. Due alias risparmiano battute: get_idf attiva, prg sta per python3 -m prg32. Su Windows, aprire ESP-IDF PowerShell fa lo stesso. Provate una volta di proposito: aprite un nuovo terminale, eseguite il doctor senza attivare, e leggete l'errore. Avendolo visto qui, più avanti lo riconoscerete subito. Per il docente: L'errore più comune delle prime settimane. Far chiudere il terminale agli studenti, aprirne uno nuovo ed eseguire doctor senza attivare: devono vedere l'errore una volta, qui, e non durante un tutorial.

## Slide 13: Il dottore: è tutto a posto?
$ python3 -m prg32 doctor
[OK] idf.py found
[OK] riscv32-esp-elf-gcc found
[OK] partitions file found: .../PRG32/profiles/partitions_prg32.csv
[OK] partition cart0 parsed (offset=0x210000, size=131072)
...
# and when ESP-IDF is not active in this terminal:
[ERROR] idf.py missing (you must source ESP-IDF export.sh)
1
idf.py: ESP-IDF è attivo
2
riscv32-esp-elf-gcc: il compilatore RISC-V è raggiungibile
3
partitions: la cartella PRG32 è completa
4
Ogni riga ERROR dice che cosa fare: leggetela
Notes: Il doctor controlla l'installazione e stampa una riga per ogni controllo. [OK] idf.py found significa che ESP-IDF è attivo. [OK] riscv32-esp-elf-gcc found significa che il compilatore RISC-V è raggiungibile. Le righe sulle partizioni significano che la cartella PRG32 è completa. Una riga che comincia con [ERROR] dice che cosa non va e che cosa fare: leggetela fino in fondo prima di chiedere aiuto. Quando tutte le righe sono OK, il livello 2 è fatto. Le ultime righe del listato mostrano l'errore che si ottiene in un terminale dove ESP-IDF non è attivo. Per il docente: Messaggi del doctor di ottobre 2026. I quattro slot per le cartucce, da cart0 a cart3, sono regioni della memoria flash della scheda: 131072 byte ciascuno. Se doctor passa, il livello 2 è fatto.

## Slide 14: Compilate una cartuccia dagli esempi
# in the PRG32 folder, ESP-IDF active
python3 -m prg32 cartridge build examples/games/pong/c/game.c \
--portable --entry-prefix pong_c --name pong --out pong.prg32
[OK] built pong.prg32 name=pong load=0x40800000
[INFO] code=3004 mem=3028 audio=0
# what did we build?
python3 -m prg32 cartridge summary pong.prg32
1
cartridge build: entra un sorgente, esce un .prg32
2
--entry-prefix: il nome che precede _init, _update, _draw
3
--portable: gira su ogni host, non su un solo firmware
4
Un Pong intero: tremila byte
Notes: Il comando cartridge build prende un file sorgente e scrive un file .prg32. Tre opzioni meritano di essere capite. --entry-prefix pong_c è il nome che nel sorgente precede _init, _update e _draw. --portable produce una cartuccia che gira su ogni host, non su una sola immagine del firmware. --out dà il nome al risultato. Lo strumento risponde con la dimensione del codice: un intero Pong sono circa tremila byte. Qui il sorgente è in C, preso dagli esempi, così provate il compilatore senza scrivere un programma. Per il docente: Pong in C dagli esempi del repository: dimostra che il compilatore funziona senza dover scrivere un programma. Nella Lezione 02 il sorgente è vostro, in assembly, e il comando è lo stesso. Su Windows scrivete python e mettete il comando su una riga sola.

## Slide 15: Inviatela a PRG32-QT
# PRG32-QT must be running on this computer
# 1. is it listening?
python3 -m prg32 runtime --url http://localhost:8080
# 2. upload the cartridge to slot cart0 and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run pong.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
{"loaded":false,"ok":true,"slot":"cart0","stored":true}
{"ok":true,"slot":"cart0"}
[OK] Finished upload and run on ESP32C6
1
PRG32-QT risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
runtime ne stampa lo stato: una rapida prova di connessione
3
upload-and-run memorizza la cartuccia e la avvia
4
Il comando dice esp32c6: per lo strumento, PRG32-QT è una scheda
Notes: PRG32-QT deve essere in esecuzione. Il primo comando, runtime, gli chiede il suo stato: se risponde, la connessione funziona. Il secondo, upload-and-run, memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia; il gioco compare nella finestra di PRG32-QT. Il comando dice esp32c6 perché, per lo strumento, PRG32-QT si comporta come una scheda che ascolta sulla porta 8080. Lo stesso comando con l'indirizzo di una scheda vera, http://192.168.4.1, manda il gioco lì. Senza gli strumenti si può anche importare il file dal menu di PRG32-QT. Per il docente: Eseguito per queste slide su macOS. Se localhost non risponde, leggete l'indirizzo sulla schermata Setup di PRG32-QT e usate quello. Senza gli strumenti: in PRG32-QT importate il file pong.prg32 e scegliete Run Cartridge. Lo stesso comando con --url http://192.168.4.1 invia il gioco a una scheda vera.

## Slide 16: Guardare dentro: il debugger
1
In PRG32-QT aprite Settings e attivate Run cartridges in RISC-V debug mode
2
Eseguite di nuovo la cartuccia: il gioco è a sinistra, la macchina a destra
3
Premete il pulsante di pausa: il gioco si ferma, e nel listato è evidenziata un'istruzione
4
Premete alcune volte il pulsante di passo: l'evidenziazione si sposta, e alcuni registri cambiano valore
5
Premete Update, poi Draw: il listato salta a quelle due funzioni della cartuccia
6
Premete il pulsante di riproduzione: il gioco riprende. Abbassate la velocità a 0.1x e guardatelo al rallentatore
Notes: Ora aprite la macchina. In Settings attivate Run cartridges in RISC-V debug mode ed eseguite di nuovo la cartuccia: il gioco è a sinistra, la macchina a destra. Pausa: è evidenziata un'istruzione, la prossima a essere eseguita. Qualche passo: l'evidenziazione si sposta e alcuni registri cambiano. Update e Draw mostrano quelle due funzioni della cartuccia. Riprendete, poi abbassate la velocità e guardate il gioco al rallentatore. Oggi non ci si aspetta che capiate i registri; conta che il debugger si apra e obbedisca. Per il docente: Solo un primo sguardo: la Lezione 02 spiega che cosa sono i registri. Oggi conta che il debugger si apra e risponda. La modalità debug resta attiva finché non la si disattiva. Pausa, ripresa e passo sono i tre pulsanti di trasporto del debugger, disegnati come in un lettore video: due barre, un triangolo, un triangolo con una barra. Le slide e i tutorial li chiamano Pause, Resume e Step.

## Slide 17: La macchina, aperta
L'assembly con l'istruzione corrente, i 32 registri, la memoria e i contatori del frame
Se vedete questo con la vostra cartuccia, siete pronti per il resto del corso.
Notes: Ecco che cosa dovreste vedere: a destra il listato in assembly con l'istruzione corrente evidenziata, i trentadue registri, una finestra sulla memoria e i contatori del frame. Ogni elemento di questa immagine sarà spiegato nelle prossime lezioni, a cominciare dai registri nella Lezione 02. Se vedete questa schermata con una cartuccia compilata da voi, la vostra officina è completa. Per il docente: Dalla documentazione di PRG32-QT.

## Slide 18: Livello 3: l'emulatore QEMU
# libraries for the window of the emulator
brew install libgcrypt glib pixman sdl2 libslirp # macOS
sudo apt install -y libgcrypt20 libglib2.0-0 libpixman-1-0 \
libsdl2-2.0-0 libslirp0 # Linux
# the emulator itself (Windows: tick it in the ESP-IDF installer)
python $IDF_PATH/tools/idf_tools.py install qemu-riscv32
. $IDF_PATH/export.sh
# build the firmware for QEMU, stage a cartridge, run
python3 -m prg32 qemu build
python3 -m prg32 qemu upload pong.prg32
python3 -m prg32 qemu run
1
QEMU emula un intero chip ed esegue il vero firmware
2
qemu build compila il firmware: diversi minuti
3
upload prepara la cartuccia: prima chiudete QEMU
4
QEMU si apre su Setup: Run Cartridge, cart0. Scrivete nel terminale
Notes: Il livello 3 ha tre parti: le librerie che servono all'emulatore per la sua finestra, l'emulatore stesso, e tre comandi dello strumento. qemu build compila l'intero firmware, e la prima volta richiede diversi minuti. qemu upload copia una cartuccia nell'immagine della flash, e QEMU deve essere chiuso mentre lo si esegue. qemu run avvia l'emulatore, che si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e poi cart0. Ricordate di scrivere nel terminale, non nella finestra con l'immagine. Per il docente: Dal README e da docs/usage/qemu.md di PRG32. Non eseguito per queste slide. La prima compilazione scarica componenti e compila l'intero firmware. Se upload fallisce, eseguite QEMU una volta perché esista l'immagine della flash, chiudetelo e ripetete. Da ottobre 2026 il firmware parte in modo predefinito dal menu Setup, su QEMU e sulla scheda: scegliete Run Cartridge, poi lo slot. I tasti vanno al terminale che ha lanciato QEMU, non alla finestra con l'immagine.

## Slide 19: Livello 4: il kit
# connect the board with a USB cable; ESP-IDF active, in the PRG32 folder
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# the board starts and creates a Wi-Fi network
# name: PRG32 password: prg32game address: 192.168.4.1
# join it with your laptop, then
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run pong.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
# or let the board join the Wi-Fi of the classroom
python3 -m prg32 wifi set --ssid "NAME" --password "PASSWORD" --mode sta
1
build-and-flash scrive il firmware: una volta per scheda. Parte da Setup
2
Poi i giochi arrivano via Wi-Fi: niente più cavi
3
Lo stesso comando di upload di PRG32-QT, con un altro indirizzo
4
Linux: il vostro utente deve stare nel gruppo dialout
Notes: Il livello 4 è la scheda. Collegata via USB, build-and-flash compila il firmware e lo scrive nel chip: una volta per scheda. La scheda parte poi dal menu Setup e crea una rete Wi-Fi chiamata PRG32. Collegatevi, e il comando di caricamento che già conoscete funziona con l'indirizzo 192.168.4.1: da quel momento, niente cavi. L'ultimo comando fa invece entrare la scheda in una rete esistente. Su Linux il vostro utente deve stare nel gruppo dialout. Per il docente: Dalla documentazione di PRG32. Non eseguito per queste slide. Se la porta seriale non viene trovata, indicatela esplicitamente: COMx su Windows, /dev/ttyACM0 su Linux, /dev/cu.usbmodem... su macOS. Uno schermo nero dopo la scrittura di solito significa che è stato scritto il firmware per QEMU invece di quello della scheda, oppure che il display è collegato a piedini diversi da quelli del firmware: da ottobre 2026 i valori predefiniti sono GPIO8 per DC e GPIO9 per RST (erano GPIO1 e GPIO0), e idf.py menuconfig li cambia.

## Slide 20: Il programma completo: l01.S (1 di 3)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 01: PRG32 and PRG32-QT: Setting Up Your Workshop
# l01.S: a test pattern that proves the installation works
#
# On the screen: four vertical bars, red, green, blue and white, and the words PRG32
# OK.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l01.S --portable \
# --entry-prefix l01 --name l01 --out l01.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ WHITE, 0xffff
.section .text
.global l01_init
.global l01_update
.global l01_draw
l01_init:
ret
l01_update:
ret
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l01.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 21: Il programma completo: l01.S (2 di 3)
l01_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li s0, 0 # bar number, 0 to 3
1: la t0, bars # the table of the four colours
slli t1, s0, 2 # 4 bytes per word
add t0, t0, t1
lw a4, 0(t0) # a4 = colour of bar s0
slli a0, s0, 6 # 64 * bar
addi a0, a0, 40 # x = 40 + 64 * bar
li a1, 40 # y
li a2, 48 # width
li a3, 100 # height
call prg32_gfx_rect
addi s0, s0, 1
li t0, 4
blt s0, t0, 1b
li a0, 124
li a1, 160
la a2, ok
li a3, WHITE
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l01.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 22: Il programma completo: l01.S (3 di 3)
li a4, BLACK
call prg32_gfx_text8
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
.section .rodata
bars: .word 0xf800, 0x07e0, 0x001f, 0xffff # red, green, blue, white
ok: .asciz "PRG32 OK"
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l01.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 23: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– quattro barre verticali, rossa, verde, blu e bianca, e le parole PRG32 OK.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 24: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l01.S --portable \
--entry-prefix l01 --name l01 --out l01.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l01.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 25: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l01.S --portable \
--entry-prefix l01 --name l01 --architecture qemu \
--out l01-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l01-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 26: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l01.S --portable \
--entry-prefix l01 --name l01 --architecture esp32c6 \
--out l01-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l01-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 27: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l01; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 28: Prima della prossima lezione
PROVA TU
1
Completate sul vostro portatile le cinque verifiche della slide «Pronti»
2
Scaricate tre cartucce dallo Store, e in ognuna trovate con il debugger la prima istruzione di update
3
Compilate un altro degli esempi in examples/games, ed eseguitelo
4
Chiudete tutto, riavviate il computer, e tornate a una cartuccia in esecuzione senza queste slide
5
Facoltativo: installate QEMU ed eseguite lì la stessa cartuccia
Risultato atteso
La vostra officina sopravvive a un riavvio, e sapete riaprirla senza aiuto.
Notes: Il compito. Completate le cinque verifiche. Scaricate tre cartucce dallo Store e, in ognuna, trovate con il debugger la prima istruzione di update. Compilate un altro esempio. Il quarto compito è la vera prova: chiudete tutto, riavviate il computer e tornate a una cartuccia in esecuzione senza queste slide. Se ci riuscite, avete capito l'attivazione, e l'officina è vostra. Per il docente: Il quarto compito è la vera prova: mostra chi ha capito l'attivazione di ESP-IDF.