## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 06
Rappresentazione dei numeri: i reali: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 06. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 2 listati della Lezione 06, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l06.S, 47 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l06.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l06.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Tre ottavi di pixel, con soli interi
.equ SPEED_Q8, 96 # 96 / 256 = 0.375 pixel per frame
ball_update:
la t0, ball_x_q8
lw t1, 0(t0) # position, in 1/256 of a pixel
addi t1, t1, SPEED_Q8 # add a fraction of a pixel
sw t1, 0(t0)
ret
ball_draw:
...
la t0, ball_x_q8
lw t1, 0(t0)
srai a0, t1, 8 # x in whole pixels: drop 8 bits
...
call prg32_gfx_rect
1
Un pixel per frame è troppo veloce, zero è troppo lento: alla palla serve 0,375
2
Il processore del kit è RV32IMAC: solo istruzioni intere, niente virgola mobile
3
Trucco: si memorizza la posizione moltiplicata per 256, e si divide per 256 solo per disegnare
4
Questa è la virgola fissa. Da dove viene il trucco, e quando non basta?
Notes: Un pixel per frame è troppo veloce, e zero non è un movimento: alla palla servono 0,375 pixel per frame. Il trucco è memorizzare la posizione moltiplicata per 256. ball_update somma 96 a ogni frame, e 96 diviso 256 fa 0,375. A ball_draw servono pixel interi, quindi scorre il valore a destra di 8 posizioni, cioè lo divide per 256, con srai. Tutta l'aritmetica è fatta con istruzioni intere. Il suffisso _q8 nei nomi ricorda che il valore porta otto bit frazionari. Per il docente: Scritto per questa lezione nello stile degli esempi del libro di PRG32; la stessa idea sta dietro prg32_playfield_parallax(layer, x_q8, y_q8) nell'API di PRG32. Eseguirlo con SPEED_Q8 = 96, poi 16, poi 1.

## Slide 4: La palla, bit per bit: Q24.8
ball_x_q8 = 0x00002A60 = 10848
0000 0000 0000 0000 0010 1010
parte intera: 24 bit
0x00002A = 42 pixel
31
8
0110 0000
frazione: 8 bit
0x60 = 96/256 = 0,375
7
0
10848 / 256 = 42,375
Operazione | In virgola fissa | RISC-V
somma, sottrazione | come interi: le virgole sono allineate | add, sub, addi
pixel interi | scorrimento a destra di f, conservando il segno | srai a0, t1, 8
prodotto | si moltiplica, poi si scorre a destra di f | mul, poi srai
Notes: La palla vista bit per bit. La parola 0x00002A60 si divide in 24 bit di parte intera, 0x2A, cioè 42 pixel, e 8 bit di frazione, 0x60, cioè 96/256 = 0,375. Come intero la parola vale 10848, e 10848 diviso 256 fa 42,375. La tabella dà le regole: somma e sottrazione funzionano come per gli interi, perché le virgole sono allineate; per ottenere pixel interi si scorre a destra di f; dopo una moltiplicazione si scorre a destra di f, perché il prodotto ha il doppio dei bit frazionari. Per il docente: 42 x 256 = 10752; 10752 + 96 = 10848 = 0x2A60. Dopo un altro frame il valore è 0x2AC0 (42,75), poi 0x2B20 (43,125): la palla attraversa il confine di un pixel ogni due o tre frame.

## Slide 5: La virgola mobile non è l'insieme dei reali
0,1 non ha uno sviluppo binario finito: è memorizzato in modo approssimato, come 0,8 nella Lezione 05
Mai confrontare per uguaglianza due risultati in virgola mobile: si confronta la loro differenza con una tolleranza
La somma non è associativa: (a + b) + c può differire da a + (b + c)
Sommare un numero molto piccolo a uno molto grande può lasciare invariato quello grande
Per il denaro e per le posizioni in un gioco, gli interi scalati sono spesso lo strumento giusto
double a = 0.1 + 0.2;
// a == 0.3 ? false
// a = 0.30000000000000004
// better:
// fabs(a - 0.3) < 1e-9
Notes: I numeri in virgola mobile si comportano quasi come i numeri reali, e il «quasi» causa bug veri. 0,1 non ha uno sviluppo binario finito, quindi è memorizzato in modo approssimato, e 0,1 più 0,2 non fa esattamente 0,3, come mostra il codice. Da qui la regola: mai confrontare per uguaglianza due risultati in virgola mobile; si confronta la loro differenza con una tolleranza. La somma non è nemmeno associativa. Per il denaro e per le posizioni in un gioco gli interi scalati, cioè la virgola fissa, sono spesso lo strumento giusto. Per il docente: La somma in doppia precisione 0,1 + 0,2 vale 0,30000000000000004. Provatela in qualunque linguaggio.

## Slide 6: Il programma completo: l06.S (1 di 3)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 06: Number Representation: Real Numbers
# l06.S: three-eighths of a pixel per frame, with integers only
#
# On the screen: a white square that crosses the screen slowly from the left: one
# pixel every 2.67 frames.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l06.S --portable \
# --entry-prefix l06 --name l06 --out l06.prg32
.option norelax
.equ SPEED_Q8, 96 # 96 / 256 = 0.375 pixel per frame
.section .text
.global l06_init
.global l06_update
.global l06_draw
l06_init:
ret
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l06.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 7: Il programma completo: l06.S (2 di 3)
l06_update:
ball_update:
la t0, ball_x_q8
lw t1, 0(t0) # position, in 1/256 of a pixel
addi t1, t1, SPEED_Q8 # add a fraction of a pixel
sw t1, 0(t0)
ret
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l06.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 8: Il programma completo: l06.S (3 di 3)
l06_draw:
ball_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, 0
call prg32_gfx_clear
la t0, ball_x_q8
lw t1, 0(t0)
srai a0, t1, 8 # x in whole pixels: drop 8 bits
li a1, 100
li a2, 8
li a3, 8
li a4, 0xffff
call prg32_gfx_rect
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
.section .data
ball_x_q8: .word 0 # Q24.8: 24 bits of pixels, 8 bits of fraction
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l06.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 9: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– un quadrato bianco che attraversa lentamente lo schermo da sinistra: un pixel ogni 2,67 frame.
Che cosa premere
– niente: il programma va da solo
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 10: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l06.S --portable \
--entry-prefix l06 --name l06 --out l06.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l06.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 11: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l06.S --portable \
--entry-prefix l06 --name l06 --architecture qemu \
--out l06-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l06-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 12: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l06.S --portable \
--entry-prefix l06 --name l06 --architecture esp32c6 \
--out l06-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l06-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 13: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l06; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 14: Esercizi: prima su carta, poi su PRG32
PROVA TU
1
Scrivete -6 su quattro bit in segno e modulo, complemento a uno, complemento a due ed eccesso 8
2
Codificate 10,5 e 0,15625 in IEEE 754 a singola precisione; date il risultato in esadecimale
3
Decodificate 0xBF800000
4
Eseguite la palla con SPEED_Q8 = 96, 16 e 1. Dopo quanti frame si sposta di un pixel in ciascun caso?
5
Date alla palla anche una velocità verticale, e fatela rimbalzare: cambiate segno alla velocità con neg quando raggiunge un bordo
Risultato atteso
Su carta: 0x41280000, 0x3E200000 e -1,0. Su PRG32: la palla avanza di un pixel ogni 2,67, 16 e 256 frame; con il rimbalzo si muove in diagonale e resta sullo schermo.
Notes: Cinque esercizi. Su carta: scrivete meno 6 nelle quattro codifiche; codificate 10,5 e 0,15625 in singola precisione; decodificate 0xBF800000. Su PRG32: eseguite la palla con tre velocità e contate dopo quanti frame si sposta di un pixel, poi datele una velocità verticale e fatela rimbalzare cambiando segno alla velocità con neg ai bordi. I risultati sono nel riquadro verde; ricavateli prima di guardare. Per il docente: -6: 1110, 1001, 1010, 0010. 10,5 = 1010,1 = 1,0101 x 2^3: E = 130. 0,15625 = 0,00101 = 1,01 x 2^-3: E = 124. 0xBF800000: S = 1, E = 127, F = 0.