## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 14
Macchine elementari: registri e bus
Porte di parola, registri, bus, buffer a tre stati, trasferimenti seriali e paralleli
“Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.”
Dr. Emmett Brown, Ritorno al futuro, Robert Zemeckis, 1985
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Notes: La lezione precedente ha costruito un registro con i flip-flop. Questa si chiede come i registri si parlano: come una parola passa dall'uno all'altro, lungo quali fili, e che cosa accade quando molti registri condividono gli stessi fili. Le risposte sono il bus, il buffer a tre stati e il registro a scorrimento. La battuta di Doc Brown in copertina qui è ironica: ai dati le strade servono, e un bus è esattamente una strada. Il riscaldamento parte da un fatto del kit: il suo display riceve ogni pixel un bit alla volta. Per il docente: Spirale: il display del kit PRG32 riceve ogni pixel un bit alla volta; il riscaldamento invia un byte in serie in assembly, e la lezione costruisce le macchine che lo fanno in hardware.

## Slide 2: Che cosa saprete fare alla fine
1
Descrivere un registro come insieme di flip-flop con un clock comune, e spiegarne il segnale di caricamento
2
Spiegare che cos'è un bus, e confrontare i bus dedicati con un bus comune
3
Dire perché a un bus comune servono i buffer a tre stati, e che cosa significa alta impedenza
4
Descrivere un registro a scorrimento e le sue quattro combinazioni di ingresso e uscita seriali e paralleli
5
Convertire un dato da parallelo a seriale e viceversa, in hardware e in assembly RISC-V
Notes: Cinque obiettivi. Descrivere un registro come insieme di flip-flop con un clock comune e un segnale di caricamento. Spiegare che cos'è un bus e confrontare i bus dedicati con un bus comune. Dire perché a un bus comune servono i buffer a tre stati e che cosa significa alta impedenza. Descrivere un registro a scorrimento e le sue quattro combinazioni di ingresso e uscita seriali e paralleli. E convertire un dato da parallelo a seriale e viceversa, in hardware e in assembly.

## Slide 3: Porte di parola
Una parola è un vettore V di n bit: V = (v0, v1, ..., v(n-1))
Una porta di parola agisce insieme su tutti i bit di una parola
Con un segnale di controllo a, la porta di parola calcola a AND v(i) per ogni i
– a = 1: la parola passa invariata; a = 0: ogni bit è forzato a 0
Sono n porte identiche con un ingresso di controllo comune
Le istruzioni bit a bit and, or, xor di RISC-V sono porte di parola larghe trentadue bit
n porte
una porta per bit, un segnale di controllo per tutte: il mattone di ogni datapath
Notes: Una parola è un vettore di n bit. Una porta di parola sono n porte identiche con un ingresso di controllo comune: con il controllo a 1 la parola passa invariata, con il controllo a 0 ogni bit è forzato a 0. È l'estensione naturale di una porta da un bit a una parola. Le istruzioni bit a bit di RISC-V sono porte di parola larghe trentadue bit, e con esse è costruito il multiplexer su parole della Lezione 11. Per il docente: In inglese: word gates. Il multiplexer su parole della Lezione 11 è costruito con porte di parola.

## Slide 4: Il registro
Un registro è un dispositivo capace di memorizzare un gruppo di bit
Nella forma più semplice: un gruppo di flip-flop e un segnale di sincronizzazione comune, un clock o un'abilitazione
Esempio: il 74273, un registro a 8 bit in un chip
– otto flip-flop D; un clock e un clear; ingressi da D0 a D7, uscite da Q0 a Q7
Caricare un registro: il dato ai suoi ingressi viene memorizzato quando il segnale di caricamento è attivo, di solito in sincronia con il clock
In RISC-V ciascuno dei registri da x1 a x31 è fatto di trentadue flip-flop di questo tipo
SN74LS273: otto flip-flop D con un clock comune
Notes: Un registro memorizza un gruppo di bit: nella forma più semplice è un gruppo di flip-flop con un clock comune. L'esempio classico in un solo chip è il 74273, con otto flip-flop D, un clock e un clear. Caricare un registro significa memorizzare il dato presente ai suoi ingressi, e accade quando il segnale di caricamento è attivo, di norma in sincronia con il clock. Ciascuno dei registri da x1 a x31 di RISC-V è fatto di trentadue flip-flop di questo tipo. Per il docente: Datasheet: ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls273.pdf. Il 7474 contiene due flip-flop D con preset e clear. Per il flip-flop si veda la Lezione 13.

## Slide 5: Trasferimenti di dati e bus
Bus
Un canale di comunicazione che permette ai componenti di un sistema elettronico di scambiarsi dati trasmettendo e ricevendo segnali: l'insieme delle linee che trasporta un dato.
Il trasferimento da un registro X a un registro Y è l'operazione fondamentale dell'architettura di un calcolatore
Il nome è una contrazione del latino omnibus: per tutti
Un bus di n linee trasporta in un passo una parola di n bit
Notes: Un bus è l'insieme delle linee che trasporta un dato tra i componenti di un sistema. La parola viene dal latino omnibus, «per tutti». Un bus di n linee trasporta in un passo una parola di n bit. Il trasferimento da un registro X a un registro Y è l'azione elementare da cui si costruisce tutto il resto: quasi ogni istruzione che avete scritto è, sotto sotto, una breve sequenza di trasferimenti tra registri. Per il docente: Quasi ogni istruzione della Lezione 02 è, in fondo, una sequenza di trasferimenti tra registri.

## Slide 6: Due soluzioni tecniche
Bus dedicati
Un insieme di linee per ogni possibile trasferimento
Più trasferimenti possono avvenire insieme
Efficienti ma costosi: i fili crescono con il quadrato del numero di registri
Bus comune
Un unico percorso raccoglie molti trasferimenti potenziali
Ogni volta si scelgono una sorgente e una destinazione
Un trasferimento richiede due passi: da sorgente a bus, da bus a destinazione
Economico e diffuso; meno efficiente, perché i trasferimenti non possono essere simultanei
Notes: Due modi di collegare i registri. Con i bus dedicati ogni possibile trasferimento ha le proprie linee: più trasferimenti possono avvenire insieme, ma i fili crescono con il quadrato del numero di registri. Con un bus comune un solo percorso serve tutti i trasferimenti: ogni volta si scelgono una sorgente e una destinazione, e un trasferimento richiede due passi, dalla sorgente al bus e dal bus alla destinazione. È economico e diffuso, al prezzo di fare un trasferimento alla volta. Per il docente: Esistono soluzioni intermedie: più bus, ciascuno condiviso da un gruppo di registri. I processori reali le usano.

## Slide 7: Trasferimenti paralleli, seriali e misti
Parallelo: gli n bit della parola viaggiano insieme su n linee, in un passo
Seriale: i bit viaggiano uno dopo l'altro su una sola linea, in n passi
Misto: per esempio seriale sul byte: otto linee portano un byte alla volta
Accedere a un bus significa leggerlo o scriverlo; i bus hanno dimensioni fisiche molto diverse
Dentro un chip i bus sono paralleli; tra chip e tra macchine oggi sono quasi sempre seriali
Linee di bus su un circuito stampato
Notes: Un trasferimento può essere parallelo, con gli n bit che viaggiano insieme su n linee in un passo, oppure seriale, con i bit che viaggiano uno dopo l'altro su una sola linea in n passi, oppure misto, per esempio un byte alla volta. Ricordate l'ultima riga: dentro un chip i bus sono paralleli; tra chip e tra macchine oggi sono quasi sempre seriali, perché ad altissima velocità è più facile tenere pulita una linea che tenere al passo trentadue linee. Per il docente: USB, SATA, PCI Express, HDMI ed Ethernet sono tutti seriali: ad altissima velocità è più facile tenere pulita una linea veloce che tenere al passo trentadue linee.

## Slide 8: Da bus a registro, e da registro a bus
bus A
registro R
load c
Da bus a registro: il dato viene caricato in R quando è attivo il segnale di caricamento c (uno strobe, di solito in sincronia con il clock).
bus A
registro R
buffer
enable c
Da registro a bus: le uscite di R raggiungono il bus solo finché è attivo il segnale di abilitazione c. E quando non lo è, che cosa succede al bus?
Notes: Le due metà di un trasferimento su bus comune. A sinistra, dal bus a un registro: il dato sul bus viene caricato in R quando il segnale di caricamento è attivo. A destra, da un registro al bus: le uscite di R raggiungono il bus attraverso un buffer, e solo finché il segnale di abilitazione è attivo. La domanda in fondo porta alla sezione successiva: quando l'abilitazione non è attiva, che cosa deve essere l'uscita del buffer, per non disturbare il bus? Per il docente: Trasferimento dati su bus unico: caricamento di un registro (da bus a registro) e trasferimento da registro a bus.

## Slide 9: La porta a tre stati
Se due registri pilotassero lo stesso filo, uno con 0 e uno con 1, il risultato sarebbe un cortocircuito
Un'uscita a tre stati ha una terza condizione oltre a 0 e 1: l'alta impedenza, indicata con z
In alta impedenza l'uscita è elettricamente scollegata: non pilota il filo e non lo carica
Decide un segnale di abilitazione a: con a = 1 la porta lavora normalmente, con a = 0 l'uscita è z
È la tecnica più diffusa per collegare più registri sorgente a un bus comune
a | x | y | uscita
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | qualsiasi | qualsiasi | z
Un AND a tre stati con abilitazione attiva alta: con a = 1 è un normale AND; con a = 0 la sua uscita è flottante.
Notes: Un'uscita a tre stati ha una terza condizione oltre a 0 e 1: l'alta impedenza, indicata con z, in cui l'uscita è elettricamente scollegata dal filo. Decide un ingresso di abilitazione: quando vale 1 la porta lavora normalmente, quando vale 0 l'uscita è z. La tabella lo mostra per un AND con abilitazione: quattro righe di un AND ordinario, e un'ultima riga in cui l'uscita è flottante quali che siano gli ingressi. Elettricamente, entrambi i transistor dello stadio di uscita sono spenti. Per il docente: AND tristate; segnale di abilitazione in logica 1-attiva. Elettricamente, entrambi i transistor di uscita sono spenti.

## Slide 10: Abilitare un bus
Una porta di parola a tre stati tra un segnale di abilitazione a e un bus X dà un bus Y
Y riproduce X se a è attivo; altrimenti tutte le sue linee sono in alta impedenza: Y assume il valore neutro
Si dice che Y è sostenuto da un buffer a tre stati
I piedini GPIO dell'ESP32-C6 funzionano così: ogni piedino può essere un'uscita, oppure essere rilasciato e usato come ingresso
0, 1, z
tre stati: basso, alto e scollegato
Notes: Applicata a un'intera parola, una porta a tre stati lascia passare un bus oppure lo scollega: quando l'abilitazione è attiva il bus di uscita riproduce quello di ingresso; altrimenti tutte le sue linee sono in alta impedenza. I piedini del chip del kit funzionano così: ciascuno può essere configurato come uscita, che pilota il filo, oppure rilasciato e usato come ingresso. I piedini del joystick sono ingressi; quelli del display sono uscite. Per il docente: Tristate di parola. Sul kit i piedini del joystick sono configurati come ingressi (i loro buffer di uscita in alta impedenza) e quelli del display come uscite.

## Slide 11: Collegare i bus: l'OR di bus
registro A
3 stati
enable α
registro B
3 stati
enable β
registro X
3 stati
enable ξ
bus comune Y
registri
destinazione
Più registri sorgente si collegano a un bus semplicemente unendone le uscite, ciascuna attraverso un buffer a tre stati
La condizione: delle n sorgenti che confluiscono nel bus, al più una è abilitata alla volta. Un segnale attivo, gli altri n - 1 neutri
Dal lato delle destinazioni ogni registro è collegato al bus, e prende il dato solo quello il cui segnale di caricamento è attivo
Scegliere sorgente e destinazione è compito dei decodificatori, pilotati dall'unità di controllo
Notes: Lo schema completo di un bus comune. Ogni registro sorgente raggiunge il bus attraverso un buffer a tre stati con la propria abilitazione. La regola è rigida: al più un'abilitazione è attiva alla volta, così una sorgente pilota il bus e tutte le altre sono scollegate. Dall'altro lato ogni registro destinazione è collegato al bus, e prende il dato solo quello il cui segnale di caricamento è attivo. Scegliere sorgente e destinazione è compito dei decodificatori pilotati dall'unità di controllo. Per il docente: Collegamento di bus: OR di bus; trasferimento verso registri-destinazione. Dentro i chip moderni le lunghe linee condivise sono di solito sostituite da multiplexer, che fanno la stessa selezione senza stati di alta impedenza; tra chip i bus a tre stati restano la regola.

## Slide 12: Registri a scorrimento
Definizione
Una catena di celle di memoria da un bit collegate tra loro: a ogni impulso di clock ogni bit passa da una cella a quella adiacente.
Lo scorrimento può andare in un verso fisso, o in un verso scelto da una linea di controllo (registri bidirezionali)
Facilitano la lettura e la scrittura di dati in un sistema: trasformano dati paralleli in seriali e viceversa
Ogni cella è un flip-flop D il cui ingresso è l'uscita della cella vicina
Notes: Un registro a scorrimento è una catena di celle da un bit in cui, a ogni impulso di clock, ogni bit passa alla cella adiacente. Ogni cella è un flip-flop D il cui ingresso è l'uscita della cella vicina. Il comportamento sensibile al fronte del flip-flop è essenziale: con latch trasparenti un bit attraverserebbe l'intera catena durante un solo impulso di clock. Lo scorrimento può avere un verso fisso oppure un verso scelto da una linea di controllo. Per il docente: In inglese: shift registers. Qui i flip-flop sensibili al fronte sono essenziali: con latch trasparenti un bit attraverserebbe l'intera catena in un solo impulso di clock (Lezione 13).

## Slide 13: Quattro tipi di registro a scorrimento
Ingresso seriale, uscita seriale
F1
F2
...
FN
Ingresso seriale, uscita parallela
F1
F2
...
FN
Ingresso parallelo, uscita seriale
F1
F2
...
FN
Ingresso parallelo, uscita parallela
F1
F2
...
FN
La stessa catena di flip-flop, con un clock comune c; cambia dove i dati entrano e dove escono. Ingresso e uscita paralleli senza scorrimento sono il registro ordinario.
Notes: La stessa catena di flip-flop dà quattro macchine, a seconda di dove entrano ed escono i dati. Ingresso seriale, uscita seriale: una linea di ritardo. Ingresso seriale, uscita parallela: raccoglie bit che arrivano uno alla volta e presenta la parola intera. Ingresso parallelo, uscita seriale: prende una parola e la manda fuori bit per bit. Ingresso parallelo, uscita parallela, senza scorrimento, è il registro ordinario. La seconda e la terza sono i due capi di ogni collegamento seriale. Per il docente: SISO, SIPO, PISO e PIPO. La linea di clock non è disegnata.

## Slide 14: Trasferimenti tra registri
Trasferimento seriale: l'uscita seriale di un registro a scorrimento alimenta l'ingresso seriale di un altro
– n impulsi di clock spostano una parola di n bit; basta un filo
Trasferimento parallelo: le uscite parallele di un registro alimentano gli ingressi paralleli di un altro
– un impulso di clock sposta l'intera parola; servono n fili
Tempo contro fili: lo stesso compromesso tra bus dedicati e bus comune
n impulsi o n fili
spostare una parola di n bit costa o tempo o rame
Notes: Due modi di spostare una parola tra registri. In un trasferimento seriale l'uscita seriale di un registro a scorrimento alimenta l'ingresso seriale di un altro: n impulsi di clock, un filo. In un trasferimento parallelo le uscite di un registro alimentano gli ingressi di un altro: un impulso di clock, n fili. La frase a destra è il compromesso di tutta la lezione: spostare una parola di n bit costa o tempo o rame. Per il docente: Trasferimento seriale (ingresso seriale, uscita seriale) e trasferimento parallelo (ingresso parallelo, uscita parallela).

## Slide 15: Da seriale a parallelo e ritorno
Caricamento
il dato di n bit è posto in parallelo nel registro R
Uscita seriale
R è un registro a scorrimento: gli n bit escono uno dopo l'altro, in n passi successivi
Viaggio
una sola linea li porta all'apparato a valle
Ingresso seriale
un altro registro è caricato in serie in n passi, ricostruendo il dato bit per bit
Uso
il dato ricostruito viene passato avanti in parallelo
È l'hardware del riscaldamento. Il display del kit riceve così ogni pixel, su SPI; la tastiera della Lezione 21 invia così ogni codice di tasto.
Notes: Un collegamento seriale completo in cinque passi: il dato viene caricato in parallelo in un registro a scorrimento; ne esce, un bit per passo; i bit viaggiano su una sola linea; all'altro capo un secondo registro a scorrimento li raccoglie, uno per passo; e la parola ricostruita viene passata avanti in parallelo. È l'hardware del riscaldamento, ed è così che il display del kit riceve ogni pixel. Ogni standard seriale, dalla vecchia porta seriale a USB, poggia su una coppia di registri a scorrimento. Per il docente: Trasformazione serie-parallelo di un dato. UART, SPI, I2C, I2S e USB poggiano tutti su una coppia di registri a scorrimento, uno per estremità.

## Slide 16: Registri con un indirizzo: una prima memoria
decodificatore
2-a-4
registro 0 (3 bit)
registro 1 (3 bit)
registro 2 (3 bit)
registro 3 (3 bit)
A1 A0
I2 I1 I0
O2 O1 O0
controllo: CS, RD, OE
Quattro registri di tre bit: una memoria di 4 parole per 3 bit
Due linee di indirizzo, A1 e A0, vanno a un decodificatore che seleziona un registro
Tre ingressi dati e tre uscite dati, condivisi da tutti i registri
Tre linee di controllo
– CS, chip select: la memoria risponde solo quando è selezionata
– RD, lettura o scrittura
– OE, output enable: uscite a tre stati, così più memorie possono condividere un bus
Tutto ciò che contiene viene dalle Lezioni 11, 13 e da questa
Notes: Quattro registri di tre bit e un decodificatore fanno una piccola memoria. Due linee di indirizzo scelgono, attraverso il decodificatore, uno dei quattro registri; tre linee portano i dati in ingresso e tre li portano in uscita. La completano tre linee di controllo: chip select, perché la memoria risponda solo quando è selezionata; una linea che dice lettura o scrittura; e output enable, che comanda uscite a tre stati così che più memorie possano condividere un bus. Qui non c'è nulla di nuovo: decodificatore, registri, buffer a tre stati. La prossima lezione lo porta su scala più grande. Per il docente: Memoria 4 (registri) x 3 (bit): otto ingressi (I0-I2, A0-A1, CS, RD, OE) e tre uscite. La prossima lezione porta questo schema alla scala della memoria centrale.

## Slide 17: Verifica la comprensione
1
Perché a un bus comune servono i buffer a tre stati?
A
Per rendere più veloci i trasferimenti
B
Perché solo la sorgente abilitata piloti le linee
C
Per memorizzare il dato sul bus
D
Per convertire i dati da seriali a paralleli
2
Quanti impulsi di clock richiede il trasferimento seriale di una parola di 32 bit?
A
1
B
5
C
32
D
64
Notes: Pensate a due uscite collegate allo stesso filo, una a 0 e una a 1. Un buffer a tre stati non ha nulla a che vedere con la velocità, con la memorizzazione o con la conversione: scollega le sorgenti che non sono state scelte. Un bit per impulso di clock. L'alternativa, un trasferimento parallelo, richiederebbe un impulso e trentadue fili. Per il docente: 1. Risposta: B. Più sorgenti condividono le stesse linee; tutte tranne una devono essere elettricamente scollegate (alta impedenza), altrimenti due uscite si contenderebbero il filo. 2. Risposta: C. Un bit per impulso: n impulsi per n bit. Un trasferimento parallelo richiede un impulso e n fili.

## Slide 18: Verifica la comprensione
Una memoria ha 10 linee di indirizzo e 8 linee di dati. Quanti bit memorizza?
A
80
B
1024
C
8192
D
10.240
Notes: Dieci linee di indirizzo selezionano una parola tra 2 alla 10; ogni parola ha 8 bit. Moltiplicate i due numeri. La prima opzione moltiplica le linee invece di usare la potenza. Per il docente: Risposta: C. 2^10 = 1024 parole di 8 bit: 8192 bit, cioè 1 KiB.

## Slide 19: Glossario: inglese e italiano
Inglese | Italiano | Inglese | Italiano
word gate | porta di parola | three-state (tri-state) | a tre stati (tristate)
register | registro | high impedance | alta impedenza
bus | bus | shift register | registro a scorrimento
dedicated / common bus | bus dedicato / comune | serial / parallel transfer | trasferimento seriale / parallelo
load, strobe | caricamento, strobe | chip select | selezione del chip
Notes: Dieci termini. Three-state, o tri-state, è «a tre stati»; high impedance è l'alta impedenza. Uno shift register è un registro a scorrimento. Load e strobe indicano il segnale che fa prendere a un registro il proprio ingresso. Chip select è la linea che sceglie quale dispositivo su un bus condiviso deve rispondere.

## Slide 20: Conclusioni e letture
I registri sono una forma evoluta di memoria con un modo di funzionare elementare
La lettura e la scrittura dei registri avvengono attraverso bus di tipo diverso
Perché un bus comune funzioni servono circuiti a tre stati: 0, 1 e scollegato
I dati si trasferiscono in serie o in parallelo; i registri a scorrimento convertono tra le due forme
Un decodificatore davanti a un gruppo di registri fa una memoria: l'argomento della prossima lezione
Letture
– Patterson, Hennessy: Struttura e progetto dei calcolatori, edizione RISC-V, appendice A
– Bucci: Architettura dei calcolatori elettronici, i capitoli su registri e bus
– Repository di PRG32: docs/hardware/hardware.md
Notes: Cinque conclusioni. Un registro è una forma di memoria con un modo di funzionare elementare. I registri si leggono e si scrivono attraverso i bus. A un bus comune servono circuiti a tre stati: 0, 1 e scollegato. I dati viaggiano in serie o in parallelo, e i registri a scorrimento convertono tra le due forme. E un decodificatore davanti a un gruppo di registri fa una memoria, che è l'argomento della prossima lezione. Per il docente: Prossima lezione: la memoria.