## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 16
La memoria permanente: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 16. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host.

## Slide 2: In questa presentazione
1
Il listato della Lezione 16: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma completo: code/l16.S, 82 righe, stampato per intero
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l16.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di questa lezione è ~/arc12/code/l16.S; tools/tests/cartridges/run.py lo compila, lo esegue su PRG32-QT con ingressi programmati e controlla i pixel del frame. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Spegnete e riaccendete il kit
.section .rodata # part of the cartridge file
title: .asciz "HIGH SCORE" # stored in flash: it survives
.section .data # copied into RAM at start
best: .word 0 # lives in RAM: it is lost
game_update:
...
la t0, best
lw t1, 0(t0)
ble a0, t1, 1f # new score not better: skip
sw a0, 0(t0) # remember the best score ... in RAM
1: ...
1
Dopo uno spegnimento il titolo c'è ancora, ma il punteggio migliore è di nuovo 0
2
La cartuccia è un file nella memoria flash: non volatile
3
La variabile vive nella SRAM: volatile
4
Per conservare un punteggio per sempre va scritto in una memoria permanente: quali esistono?
Notes: Il titolo sta nella sezione .rodata, che fa parte del file della cartuccia: il file è memorizzato nella flash e sopravvive. Il punteggio migliore è una variabile della sezione .data, che viene copiata in RAM all'avvio della cartuccia: vive nella SRAM e si perde. Quindi dopo uno spegnimento il titolo c'è e il punteggio vale di nuovo 0. Per conservare per sempre un punteggio bisogna scriverlo in una memoria permanente, e la lezione presenta quelle che esistono. Notate dove vive ogni sezione di un programma. Per il docente: Scritto per questa lezione. Su PRG32 i punteggi persistenti sono gestiti dal servizio del Cartridge Store; qui conta dove vive ciascuna sezione di un programma.

## Slide 4: Il programma completo: l16.S (1 di 4)
# ARC12 Computer Architecture - Lecture 16: Permanent Memory
# l16.S: what stays in the file and what lives in RAM
#
# On the screen: the title HIGH SCORE and two bars: the score of this run, which grows
# while A is held and falls back to zero when A is released, and the best score, which
# never goes down. Restart the cartridge: the title is still there, the best score is
# zero again.
# Build: python3 -m prg32 cartridge build l16.S --portable \
# --entry-prefix l16 --name l16 --out l16.prg32
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000
.equ WHITE, 0xffff
.equ GREEN, 0x07e0
.equ YELLOW, 0xffe0
.section .text
.global l16_init
.global l16_update
.global l16_draw
l16_init:
ret
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l16.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 5: Il programma completo: l16.S (2 di 4)
l16_update:
game_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
call prg32_input_read
andi t2, a0, 0x10 # button A
la t0, score
lw a0, 0(t0)
addi a0, a0, 1 # A held: one more point per frame
bnez t2, 2f
li a0, 0 # A released: the run is over
2: sw a0, 0(t0)
la t0, best
lw t1, 0(t0)
ble a0, t1, 1f # new score not better: skip
sw a0, 0(t0) # remember the best score ... in RAM
1: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l16.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 6: Il programma completo: l16.S (3 di 4)
l16_draw:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li a0, 20
li a1, 20
la a2, title # read from .rodata: it is always there
li a3, WHITE
li a4, BLACK
call prg32_gfx_text8
la t0, score
lw a2, 0(t0)
andi a2, a2, 255 # width = score, at most 255 pixels
li a0, 20
li a1, 60
li a3, 12
li a4, GREEN
call prg32_gfx_rect
la t0, best
lw a2, 0(t0)
andi a2, a2, 255
li a0, 20
li a1, 100
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l16.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 7: Il programma completo: l16.S (4 di 4)
li a3, 12
li a4, YELLOW
call prg32_gfx_rect
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
.section .rodata # part of the cartridge file
title: .asciz "HIGH SCORE" # stored in flash: it survives
.section .data # copied into RAM at start
best: .word 0 # lives in RAM: it is lost
score: .word 0
Notes: Una pagina del programma completo, esattamente com'è nel repository. Leggetelo dall'inizio: l'intestazione dice che cosa mostra il programma e come compilarlo; seguono le tre funzioni init, update e draw, poi i dati. Le righe incontrate nei listati della lezione hanno qui gli stessi commenti. Per il docente: code/l16.S, come viene compilato ed eseguito dai test. I commenti fanno parte del programma, e sono in inglese come in tutti i listati: leggeteli con il codice.

## Slide 8: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– il titolo HIGH SCORE e due barre: il punteggio di questa prova, che cresce mentre A è premuto e torna a zero quando A è rilasciato, e il punteggio migliore, che non scende mai. Riavviate la cartuccia: il titolo c'è ancora, il punteggio migliore è di nuovo zero.
Che cosa premere
– tenete premuto A, rilasciatelo, poi riavviate la cartuccia
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 9: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l16.S --portable \
--entry-prefix l16 --name l16 --out l16.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l16.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 10: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l16.S --portable \
--entry-prefix l16 --name l16 --architecture qemu \
--out l16-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload l16-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 11: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/arc12/code/l16.S --portable \
--entry-prefix l16 --name l16 --architecture esp32c6 \
--out l16-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run l16-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 12: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix l16; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 13: Esercizi
PROVA TU
1
Un disco gira a 7200 giri al minuto: qual è la sua latenza media?
2
Una cache risponde in 1 ns e la memoria in 50 ns: qual è il tempo medio di accesso con il 95% di hit?
3
Dite dove vive sul kit PRG32 ciascuno di questi: il codice di avvio, il firmware, una cartuccia, la variabile counter, il registro t0
4
Trovate le specifiche della memoria di massa del vostro portatile o telefono: tecnologia, capacità, interfaccia
5
Su PRG32 cronometrate due cicli che sommano un grande vettore: uno in ordine, uno a salti di passo ampio. C'è differenza, e perché su questo chip potrebbe non esserci?
Risultato atteso
Latenza: mezzo giro, circa 4,2 ms. Tempo medio di accesso: 0,95 x 1 + 0,05 x 51 = 3,5 ns.
Notes: Cinque esercizi. Calcolate la latenza media di un disco a 7200 giri al minuto: mezzo giro. Calcolate il tempo medio di accesso di una cache con il 95% di hit. Dite dove vivono sul kit cinque cose: il codice di avvio, il firmware, una cartuccia, una variabile, un registro. Trovate le specifiche della memoria di massa del vostro portatile o telefono. E misurate su PRG32 due cicli su un grande vettore, uno in ordine e uno a salti: c'è differenza, e perché su questo chip potrebbe non esserci? Per il docente: 60 / 7200 = 8,33 ms per giro. Esercizio 3: ROM, flash, flash (o RAM una volta caricata), SRAM, un registro di flip-flop nel processore. Esercizio 5: la SRAM dell'ESP32-C6 non ha una cache davanti, quindi l'ordine degli accessi conta poco; su un portatile la differenza è grande.