## Slide 1
ARC12 ARCHITETTURA DEI CALCOLATORI · LEZIONE 22
Verm1, parte 4: il gioco finito: il codice
Presentazione del codice: ogni listato spiegato, il programma completo, e come provarlo su PRG32-QT, su QEMU e sulla scheda
Prof. Raffaele Montella, PhD
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” · A.A. 2026/27
raffaelemontella.it · raffaele.montella@uniparthenope.it
Implementazione di riferimento di Verm1: contributo di Giuseppe Coviello
Notes: Questa è la presentazione del codice della Lezione 22. La presentazione della lezione contiene i concetti; questa contiene tutto ciò che si scrive e si esegue: i listati con la loro spiegazione, il programma completo, che cosa mostra, e il modo di provarlo su ciascuno dei tre host.

## Slide 2: In questa presentazione
1
I 31 listati della Lezione 22, uno per slide: leggete il codice, poi le osservazioni numerate a fianco
2
Il programma è il vostro verm1.S; il riferimento è verm1/verm1_part4.S, 565 righe, mostrato qui regione per regione
3
Che cosa dovreste vedere quando gira, verificato sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT
4
Come provarlo, passo per passo: su PRG32-QT, su QEMU, sulla scheda
5
Gli esercizi: modificare il programma, prevedere, eseguire
Notes: Che cosa contiene la presentazione, nell'ordine delle slide. Il programma della lezione è un file che potete compilare ed eseguire così com'è: partite da lì, e tornate ai listati per capire ogni parte. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part4.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Per il docente: Procurarsi il codice una volta: git clone https://github.com/riscv-prg32/computer-architecture-with-prg32 ~/arc12. Il programma di riferimento è ~/arc12/verm1/verm1_part4.S; tools/tests/verm1_check.py lo compila e lo gioca con un giocatore programmato, e verm1_steps.py esegue i punti di controllo intermedi. Ogni listato di queste slide è letto dalla compilazione da un file provato, o verificato da tools/tests: si veda il suo README.

## Slide 3: Il ciclo di lavoro, di nuovo
# 1. build the cartridge (from your PRG32 folder, toolchain active)
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out ~/verm1/verm1.prg32
# 2. send it to PRG32-QT, running on the same computer
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run ~/verm1/verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# or: in PRG32-QT, import the file verm1.prg32 and choose Run Cartridge
Notes: Gli stessi due comandi di sempre. Prima di cambiare qualcosa, eseguite la Parte 3 in modalità debug e annotate ciò che mostra la telemetria durante una partita: istruzioni eseguite, frame al secondo, frame in ritardo. Questi numeri sono il «prima» della misura che chiude la lezione; senza di essi non potrete dire che cosa avete guadagnato. Per il docente: Gli stessi due comandi. Prima di cominciare, eseguite la Parte 3 in modalità debug e annotate ciò che mostra la telemetria durante una partita: istruzioni eseguite (retired), frame al secondo, frame in ritardo. I numeri vi serviranno nel passo 5.

## Slide 4: NUOVO to_decimal: dividere per dieci, tre volte
to_decimal: # a0 = value 0..999, a1 = address of 3 chars
li t0, 10
remu t1, a0, t0 # the units: the remainder of value / 10
addi t1, t1, 48 # 48 is the ASCII code of '0'
sb t1, 2(a1)
divu a0, a0, t0
remu t1, a0, t0 # the tens
addi t1, t1, 48
sb t1, 1(a1)
divu a0, a0, t0
remu t1, a0, t0 # the hundreds
addi t1, t1, 48
sb t1, 0(a1)
ret # a leaf function: no stack frame needed
1
Contratto: a0 = valore, a1 = dove vanno i 3 caratteri
2
remu dà la cifra, divu ciò che resta
3
sb memorizza un byte: scostamenti 2, 1, 0 da a1
4
Una foglia: solo registri t, nessun frame
Notes: to_decimal ha un contratto scritto nel suo commento: il valore in a0, l'indirizzo di tre caratteri in a1. Per tre volte fa la stessa cosa: remu dà il resto della divisione per dieci, si somma 48, sb memorizza il byte, e divu lascia il quoziente per il giro successivo. Gli scostamenti sono 2, 1 e 0: dalle unità alle centinaia. È una funzione foglia: non chiama nessuno e usa solo registri temporanei, quindi non ha bisogno di alcuno stack frame. Per il docente: I valori sopra 999 mostrerebbero solo le ultime tre cifre: un limite che nessun giocatore incontrerà presto. Le istruzioni di divisione sono lente, decine di cicli di clock ciascuna su un processore piccolo, e dieci per passo del verme non sono nulla.

## Slide 5: MODIFICATO draw_score: due numeri, due testi
draw_score:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, score
lw a0, 0(t0)
la a1, score_txt
call to_decimal # the score, as three characters
li a0, 56
li a1, 0
la a2, score_txt
call draw_text
la t0, best
lw a0, 0(t0)
la a1, best_txt+5 # after the letters "BEST "
call to_decimal
li a0, 256
li a1, 0
la a2, best_txt
call draw_text
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Sostituite draw_score della Parte 3: via le tacche
2
Le cifre vengono scritte in una stringa in RAM
3
best_txt+5: salta BEST e lo spazio, cinque caratteri
4
Poi la stringa si disegna come ogni altra
Notes: draw_score sostituisce quella della Parte 3. Chiama to_decimal due volte, una per il punteggio e una per il punteggio migliore, ogni volta con l'indirizzo, dentro una stringa, in cui devono andare le cifre: best_txt+5 salta la parola BEST e lo spazio. Poi le due stringhe si disegnano come qualunque altro testo. Poiché il testo viene disegnato con il suo sfondo, le nuove cifre coprono le vecchie. Per il docente: score_txt e best_txt sono stringhe in .data, non in .rodata: il programma ci scrive dentro. Il testo viene disegnato con il suo colore di sfondo, quindi le nuove cifre coprono le vecchie senza cancellare.

## Slide 6: MODIFICATO .data: le variabili della Parte 4
.section .data # variables: they live in RAM
state: .word TITLE
prev_btn: .word 0 # the buttons one frame ago
dir: .word 0
want: .word 0
step_q8: .word 0
score: .word 0
best: .word 0 # lost when the power goes
food_x: .word 0
food_y: .word 0
head_i: .word 0 # ring index of the head
length: .word 0 # number of cells of the worm
body_x: .space 256 # the ring: one byte per segment
body_y: .space 256
grid: .space COLS*ROWS # one byte per cell: 1 = worm
dirty: .word 2 # 0 nothing to draw, 1 a step, 2 everything
old_x: .word 0 # where the head was before the step
old_y: .word 0
erase_on: .word 0 # 1 if the tail left a cell
erase_x: .word 0
erase_y: .word 0
score_txt: .asciz "000" # filled in by to_decimal
best_txt: .asciz "BEST 000"
1
Sostituite la .data della Parte 3
2
Due stringhe che il programma compila
3
dirty, old ed erase: usate nei passi 3 e 4
Notes: La nuova sezione .data. Due stringhe che il programma compila: stanno in .data e non in .rodata proprio perché il programma ci scrive dentro. Poi sei nuove variabili: dirty, la vecchia posizione della testa, e la cella da cancellare. Non vengono usate fino al terzo passo; scrivetele adesso, così la sezione si scrive una volta sola. Per il docente: Scrivetela tutta adesso. Le sei variabili da dirty a erase_y non vengono usate fino al passo 3.

## Slide 7: Eseguite: le cifre
PROVA TU
1
Compilate ed eseguite, premete A: la riga in alto dice VERM1 000 e, a destra, BEST 000
2
Giocate e mangiate: 001, 002, ...
3
Perdete: nella schermata di game over BEST mostra il vostro punteggio
4
Nel debugger trovate score_txt in memoria e leggetene i byte: 30 30 33 00 dopo tre pasti
Risultato atteso
Il punteggio e il punteggio migliore in cifre; tutto il resto come nella Parte 3.
Notes: Compilate ed eseguite. La riga in alto dice VERM1 000 e, a destra, BEST 000; ogni pasto aggiunge uno; quando perdete, BEST mostra il vostro punteggio. Poi aprite il debugger e guardate score_txt in memoria: dopo tre pasti i suoi byte sono 30 30 33 00. State leggendo i caratteri prodotti dalla vostra divisione. Per il docente: Questo programma intermedio, la Parte 3 con le nuove draw_score, to_decimal e .data, viene compilato ed eseguito da tests/verm1_steps.py.

## Slide 8: MODIFICATO Costanti: due velocità invece di una
.option norelax
.equ BLACK, 0x0000 # RGB565 colours
.equ WHITE, 0xffff
.equ GREEN, 0x07e0 # the head
.equ BODY, 0x03e0 # the body: a darker green
.equ RED, 0xf800 # the food
.equ CELL, 8 # a cell is 8 x 8 pixels
.equ COLS, 40
.equ ROWS, 24
.equ TOP, 8
.equ SPEED_MIN, 32 # 32/256 of a cell per frame at the start
.equ SPEED_MAX, 96 # the worm never goes faster than this
.equ BTN_LEFT, 0x01
.equ BTN_RIGHT, 0x02
.equ BTN_UP, 0x04
.equ BTN_DOWN, 0x08
.equ BTN_A, 0x10
.equ DIR_RIGHT, 0 # bit 0 = vertical, bit 1 = backwards
.equ DIR_DOWN, 1
.equ DIR_LEFT, 2
.equ DIR_UP, 3
.equ TITLE, 0 # the three states of the game
.equ PLAY, 1
.equ OVER, 2
1
SPEED_Q8 è sostituita da un minimo e un massimo
2
32/256: un passo ogni 8 frame all'inizio
3
96/256: al massimo tre passi ogni 8 frame
Notes: La costante SPEED_Q8 è sostituita da due: un minimo di 32 e un massimo di 96. Sono valori in virgola fissa, in 256-esimi di cella per frame, come nella Parte 2: 32 significa un passo ogni otto frame, 96 significa tre passi ogni otto frame. Per il docente: Sostituite le costanti della Parte 3. Cambiano solo le due righe SPEED.

## Slide 9: MODIFICATO play_update: una velocità che cresce
la t0, score
lw t3, 0(t0)
slli t3, t3, 2
addi t3, t3, SPEED_MIN # speed = 32 + 4 * score, in 1/256 of a cell
li t4, SPEED_MAX
ble t3, t4, 8f
mv t3, t4 # ... but never more than 96
8: la t0, step_q8
lw t1, 0(t0)
add t1, t1, t3 # add a fraction of a cell
li t2, 256
blt t1, t2, 6f # less than one whole cell: wait
sub t1, t1, t2
sw t1, 0(t0)
call step # one whole cell: move
j 7f
6: sw t1, 0(t0)
7: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
speed = 32 + 4 x score: uno scorrimento e una somma
2
ble e mv: il minore tra speed e 96
3
Il resto è il timer che conoscete
4
Il limite si raggiunge a 16 punti
Notes: Il timer alla fine di play_update. La velocità è 32 più quattro volte il punteggio: uno scorrimento di due posizioni e una somma. Poi un confronto tiene il minore tra questo valore e il massimo. Il resto è il timer che conoscete: la velocità si somma a un accumulatore, e si fa un passo quando questo supera 256. Un valore che segue una retta e poi resta a un limite è una saturazione. Per il docente: Sostituite il timer alla fine di play_update. Una saturazione: il valore segue una retta e poi resta al limite, come il clamp del primo laboratorio. Con la virgola fissa la velocità cambia di un sessantaquattresimo di cella per frame a ogni pasto: nessuna velocità intera potrebbe essere così fine.

## Slide 10: Eseguite: sempre più veloce
PROVA TU
1
Compilate ed eseguite: il verme parte più lento che nella Parte 3, e accelera a ogni pasto
2
Contate con il debugger i frame tra due passi a punteggio 0: otto
3
Arrivate a 16 punti: la velocità non cambia più
4
Provate SPEED_MAX = 256, se ne avete il coraggio
Risultato atteso
Una partenza lenta, un passo ogni 8 frame, e un'accelerazione visibile nei primi pasti.
Notes: Compilate ed eseguite: il verme parte più lento che nella Parte 3 e accelera a ogni pasto. Con il debugger contate i frame tra due passi a punteggio zero: otto. Arrivate a sedici punti e verificate che la velocità non cambia più. Poi, se ne avete il coraggio, provate un massimo di 256: un passo per frame. Per il docente: Verificato da tests/verm1_steps.py: 8 passi nei primi 64 frame di una partita.

## Slide 11: MODIFICATO play_note: una funzione, ogni nota
play_note: # a2 = MIDI note, a4 = milliseconds
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, 0 # channel
li a1, 0 # instrument
li a3, 255 # volume
call prg32_audio_note
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Sostituite eat_sound con play_note
2
Il chiamante sceglie nota e durata: a2 e a4
3
La funzione compila gli altri tre argomenti
Notes: play_note sostituisce eat_sound. Il chiamante sceglie la nota e la durata, in a2 e a4; la funzione compila canale, strumento e volume e chiama prg32_audio_note. Notate la scelta dei registri: nota e durata sono già dove le aspetta la funzione del runtime, quindi non c'è nulla da spostare. Un contratto progettato attorno al chiamato risparmia istruzioni. Per il docente: Gli argomenti restano nei registri in cui prg32_audio_note li aspetta: a2 è la nota e a4 la durata in entrambe le funzioni. Progettare un contratto attorno al chiamato risparmia spostamenti.

## Slide 12: MODIFICATO step: ricordare la vecchia testa
la t0, head_i
lw t5, 0(t0) # t5 = ring index of the head
la t0, body_x
add t0, t0, t5
lbu s0, 0(t0) # one byte: the column of the head
la t0, old_x
sw s0, 0(t0) # remember where the head was
add s0, s0, t2
bgez s0, 1f
li s0, COLS-1 # off the left edge: wrap
1: li t4, COLS
blt s0, t4, 2f
li s0, 0
2: la t0, body_y
add t0, t0, t5
lbu s1, 0(t0)
la t0, old_y
sw s1, 0(t0)
add s1, s1, t3
bgez s1, 3f
li s1, ROWS-1
3: li t4, ROWS
blt s1, t4, 4f
li s1, 0
4:
1
Sostituite la stessa parte di step
2
old_x, old_y: la cella che la testa sta lasciando
3
draw la ridipingerà con il colore del corpo
Notes: L'inizio di step, con due store in più: prima che la testa si muova, le sue coordinate vengono scritte in old_x e old_y. Quella cella sta per smettere di essere testa e diventare corpo, e draw dovrà ridipingerla. Per il docente: Al codice della Parte 3 si aggiungono due store: le righe che scrivono old_x e old_y.

## Slide 13: MODIFICATO step: c'è una cella da cancellare?
la t0, food_x
lw t1, 0(t0)
xor t1, t1, s0
la t0, food_y
lw t2, 0(t0)
xor t2, t2, s1
or s2, t1, t2 # s2 = 0 if the new head is on the food
la t0, length
lw t1, 0(t0)
bnez s2, 5f # not eating: the tail moves on
li t2, 255
bge t1, t2, 5f # the ring is full: no more growth
addi t1, t1, 1
sw t1, 0(t0) # eating: one cell longer, the tail stays
la t0, erase_on
sw zero, 0(t0) # ... so there is no cell to erase
j 6f
5: la t0, head_i
lw t2, 0(t0)
sub t2, t2, t1
addi t2, t2, 1
andi t2, t2, 255 # ring index of the tail
la t0, body_x
add t0, t0, t2
lbu t3, 0(t0)
la t0, body_y
add t0, t0, t2
lbu t4, 0(t0)
1
Mangiando: la coda resta, niente da cancellare
2
erase_on = 0 lo dice a draw
Notes: Il ramo del pasto. Quando il verme mangia, la coda non si muove, quindi non c'è alcuna cella da cancellare: erase_on viene messo a zero per dirlo. Per il docente: Si aggiungono due righe: lo store di zero in erase_on.

## Slide 14: MODIFICATO step: annotare la coda, chiamare la fine
la t0, erase_x
sw t3, 0(t0) # remember the cell the tail leaves
la t0, erase_y
sw t4, 0(t0)
la t0, erase_on
li t5, 1
sw t5, 0(t0)
li t5, COLS
mul t4, t4, t5
add t4, t4, t3 # cell number of the tail = row * 40 + column
la t0, grid
add t0, t0, t4
sb zero, 0(t0) # the tail cell is free again
6: li t5, COLS
mul t4, s1, t5
add t4, t4, s0 # cell number of the new head
la t0, grid
add t0, t0, t4
lbu t1, 0(t0)
beqz t1, 7f # a free cell: go on
call game_is_over # the worm bit itself
j 9f
1
La coda lascia una cella: ricordare quale
2
erase_on = 1: draw deve dipingerla di nero
3
La collisione ora è una chiamata: game_is_over
Notes: Quando il verme non mangia, la coda lascia una cella: le sue coordinate vengono salvate in erase_x ed erase_y, ed erase_on diventa 1. Più sotto, la collisione con il corpo non è più gestita qui: è diventata una sola chiamata a game_is_over. Per il docente: L'inizio è nuovo, sette righe; la fine è più corta che nella Parte 3, perché la transizione a OVER è diventata una funzione.

## Slide 15: MODIFICATO step: scrivere la nuova testa
7: li t1, 1
sb t1, 0(t0) # occupy the new cell
la t0, head_i
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, 1
andi t1, t1, 255 # the ring wraps after entry 255
sw t1, 0(t0)
la t0, body_x
add t0, t0, t1
sb s0, 0(t0) # write the new head into the ring
la t0, body_y
add t0, t0, t1
sb s1, 0(t0)
1
Come nella Parte 3, fino ai due sb
2
La fine della funzione è nella prossima slide
Notes: La nuova testa viene scritta nell'anello e nella mappa, esattamente come nella Parte 3. La slide è qui solo perché la funzione continua nella successiva. Per il docente: Righe invariate, mostrate perché la funzione continua.

## Slide 16: NUOVO step: qualcosa è cambiato
la t0, dirty
li t1, 1
sw t1, 0(t0) # the screen must follow: a few cells
bnez s2, 9f
la t0, score
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, 1
sw t1, 0(t0)
call place_food
li a2, 72 # a short high note
li a4, 60
call play_note
9: lw s2, 0(sp)
lw s1, 4(sp)
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
dirty = 1: c'è stato un passo, draw ha da fare
2
Un pasto: un punto, nuovo cibo, una nota breve e acuta
3
li a2 e li a4, poi call: argomenti per contratto
Notes: La nuova fine di step. Prima dirty viene messo a 1: c'è stato un passo, e draw ha da fare. Poi, se il verme ha mangiato: un punto in più, nuovo cibo, e una nota breve e acuta, la numero 72 per 60 millisecondi, richiesta con due li e una chiamata. Per il docente: Questo sostituisce la fine di step. Nota 72 per 60 millisecondi: il suono della Parte 2, attraverso la nuova funzione.

## Slide 17: NUOVO game_is_over: la transizione, in un posto solo
game_is_over:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, state
li t1, OVER
sw t1, 0(t0) # PLAY --> OVER
la t0, dirty
li t1, 2
sw t1, 0(t0) # a new screen: draw everything
la t0, score
lw t1, 0(t0)
la t0, best
lw t2, 0(t0)
ble t1, t2, 1f
sw t1, 0(t0) # a new best score
1: li a2, 36 # a long low note
li a4, 400
call play_note
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Da PLAY a OVER, e il punteggio migliore, come nella Parte 3
2
dirty = 2: va disegnata una nuova schermata
3
Una nota lunga e bassa: 36, per 400 millisecondi
Notes: game_is_over raccoglie in un posto solo tutto ciò che comporta la transizione da PLAY a OVER: il nuovo stato, l'aggiornamento del punteggio migliore, dirty messo a 2 perché va disegnata un'intera schermata nuova, e una nota lunga e bassa, la numero 36 per 400 millisecondi. Una transizione della macchina a stati merita una funzione tutta sua. Per il docente: Una transizione della macchina a stati merita una funzione tutta sua: stato, uscite e suono in un posto solo.

## Slide 18: Eseguite: il suono della sconfitta
PROVA TU
1
Compilate ed eseguite: il gioco appare esattamente come dopo il passo 2
2
Un pasto suona come prima; mordersi dà una nota lunga e bassa
3
Nel debugger guardate erase_x ed erase_y seguire la coda, un passo indietro
4
dirty resta a 1 o 2: nessuno lo legge ancora
Risultato atteso
Nessun cambiamento visibile: lo schermo viene ancora disegnato per intero a ogni frame. Le nuove variabili vengono scritte e non ancora usate.
Notes: Compilate ed eseguite: il gioco appare esattamente come dopo il secondo passo. Ciò che cambia si sente: una nota bassa quando vi mordete. Nel debugger guardate erase_x ed erase_y seguire la coda, un passo indietro, e dirty restare a 1 o 2: viene scritto, e nessuno lo legge ancora. Per il docente: Questo programma intermedio viene compilato ed eseguito da tests/verm1_steps.py: verm1_draw della Parte 3 con step, play_note e game_is_over della Parte 4.

## Slide 19: MODIFICATO draw: niente, poco, o tutto
verm1_draw:
la t0, dirty
lw t1, 0(t0)
beqz t1, 3f # nothing changed: nothing to draw
sw zero, 0(t0)
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li t2, 2
beq t1, t2, 1f
call draw_changes # one step: a few cells
j 2f
1: call draw_full # a new screen: everything
2: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
3: ret
1
dirty = 0: ritorno immediato, niente frame né chiamate
2
dirty = 1: c'è stato un passo, disegna i cambiamenti
3
dirty = 2: una nuova schermata, disegna tutto
4
Il flag viene azzerato appena letto
Notes: La nuova verm1_draw legge dirty e lo azzera subito. Se valeva zero, ritorna immediatamente: niente stack frame, niente chiamate, cinque istruzioni macchina. Se valeva 1, c'è stato un passo e viene chiamata draw_changes. Se valeva 2, lo stato è cambiato e draw_full ridisegna tutto. Il caso più frequente è il meno costoso, ed è il segno di un'ottimizzazione ben fatta. Per il docente: Sostituite verm1_draw. Il frame viene creato solo se c'è qualcosa da fare: il caso comune, nulla è cambiato, costa cinque istruzioni macchina.

## Slide 20: NUOVO draw_changes: tre celle e il punteggio
draw_changes:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, erase_on
lw t1, 0(t0)
beqz t1, 1f
la t0, erase_x
lw a0, 0(t0)
la t0, erase_y
lw a1, 0(t0)
li a2, BLACK
call draw_cell # the cell the tail has left
1: la t0, old_x
lw a0, 0(t0)
la t0, old_y
lw a1, 0(t0)
li a2, BODY
call draw_cell # the old head is now body
call draw_head
call draw_food
call draw_score
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
La cella lasciata dalla coda, se c'è: nera
2
La vecchia testa: colore del corpo
3
Poi la nuova testa, il cibo, il punteggio
4
L'ordine conta: la testa si disegna dopo la cancellazione
Notes: draw_changes dipinge al massimo tre celle. Se erase_on è a 1, la cella lasciata dalla coda diventa nera. La vecchia testa viene ridipinta con il colore del corpo. Poi la nuova testa, il cibo e il punteggio. L'ordine conta: la testa può entrare proprio nella cella che la coda ha appena lasciato, quindi la cancellazione deve venire prima e la testa dopo. Per il docente: La testa può entrare nella cella che la coda ha appena lasciato: cancellare prima e disegnare la testa dopo dà l'immagine giusta.

## Slide 21: NUOVO draw_full: una schermata intera
draw_full:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a0, BLACK
call prg32_gfx_clear
li a0, 0
li a1, 0
la a2, title
call draw_text
call draw_score
la t0, state
lw t1, 0(t0)
li t2, TITLE
bne t1, t2, 1f
li a0, 132 # TITLE: only an invitation
li a1, 96
la a2, press_a
call draw_text
j 2f
1
Il corpo della vecchia verm1_draw
2
Il punteggio si disegna anche nella schermata del titolo
3
TITLE: l'invito, e nient'altro
Notes: draw_full è il corpo della vecchia verm1_draw: cancella lo schermo e disegna il punteggio; nello stato TITLE aggiunge l'invito e ritorna. Viene chiamata una volta per ogni cambio di stato, non a ogni frame. Per il docente: Chiamata una volta per ogni cambio di stato.

## Slide 22: NUOVO draw_full: PLAY e OVER
1: call draw_worm # PLAY and OVER: the whole scene
call draw_food
la t0, state
lw t1, 0(t0)
li t2, OVER
bne t1, t2, 2f
li a0, 124
li a1, 96
la a2, game_over
call draw_text
2: lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Il verme e il cibo, con le loro funzioni
2
OVER aggiunge le due parole
Notes: La seconda metà di draw_full: in PLAY e OVER disegna il verme e il cibo con le loro funzioni, e in OVER aggiunge le due parole del game over. Per il docente: La seconda metà di draw_full.

## Slide 23: NUOVO draw_head
draw_head:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, head_i
lw t1, 0(t0)
la t0, body_x
add t0, t0, t1
lbu a0, 0(t0)
la t0, body_y
add t0, t0, t1
lbu a1, 0(t0)
li a2, GREEN
call draw_cell
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
La testa è la voce head_i dell'anello
2
Una cella, verde brillante
Notes: draw_head disegna una cella in verde brillante: la voce head_i dell'anello. È una piccola funzione con un solo compito, usata da draw_changes. Per il docente: Una piccola funzione usata da draw_changes.

## Slide 24: NUOVO draw_food
draw_food:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, food_x
lw a0, 0(t0)
la t0, food_y
lw a1, 0(t0)
li a2, RED
call draw_cell
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Le tre righe che stavano dentro draw
2
Ora hanno un nome, e due chiamanti
Notes: draw_food: le tre righe che stavano dentro draw ora hanno un nome e due chiamanti, il disegno completo e quello parziale.

## Slide 25: INVARIATO draw_text
draw_text: # a0 = x, a1 = y, a2 = address of the string
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
li a3, WHITE
li a4, BLACK
call prg32_gfx_text8
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
La funzione di servizio della Parte 3, in una slide tutta sua
Notes: draw_text, la funzione di servizio della Parte 3, invariata. Ha una slide tutta sua perché nella Parte 3 ne condivideva una con il testo del game over. Per il docente: Invariata: era mostrata insieme al testo del game over nella Parte 3.

## Slide 26: MODIFICATO init: chiedere la prima schermata
.section .text
.global verm1_init
.global verm1_update
.global verm1_draw
verm1_init:
la t0, state
sw zero, 0(t0) # start on the title screen
la t0, prev_btn
sw zero, 0(t0)
la t0, dirty
li t1, 2
sw t1, 0(t0) # draw the whole title screen, once
ret
1
dirty = 2: la schermata del titolo va disegnata una volta
Notes: verm1_init con tre righe in più: dirty parte da 2, perché la schermata del titolo va disegnata una volta. Per il docente: Sostituite verm1_init: si aggiungono tre righe.

## Slide 27: MODIFICATO update: un nuovo stato è una nuova schermata
la t0, state
lw t1, 0(t0) # t1 = present state
li t2, PLAY
beq t1, t2, u_play
andi t3, s1, BTN_A # TITLE or OVER: wait for a new press of A
beqz t3, u_done
li t2, TITLE
beq t1, t2, u_start
sw t2, 0(t0) # OVER --A--> TITLE
la t0, dirty
li t1, 2
sw t1, 0(t0) # a new screen: draw everything
j u_done
u_start:
call new_game # TITLE --A--> PLAY
j u_done
u_play:
mv a0, s0
call play_update
u_done:
lw s1, 4(sp)
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Da OVER a TITLE: dirty = 2
2
Si aggiungono tre righe, dopo lo store dello stato
Notes: In verm1_update, la transizione da OVER di nuovo a TITLE ora mette anche dirty a 2: un nuovo stato è una nuova schermata. Per il docente: Sostituite la stessa parte di verm1_update.

## Slide 28: MODIFICATO new_game: e anche qui
la t0, head_i
li t1, 2
sw t1, 0(t0) # the head is entry 2 of the ring
la t0, length
li t1, 3
sw t1, 0(t0)
la t0, dir
sw zero, 0(t0)
la t0, want
sw zero, 0(t0)
la t0, step_q8
sw zero, 0(t0)
la t0, score
sw zero, 0(t0)
call place_food
la t0, state
li t1, PLAY
sw t1, 0(t0)
la t0, dirty
li t1, 2
sw t1, 0(t0) # a new screen: draw everything
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Da TITLE a PLAY: dirty = 2
2
Si aggiungono tre righe, prima del ritorno
Notes: Lo stesso in new_game, per la transizione da TITLE a PLAY. È la regola della tecnica: ogni transizione chiede un disegno completo, ogni passo uno parziale. Se ne dimenticate uno, lo schermo mostra uno stato che non è più vero, ed è l'errore tipico. Per il docente: Ogni transizione della macchina chiede un disegno completo; ogni passo ne chiede uno parziale. Dimenticarne uno è il tipico errore di questa tecnica: lo schermo mostra uno stato che non è più vero.

## Slide 29: Eseguite: il Verm1 finito
Punteggio 004, sette celle
La fine di una partita
Atteso: lo stesso gioco di dopo il passo 3, pixel per pixel. Se vedete scie o buchi, un cambiamento non è stato annotato: usate il debugger.
Notes: Il Verm1 finito. Deve essere lo stesso gioco di dopo il terzo passo, pixel per pixel: l'ottimizzazione non deve vedersi. Se vedete scie o buchi, qualche cambiamento non è stato annotato: trovatelo con il debugger, partendo dalle tre variabili che scrive step. Per il docente: Schermate prodotte da tools/tests/verm1_check.py.

## Slide 30: Appendice: le funzioni che non sono cambiate
Otto parti del file sono quelle della Parte 3: tenetele come sono
Sono nelle prossime slide, così questa presentazione contiene l'intero programma
update, new_game (prima metà), play_update (sterzata), step (ricerca in tabella), place_food, draw_worm, draw_cell, .rodata
Notes: Segue un'appendice: le otto parti del file che non sono cambiate rispetto alla Parte 3. Sono incluse perché questa presentazione contenga l'intero programma; nel vostro file tenetele come sono. Per il docente: File di riferimento di questa parte: verm1/verm1_part4.S (565 righe).

## Slide 31: INVARIATO update: pulsanti e fronti
verm1_update:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
sw s1, 4(sp)
call prg32_input_read
mv s0, a0 # s0 = buttons held in this frame
la t0, prev_btn
lw t1, 0(t0) # t1 = buttons held one frame ago
sw s0, 0(t0)
not t1, t1
and s1, s0, t1 # s1 = buttons pressed just now
1
Il rilevatore di fronte della Parte 3
Notes: verm1_update: la lettura dei pulsanti e il rilevatore di fronte della Parte 3.

## Slide 32: INVARIATO new_game: la mappa e il verme
new_game:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, grid
li t1, COLS*ROWS
1: sb zero, 0(t0) # empty the grid, one byte per cell
addi t0, t0, 1
addi t1, t1, -1
bnez t1, 1b
li t1, 0 # i = 0, 1, 2: three cells in row 12
2: la t0, body_x
add t0, t0, t1
addi t2, t1, 3
sb t2, 0(t0) # columns 3, 4, 5
la t0, body_y
add t0, t0, t1
li t3, 12
sb t3, 0(t0)
la t0, grid+12*COLS
add t0, t0, t2
li t3, 1
sb t3, 0(t0) # mark the cell as occupied
addi t1, t1, 1
li t3, 3
blt t1, t3, 2b
1
La prima metà di new_game
Notes: La prima metà di new_game: la mappa viene svuotata e il verme viene posato.

## Slide 33: INVARIATO play_update: la sterzata
play_update: # a0 = buttons held
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
la t0, dir
lw t1, 0(t0) # t1 = direction of the last step
la t0, want
lw t2, 0(t0) # t2 = wanted direction, so far
andi t3, a0, BTN_RIGHT
beqz t3, 1f
li t2, DIR_RIGHT
1: andi t3, a0, BTN_DOWN
beqz t3, 2f
li t2, DIR_DOWN
2: andi t3, a0, BTN_LEFT
beqz t3, 3f
li t2, DIR_LEFT
3: andi t3, a0, BTN_UP
beqz t3, 4f
li t2, DIR_UP
4: xor t3, t2, t1 # opposite directions differ in bit 1 only
li t4, 2
beq t3, t4, 5f # a U-turn: ignore the request
sw t2, 0(t0)
5:
1
Le maschere e la regola dell'inversione a U della Parte 2
Notes: La sterzata dentro play_update: le maschere dei pulsanti e la regola che vieta l'inversione a U, dalla Parte 2.

## Slide 34: INVARIATO step: la ricerca in tabella
step:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp) # s0 = column of the new head
sw s1, 4(sp) # s1 = row of the new head
sw s2, 0(sp) # s2 = 0 when the worm eats
la t0, want
lw t1, 0(t0)
la t0, dir
sw t1, 0(t0) # the wanted direction is now the direction
slli t1, t1, 2 # table offset = direction * 4 bytes
la t0, dx
add t0, t0, t1
lw t2, 0(t0) # t2 = dx[direction]
la t0, dy
add t0, t0, t1
lw t3, 0(t0) # t3 = dy[direction]
1
Il frame e le tabelle dx, dy
Notes: L'inizio di step: lo stack frame e la ricerca della direzione nelle tabelle dx e dy.

## Slide 35: INVARIATO place_food
place_food:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
1: li a0, 0
li a1, COLS-1
call prg32_random_number
mv s0, a0 # s0 = a column
li a0, 0
li a1, ROWS-1
call prg32_random_number # a0 = a row
li t1, COLS
mul t2, a0, t1
add t2, t2, s0
la t0, grid
add t0, t0, t2
lbu t3, 0(t0)
bnez t3, 1b # on the worm: try again
la t0, food_x
sw s0, 0(t0)
la t0, food_y
sw a0, 0(t0)
lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Una cella libera a caso
Notes: place_food: una cella a caso, ritentata finché non è libera.

## Slide 36: INVARIATO draw_worm
draw_worm:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
sw s0, 8(sp)
li s0, 0 # s0 = i: segment 0 is the head
1: la t0, length
lw t1, 0(t0)
bge s0, t1, 3f
la t0, head_i
lw t1, 0(t0)
sub t1, t1, s0
andi t1, t1, 255 # ring index of segment i
la t0, body_x
add t0, t0, t1
lbu a0, 0(t0)
la t0, body_y
add t0, t0, t1
lbu a1, 0(t0)
li a2, BODY
bnez s0, 2f
li a2, GREEN # the head is brighter
2: call draw_cell
addi s0, s0, 1
j 1b
3: lw s0, 8(sp)
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Usata solo da draw_full, una volta per nuova schermata
Notes: draw_worm, che percorre l'anello all'indietro. Ora è usata solo da draw_full, una volta per nuova schermata.

## Slide 37: INVARIATO draw_cell
draw_cell: # a0 = column, a1 = row, a2 = colour
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
slli a0, a0, 3 # x = column * 8
slli a1, a1, 3
addi a1, a1, TOP # y = row * 8 + 8
mv a4, a2 # the colour is the fifth argument
li a2, CELL
li a3, CELL
call prg32_gfx_rect
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
ret
1
Dalle celle ai pixel, dalla Parte 2
Notes: draw_cell, dalle celle ai pixel: la stessa funzione dalla Parte 2.

## Slide 38: INVARIATO .rodata
.section .rodata # constants: they stay in the cartridge file
title: .asciz "VERM1"
press_a: .asciz "PRESS A"
game_over: .asciz "GAME OVER"
dx: .word 1, 0, -1, 0 # right, down, left, up
dy: .word 0, 1, 0, -1
1
Stringhe e tabelle
Notes: La sezione .rodata: le stringhe e le tabelle delle direzioni.

## Slide 39: Eseguite: che cosa dovreste vedere
Sullo schermo
– il gioco finito: il punteggio e il punteggio migliore in cifre, un verme che va più veloce al crescere del punteggio, una nota breve per un pasto e una lunga e grave per la fine.
Che cosa premere
– A avvia una partita; guidate con il joystick
Il frame scritto dal test automatico su PRG32-QT
Notes: Che cosa mostra il programma quando gira, e che cosa premere. Prevedete prima di eseguire: se lo schermo è diverso da questa immagine, la differenza è informazione. L'immagine è stata scritta dal test automatico, non disegnata a mano. Per il docente: L'immagine è il frame che l'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT ha prodotto nel test di questo programma. Su QEMU e sulla scheda l'area di gioco è la stessa, 320 per 200 pixel, tra le due bande di stato.

## Slide 40: Provatelo su PRG32-QT
# 1. start PRG32-QT on this computer (it listens on port 8080)
# 2. in the PRG32 folder, with ESP-IDF active: build the cartridge
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --out verm1.prg32
# 3. send it to PRG32-QT and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1.prg32 \
--url http://localhost:8080 --slot cart0
# 4. look, press, compare with the previous slide
1
PRG32-QT deve essere in esecuzione: risponde sulla porta 8080, come una scheda
2
Si compila una volta, dalla cartella PRG32, con ESP-IDF attivo nel terminale
3
upload-and-run memorizza la cartuccia nello slot cart0 e la avvia
4
Modalità debug, in Settings: fermare il programma, leggere registri e memoria
Notes: La via più rapida: PRG32-QT sul vostro computer. Quattro passi, ciascuno con il suo comando. PRG32-QT si comporta come una scheda sulla porta 8080, ed è per questo che il comando di caricamento dice esp32c6. Con la modalità debug abilitata potete fermarvi su qualsiasi istruzione e leggere registri e memoria. Per il docente: Eseguito dai test: la cartuccia di questa slide è compilata con questo comando ed eseguita sull'esecutore senza interfaccia di PRG32-QT. Senza la toolchain: importate il file .prg32 in PRG32-QT e scegliete Run Cartridge. Tasti: frecce o WASD per il joystick, Z o J per A, X o K per B, Invio per Start, Esc per tornare a Setup.

## Slide 41: Provatelo su QEMU
# 1. once: build the firmware for QEMU (several minutes)
python3 -m prg32 qemu build
# 2. build the cartridge for the emulated chip
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture qemu \
--out verm1-qemu.prg32
# 3. with QEMU closed, stage the cartridge into its flash image
python3 -m prg32 qemu upload verm1-qemu.prg32
# 4. start the emulator; on Setup choose Run Cartridge, then cart0
python3 -m prg32 qemu run
1
L'emulatore esegue il firmware vero su un chip emulato: si compila una volta
2
La cartuccia è compilata per l'architettura qemu: lo stesso sorgente, un altro file
3
Si carica la cartuccia con QEMU chiuso, poi lo si avvia e si sceglie Run Cartridge
4
I tasti vanno al terminale: frecce o WASD, Z o J per A, X o K per B
Notes: Lo stesso programma sull'emulatore. QEMU esegue il firmware vero su un chip emulato, quindi la cartuccia va compilata per l'architettura qemu. Caricate la cartuccia mentre QEMU è chiuso. Il firmware si apre sul menu Setup: scegliete Run Cartridge e lo slot. Ricordate che la tastiera è letta dal terminale, non dalla finestra con l'immagine. Per il docente: Verificato dai test fino al caricamento: la cartuccia è compilata per l'architettura qemu e accettata nell'immagine flash dell'emulatore. Ciò che l'emulatore poi mostra non è verificato automaticamente: il QEMU di Espressif ha bisogno della sua finestra. Dall'ottobre 2026 il firmware parte da Setup: scegliete Run Cartridge, poi cart0.

## Slide 42: Provatelo sulla scheda
# 1. once per board: write the firmware through the USB cable
python3 -m prg32 esp32c6 build-and-flash
# 2. join the Wi-Fi network of the board: PRG32, password prg32game
# 3. build the cartridge for the board
python3 -m prg32 cartridge build ~/verm1/verm1.S --portable \
--entry-prefix verm1 --name verm1 --architecture esp32c6 \
--out verm1-esp32c6.prg32
# 4. send it over Wi-Fi and start it
python3 -m prg32 esp32c6 upload-and-run verm1-esp32c6.prg32 \
--url http://192.168.4.1 --slot cart0
1
Il firmware si scrive una volta per scheda, attraverso il cavo USB
2
La scheda crea la rete Wi-Fi PRG32: collegatevi con il vostro computer
3
Lo stesso comando di caricamento di PRG32-QT, con l'indirizzo della scheda
4
Schermo nero: confrontate il cablaggio del display con il firmware
Notes: Lo stesso programma sul kit. Il firmware si scrive una volta, via USB; dopo, le cartucce viaggiano sul Wi-Fi. Il comando di caricamento è quello usato per PRG32-QT con l'indirizzo della scheda. È l'unico host che i test automatici non eseguono: provatelo, e riferite ciò che vedete. Per il docente: Non eseguito dai test: sulla macchina di prova non c'è una scheda. La cartuccia per l'architettura esp32c6 è compilata dai test; i passi sono quelli della documentazione di PRG32. Se la porta seriale non viene trovata, passatela esplicitamente. Per usare il Wi-Fi dell'aula: python3 -m prg32 wifi set --ssid NOME --password PASSWORD --mode sta.

## Slide 43: Se non funziona
Vedete | Significa | Fate così
manca un punto di ingresso | il prefisso non è quello del sorgente | --entry-prefix verm1; controllate le tre righe .global
idf.py: command not found | ESP-IDF non è attivo in questo terminale | eseguite export.sh, o aprite ESP-IDF PowerShell
upload: connection refused | l'host non ascolta a quell'indirizzo | avviate PRG32-QT; usate l'indirizzo della sua schermata Setup
schermo nero, o di nuovo il menu | una funzione non ritorna, o ra non è stato salvato | modalità debug: passo-passo in init, update, draw
QEMU ignora i tasti | la tastiera va al terminale | fate clic sul terminale che ha lanciato QEMU
Notes: I cinque sintomi più comuni, che cosa significa ciascuno, e che cosa fare. Leggete il messaggio prima di cambiare qualcosa: quasi sempre nomina la causa. Per il docente: Le prime tre righe coprono la maggior parte dei casi. Quando chiedete aiuto, incollate il comando e l'intero messaggio come testo. docs/usage/troubleshooting.md del repository di PRG32 ha l'elenco completo.

## Slide 44: Fatelo vostro
PROVA TU
1
Una pausa: il pulsante B ferma il gioco e scrive PAUSE; di nuovo B lo riprende. Un quarto stato
2
Una melodia nella schermata del titolo: una tabella di note in .rodata, una nota ogni 15 frame
3
Cibo bonus: un pezzo su cinque è giallo, vale tre punti, e scompare dopo 100 frame
4
I vostri colori con prg32_palette_set, o le vostre regole: ora il gioco è vostro
Risultato atteso
La versione che pubblicherete nella Lezione 23 dovrebbe avere qualcosa di vostro. Cambiate anche la stringa del titolo.
Notes: Quattro idee per fare vostro il gioco. Una pausa con il pulsante B: un quarto stato. Una melodia nella schermata del titolo, da una tabella di note. Cibo bonus che vale di più e scompare. I vostri colori, o le vostre regole. La versione che pubblicherete nella prossima lezione dovrebbe contenere qualcosa di vostro, a cominciare dal titolo. Per il docente: Pausa: uno stato PAUSED con transizioni sul fronte di B (0x20), e dirty = 2 a entrambe le transizioni. Melodia: un indice e un contatore di frame in .data; la tabella si legge come dx.